Poznań, dnia 2019-01-01

# Wykaz standardów elektroenergetycznych i elektrycznych MTP

- Rozdzielnica Główna SN 15kV – modułowa, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, niezależne przedziały z SF6, aparaty rozdzielcze: wyłączniki - próżniowe, odłączniki w izolacji SF6, zabezpieczenia cyfrowe z możliwością zdalnego nadzoru REF452plus , blokady elektryczne i mechaniczne – ABB typ ZX2/Siemens typ 8DC11.

- Kabel elektroenergetyczny SN – typ YHAKXS 20kV 1x120mm2.

- Rozdzielnica Stacyjna SN 15kV – modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa, aparaty rozdzielcze: rozłączniki - w izolacji SF6, blokady mechaniczne, wbudowany uziemiacz – ABB typ SafePlus.

- Transformatory SN/nn - żywiczne (suche) o obniżonych stratach obciążeniowych i biegu jałowego typu 630 - 1600kVA; 15/0,4kV ABB typu Resibloc.

- Rozdzielnica Stacyjna nn 0,4kV – modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa klasy LOGSTRUP (dla stacji transformatorowych) lub ZMR (dla rozdzielnic obiektowych); aparaty rozdzielcze: wyłączniki i rozłączniki (630 – 2500A) -  kompaktowe, kasetowe, wysuwne 3 i 4 biegunowe MASTERPACT serii NT i NW, współpracujące z systemem zabezpieczeń MICROLOGIC 5,0A z komunikacją zewnętrzną, rozłączniki bezpiecznikowe (160 – 400A) – kasetowe, zintegrowane - 3 biegunowe, napęd ręczny i silnikowy MOT, montaż na prowadnicach o rozstawie szyn 185mm, obustronne rozłączane ABB SLIMLINE typ XR, komunikacja zew. ITS; rozłączniki i wyłączniki instalacyjne (<63A) – EATON/MOELLER; aparaty pomocnicze: analizatory parametrów elektrycznych DIRIS A40 SOCOMEC, sterownik główny zdalnego nadzoru SIEMENS S1200.

- Kable i przewody elektryczne nn 230V i 400V – YDY/YKY: 3x, 4x, 5x żyłowe,  izolacja główna – polwinit, rezystancja izolacji nie mniejszej niż 450/750V.

- Baterie akumulatorów stacyjnych i oświetlenia awaryjnego + zasilanie gwarantowane do urządzeń informatycznych i AV – ogniwa żelowe HEPPECKE, zasilacz, miernik doziemienia MEDCOM z komunikacją zewnętrzną MODBUS.

- Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej – kompensacja pojemnościowo – indukcyjna niezależnie każdej z faz TORUS-TECHNIK, załączanie stopniowe, cyfrowy sterownik RMB12 ELEKTROMONTEX z komunikacją zewnętrzną MODBUS.

- Aparaty rozdzielcze, zabezpieczające i sterownicze – EATON/MOELLER - modułowe, rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe – APATOR, ochrona przepięciowa – DEHN, wyłączniki i rozłączniki mocy EATON serii NZM i LN, rozłączniki liniowy: GE serii Dilos, Tytan II lub podstawa bezpiecznikowa DO2.

- Osprzęt instalacyjny:

  - gniazda wtykowe i włączniki światła podtynkowe - ELSO FASHION,

  - gniazda wtykowe i włączniki światła natynkowe w pomieszczeniach technicznych – ELDA CEDAR,

  - gniazda wtykowe natynkowe – LEGRAND MOSAIC,

  - gniazda tablicowe proste dla wewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP44 z kołnierzem 50x50mm, 16A 400V 3P+Z+N IP44 z kołnierzem 75x75mm  - PCE,

  - gniazda tablicowe proste dla zewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm , 16A 400V 3P+Z+N IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm  - PCE,

- Oprawy oświetleniowe i źródła światła:

a) pawilon nawa główna – przemysłowe, LED highbay CommLED HB10B 160lm/W,

b) pawilon pozostałe – typu downlight PLC 2x 18W, 1x26W 2p 840, LED

c) sale konferencyjne - kasetowe, optyka poliwęglanowi, akrylowa lub rastrowa  T5 2x28W/4x14W 840

statecznik EVG; downlight PLC 18W/26W 2p/4p 840; LED - standard DALI,

d) biura – raster TL-D 4x18W/2x36W 840 lub T5 2x28W/4x14W 840, LED

e) toalety – plafony IP54 PLS 11/13W 2p 840,  LED

e) pomieszczenia techniczne – przemysłowa hermetyczna Cosmo  LED IP65 - ESSYSTEM,

f) iluminacja i oświetlenie dekoracyjne – architektoniczne listwy LED LEDLINE PHILIPS, chodnikowe IP65 CDM 70W G12,

g) oświetlenie zewnętrzne –  uliczne/elewacyjne LED, nad bramami/wjazdami projektory LED

h) gastronomia - Ikea brasa 365+ wisząca  (501.384.15) - źródło światła z gwintem E27 max. 100W 
 	            - Ikea hektar reflektor z klamrą/ścienny (802.153.08) źródło światła z gwintem E14 3,6W 200lumenów (ledare) 
                         - PXF lighting VIP Opal  - źródło światła 1x80W T5.

- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego:

a) kierunku ewakuacji ESSYSTEM MONITOR1 LED współpraca z centralną baterią 220V DC (lub autonomia 2h 4,8V),

b) oświetlenia drogi ewakuacji:

- 2x36W T8 EVG do współpracy z centralną baterią akumulatorów 220V DC,

- 2x18W T8 do współpracy z wewnętrznymi bateriami LC-R 6V – pawilon 5,

- 2x18W lub 2x26W PLC do współpracy z wewnętrznymi bateriami Ni-Cd 4,8V lub wyposażone w moduł przełączający MP-500 dla współpracy z centralną baterią akumulatorów,

- 4x18W T8 do współpracy z wewnętrznymi bateriami Ni-Cd 4,8V lub wyposażone w moduł przełączający MP-500 dla współpracy z centralną baterią akumulatorów,

- ESSYSTEM PoinLED 120st. 220V DC,

- INTELIGHT LED STARLET EXTERNAL SO 3W 3h A natynkowa.

- Inne urządzenia:

  - urządzenie komunikacyjne ethernet - MOXA NPort 4x, 8x,

  - urządzenia napięcia gwarantowanego AC – falownik DC/AC 220/230V APS serii BFI,

  - analizator parametrów elektrycznych pomocniczy – DIRIS A10 SOCOMEC na szynę TH35,

  - klucz do rozdzielnic i tablic oddziałowych – nr 1333,

  - zegar astronomiczny LEGRAND typ 004764.

  - system podgrzewania wpustów dachowych – sterownik DEVIREG 850, wpust DALLMER, typ 62H DallBit, DN150

  - system podgrzewania hydrantów ppoż. – DEVI

  - złącza szeregowe – zacisk szeregowy – śrubowy SCHRACK typ CBD.