| Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla dostawców i odbiorców |  |
| --- | --- |
| Podmiot zewnętrzny świadczący usługi transportowe na rzecz Górażdże Cement SA zwany dalej Dostawcą / Odbiorcą zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Górażdże Cement SA określonych w niniejszym załączniku. Niżej wymienione wymagania BHP stanowią uzupełnienie przepisów BHP określonych polskim prawem i są bezwzględnie obowiązujące w całej Spółce Górażdże Cement. Obowiązkiem Dostawcy / Odbiorcy jest, aby wszyscy jego pracownicy i inne osoby za pomocą których podmiot wykonuje powierzone zadania rozumieli i zawsze stosowali się do tych wymagań. Dostawca / Odbiorca gwarantuje sprawność techniczną sprzętu, którym dostarcza lub odbiera towar na teren Górażdże Cement SA Dostawca / Odbiorca gwarantuje, że pojazdy wjeżdżające na teren Górażdże Cement SA wyposażone będą w: pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, trójkąt ostrzegawczy, latarkę, koło zapasowe, apteczkę pierwszej pomocy, komplet żarówek i bezpieczników, gaśnicę, lusterka panoramiczne (klasy IV) i krawężnikowe (klasy V) opony spełniające minimalne wymagania dotyczące głębokości bieżnika, plandeki zabezpieczające przewożony ładunek sypki przed zapyleniem i zaśmiecaniem środowiska, zabezpieczenia chroniące przed przemieszczaniem się ładunków stałych o dużych gabarytach urządzenia rejestrujące parametry jazdy np. tachometry (dot. pojazdów, przy których urządzenia te są wymagane prawem) inne wyposażenie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zależności od charakteru realizowanej dostawy. Dostawca / Odbiorca na życzenie Górażdże Cement SA winien przedstawić: dokumentację techniczno – ruchową, aktualne pomiary instalacji elektrycznej (jeżeli wymagane), informację o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa (dot. maszyn wyprodukowanych przed 2003r.) oraz „książkę konserwacji” z wpisem potwierdzającym sprawność sprzętu. Dostawca / Odbiorca użytkujący sprzęt podlegający dozorowi technicznemu ma obowiązek okazać do wglądu Górażdże Cement SA aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o jego dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanego sprzętu (jeśli są wymagane). Dostawca / Odbiorca oświadcza, iż osoby obsługujące środki transportu posiadają odpowiednie uprawnienia, są przeszkolone pod względem BHP oraz zostały poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także posiadają aktualne badania lekarskie, w tym psychologiczne. Dostawcy / Odbiorcy mają obowiązek udostępnić do wglądu stosowne dokumenty na życzenie Górażdże Cement SA. Dostawca / Odbiorca ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe do bezwarunkowego stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wymienionych w tabeli: Środki wymagane zawsze - bez względu na zakres wykonywanych zadań hełm ochronny (kask), kamizelka ostrzegawcza lub odzież o wysokiej postrzegalności, obuwie robocze okulary ochronne Dodatkowe środki wymagane przy realizacji załadunku oraz wyładunku rękawice ochronne, półmaska przeciwpyłowa Pracownicy ochrony wpuszczający pojazdy Dostawców / Odbiorców na teren Górażdże Cement SA mają prawo skontrolować czy spełniono wymagania określone w powyższych punktach i w razie stwierdzonych nieprawidłowości zakazać wjazdu pojazdu na teren Spółki. Dostawca / Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad poruszania się po terenie Górażdże Cement S.A., a w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania zakazu: wprowadzania / wjeżdżania na teren Górażdże Cement SA z pasażerami, o ile nie zostali do tego upoważnieni przez Spółkę oraz nieuzasadnionego poruszania się (zarówno środkiem transportu jak i pieszo) po terenie zakładu poza obszarem gdzie wykonywany jest załadunek lub rozładunek. Dostarczane materiały muszą być załadowane w sposób nie stwarzający zagrożenia życia i zdrowia podczas transportu i rozładunku. Wyładunek dostarczonych na teren Górażdże Cement SA towarów jest dozwolony wyłącznie w miejscach wskazanych przez Górażdże Cement S.A. Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże Cement SA musi posiadać: pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację usługi remontowej lub inwestycyjnej w ramach której wykorzystywane są materiały niebezpieczne lub pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację zakupu materiałów niebezpiecznych lub kserokopię zamówienia złożonego przez Górażdże Cement SA z informacją na temat trasy przejazdu. Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże Cement S.A. musi posiadać pisemnie uzgodnioną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację usługi lub zakupu, o której mowa w punktach 13a) i 13b), trasę przewozu po terenie Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych. Górażdże Cement S.A. ma prawo kontrolować wjeżdżające na teren Spółki pojazdy, maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa. Za opóźnienia i straty spowodowane koniecznością wydania przez Górażdże Cement S.A. zakazu wjazdu na teren Spółki lub wstrzymania realizacji rozładunku / załadunku z winy Dostawcy / Odbiorcy Górażdże Cement S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Górażdże Cement S.A. ma prawo: obciążyć Dostawcę / Odbiorcę karą umowną za każde stwierdzone w trakcie wykonywanych dostaw lub odbiorów naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez Dostawcę/ Odbiorcę lub przez osoby, którymi Dostawca / Odbiorca posługuje się przy realizacji dostaw/ odbiorów – w wysokości do 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek. Powyższa kara umowna nie narusza prawa Górażdże Cement S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. |