Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 3

Wymagania graniczne dotyczące:

Dostawy zestawów CE IVD (typu multiplex) do jednoczasowej ekstrakcji/amplifikacji/detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów z materiału ludzkiego odpowiedzialnych za zakażenia  przewodu pokarmowego

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
|  | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – stolec |
|  | Zestaw typu multiplex umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego DNA kilkunastu istotnych z klinicznego punktu widzenia patogenów, w tym: bakterii, wirusów, pasożytów |
|  | Oferowane zestawy diagnostyczne posiadają kompletną walidację Producenta na aparat Biofire (posiadany przez Zamawiającego) |
|  | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania gatunkowego wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 60 min |
|  | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |
|  | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania |
|  | Przygotowanie próbki bardzo szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |
|  | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
|  | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
|  | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. |
|  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
|  | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.