- AE/ZP-27-33/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry systemu monitoringu KTG z monitorem centralnym 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia                lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry systemu monitoringu KTG z monitorem centralnym |
|  | Kompletny system monitoringu KTG z monitorem centralnym fabrycznie nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | System monitoringu KTG z monitorem centralnym dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
| Kardiotokograf z wózkiem – 6 sztuk |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR1 i FHR2 metodą ultradźwiękową | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 50÷210 BPM lub 30÷ 240 BPM (ustawiany przez użytkownika) | TAK |  |
|  | Dopuszczalny błąd pomiaru ≤ 2 BPM | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy przetworników ultradźwiękowych – 2 MHz | TAK |  |
|  | Intensywność ultradźwiękowa ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Ustawianie limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR | TAK |  |
|  | Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR | TAK |  |
|  | Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną naskórną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0-1000 g (0-100 jednostek względnych) | TAK |  |
|  | Funkcja autozerowania TOCO | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe wodoszczelne w standardzie IP68 i Toco w standardzie IPX4 | TAK |  |
|  | Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO | TAK |  |
|  | Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu znacznika klinicznego | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, o przekątnej minimum 8.4” z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia wyświetlacza | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe FHR1, FHR2, TOCO, znaczniki FM oraz znaczniki kliniczne (krzywe FHR1 i FHR2 wyświetlane na wspólnej lub osobnych skalach) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości i poziomy sygnałów FHR1 i FHR2 | TAK |  |
|  | Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek | TAK |  |
|  | Wyświetlanie numeru urządzenia w sieci | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR1, FHR2, TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników klinicznych (krzywa FHR1=wartość rzeczywista, krzywa FHR2= wartość rzeczywista minus 20BPM) | TAK |  |
|  | Funkcja timera NST | TAK |  |
|  | Papier termoczuły o szerokości 112 mm (składanka) | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM | TAK |  |
|  | 3 poziomy prędkości przesuwu papieru: 1, 2 lub 3 cm/min ustawiane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Długość przewodu głowic min. 1,8m | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość transmisji danych 9600 BPS, możliwość pracy w sieci | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - głowica Cardio (przetwornik ultradźwiękowy) - 2 szt. - głowica TOCO - 1 szt. - przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. - papier termoczuły - pasy mocujące przetworniki - przewód zasilający | TAK |  |
|  | Kardiotokografy komunikują się z systemem nadzoru okołoporodowego za pomocą niezależnej sieci bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat KTG z pojemnikiem na akcesoria | TAK |  |
| System nadzoru okołoporodowego |
|  | System nadzoru okołoporodowego umożliwia podłączenie do 200 aparatów jednocześnie | TAK |  |
|  | Pozwala na przegląd, analizę, wydruk oraz archiwizację badań | TAK |  |
|  | Zliczanie akceleracji, deceleracji, zmienności krótko oraz długoterminowych | TAK |  |
|  | Wbudowana matematyczna analiza metodami NST, CST, Krebs oraz Fischer | TAK |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | W zależności od podłączanego urządzenia komunikacja możliwa za pośrednictwem: - RS-485 - LAN - modułu bezprzewodowego - Wi-Fi | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni budowę, rozprowadzenie oraz integrację u Zamawiającego sieci przewodowo-bezprzewodowej gwarantującej stabilną komunikację pomiędzy kardiotokografami, a systemem okołoporodowym | TAK |  |
| Stacja komputerowa z drukarką i stolikiem pod zestaw – 2 szt. |
|  | Komputery będą wykorzystywane do obsługi oprogramowania klienckiego systemów medycznych, elektronicznego obiegu dokumentacji oraz aplikacji biurowych i edukacyjnych | TAK |  |
|  | Procesor zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 12000 pkt w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net | TAK |  |
|  | Minimum 15 GB RAM | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość rozbudowy do minimum 30 GB | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimum dwa sloty na pamięć operacyjną z czego jeden wolny do dalszej rozbudowy | TAK |  |
|  | Dysk twardy w technologii SSD o pojemności minimum 512 GB | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną | TAK |  |
|  | Karta sieciowa obsługująca standard 10/100/1000 BASE-T | TAK |  |
|  | Co najmniej 4 złącza USB 3.2 Typ A, w tym co najmniej dwa z przodu obudowy | TAK |  |
|  | Co najmniej 4 złącza USB 2.0 Typ A, w tym co najmniej dwa z przodu obudowy | TAK |  |
|  | Złącze cyfrowe HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort | TAK |  |
|  | Przewodowa lub bezprzewodowa klawiatura USB polska w układzie programisty | TAK |  |
|  | Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki | TAK |  |
|  | Mysz optyczna, przewodowa lub bezprzewodowa na USB, min. 2 przyciski z rolką (może być powiązana z klawiaturą) | TAK |  |
|  | Wbudowany w obudowę napęd optyczny z funkcją nagrywarki DVD +/-RW | TAK |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa – wydruk w kolorze czarno-białym | TAK |  |
|  | Stolik pod zestaw | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty