GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/ e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2020-09-23

GPIR.271.2.60.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie -przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie, Skołyszyn 12, dz. nr ew. 577, 578 poprzez wymianę kotłów z palnikiem atmosferycznym na kaskadę kotłów kondensacyjnych o mocy sumarycznej min. 140 kW.

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie”.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- demontaż istniejącego osprzętu, rurociągów kotłowni, kotłów, drzwi przeciwpożarowych;

- roboty budowlane: skucie tynków, wymiana okładzin ściennych z płytek, wymiana posadzki z płytek, montaż nowych drzwi przeciwpożarowych EI30;

- montaż nowych kotłów kondensacyjnych (2 szt.) o mocy sumarycznej 140-160 kW;

- montaż automatyki sterującej kotłownią, m.in.: regulatora pogodowego obiegów grzewczych z mieszaniem i ciepłej wody, modułu pracy kaskadowej, czujnika sprzęgła;

- montaż naczynia przeponowego (200 dm3);

- montaż rurociągów z malowaniem, zaworów odcinających obiegi grzewcze;

- wymianę czopucha kotłów;

- montaż rury spalinowej ze stali kwasoodpornej o średnicy 180 mm, w istniejącym kominie (ok. 17 mb);

- montaż sprzęgła hydraulicznego;

- montaż pomp obiegowych (2 szt.);

- montaż pozostałego osprzętu: manometrów, termometrów, zaworów, odpowietrzników;

- montaż stacji demineralizacji wody uzupełniającej;

- montaż neutralizatora kondensatu;

- izolacja orurowania otulinami z wełny mineralnej;

- przebudowa instalacji elektrycznej: wymiana rozdzielni w kotłowni, montaż gniazd wtyczkowych 230V, montaż obwodów oświetleniowych z wyłącznikami różnicowo-prądowymi, oświetlenia awaryjnego, okablowania systemowego AKPiA urządzeń c.o., instalacji połączeń wyrównawczych;

- rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, próba szczelności instalacji;

- wykonanie kanału nawiewnego z blachy stalowej;

- wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji c.o., uruchomienie kotłowni.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

W projekcie nie określono modelu projektowanych kotłów c.o., jedynie ich parametry. Jednak Zamawiający ze względu na posiadanie w pozostałych obiektach takich samych modeli kotłów, preferuje zastosowanie w przebudowywanej kotłowni kotłów kondensacyjnych marki De Dietrich. Przy doborze mocy kotłów uwzględniono planowaną przez inwestora rozbudowę budynku o dodatkowe piętro, które będzie podłączone do przebudowywanej kotłowni, dlatego kotły powinny mieć łączną moc nie mniejszą niż 140 kW.

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, w związku z powyższym roboty związane z przebudową instalacji gazowej będą mogły się rozpocząć po uzyskaniu w/w decyzji.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 20).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 16 listopada 2020 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  29 września 2020 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku 
w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja techniczna (projekt budowlany, przedmiar robót, STWIORB).