Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE- motocykl ciężki ''Oznakowany”

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno – techniczne dla policyjnego motocykla ciężkiego ruchu drogowego „oznakowanego”.

2. Kryptonim motocykla.

Przyjmuje się oznaczenia pojazdu „motocykl”.

3. Przeznaczenie motocykla.

Motocykl wykorzystywany będzie min. do :

1. wykonywania zadań łącznikowo-penetracyjno - pościgowych:

- na drogach wylotowych z dużych aglomeracji miejskich,

- na drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów związanych z wyjazdami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi,

- na drogach zagrożonych przestępczością kryminalną,

- na autostradach i drogach ekspresowych,

2. pilotowania VIP-ów z zastosowaniem motocyklowej asysty honorowej.

3. pilotowania transportów nienormatywnych i szczególnie niebezpiecznych.

4. Warunki eksploatacji.

Motocykl będzie:

- użytkowany przez cała dobę, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach twardych i gruntowych utwardzonych zarówno na długich trasach, jak  i na krótkich odcinkach (np. w obszarach miejskich),

- garażowany głównie na wolnym powietrzu w miesiącach letnich,

Planuje się, że motocykl będzie naprawiany w  autoryzowanych stacjach obsługowych producenta

5. Dokumenty odniesienia.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju                  i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych               i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

6. Wymagania formalne.

1. Motocykl musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości                     z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

2. Motocykl  musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1                z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny oferty przetargowej.

3. Motocykl musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.             w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

4. Każdy motocykl musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

5. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

6. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego                    i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 1 lub klasy 2 . Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

7. Dostarczane motocykle muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z motocykli.

8. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany motocykl poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej motocykla i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

9. W fazie oceny projektu modyfikacji motocykla Wykonawca zobowiązany jest 
do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w motocyklu rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy motocykla.

10.Wszystkie dostarczone motocykle  muszą być zbudowane z wykorzystaniem motocykla bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane  w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia.

11. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla motocykla  bazowego w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (wydanych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie oceny oferty przetargowej.

12. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt  w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego  szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu

13. W książce gwarancyjnej motocykla  należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu, wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających                          z fabrycznej gwarancji.

14. wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w motocyklu:

a) instalacji antenowych,

b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

c) innego sprzętu służbowego.

15. dostawca motocykla wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w motocyklu odbiorników elektrycznych (łącznie z odbiornikami policyjnego wyposażenia i systemem łączności) i wyposaży motocykl w  odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulatory i alternator.

16. Urządzenia i wyposażenie zamontowane dodatkowo w ramach zabudowy na motocyklu bazowym muszą spełniać wymogi Dyrektywy 97/24/WE w zakresie promieni zaoobleń wystających zewnętrznych elementów

17. zastosowany system mocowania elementów zabudowy umieszczonych na motocyklu musi zapewnić ich utrzymanie  przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe.

Wymagania dotyczące motocykla bazowego przeznaczonego pod adaptację na motocykl ciężki „oznakowany”

| Lp | Wyszczególnienie | j.m. | wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj silnika | --- | czterosuwowy z zapłonem iskrowy(wyposażony w co najmniej 2 cylindry) |
| 2 | Pojemność skokowa silnika | cm3 | min 1100 |
| 3 | Moc silnika | KW | min 90 |
| 4 | Moment obrotowy silnika | Nm. | min. 120 |
| 5 | Prędkość maksymalna | km/h | min. 220 |
| 6 | Rozrusznik | --- | elektryczny |
| 7 | Skrzynia biegów | --- | sześciostopniowa manualna lub półautomatyczna |
| 8 | Przeniesienie napędu na tylne koło – wał kardana, | --- | wymagane |
| 9 | Manualne sterowanie sprzęgła | --- | wymagane |
| 10 | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie), | --- | wymagane |
| 11 | Akumulator 12 V żelowy lub w technologii AGM | --- | wymagany |
| 12 | Pojemność zbiornika paliwa (z tzw. rezerwą). Na zbiorniku paliwa musi być umieszczona osłona zabezpieczająca powłokę lakierniczą przed zarysowaniem (tzw. „tank-pad”) | L | min. 25 |
| 13 | Kontrolka rezerwy paliwa lub podobnie działające urządzenie | --- | wymagana |
| 14 | Obrotomierz | --- | wymagany |
| 15 | Prędkościomierz | --- | wymagany |
| 16 | Zegar + dzienny licznik km | --- | wymagany |
| 17 | Zawieszenie (przód i tył) regulowane | --- | wymagane |
| 18 | Fabrycznie podgrzewane elektrycznie manetki | --- | wymagane |
| 19 | Układ hamulcowy wyposażony w hamulce tarczowe (przód 2 tarcze, tył 1 tarcza). Oba układy hamulcowe wyposażone w ABS, (opcjonalnie układ hamulcowy zintegrowany) | --- | wymagane |
| 20 | Koła wykonane w całości ze stopów lekkich | --- | wymagane |
| 21 | Opony o profilu szosowym nie starsze w chwili odbioru niż 52 tygodnie Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu - zgodne z pkt 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 32 ze świadectwa zgodności WE. | --- | wymagane |
| 22 | Lusterka boczne fabryczne Dopuszcza się motocykl, gdzie fabryczne lusterka boczne, są najszerszym elementem motocykla i tworzą jego obrys. Dopuszcza się rozwiązanie aby lusterka boczne były zintegrowane z owiewką i nie stanowiły odrębnego elementu. | szt.2 | wymagana |
| 23 | Fabryczna blokada kierownicy | --- | wymagana |
| 24 | Elektrycznie regulowane nachylenie szyby przedniej. | --- | wymagane |
| 25 | Gmole z fabrycznej oferty producenta dedykowane do modelu motocykla - przednie pod zabudowę sygnałów dźwiękowych oraz tylne. Gmole przednie i tylne (osłaniające kufry boczne). Gmole zamontowane z przodu pojazdu muszą posiadać szerokość nie mniejszą niż zamontowane z tyłu, jednocześnie nie mogą wystawać poza obrys szerokości motocykla. Szerokość i ich konstrukcja nie mogą powodować możliwości tarcia o podłoże podczas pokonywania zakrętów, | --- | wymagane |
| 26 | Siedzenie (kanapa motocyklisty) musi posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości. | --- | wymagane |
| 27 | Podpórka boczna i centralna | --- | wymagana |
| 28 | Kufer boczny z oferty fabrycznej producenta | szt. | 2 |
| 29 | Kufer centralny z oferty fabrycznej producenta lub zabudowa po miejscu pasażera | szt. | 1 |
| 30 | Minimum dwa komplety kluczyków lub „kart” do motocykla | --- | wymagany |
| 31 | Rok produkcji | --- | bieżący dla danego roku dostawy |

Wymagania dotyczące adaptacji motocykla bazowego na wersję „oznakowaną”

| Lp | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | Motocykl i jego wyposażenie musi spełniać następujące wymagania 1)kształt ramy i kierownicy musi zapewniać kierowcy w czasie jazdy pozycję wyprostowaną, 2)gniazdo zapalniczki musi być umieszczone w miejscu umożliwiającym łatwe podłączenie specjalistycznego wyposażenia policyjnego i musi być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 3) dwa kufry boczne o pojemności w granicach od 19 do 35 litrów, muszą być umiejscowione na wysokości tylnego koła motocykla oraz wyposażone w zamki na klucz. W lewym kufrze bocznym należy zamontować dodatkowe gniazdo zapalniczki które musi być zasilane również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu i przy wyłączonym silniku motocykla oraz latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), lub ze stałą ogniskową dającą strumień świetlny z silnym promieniem centralnym i równomiernym doświetleniem pozostałej strefy, możliwość ładowania z instalacji elektrycznej pojazdu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Latarka powinna być przystosowana do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek”). 4) kufer centralny o pojemności od 30 do 50 litrów, musi być umiejscowiony za siedzeniem kierowcy i wyposażony w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED i zamek na klucz. W przypadku zaoferowania motocykla z fabryczna zabudową w miejscu fotela paszażera do wersji poicyjnej wymóg dotyczący pojemności kufra centralnego nie będzie wymagany. 5) rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na ładowanie akumulatora motocykla bez konieczności demontażu jego elementów wraz z ładowarką dedykowaną przez producenta motocykla. |
| 3 | Oznakowanie i kolorystyka motocykla 1 Motocykl musi: posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu, być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania: punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji motocykla, punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji motocykla, parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Tabela 1 Barwa materiału Współrzędne punktów narożnych Wartość współczynnika luminacji 1 2 3 4 Srebrny metalik X 0,311 0,303 0,311 0,319 0,25 ÷ 0,40 Y 0,321 0,329 0,337 0,329 Tabela 2 Barwa materiału Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości współczynnika luminacji 1 2 3 4 Biała X 0,355 0,305 0,285 0,335 0,27 Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 Y 0,171 0,220 0,160 0,038 2) motocykl nie może posiadać znaków i nazw firmowych poza oznaczeniami fabrycznymi |
| 4. | Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym 1) Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: posiadać homologację, być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu, posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu bez konieczności ich demontażu, 2) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi po zamontowaniu na motocyklu: wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego koła pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 118 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru motocykla. spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji. 3) Na motocyklu należy zamontować: a) W przedniej części motocykla po bokach dwie niebieskie lampy ledowe, o niebieskiej barwie światła, o kącie widoczności min. 120° oraz dwie czerwone lampy ledowe, o czerwonej barwie światła, o kącie widoczności min. 60°. b) W części tylnej motocykla za siedzeniem wysuwany maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą niebieską lampą ledową, o niebieskiej barwie światła, emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich kierunkach wokół jej osi pionowej oraz umieszczoną centralnie z tyłu czerwoną lampę ledową, o czerwonej barwie światła, widoczną co najmniej z tyłu motocykla. c) Po bokach dwa głośniki skierowane w kierunku jazdy motocykla równolegle do jego podłużnej osi symetrii. d) Zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające: - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies", - sterowania sygnalizacją świetlną, - sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym. - urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe musi zapewniać obsługę w czasie jazdy bez odrywania rąk od kierownicy. Dopuszcza się zmianę tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies" poprzez klakson motocykla. e) Mikrofon zintegrowany z manipulatorem obsługującym sygnały świetlne i dźwiękowe uprzywilejowania w ruchu zamocowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego. Dopuszcza się rozwiązanie, gdzie sterowanie sygnalizacją świetlną dźwiękową odbywa się za pomocą manipulatora umieszczonego bezpośrednio na kierownicy, a sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym odbywa się z manipulatora z wbudowanym mikrofonem. Mikrofon do podawania komunikatów słownych trzeba zamontować w takim miejscu, aby zapewnić kierującemu motocyklem maksymalne bezpieczeństwo, łatwość obsługi oraz odpowiednia ergonomię. 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego), włączenie lamp uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym musi być sygnalizowane, włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki motocykla. |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe: 1. Motocykl musi być wyposażony w: a) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski), klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora. b) wodoszczelny pokrowiec ochronny dedykowany do modelu pojazdu c) apteczkę, w której skład wchodzą co najmniej: - opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży – 2 szt., - Rękawiczki nitrylowe – 10 par, - Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK – 1 szt., - Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 – szt.2, - Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cmx5m – 2 szt., - Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cmx4m – 2 szt., - Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m – 1 opakowanie, - Przylepiec tkaninowy na szpulce – 2,5 cm x 5 m – 1 opakowanie, - Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 100 ml – 1 szt., - Koc ratunkowy termiczny 210 cm x 160 cm – 2 szt., - Nożyczki ratownicze - 2 szt., Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – 1 szt. Apteczka motocyklowa (torba transportowa) wykonana z CORDURY w kolorze granatowym posiadająca zamki YKK. Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. d)dedykowana ładowarko umożliwiająca ładowanie akumulatora. 92 kaski motocyklisty (rozmiar kasku podany będzie po podpisaniu umowy z wykonawcą). Kask w kolorze białym, typu szczękowego, z przezroczystą szybą odporną na zarysowania i parowanie, zapewniającą ochronę UV 400 nm, o dużym polu widzenia i możliwości ustawienia w wielu pozycjach. W kasku zamontowana ruchoma automatycznie podnoszona szybka przyciemniana zapewniająca osłonę przeciwsłoneczną, z powłoką przeciw parowaniu i zarysowaniu. Kask musi posiadać zamontowany podkaskowy system komunikacji opisany w Załączniku nr 2 (bez utraty gwarancji ), posiada wyjmowaną miękką wyściółkę, dopasowaną do osób noszących okulary korekcyjne, z reduktorem hałasu. Wyściółka wykonana z materiału antyalergicznego, przepuszczającego powietrze, przystosowana do prania. Kask musi posiadać miękką listwę wykończeniową zabezpieczającą przed otarciami skóry. Skorupa kasku wykonana z poliwęglanu, wzmocniona żywicą epoksydową, zapewniająca dobrą wentylację z możliwością płynnej regulacji (min. 2 otwory wlotowe – z przodu i z góry kasku). System zapięcia z regulacją długości pasków. Ergonomiczny system podnoszenia szczęki – umożliwia odpięcie jedną ręką w rękawicy ochronnej, zapięcie typu zatrzask. Kask posiada blokadę zabezpieczającą przed opadaniem podniesionej części. Z tyłu kasku posiada odblaskowy napis „POLICJA” o wymiarach: szerokość 12 cm, wysokość 3 cm, w kolorze białym/srebrnym (w zestawie zapasowy komplet naklejek). Waga kasku – nie większa niż 1800 gram, Wygłuszenie kasku powinno umożliwić prowadzenie swobodnej korespondencji przy prędkości min. 100 km/h. Do kasku dołączony jest indywidualny pokrowiec do przechowywania. Kask musi posiadać atest bezpieczeństwa ECE 22-05. Zamawiający dopuści atest bezpieczeństwa potwierdzający spełnienie normy ECE 22-05 wydany dla kasku bez systemu łączności oferowanego przez Wykonawców. Podświetlenie pomocnicze LED umieszczone pod górna tylną lampą błyskową motocykla. |
| 6. 7. | Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy 1) Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektryczneprzewody należy Wszystkie ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów, należy je dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji. 3) Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. 4) W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 5) Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 6) Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. 7) Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. 8) Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 9) Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. 10) Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. Wymagania konstrukcyjne 1) Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. 2) Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. 3) Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń. 4) Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji. |

WYMAGANIA FUNKCJONALNO-TECHNICZNE DLA MOTOCYKLOWEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ UHF TETRA

(WRD KSP, KRP)

1. Założenia ogólne

Motocyklowy system łączności radiotelefonicznej zapewni funkcjonariuszowi możliwość prowadzenia korespondencji radiowej w czasie jazdy oraz po oddaleniu się funkcjonariusza od pojazdu. Podczas jazdy prowadzenie korespondencji radiowej będzie realizowane przy użyciu odpowiednio przystosowanego radiotelefonu przewoźnego zainstalowanego na motocyklu. Dodatkowo kierujący, będzie mógł prowadzić korespondencję radiową poprzez zestaw słuchawkowy wbudowany w kask motocykla, który będzie przewodowo przyłączony do mikrofonogłośnika ze złączem  4polowym U-174/U a ten będzie przyłączony przewodem spiralnym poprzez fabryczne złącze akcesoryjne do radiotelefonu przenośnego. System ten ma umożliwiać nadawanie i odbiór korespondencji z użyciem wbudowanego w kask zestawu audio. Naciśnięcie bezprzewodowego przycisku PTT musi uruchamiać mikrofon wbudowany w kask. Zastosowany Mikrofonogłośnik po zdjęciu kasku i wypięciu złącza  4polowego U-174/U musi w trybie automatycznym umożliwiać prowadzenie przez niego dwukierunkowej łączności (nadawanie i odbiór). Zastosowany do radiotelefonu przenośnego system audio (mikrofonogłośnik i zestaw audio zainstalowany w kasku) musi zapewniać  zbliżony poziom głośności audio na radiotelefonach wyposażonych w ten zestaw jak i na radiotelefonie referencyjnych nie wyposażonych w ten zestaw audio.

- funkcjonariusz będzie mógł prowadzić korespondencję poprzez mikrofonogłośnik radiotelefonu nasobnego, lub poprzez radiotelefon samochodowy zainstalowany w sposób bezpieczny w konstrukcji motocykla.

- Umieszczony w skrzyni zespół nadawczo-odbiorczy radiotelefonu, musi być mocowany do konstrukcji motocykla w sposób bezpieczny z zachowaniem homologacji pojazdu.

- Panel sterujący radiotelefonem ma być zamontowany na kierownicy motocykla w sposób bezpieczny dla kierującego oraz zgodny z homologacją pojazdu. Miejsce wyboru montażu manipulatora radiotelefonu, musi umożliwiać jego obsługę, obserwację wyświetlanych informacji w czasie jazdy.

- Motocykl musi być wyposażony w 2 Przyciski nadawania PTT, zamocowane na kierownicy motocykla w sposób bezpieczny dla użytkownika z zachowaniem homologacji pojazdu i muszą umożliwić załączenie nadawania radiotelefonu bez odrywania od kierownicy dłoni ubranej w rękawicę motocyklową.

- Pierwszy przycisk PTT musi być połączony z radiotelefonem przewoźnym w sposób przewodowy.

- Drugi  przycisk PTT musi być połączony z radiotelefonem przenośnym w sposób bezprzewodowy. Zasilanie przycisku bezprzewodowego musi być zapewnione z instalacji motocyklowej. Bezprzewodowy przycisk PTT musi być tak skonfigurowany aby po utracie łączności z radiotelefonem (mikrofonogłośnikiem)automatycznie się z nim parował.

- Radiotelefon przewoźny do prowadzenia korespondencji radiowej musi wykorzystywać zewnętrzne głośniki wbudowane w obudowę motocykla, oraz mikrofon zainstalowany na elastycznym pałąku. Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośnika wbudowanego fabrycznie w manipulator/zestaw rozdzielony. W przypadku zastosowania fabrycznego głośnika zamontowanego w manipulator radiotelefonu Zamawiający dopuszcza możliwość nie montowania dodatkowego głośnika zamontowanego w obudowę motocykla.

- Mikrofonogłośnik  do radiotelefonu przenośnego musi zawierać: przycisk nadawania PTT, mikrofon, głośnik i złącze (gniazdo) służące do podłączenia przy użyciu złącza (wtyku) 4 polowego U-174/U   kasku wyposażonego w zestaw łączności podkaskowej. Zamawiający dopuszcza aby mikrofonogłośnik posiadał w swojej obudowie manipulator oraz wyświetlacz funkcji radiotelefonu. Dodatkowo mikrofonogłośnik musi spełniać normę IP67.

- Zestaw podkaskowy zapewni pełną zrozumiałość korespondencji głosowej podczas jazdy motocyklem z prędkością do 160 km/h w hałasie dochodzącym z otoczenia na poziomie 100 dB(A).

- Dołączenie lub odłączenie zestawu podkaskowego musi powodować natychmiastowe przełączenie odpowiednio toru nadawczo-odbiorczego na zestaw podkaskowy lub mikrofonogłośnik.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiowej z przyłączonymi do nich przewodowymi i bezprzewodowymi urządzeniami. 1.6.2.13 Zamawiający określa sposób i wymóg ekranowania instalacji elektrycznej motocykla. Musi ona być zgodna z normami PN-ETS 300 683, PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 4895. Wykonawca musi podjąć również wszelkie inne czynności zapewniające spełnienie zapisu w SIWZ określonego w punkcie „l” założenia ogólne.

- Umiejscowienie anten musi zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną, kontakt z masą pojazdu oraz gwarantować dookolną charakterystykę promieniowania. Lokalizacja miejsc instalacji anten musi zapewnić właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i 	elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148-174 MHz, 380-400 MHz,
oraz w pasmach pracy GPS i zastosowanych bezprzewodowych urządzeń łączności. Każde zamontowane w pojeździe urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem ww. częstotliwości pracy. Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego
w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej.

- Instalacja środków łączności powinna być wykonana z boku motocykla
z zachowaniem stateczności pionowej motocykla w skrzyni spełniającej minimum wymagania norm IP67 oraz MIL-STD-810. Dopuszcza się inne miejsce instalacji, które nie będzie zakłócać stabilności pojazdu, oraz nie będzie zagrażać bezpieczeństwu kierującego. Zamawiający dopuszcza również wybór zastosowanie innej skrzyni nie spełniającej wymagań MIL-STD-810 pod warunkiem, iż jest to skrzynia do zabudowy z fabrycznej oferty producenta motocykla. Wybór innego miejsca na montaż skrzyni ze sprzętem łączności nie może obniżać komfortu jazdy kierującemu. Przepusty na przewody
i instalacje muszą być wykonane z wykorzystaniem specjalistycznych dławików zapewniających utrzymanie klasy szczelności skrzyni deklarowanej
przez producenta skrzyni. Na obudowie skrzyni zainstalować wyłącznik zasilania radiotelefonu wyposażony w sygnalizację optyczną stanu włączonego oraz zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem. Dopuszcza się zamiast oddzielnego wyłącznika dla radiotelefonu zastosowanie wyłącznika głównego, który będzie wyłączał całość instalacji dodatkowej zamontowanej na motocyklu.

- Instalację środków łączności na motocyklu wykona Wykonawca. Środki łączności muszą być mocowane do konstrukcji motocykla w sposób bezpieczny z zachowaniem homologacji pojazdu oraz umożliwiać swobodne wejście i zejście z motocykla.

- Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące instalacji łączności radiowej muszą zawierać się w cenie pojazdu.

- Zamawiający wymaga aby zapewnić 8 godzin pracy środków łączności
przy wyłączonym silniku motocykla i innych dodatkowych  urządzeń z zakresu wyposażenia motocykla lub wyposażenia policyjnego (światła pozycyjne, światła niebieskie, inne). Dotyczy to także rozwiązania instalacji elektrycznej z dwoma akumulatorami (akumulator bazowy + akumulator dodatkowy).

- Przyłącze elektryczne radiotelefonu do instalacji motocykla musi posiadać zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora motocyklowego pozostawionym włączonym radiotelefonie.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawie podkaskowym mikrofonu ,,na pałąku” o parametrach, co najmniej takich samych jak mikrofonu kostnego.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na trwałym montażu mikrofonu na pałąku do jednej ze słuchawek, z możliwością serwisowania przez producenta lub przedstawiciela producenta z zachowaniem ECE 22-05 dla oferowanego modelu kasku.

Załącznik nr 2 Minimalne ukompletowanie motocyklowego systemu łączności 					radiotelefonicznej.

- Radiotelefon przewoźny zabudowany w pojeździe.

Radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon przewoźny standardu TETRA spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne |
| 1.1 | W ukompletowaniu: - panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. - panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem - 1 szt. - mikrofon profesjonalny zewnętrzny zainstalowany na pałąku – 1 szt. - głośnik zewnętrzny lub wewnętrzny o mocy min 4 W – 1 szt. - antena GPS opisana w pkt. 4.– 1 szt. - niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe– 1 kpl. - instrukcja obsługi w języku polskim - deklaracja zgodności |
| 2. | Parametry radiotelefonu |
| 2.1 | Parametry techniczne ogólne: - zakres częstotliwości pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz - zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz - transmisja danych pakietowych - wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych - wyświetlacz kolorowy o ilości kolorów nie mniejszej niż 65000 i rozdzielczości wyświetlacza nie mniejszejniż128 x128 pikseli - maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA– SCK TEA1 - przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania lub zakup licencji - wbudowany moduł GPS – uaktywniony - wersja firmware – najnowszy dostępny na rynku flash radiotelefonu, współpracujący z policyjnymi systemami TETRA W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANĄ ALGORYTMU SZYFROWANIA DOSTAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE DOSTARCZANIA POJAZDÓW RODZAJU ZASTOSOWANEGO W RADIOTELEFONACH SZYFROWANIA (TEA1/TEA2) |
| 2.2 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe: - praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO - możliwość programowego definiowania wyświetlanej nazwy grupy (minimum 12 znaków alfanumerycznych) - możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 50 folderów po 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów - możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu dla 16 grup TMO i/lub kanałów DMO najczęściej używanych, którego zawartość może być dynamicznie zmieniana przez użytkownika w zakresie grup/kanałów dostępnych w oprogramowaniu danego radiotelefonu - możliwość programowego ograniczania czasu nadawania - możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania - możliwość programowego i ręcznego tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania po przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika - wybór grup rozmownych – dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami - regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami - możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych - możliwość pracy w trybie bezpośrednim – DMO - praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO - możliwość programowego definiowania wyświetlanej nazwy kanału DMO (minimum 12 znaków alfanumerycznych) - możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 folderów po 16 pozycji - interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim - przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie /wyłączenie skanowania oraz włączenie trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp - możliwość przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywołującego - możliwość realizacji połączeń telefonicznych w trybie dupleks - możliwości programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI - możliwości programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji - programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS na etapie konfiguracji radiotelefonu - programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS lub Packet Data - dostępny przynajmniej protokół lokalizacji LIP - programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysyłanie okresowe, przy przemieszczeniu o zadaną odległość, przy włączeniu radiotelefonu, przy wyłączeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego „Emergency”, przy wejściu w tryb TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie widoczności satelitów itp. - możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy ISSI z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK TEA1, oraz w zakresie jawnym przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących - natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy i grupy systemu, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków zasięgowo-autoryzacyjnych - ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu za pomocą posiadanej przez Zamawiającego aplikacji SKMS ver. 1.3.16 lub urządzenia KVL 3000 (ver. 4.01.24) lub przez sprzęt/oprogramowanie, dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Koszt sprzętu/oprogramowania innego niż aplikacja SKMS i KVL3000, dostarczonego przez Wykonawcę, nie stanowi oddzielnej pozycji zamówienia i musi być wliczony w wartość Zamówienia. Ładowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywać się w sposób zautomatyzowany, niedopuszczalne jest ręczne wpisywanie warności kluczy do radiotelefonu - klucze maskujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe |
| 3 | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy: - zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C - klasa ochrony IP 54 |
| 4. | Antena GPS - antena GPS do radiotelefonu montowana na zewnątrz pojazdu, przewód o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończony wtykiem dedykowanym do typu radiotelefonu,. Dopuszczalne jest stosowanie anteny zintegrowanej z anteną UHF |
| 5 | Antena samochodowa - antena na zakres częstotliwości pracy 380-410 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu - WFS ≤ 1,5 w wymaganym zakresie częstotliwości - dopuszczalna moc minimalna 30 W - polaryzacja pionowa - zysk energetyczny na poziomie minimum 2,15 dBi czyli 0 dBd - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej - Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS |

- Radiotelefon przenośny

1.  Radiotelefon nasobny pracujący w systemie TETRA

1.1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu nasobnego:

1.1.1 Praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmównych TMO.

1.1.2 Możliwość programowego zdefiniowania wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).

1.1.3 Pełna klawiatura alfanumeryczna.

1.1.3 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 30 folderów o pojemności min. 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.

1.1.4 Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu
o pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być dynamicznie zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych w puli  radiotelefonu.

1.1.5 Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.

1.1.6 Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy
w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.

1.1.7 Możliwość programowego i ręcznego stworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.

1.1.8 Wyboru grup rozmównych dokonuje się dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

1.1.9 Regulacji głośności dokonuje się przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi
do tego celu przyciskami.

1.1.10 Możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych
i telefonicznych.

1.1.11 Możliwość pracy w trybie bezpośrednim  DMO.

1.1.12 Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO.

1.1.13 Możliwość programowego zdefiniowania wyświetlanej nazwy kanału DMO (min. 12 znaków alfanumerycznych).

1.1.14 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji.

1.1.15 Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.

1.1.16 Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do uprzednio zdefiniowanych funkcji.

1.1.17 Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp.

1.1.18 Możliwość realizacji połączeń telefonicznych w trybie full duplex.

1.1.19 Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI.

1.1.20 Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych
i telefonicznych o pojemności przynajmniej 256 pozycji.

1.1.21 Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.

1.1.22 Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS, Packet Data lub innych technologii.

1.1.23 Programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysyłanie okresowe, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy włączeniu radiotelefonu, przy wyłączeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego „emergency”, przy wejściu w tryb TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.

1.1.24 Możliwość pracy radiotelefonu w klasach bezpieczeństwa SC1, SC2, SC3 i SC3G
dla całego ruchu radiowego z sygnalizacją i adresowaniem włącznie, akceptacja połączeń maskowanych i niemaskowanych, możliwość uwierzytelniania radiotelefonu przez system 
i obustronne, możliwość maskowania korespondencji kluczem statycznym, gdy możliwość maskowania korespondencji kluczem dynamicznym jest niedostępna, możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TEA1 oraz
w zakresie jawnym, przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących.

1.1.25 Natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy radiowej i grupy systemu,
bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków
zasięgowo-autoryzacyjnych, także w sytuacji wcześniejszej odmowy logowania, niezależnie od przyczyny tej odmowy.

1.1.26 Ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu za pomocą posiadanego przez zamawiającego urządzenia  KVL3000 lub przez sprzęt/oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia.

1.1.27 Klucze maskujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny,
a ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe.

1.1.28 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych.

1.1.29 Możliwość wykonywania połączeń w trybie scalenia i multiwyboru, realizowana przy wykorzystaniu jednego kanału logicznego w ramach każdej uczestniczącej w połączeniu stacji bazowej.

1.1.30 Możliwość odbierania i inicjowania połączeń realizowanych z udziałem multigrupy, przy wykorzystaniu jednego kanału logicznego w ramach każdej uczestniczącej w połączeniu stacji bazowej.

1.2. Ogólne parametry techniczne radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie TETRA:

1.2.1 Minimalna klasa mocy 3L (1,8W) .

1.2.2 Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 -  430 MHz.

1.2.3 Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 -  430 MHz.

1.2.4 Transmisja danych pakietowych.

1.2.5 Wysyłanie krótkich wiadomości alfanumerycznych.

1.2.6 Kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 3 wiersze), umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 15 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu odbieranego sygnału.

1.2.7 Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim policyjnym systemie TETRA (TETRA NODE firmy Rohil) – SCK TEA1, z możliwością programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK.

1.2.8 Wbudowany moduł GPS – uaktywniony.

1.2.9 Najnowsza dostępna wersja oprogramowania wewnętrznego radiotelefonu (firmware), zgodna ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANĄ ALGORYTMU SZYFROWANIA DOSTAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE DOSTARCZANIA POJAZDÓW RODZAJU ZASTOSOWANEGO W RADIOTELEFONACH SZYFROWANIA (TEA1/TEA2)

1.3 Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy radiotelefonu nasobnego pracującego
w systemie TETRA:

1.3.1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C.

1.3.2 Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP57 lub IP65
(wg normy EN 60529).

1.4  Ukompletowanie jednostkowego radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie TETRA:

1.4.1 Dwupasmowa antena UHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo min. 380÷400 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). - 2 szt.

1.4.2 Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 14 godz, przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt.

1.4.3 Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o szerokości 50 mm - 2 szt.

1.4.4 Ładowarka jednostanowiskowa do akumulatora, zasilana z sieci 230V, 50Hz (standard wtyku obowiązujący w Polsce), zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania) – 1 szt.

1.4.5 Deklaracja zgodności CE.

1.4.6 Instrukcja obsługi w języku polskim.

1.4.7. Mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym umożliwiajacym podłączenie do dostarczonego w ramach zamówienia radiotelefonu poprzez fabryczne złącze akcesoryjne radiotelefonu. Mikrofonogłośnik musi być wyposażony w złącze (gniazdo) które ma umożliwiać przy użyciu złącza (wtyku) 4 polowego U-174/U   podpięcie zestawu podkaskowego. Przyłączenie zestawu podkaskowego powinno wyłączać mikrofon i głośnik zainstalowane w Mikrofonogłośniku.

- Kask motocyklowy z zestawem podkaskowym.

Wymagania funkcjonalno-techniczne dla zestawu podkaskowego:

- Kask z zainstalowanym wewnątrz zestawem mikrofonowo-słuchawkowym musi posiadać homologację, musi być wyposażony w złącze (wtyk) 4 polowy U-174/U   umożliwiające podłączenie do mikrofonogłośnika. (homologacja kasku wraz z zestawem mikrofono-słuchawkowym).

- Zestaw podkaskowy zapewni pełną zrozumiałość korespondencji głosowej podczas  jazdy motocyklem z prędkością do 160 km/h w hałasie dochodzącym z otoczenia na poziomie 100 dB(A).

- Instalację zestawu podkaskowego w kaskach wykona Wykonawca. Instalacja zestawu musi być wykonana w sposób bezpieczny z zachowaniem homologacji kasków.

- Zamawiający wymaga aby kaski były dostarczone z już zamontowanym systemem mikrofonowo-słuchawkowym.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawie podkaskowym mikrofonu dynamicznego ,,na pałąku” o parametrach, co  najmniej takich samych jak mikrofonu kostnego.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na trwałym montażu mikrofonu na pałąku do jednej ze słuchawek, z możliwością serwisowania przez producenta lub przedstawiciela producenta z zachowaniem ECE 22-05 dla oferowanego modelu kasku.

| L.p. | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania mechaniczno – funkcjonalne dla mikrofonu kontaktowego. Zamawiający dopuszcza użycie, w miejsce mikrofonu kontaktowego, jako równoważnego mikrofonu na giętkim wysięgniku. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na trwałym montażu mikrofonu na pałąku do jednej ze słuchawek, z możliwością serwisowania przez producenta lub przedstawiciela producenta z zachowaniem ECE 22-05 dla oferowanego modelu kasku. |
| 1.1 | Obudowa gumowa, sprężysta, zapewniająca stały kontakt mikrofonu z głową użytkownika. |
| 1.2 | Obudowa bez ostrych krawędzi i nacieków musi umożliwiać całkowite schowanie dotykającej do głowy części stykowej obudowy mikrofonu i uzyskanie równej płaszczyzny wewnętrznej powierzchni czaszy kasku nie powodującej ucisku na czaszkę motocyklisty. |
| 1.3 | Mikrofon wraz z obudową gumową musi mieć możliwość odłączenia i wyjęcia w celu kalibracji lub serwisowania bez konieczności demontażu pozostających w kasku słuchawek. (dopuszcza się zastosowanie mikrofonu na pałąku trwale zamontowanego do jednej ze słuchawek, wtedy ppkt. 1.3. w pkt IV Wymagania funkcjonalno-techniczne dla zestawu podkaskowego nie znajduje zastosowania do ww. mikrofonu, natomiast dla mikrofonu kontaktowego ww. punkt ma zastosowanie). |
| 1.4 | Temperatura pracy: od -20ºc do +55ºC. |
| 1.5 | Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%. |
| 1.6 | Odporność obudowy gumowej na ludzki pot i detergenty. |
| 2 | Wymagania elektryczne: |
| 2.1 | Zasilanie poprzez złącze akcesoriów gniazdo/wtyk 4 polowy U-174/U |
| 2.2 | Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz. |
| 2.3 | Płynna regulacja poziomu sygnału akustycznego na wyjściu mikrofonu (wzmacniacza mikrofonowego) w celu indywidualnego dopasowania do radiotelefonu oraz zapewnienia prawidłowej transmisji mowy niezależnie od owłosienia głowy użytkownika. |
| 3 | Wymagania mechaniczno – funkcjonalne dla słuchawki |
| 3.1 | Dwie słuchawki (równoległe) zapewniające obustronny równoczesny odbiór. |
| 3.2 | Temperatura pracy: od -20ºC do +55ºC. |
| 3.3 | Oporność obudowy na ludzki pot i detergenty. |
| 3.4 | Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%. |
| 4 | Wymagania elektryczne: |
| 4.1 | Minimalna moc wyjściowa: 40 mW. |
| 4.2 | Poziom ciśnienia akustycznego: 90±4 dB/1 mW. |
| 4.3 | Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz. |
| 5 | Przewody połączeniowe: |
| 5.1 | Wytrzymałe na paliwa, oleje, smary, detergenty, ludzki pot oraz długotrwałe promieniowanie słoneczne. |
| 5.2 | Wytrzymałość mechaniczna na zgięcia: min. 30 tyś. zgięć pod kątem 80º w zakresie temperatur od -20ºC do +55ºC potwierdzona badaniami zakładowymi. Podczas testów badany przewód powinien znajdować się pod napięciem: +12V/100 mA i być obciążonym ciężarem o wadze min 1000 g. |
| 6 | Złącza: |
| 6.1 | Wszystkie połączenia (gniazda, wtyki) muszą gwarantować pewny kontakt elektryczny i mechaniczny zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem |
| 6.2 | Złącza powinny być na tyle szczelne, aby zapewnić ochronę styków przed zapyleniem wpływem czynników atmosferycznych (głównie wilgoci). |
| 6.3 | Konstrukcja wtyków i gniazd powinna chronić przed nieprawidłowym połączeniem poszczególnych elementów zestawu. |