BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” – Welter Stanisław 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16, www.ekspert-tuchola.pl, e-mail: welzak@wp.pl

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

1

na remontowe roboty budowlane nie polegające zgłoszeniu:

MODERNIZACJA DOBUDÓWKI

BUDYNKU MIESZKALNEGO – LEŚNICZÓWKI

Inwestor:          NADLEŚNICTWO   TUCHOLA                                               .

Gołąbek 4, 89-511 Cekcyn, Gm. Cekcyn                                   .

Obiekt:             Budynek mieszkalny (Leśniczówka)                                          .

Lokalizacja:     Leśnictwo Żółwiniec, Żółwiniec 1, 89-520 Gostycyn                .

Obręb geodezyjny Łyskowo działka nr. 6049/1 LP

Branża:            Ogólnobudowlana                                                                        .

Dokumentację opracowali :

| Branża | Imię i Nazwisko | specjalność, nr. uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogólno- budowlana | Stanisław Welter | konstrukcyjno-budowlana UAN-KZ-7210/138/86 | 07.03.2022 |  |

Marzec  2022 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  DOKUMENTACJI :

- Strona tytułowa ................................................................................................................ 1

2.   Spis zawartości dokumentacji........................................................................................... 2

3.   Plan sytuacyjny

-    opis do planu sytuacyjnego…………………............................................. 3 - 4

-    graficzne opracowanie planu sytuacyjnego……………….............................. 5

4.  Inwentaryzacja budynku mieszkalnego

-          opis do inwentaryzacji ………………………………………………....…... 6 - 7

5. Ocena techniczna  remontowanych elementów budynku............................................ 8 - 10

6. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych:

- opis techniczny .......................................................................................... 11 - 23

- rzut piwnic (fundamentów) .............................................................................. 24

- rzut parteru  ...................................................................................................... 25

- rzut więźby dachowej ....................................................................................... 26

- rzut dachu ......................................................................................................... 27

- przekrój pionowy.............................................................................................. 28

- elewacja frontowa ............................................................................................ 29

-           elewacja boczna prawa .................................................................................... 30

-           elewacje boczne lewa ............................................ ......................................... 31

7. Zaświadczenia i uprawnienia…………………………………………….……..…...32 - 33

OPIS  DO  PLANU  SYTUACYJNEGO

dla modernizacji dobudówki budynku mieszkalnego

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawą do opracowania jest zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację

dobudówki budynku mieszkalnego na podstawie PN Cieplnej Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm. w 2017 i 2019r. w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów i norm budow.

1.   Zlecenie Inwestora.

2.   Uzgodniona z Inwestorem koncepcja

3.   Mapa sytuacyjno wysokościowa.

4.   Inwentaryzacja budynku mieszkalnego.

5.   Normy i przepisy budowlane.

6.   Wizja lokalna.

OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

1.  PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót budowlanych jest przede wszystkim modernizacja dobudówki istniejącego

budynku mieszkalnego, polegająca na dociepleniu i wymianie materiałów ścian zewnętrznych,

dociepleniu i wymiana materiału dachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie

instalacji grzewczej i elektrycznej w  Leśniczówce Żółwiniec, Gm. Gostycyn.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowy teren stanowi część działki leśnej nr 6049/1 LP usytuowanej w Leśnictwie Żółwiniec, Gmina Gostycyn, w dalszym opracowaniu zwaną działką. Teren działki  jest płaski, grunt piaszczysty. Na terenie działki objętej opracowaniem występują drzewa i krzewy owocowe. W chwili  obecnej na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (leśniczówka), budynek  gospodarczy, altanka rekreacyjna, Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków. Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest przyłącze wodociągowe z sieci gminnej, elektroenergetyczne z sieci ENEA. Budynek posiada wewnętrzne przyłącze kanalizacyjne do istniejącej P.O.Ś.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy budynku

mieszkalnym typu: chodnik, opaska oraz modernizacja schodów do kancelarii leśnictwa i budynku części prywatnej. Taras należy wykonać na podstawie odrębnego opracowania.

Poza tym nie przewiduje się innych zmian w zagospodarowaniu działki

4. INFORMACJA O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE TERENU

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie znajduje się w obszarach chronionych przyrodniczo.

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania nie sa wpisane do rejestru zabytków i nie

podlegają ochronie konserwatorskiej.

5. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Modernizowana dobudówka istniejącego budynków mieszkalnego – leśniczówka jest

bezpieczna, zastosowano wszystkie wymogi ochrony środowiska. Omawiany budynek

mieszkalny - leśniczówka jest zaopatrzony w wodę poprzez sieć wodociągową z gminy Tuchola.

Ścieki są odprowadzane do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Odpady stałe są gromadzone

w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone przez koncesjonowane Przedsiębiorstwo.

Pomieszczenia  budynku mieszkalnego są ogrzewane za pomocą instalacji c.o zasilanej kotłem

na paliwo stałe, opalanym pelletem bądź drewnem zagazowywanym. W związku z niewielką

emisją  zanieczyszczeń obiekty nie będą wywierały negatywny wpływu na powierzchnię ziemi,

wody, powierzchniowe i podziemne,  mogące znacząco pogorszyć stan środowiska.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie

zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

opis opracował:

Tuchola 07.03.2022 r

# OPIS DO INWENTARYZACJI

budynku mieszkalnego (leśniczówka)

usytuowanego na terenie Leśniczówki Żółwiniec, gm. Gostycyn, dz. nr 6049/1 LP

- Opis ogólny

Budynek wolnostojący mieszkalny, jednorodzinny z kancelarią, został oddany do użytku na początku XX w. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Fundamenty z  kamienia polnego i cegły ceramicznej, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej od wew. otynkowane tykami cem.- wapiennymi z zewnątrz licowane, docieplone styropianem gr. 12 cm. Nad piwnicami strop łukowy z cegły oparty na żebrach, nad parterem strop drewniany belkowy, konstrukcja dachu drewniana, wysoka, dwuspadowa, pokrycie dachu z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową.

-  powierzchnia zabudowy (11,25x10,40+3,31x7,60) =                                           142,16 m2

-  powierzchnia użytkowa całkowita (35,92+102,90+64,97)  =                                203,79 m2

-  kubatura budynku (budynek) 1002,69 m3 + (dobudówka) 97,61 m3 =               1100,30 m3

- Opis elementów budynku

-   Ściany fundamentowe i piwnic z kamienia polnego i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie

cementowo – wapiennej z zew. ocieplone styropianem gr. 8 cm od wew. otynkowane

zaprawa cem. – wap.

-    Ściany przyziemia  i poddasza zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej

na zaprawie cementowo- wapiennej, na poddaszu ściany działowe w konstrukcji ryglowej

z wypełnieniem cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo- wapiennej. Od zewnątrz

budynek nie był otynkowany, ściany były spoinowane. Po remoncie budynek z zewnątrz

docieplono styropianem gr. 12 cm. Od wewnątrz ściany otynkowane tynkiem cem.- wap.

Ściany szczytowe poddasza dodatkowo od wewnątrz ocieplone wełną mineralną gr. 8 cm,

na niej płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5 mm.

-    Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi łukowymi z cegły ceramicznej

pełnej nad płaskimi z nadproży żelbetowych prefabrykowanych L-19.

# -     Kominy murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej w budynku

# otynkowane, ponad dachem z cegły klinkierowej klasy 350 spoinowane.

-     Strop nad piwnicą: sklepienia łukowe ceglane na zaprawie cementowo – wapiennej,

Strop nad parterem drewniany na belkach 20 x 24 cm o rozstawie osiowym ok.1,00

ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm.

## -    Więźba dachowa  wysoka o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej, krokwie 8 x 18 cm,

## opartych na murłatach 14x14 cm i płatwiach 14x18  cm. Słupy podpierające 14x14 cm,

miecze 14x12 cm, jętki 2x4x18 cm.

- Pokrycie dachowe z blachodachówki powlekanej na deskowaniu, papie asfaltowej, kontrłatach i łatach; dach ocieplony wełną mineralną gr. 18 cm.

- Obróbki  blacharskie dachu i kominów, rynny i  rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej malowanej.

- Tynki wewnętrzne  wapienno - cementowe na poddaszu częściowo okładziny z płyt gipsowo – kartonowych.

- Izolacja poddasza wełną mineralną gr. 18 cm obłożona płytami gipsowo – kartonowymi.

- Elewacja – cegła licówka spoinowana zaprawą cementowo – wapienną. Po termomodernizacji ściany zewnętrzne docieplone styropianem gr. 12 cm w technologii lekko – mokrej z zew. faktura drobnego baranka.

# Stolarka okienna piwnic drewniana pojedynczo szklona, stolarka okienna parteru i poddasza z drewna klejonego z szybami zespolonymi. Okna werandy drewniane pojedynczo szklone.

# Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, deseczkowe.

-    Stolarka drzwiowa wewnętrzna z drewna litego, kasetonowe, lakierowana.

-    Schody z parteru na poddasze drewniane z drewna sosnowego, schody z parteru do

piwnicy drewniane, policzkowe z drewna litego.

-    Posadzki piwnic – posadzki betonowe, parter - płytki ceramiczne na szlichcie betonowej,

panele podłogowe, poddasze – płytki ceramiczne w łazience w pokojach panele

podłogowe. Na strychu podłoga z desek obrzynanych.

-    Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych zasilana z wodociągu gminnego.

-    Instalacja kanalizacyjna z rur PCV podłączona do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków.

-    Budynek ogrzewany jest za pomocą c.o zasilanego kotłem na paliwo stałe, rurarz w miedzi

grzejniki panelowe typu półkonwektor grzejniki znajdują się we wszystkich

pomieszczeniach parteru i poddasza budynku. W piwnicy grzejników brak.

-   Instalacja elektryczna częściowo wymieniona na miedź reszta z przewodów aluminiowych

rozprowadzonych z wewnętrznej rozdzielni. Instalacja zasilana przyłączem napowietrznym

z sieci energetycznej ENEA.

3.   Inwentaryzację budynku wykonano w dniu 24. 02. 2022 r.

Inwentaryzację  wykonał:

Tuchola, dnia 07.03.2022 r.

OCENA TECHNICZNA

Budynku mieszkalnego (leśniczówka)

usytuowanego na terenie Leśniczówki Żółwiniec, gm. Gostycyn, dz. nr 6049/1 LP

## I. Cel

Ocenę stanu technicznego niektórych elementów budynku mieszkalnego, wykonano w celu stwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania i możliwości przeprowadzenia remontu budynku  z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz poprawy stanu technicznego budynku.

## II. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora: Nadleśnictwo Tuchola, gm. Cekcyn,

- Wizja lokalna w/w budynku mieszkalnego,

-  Przepisy i normy budowlane związane z tematem:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

Rozporządzenie Dz. U. Nr.120r. poz.1133 z 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i stan posadowienia. Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 kwietnia 1998r ,n

Rozporządzenie MG z dnia 14 sierpnia 1998r.,

## III. Elementy podlegające ocenie

- fundamenty

- ściany zewnętrzne

- stropy

- więźba dachowa

- pokrycie dachowe

- stolarka okienna i drzwiowa

- podłogi i posadzki

- instalacja c.o.

- instalacja elektryczna

## IV. Ogólny opis stanu istniejącego

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wysokim. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej tj. fundamenty z  kamienia polnego, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej od wewnątrz otynkowane tynkiem wapienno –cementowym, od zewnątrz ściany licowane docieplone styropianem. Strop na piwnicami ceglany łukowy, łuki oparte na  gęsto rozstawionych ścianach. Strop nad parterem drewniany belkowy ze ślepym pułapem. Konstrukcja więźby dachowej drewniana krokwiowo - płatwiowa, podparta słupami. Dach pokryty blachodachówką. Stolarka okienna na parterze i poddaszu z drewna klejonego, okna piwnic drewniane z szyba pojedynczą,  drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek posiada  instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową.

## V. Opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynków

- Fundamenty

Ściany fundamentów z kamienia polnego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo –

wapiennej, z zewnątrz spoinowane i docieplone styropianem.

– nie wykazują  większych  ubytków, pęknięć i przemieszczeń – stan techniczny

zadowalający.

Wnioski i zalecenia

- Bez uwag

- Ściany zewnętrzne

## Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej od wew. otynkowane  tynkiem wapienno – cementowym od zew. docieplone styropianem, nie wykazuje większych ubytków. Dobudówka

## nie było podczas ostatniego remontu docieplona. Nie jest ankrowany, dlatego na dłuższą metę aby ściany się nie wybrzuszały potrzebne jest sklamrowanie ścian zew.  - stan techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

Sklamrować ściany zewnętrzne dobudówki.

B.   Wymienić drewniane elementy ścian na murowane.

C.   Docieplić ściany zew. dobudówki.

- Stropy

Strop nad piwnicą, sklepienia łukowe ceglane typu ciężkiego. Strop nad parterem drewniany

na belkach 20 x24 cm o rozstawie ok. 1,0 m, ze ślepym pułapem. Niektóre elementy nośne

(belki) wykazują niewielkie ugięcia użytkowe, ubytki i zniszczenia biokorozją – stan

techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

- Ugięte belki stropowe obserwować i zakonserwować środkami do stopnia niezapalności, zabezpieczającymi drewno przed biokorozją.

- Wymienić ciężką i wilgotną polepę ślepego pułapu na lekką wełnę mineralną.

- Więźba dachowa

Więźba dachowa  o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej opartej na płatwiach i słupach, krokwie 8 x 18 cm o rozstawie 1,0 m, opartych na murłatach 14x14 cm i płatwiach 14x16  cm. Słupy podpierające 14x14 cm, miecze 14x12 cm, kleszcze 2x4x18 cm – większość elementów więźby dachowej wykazują niewielkie zużycie i  uszkodzenia spowodowane biokorozją -  stan techniczny zadowalający.

Wnioski i zalecenia

- Wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej zakonserwować środkiem typu FOBOS.

- Pokrycie dachowe i izolacja dachu

Więźba dachowa pokryta blachodachówką – stan techniczny zadowalający. Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe wykonano systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Dach na skosach z izolacją z wełny mineralnej gr. 18 cm jest również ostatnią przegrodą cieplną nad pomieszczeniami poddasza  -  stan techniczny zadowalający.

Wnioski i zalecenia

- Dostosować normę cieplną dobudówki do aktualnych norm cieplnych.

6. Stolarka okienna i drzwiowa

# Stolarka okienna drewniana na parterze i poddaszu z drewna klejonego, stolarka dobudówki drewniana z szybami pojedynczymi zwęgowana, nieszczelna – stan techniczny zły, w piwnicach stolarka okienna drewniana, bez wypaczeń i ubytków w szkleniu – stan techniczny dobry. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana wypaczona, wykazują znaczne zniszczenie biokorozją, nie spełniają aktualnej normy cieplnej – stan techniczny dostateczny. Drzwi wewnętrzne drewniane kasetonowe – stan techniczny zadowalający.

Wnioski i zalecenia

- Stolarka okienna Dobudówki do wymiany.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna do wymiany.

7. Podłogi i posadzki

Posadzki piwnic wykonano z masy betonowej wylanej na cegłach ułożonych na płask,

parter - w pomieszczeniach mokrych podłoże betonowe obłożone płytki ceramiczne w

pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych panele podłogowe, poddasze w pokojach podłoga

z paneli podłogowych, w łazience płytki ceramiczne – stan techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

- W Dobudówce wymienić posadzkę ceramiczną i wykonać izolację cieplną.

8. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. z rur miedzianych bez właściwej izolacji ciepłochronnej, podłączona do kotła na paliwo stałe (drewno), parter i poddasze grzejniki konwektorowe, w dobudówce grzejniki stalowe płytowe nie pozwalają efektywnie ogrzewać pomieszczeń ponieważ są zakamienione i nieszczelne – stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

- Wymienić kocioł c.o. z paliwa stałego (drewno) na kocioł na pellet.

- W dobudówce wymienić grzejniki instalacji centralnego ogrzewania.

9. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym z przewodów miedzianych, w dobudówce

pozostała jeszcze instalacja z przewodów aluminiowych stara, przestarzała, częściowo zużyta,

i zdekompletowana – stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

- Cała instalacja elektryczna w dobudówce do wymiany.

- Uzupełnić tablicę rozdzielczą w  aktualnie obowiązujące zabezpieczenia dla instalacji.

## VI. Wnioski końcowe

Biorąc pod uwagę  tz. ustawę cieplną, PN i ocenę stanu technicznego, jednoznacznie

stwierdzam wysoką niedostateczność izolacji cieplnej w dobudówce. Wobec tego należy

wykonać termomodernizację przegród zewnętrznych dobudówki, tz. docieplenia ścian zew.,

i dachu z wymianą nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych. Ocenę stanu wykonano w celu

stwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania i możliwości przeprowadzenia remontu

budynku  z dostosowaniem  do  aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych

oraz poprawy stanu technicznego, stwierdzam iż budynek mieszkalny usytuowany w

Leśnictwie Żółwiniec, Gm. Gostycyn, dz. nr 6049/1 LP po przeprowadzeniu w/w robót

remontowych i termo modernizacyjnych jako całość będzie się nadawał do użytkowania.

Ocenę techniczną

wykonał:

Tuchola 07.03.2022 r.

OPIS TECHNICZNY

Budynku mieszkalnego (leśniczówka)

usytuowanego na terenie Leśniczówki Żółwiniec, Gm. Gostycyn, dz. nr 6049/1 LP

Zestawienie powierzchni

-  powierzchnia zabudowy (11,25x10,40+3,31x7,60) =                                           142,16 m2

-  powierzchnia użytkowa całkowita (35,92+102,90+64,97)  =                                203,79 m2

-  kubatura budynku (budynek) 1002,69 m3 + (dobudówka) 97,61 m3 =               1100,30 m3

Piwnice: h = 2,35 m

0.1  Kotłownia                                                                         -     7,08 m2

0.2  Skład opału                                                                       -     5,12 m2

0.3  Korytarz                                                                            -     4,71 m2

0.4  Piwnica I                                                                           -     9,78 m2

0.5  Piwnica II                                                                          -     9,23 m2

Razem  Piwnice                                                               -    35,92 m2

Parter: h = 2,95 m

1.1  Łazienka                                                                            -     7,59 m2

1.2  Kuchnia                                                                             -   11,30 m2

1.3  Pokój TV                                                                           -   19,14 m2

1.4  Pokój Dzienny                                                                   -   21,71 m2

1.5  Kl. schod.                                                                           -   10,21 m2

1.6  Korytarz                                                                             -     3,42 m2

1.7  Weranda                                                                             -     9,94 m2

1.8  Kancelaria                                                                          -   10,05 m2

1.9  Poczekalnia                                                                        -     6,99 m2

1.10  WC                                                                                   -     2,55 m2

Razem  Parter                                                                  - 102,90 m2

Poddasze; h = 0,77 – 2,93 m

2.1  Łazienka                                                                            -  10,25 m2  (p.c.p.=13,39 m2)

2.2  Pom. gospod.                                                                     -   4,34 m2   (p.c.p.= 6,26 m2)

2.3  Pokój I                                                                               -  14,85 m2  (p.c.p.=19,00 m2)

2.4  Pokój II                                                                              -  15,61 m2  (p.c.p.=19,77 m2)

2.5  Komunikacja                                                                     -  11,59 m2  (p.c.p.=11,59 m2)

2.6  Pokój III                                                                            -    8,33 m2  (p.c.p.= 11,35 m2)

Razem  Poddasze                                                             -  64,97 m2 (p.c.p.= 81,36 m2)

- RODZAJ ROBÓT

Roboty murarskie, ciesielskie, dekarskie, stolarskie, izolacyjne, tynkarskie, okładzinowe, elewacyjne dociepleniowe, posadzkowe, malarskie, zewnętrzne , wod.-kan, c.o., elektryczne.

2.   ZAKRES ROBÓT

Roboty murarskie:

Piwnice (fundamenty):

-  wymiana fundamentów pod dobudówka z kamiennych na betonowe,

-  zasypanie komór pomiędzy ścianami pospółką lub gruzobetonem,,

-  wymiana zew. schodów betonowych na żelbetowe,

Parter:

-  zamurowanie otworu drzwiowego do kancelarii z korytarza,

- wykucie nowego otworu drzwiowego z dobudówki do kancelarii,

- wymienić ściany zewnętrzne drewniane dobudówki na murowane gr. 24 cm z pustaków

gazobetonowych na zaprawie klejowej,

- wykonać komin wentylacyjny z pustaków systemowych keramzytowo – betonowych np. firmy

Schedel lub Leier, kancelarie wpiąć do komina rurą wentylacyjną 14x14 cm.

-  wykonanie nowych ścianek działowych z gazobetonu na zaprawie klejowej gr. 12 cm

wydzielających pomieszczenia w dobudówce: Poczekalnię, WC, Werandę,.

-  w dobudówce wymienić wszystkie okna krosnowe na okna z drewna klejonego wsp. 0,90,

-  w dobudówce wymienić wszystkie drzwi zew. drewniane na stalowo drewniane o wsp. 1,30,

- wymienić drzwi wew. płycinowe na lite z drewna klejonego,

Poddasze:

-  pomurować koronę komina wentylacyjnego wystającego ponad dachem, nad przewodami

„zimnymi” wentylacyjnymi – wykonać otwory boczne i z góry nakryć czapką z cegieł lub

betonu śr. gr. 7 cm z kapinosem

Roboty ciesielskie:

- wymiana konstrukcji dachowej na profesjonalną więźbę dachową,

- montaż podciągu pod konstrukcję dachową z drewna 14 x 22 cm,

# -  wymiana ugiętych belek stropowych z uwagi na zbyt mały przekrój na belki z drewna litego

# K-27, belki stropowe jako kleszcze 4 x 22 cm.

# -  wykonanie zadaszenia nad schodami od podwórza i przy wejściu do kancelarii,

Roboty dekarskie:

-  wymiana wszystkich opierzeń przy kominach na blachę powlekaną z listwą dociskową,

-  wymiana rynien i rur spustowych z ocynkowanych na z blachy powlekanej,

-  montaż pokrycia zadaszeń z blachy powlekanej z wszystkimi obróbkami blacharskimi,

Roboty stolarskie:

-  w dobudówce wymienić wszystkie okna krosnowe (pojedynczo szklone) na zespolone z

drewna klejonego warstwowo, o wsp. 0,90 W/(m2·K), mikrowczepy zabronione,

-  parapety drewniane wewnętrzne wymienić na z drewna klejonego,

-  drzwi zewnętrzne drewniane deseczkowe do wymiany na stalowo -drewniane z zew. w

imitacji drewna oraz z wkładką cieplną o wsp. 1,30 W/(m2·K),

-  wymienić drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe i kasetonowe na drzwi z drewna litego lub

klejonego, do łazienek w drzwiach przy podłodze wykonać  otwory wentylacyjne nawiewne

o przekroju min 220 dm2, ościeża regulowane na całą szerokość drzwi,

Roboty izolacyjne, tynkarskie i okładzinowe:

-  zdemontować boazerie w dobudówce, ściany wewnętrzne wyszpachlować,

-  wymienić i dołożyć izolację cieplną poddasza wełną mineralną gr. 25 cm typu URSA DF 35

o odporności ogniowej A1,

-  ocieplenie od gruntu styropianem ekstradowanym gr. 10 cm pod szlichta cementową,

-  wymienić tynki cem. – wap. na parterze, uzupełnić po przebiciach i zamurowaniach,

-  wykonać w dobudówce podwieszany sufit z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm GFI,

-  ściany w łazienkach wyłożyć do sufitu płytkami ceramicznymi 35x25,

Roboty elewacyjne:

-  wykonać sklamrowanie budynku na poziomie stropu parteru wieńcem żelbetowych 24x24 cm,

wieniec zbroić prętami głównymi A-III 4x12 mm, strzemiona z pręta A-O śr. 6 mm co 25 cm,

-  docieplenie ścian zew. styropianem grafitowym gr. 15 cm w technologii lekko - mokrej,

-  parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych okapnikowych,

-  ocieplić ściany fundamentowe styropianem ekstrudownym (grafitowy) gr. 10 cm,

-  cokół obłożyć płytkami gres imitującymi kamień polny łupany i wyspoinować,

Roboty posadzkowe:

-  w dobudówce rozebrać posadzkę betonową na podłożu z pospółki i wykonać podkład

betonowy, izolację z folii podposadzkowej grubej 0,5 mm, nadlać nową szlichtę cementową

gr. 5 cm zbrojoną włóknami antyrysowymi,

-  w pomieszczeniu WC parter wykonać posadzkę z płytek ceramicznych kl. V,

antypoślizgowych montowanych na zaprawie klejowej,

-  w pomieszczeniu werandy, poczekalni zamontować podłogę z paneli winylowych,

Roboty malarskie:

-  ściany i sufity w kotłowni pomalować dwukrotnie farbą wapienną z 15 % dodatkiem f.

emulsy,

-  ściany i sufity Parteru: kancelaria. poczekalnia, WC, weranda, korytarz,  wyszpachlować

masą gipsową minimalnie dwoma warstwami,

-  ściany i sufity Parteru j.w. pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną,

-  zabezpieczyć elementy drewniane stropu i dachu środkami impregnacyjnymi do stopnia

niezapalności, przeciw biokorozji i insektom, środkiem typu FOBOS – M4,

-  pomalować w kolorze ustalonym z Zamawiającym elementy drewniane wystające poza

obrysem murów farbą do drewna np. typu DREWNOCHRON,

Roboty zewnętrzne:

-  wody deszczowe od rur spustowych odprowadzić – wykonać instalacje deszczową lub

przynajmniej korytka ściekowe dł. 1,50 m.

-  opaskę deszczową betonową, rozebrać i wykonać nową z kostki betonowej gr. 6 cm

bezspoinowej na podbudowie cementowo – piaskowej gr. 10 cm,

-  chodnik betonowy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm bezspoinowej na podbudowie

cementowo – piaskowej gr. 15 cm,

Roboty wodociągowe:

-  rury wodociągowe wody zimnej do wymiany na rury pex w otulinie cieplnej gr. 13 mm,

-  wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na rury PE z izolacją gr. 25 mm,

-  wymiana starej armatury na nową ze stali nierdzewnej,

Roboty kanalizacyjne:

-  przestarzałe rury kanalizacyjne wymienić na z rur PCV,

-  wymiana wszystkich urządzeń sanitarnych na nowe porcelanowe,

Roboty centralnego ogrzewania:

-  rurarz wymienić na nowy z rur miedzianych w otulinie ciepłochronnej gr. 20 mm,

rury schować w ścianach lub podłogach,

-  wymienić kocioł c.o. na biomasę (pellet) z zasobnikiem,

-  wymiana grzejników półkonwektorowych na konwektorowe z zaworami termo do regulacji,

Roboty elektryczne:

-  wymienić tablicę rozdzielczą na nowoczesną z zabezpieczeniami wg. EU+PN,

-  wymienić instalację elektryczną na miedzianą o izolacji 750V typu YDYp instalacja

oświetlenia 3x1,50 mm2, instalacja gniazd 3x2,50 mm2, zastosować osprzęt o IP-44,

-  wymienić instalację odgromową, przewody uziemiające należy wykonać z taśmy FeZn 25 x4

mm w wykopie otokowym 1,50 m od fundamentów, przewody odprowadzające ocynk. śr. 8

mm, rezystancja uziemienia do 10 Ω.

Uwaga: wszystkie instalacje do wymieniany prowadzić po istniejących trasach przebiegu

tych instalacji.

3.  SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.

3.1 Roboty murarskie:

3.1.1   Roboty rozbiórkowe

Podczas robót rozbiórkowych używać pomostów roboczych i drabin, gruzu nie wolno rzucać

bezpośrednio na ziemię lecz w odpowiednie kontenery. Roboty demontażowe prowadzić z

zachowaniem ostrożności wydzielić strefy robocze z otuliną szer. 6,0 m i komunikacyjne oraz

zabezpieczyć teren przed wejściem osób postronnych. Prace wykonywać w odpowiednich

kombinezonach, maskach, kaskach, okularach i rękawicach ochronnych.

3.1.2   Remontowe roboty murarskie

Przed przystąpieniem do przebudowy ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia oraz

wymiary z rysunkami.  Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich fundamencie

betonowym ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku lub folie

fundamentowe. Zamurowania otworów wykonać z betonu komórkowego, murować na zaprawie

klejowej. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej

warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie

nie mniej niż 12 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z

zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 5 mm w przypadku spoin poziomych, i 5

mm w przypadku spoin pionowych. Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami

prefabrykowanymi typu L-19. Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić

minimum 12 cm. Przestrzeń wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym

betonem z tłucznia ceglanego. Na murach pod belki nadprożowe podłożyć tz. „poduszki” z

twardej cegły lub z masy betonowej min. gr. 8 cm.

3.1.3  Wymurowanie nowego przewodu komina systemowego np. typu Schedel

Zmontować prefabrykowany systemowy komin typu Schiedel wentylacyjny.

Przewody wykonać z pustaków kominowych keramzytowo – betonowych, trzon kominowy

ponad pomieszczeniami ogrzewanymi ocieplić styropianem gr. 5 cm FS 20 i nałożyć tynk

cienkowarstwowy na siatce. Korony kominów wystających ponad dachem obłożyć płytkami

klinkierowymi i wyspoinować. Dla przewodów kominowych niskotemperaturowych należy

wykonać czapkę kominową. Wyloty wentylacyjne wykonać z boku na „przestrzał”.

3.1.4  Wykonanie podciągu z drewna litego K-27 14x22 cm

Podciąg z drewna litego wyciąć z zdrowego rdzenia drewna iglastego i wysuszyć do

maksymalnej wilgotności 18 %, zakonserwować najlepiej próżniowo w Tartaku.

Podciąg oprzeć na ścianach z podkładkami betonowymi gr. 10 cm.

3.1.5 Modernizacja schodów żelbetonowych z podwórza do domu i do Kancelarii

Gdy szalunek schodów zostanie zamocowany, układa się zbrojenie na podkładkach

dystansowych o grubości dwóch prętów głównych, w tym wypadku min. 2,4 cm  które

pozwalają otrzymać odpowiednią otulinę z betonu. Zbrojenie schodów żelbetowych łączy się ze

zbrojeniem ich własnego fundamentu. Betonowe schody mają bowiem własny fundament, z

którego wystają pręty zbrojeniowe (nazywane starterami) ułatwiające połączenie konstrukcji.

Zbrojenie schodów żelbetowych jest także połączone na górze ze zbrojeniem stropu

W schodach płytowych układa się zbrojenie główne pręty żebrowane gr. 12 cm A-III,

rozstawione co 15 cm i poprzeczne (montażowe) żebrowane gr. 8 cm A-I, rozstawione co 30

cm. Rodzaj i średnica prętów są określone w projekcie i nie wolno ich samodzielnie zmieniać.

Trzeba pamiętać, że pręty zbrojeniowe nie mogą leżeć bezpośrednio na deskowaniu, ale na

podkładkach z betonu lub tworzywa sztucznego. Tak przygotowaną formę schodów i

zazbrojone zalać gotową masa betonową C 16/20 (B20). Betonowanie rozpoczynamy od dołu,

zagęszczając kolejne warstwy przez ubijanie wibratorem i opukiwanie deskowania. Gdy beton

lekko zwiąże, zaciera się go na gładko. Elementy betonowe należy pielęgnować: latem w temp.

powyżej 25 st. C przez 14 dni podlewać wodą rano i późnym wieczorem; zimą przy mrozie od

-1 do -5 st. C obłożyć matami cieplnymi a do masy betonowej dodać chlorek wapnia.

3.1.6  Wykonanie gazobetonowych ścianek działowych

Wzdłuż linii przebiegu ściany rozwijamy pas foli podposadzkowej, która stanowi warstwę

izolacyjną, umożliwia swobodną niezależną od podłoża pracę ścianki. Pierwszą warstwę

bloczków układamy na grubej poduszce z zaprawy (ok. 2 cm), aby dobrze ją wypoziomować.

Aby przegroda była stabilna, łączy się ją ze ścianą nośną metalowymi łącznikami

ocynkowanymi, przynajmniej w co trzeciej warstwie. Jeżeli ścianka działowa będzie wyższa jak

2,50 m i dłuższa niż 5 m należy zastosować dodatkowe zbrojenia z bednarki ocynkowanej

perforowanej wklejonej w co trzeciej warstwie, bednarkę połączyć ze ścianą nośna. W ścianach

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach

na głębokości 5-10 mm. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa

niż 20%. Ścianki narażone na bezpośrednie działanie wilgoci np. w pomieszczeniach

sanitarnych przy wilgotności względnej przekraczającej 75% należy zabezpieczyć środkiem

przeciwwilgociowym.

3.1.7  Wykonanie gipsowo-kartonowych ścianek działowych

Do stelażu ścianek działowych zastosować systemowe profile stalowe szer. 10 cm. Profile

rusztu przyciąć do  wymaganych wymiarów. Przycinając dolny profil, należy pamiętać o

zaplanowaniu miejsca na drzwi. Zamocować profile CD-60/27, rozstawiając wkręty

samowiercące co 60 cm. Równolegle do dolnego elementu przykręcić profil sufitowy UD-

28/27. Przed zamontowaniem profili do  podłoża należy przykleić do nich od spodu taśmę

akustyczna np. z pianki poliuretanowej, która poprawi komfort akustyczny we wnętrzu.

Między profile sufitu i podłogi wsunąć słupki, rozstawiając je co 60 cm. Powinny być one o

1,5-2cm krótsze, niż wynosi odległość między sufitem a podłogą. Jednocześnie muszą

wchodzić w górny profil na głębokość około 10 mm. Do otworu drzwiowego należy użyć

profili ościeżnicowych UA z kątownikami mocującymi i specjalnymi śrubami. Do tak

przygotowanego stelażu przykręcić płyty gipsowo – kartonowe GK gr. 12,5 mm. Płytę gipsową

przyciąć do rozmiarów równych odległości między podłogą a sufitem, minus 1 cm, aby

umożliwić rozszerzanie materiału pod wpływem wilgoci. Przykręcić płyty do profili,

rozmieszczając wkręty co 20-25 cm. Płyty w rzędach powinny być mocowane na mijankę.

Pomiędzy elementy rusztu włożyć materiał izolacyjny z twardej wełny mineralnej kl. 100.

3.2 Roboty ciesielskie:

3.2.1  Wykonanie drewnianych belek stropu na parterem

Belki stropowe przed ich zamontowaniem powinny być przestrugane do wymiaru określonego

w dokumentacji budowlanej tj. 8x22 cm i zaimpregnowane środkami do stopnia niezapalności

i przeciw biokorozji, poprzez 30 minutową kąpiel, najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.

3.2.2  Zadaszenie nad schodami do części mieszkalnej i do Kancelarii

Konstrukcja zadaszenia ma formę stylu miejscowego opartego na profilowanych słupach

drewnianych o wym. 12x12. Słupy zamontowane są w uchwytach stalowych kielichowych.

Uchwyty są zabetonowane w podłożu betonowym schodów. Rama górna z krawędziaków

12x12 łączona na słupkach i skręcona na wkręty metalowe. Konstrukcja daszku trzyspadowa z

krokwi 8 x 15. Konstrukcje drewnianą zadaszenia łączyć przede wszystkim na łącza ciesielskie,

w miejscach niewidocznych i trudnych można w ostateczności wykorzystać łączniki wczepowe

metalowe dodatkowo mocowane na wkręty. Daszek obity deskami obrzynanymi gr.25 mm

i papa asfaltową podkładową. Pokrycie daszka z blachodachówki powlekanej z poliestru,

obróbki z blachy powlekanej, sufit z desek obiciowych struganych (boazeryjnych), ostre

krawędzie słupów sfrezować. Drewno po zaimpregnowaniu ciśnieniowo w autoklawach np.

FOBOSEM M-4 na budowie pomalować trzykrotnie preparatem SODOLIN ZEW.

3.3 Roboty dekarskie:

3.3.1. Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki

Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, następnie zamontować

pokrycie dachu z blachodachówki pokrytej plastizolem. Przy kryciu dachu należy stosować łaty

nie mniejsze niż 60/40 mm, rozstaw łat nie większy jak 55 cm.

Płyty powinny  zachodzić na blachę okapową nie  mniej niż 12 cm, zakład czołowy rzędu

blacha na blachę nie  mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. Płyty ,

blachodachówki w plastizolu do łat  należy mocować za pomocą blachowkrętów z uszczelką

gumową w kolorze pokrycia dachowego. Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby

podmuchy wiatru nie powodowały podrywania płyt. Zakończenie kalenicy należy wykonać

gąsiorami systemowymi żłobionymi. Pod pokrycie z blachodachówki na deskowaniu przybić

papę podkładową dachową, następnie kontrłaty z desek gr. 22 mm szer. 8 cm.

3.3.2.  Wymiana rynien i rur spustowych, montaż płotków śniegowo-lodowych

Rynny i rury spustowe  zdemontować łącznie z hakami rynnowymi i do rur spustowych.

Zamontować nowe rynny śr. 150 mm i rury spustowe śr. 100 mm z gotowych elementów

z blachy powlekanej np. firmy BALEXMETAL w kolorze zgodnym z kolorystyką pokrycia

dachowego. Rynny z blachy powlekanej łączyć na łączniki systemowe, spadek powinien

wynosić 0,5-2 %. Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami  o rozstawie co 3

m. Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem, pod rurami spustowymi nie włączonymi

do kanalizacji deszczowej stosować korytka ściekowe szer. 15 cm i dł. 1,00 m.

Na skraju dachu w odległości ok. 50 cm od rur dachowych zamontować systemowe bariery

śniegowo – lodowe  w odcinkach ok. 2,0 m układanych mijankowo lub płotki ażurowe w jednej

linii w całości mocowane na klamry do dachu. Przy kominach z przewodami dymowymi i

spalinowymi zamontować stalowe systemowe ławy kominowe tak aby ława była połączona

z oknem dachowym wyłazowym

3.4  Roboty stolarskie:

3.4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew.

Okna wykonać z drewna klejonego sosnowego szklone szyba zespolona w kolorze ustalony z

Zamawiającym o wsp. przenikania cieplnego wsp. U = 0.90 W/m2K. Drzwi zewnętrzne stalowo

- drewniane z wkładką termiczną o wsp. przenikania cieplnego  wsp. U = 1.30 W/m2K, z zew.

z fakturą imitującą drewno naturalne.

Wszystkie materiały użyte w czasie remontu powinny posiadać Deklaracje Zgodności z Polską

Normą. Kotwy zastosowane do kotwienia okien muszą być ocynkowane i zgodne z PN-85/M-

82101. Do uszczelnienia i montażu zastosować piankę montażową mrozoodporną.

Parametry okien z drewna klejonego:

- kolor ram okiennych ustalić z Zamawiającym,

- szkło bezbarwne, termofloat o gr. 4 mm z przestrzenią międzyszybową wypełnioną odpowiednim gazem, szyba zespolona niskoemisyjna,

- ramy okienne z mikrowentylacją i wbudowanymi nawiewnikami okiennymi podciśnieniowymi hugrosterowalnymi oraz systemem odprowadzania wody z ościeżnicy

i zabezpieczeniem ramy i skrzydła zew. w odpowiednie odpływowe noski.

- współczynnik przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K,

- współczynnik dziwękoszczelności Rw = 35 dB,

- wygląd okna i podział na tafle uzgodnić z Zamawiającym,

- okna jednodzielne powinny być rozwieralno – uchylne,

- dwudzielne jako rozwieralne z jednym skrzydłem okiennym również uchylnym,

- słupek w oknach dwudzielnych ma być ruchomy tj. doklejony do skrzydła okiennego,

- wymiary okien należy pobrać z natury w miejscu planowanych robót.

Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i

tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy

narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Punkty zamocowania powinny być rozmieszczone

symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Punkty mocowania ościeżnicy powinny się

znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, odległość między tymi punktami nie może być

większa niż 70 cm. Punkty zamocowania muszą być rozmieszczone symetrycznie w stosunku

do osi pionowej otworu. Podczas montażu  okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia

pianki montażowo-izolacyjnej. Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być

przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnica należy wypełnić

materiałem izolacyjnym (pianką montażową). Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać

ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby miała możliwość

wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który

wypłynął obciąć nożem.

3.4.2. Wymiana parapetów zewnętrznych.

Parapety zewnętrzne należy wykonać z typowych płytek ceramicznych klinkierowych

okapnikowych przyklejonych do podłoża za pomocą zaprawy klejowej mrozoodpornej. W razie

potrzeby stare skosy betonowe pod parapety skuć i wykonać nowe. Wymiary parapetów muszą

być dostosowane do nowych okien i pogrubionych ścian o docieplenie.

3.4.3. Wymiana podokienników wewnętrznych.

Podokienniki wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego jak ramy okienne i umocować

do podłoża za pomocą zaprawy klejowej lub pianki montażowej. W razie potrzeby stare

wylewki betonowe pod podokienniki skuć i wykonać nowe. Wymiary podokienników muszą

być dostosowane do nowych okien.

3.4.4. Wymiana drzwi wewnętrznych

Nowe drzwi z drewna klejonego, zaimpregnowanego środkami do stopnia niezapalności i

przeciw biokorozji. Skrzydła drzwi mocowane na  ramie drewnianej. Deski przed ich

zamontowaniem powinny być przestrugane do wymiaru określonego w projekcie budowlanym.

Drewniane drzwi muszą mieć kształt i wymiary zgodne z otworami. Punkty zamocowania

(zawiasy) powinny być  rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi poziomej otworu.

Mocowanie drzwi do zawiasów należy wykonać za pomocą śrub zamkowych.

Przed montażem elementy drewniane powinny być zakonserwowane odpowiednimi

impregnatami, a po ich zamontowaniu należy je pomalować minimum 2- krotnie impregnatem

przeznaczonym do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na

zewnątrz. Nowe drzwi do sanitariatów muszą mieć nawiew w ich dolnej części o  min. pow.

0,022 m² w formie kratki, tulei lub wcięcia.

3.5.  Roboty izolacyjne, tynkarskie i okładzinowe:

3.5.1. Ocieplenie stropu nad parterem i wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych

Do ocieplenia stropu zastosować skalną wełnę mineralną, ponieważ ma ona najwyższą klasę

reakcji na ogień A1. Docieplenie stropu polegać będzie na bardzo dokładnym wypełnieniu

przestrzeni między krokwiami na łatach pogrubiających od spodu krokwie, rozprężną wełną

mineralną typu URSA o wsp. izolacji cieplnej nie mniejszym niż 0,045 W/m2xK. Na skosach

stropu wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25 cm, najlepiej w dwóch warstwach

układanych krzyżowo lub mijankowo. W tym celu do belek stropowych od spodu zamontować

stalową konstrukcje pod obudowę opuszczoną tak aby warstwa wełny mineralnej gr. 5 cm się

zmieściła, aby całkowita izolacja z wełny gr. 25 mogła się zmieścić między belkami i stelażem

tak aby pozostała jeszcze przestrzeń wentylacyjna ok. 2 cm pod deskowaniem. Szczelinę tę

wykonuje się, rozciągając cienki drut.

3.5.2  Wykonanie sufitów podwieszanych.

Wykonanie sufitów należy rozpocząć od stabilnego przymocowania do konstrukcji istniejącego konstrukcji z profili stalowych w takich odległościach co 40 cm. Okładanie  konstrukcji stalowej płytami kartonowo- gipsowymi wykonywać mocując je za pomocą blachowkrętów, w odstępach nie większych niż 25 cm. Łebki wkrętów powinny znajdować się poniżej płaszczyzny mocowanej płyty. Nad płytami kartonowo- gipsowymi należy umieścić folię paroizolacyjną.  Łączenia między płytami należy zabezpieczyć taśmą zbrojącą i masą gipsu szpachlowego. Wszelkie nierówności oraz wgłębienia po blachowkrętach należy również zaszpachlować gipsem szpachlowym. Po wyschnięciu całość sufitu należy przeszlifować do stanu gładkości i pomalować farbami emulsyjnymi wewnętrznymi. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy zastosować płyty kartonowo- gipsowe wodoodporne.

3.5.3.  Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy sprawdzić prawidłowość przygotowania

podłoża. Podłoża powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych

i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Na ścianach murowanych wykonać tynk

cementowo – wapienny kat. III zatarty na gładko a pod płytki zatarty na ostro, wykonany

z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podłóż

nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją

producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać

następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych

powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek

nie większej niż 3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na

wysokości kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

3.5.4.  Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz

rozplanować sposób układania płytek. Płytki ścienne maja być ceramiczne, glazurowane w

pomieszczeniach sanitarnych o wym. 35x25 mm, natomiast w kancelarii w aneksie kuchennym

10x10 , gatunek I w kolorze i wzorze ustalonym z Zamawiającym. W WC ściany do

min. wysokości 2,05 m wyłożyć płytkami ceramicznymi glazurowanymi, w aneksie kuchennym

ułożyć płytki ceramiczne glazurowane gat. I za szafkami od podłogi pod szafki górne na wys.

1,60 m. Położenie płytek należy rozplanować, na jednej ścianie płytki powinny być

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa

płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-8 mm. Zaleca się wykonanie szerokości spoin

płytek ściennych w sanitariatach i aneksie kuchennym około 3 mm.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć

je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się gotową masą w kolorze ustalonym z

Zamawiającym, rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni

okładziny pacą gumowaną. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni

płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia

odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi

preparatami impregnującymi.

# 3.5.5  Okładziny schodów zewnętrznych

Schody zewnętrzne i podest wykonać w konstrukcji betonowej, zbrojonej prętami. Po obrysie zewnętrznym wykopać rowy szer. 25 cm, głębokości 80 cm i zalać betonem  B - 15. Ściany fundamentowe na ziemią wymurować z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cem. – wap. m. 30 lub wykonać z betonu monolitycznego B - 15. Komory między ścianami zasypać i zagęścić gruzobetonem lub pospółką. Płytę schodowa gr. 12 cm i stopnie schodowe wylać z betonu monolitycznego B – 20 oraz zazbroić prętami nośnymi ze stali A-III śr. 12 mm o rozstawie co 15 cm, pręty nośne przewiązać poprzecznie prętami montażowymi co 30 cm. Tak przygotowaną powierzchnię obłożyć płytkami schodowymi terakotowymi typu  REALIT - Romantica, gr. 2,5cm lub wyłożyć płytkami kamionkowymi gat. I antypoślizgowymi, mrozoodpornymi typu TARRTAN na kleju mrozoodpornym.

3.6  Roboty elewacyjne:

3.6.1.  Docieplenie ścian zewnętrznych

Wykonać w technologii lekko – mokrej np. typu ATLAS STOPTER K-20 z płyt grafitowych

styropianowych frezowanych EPS 70-032 (Fs-15) gr. 15 cm  Płyty styropianowe samo gasnące

odmiany 16 kg/m3 wg PN-B-20130/1997. Płyty powinny być sezonowane przed użyciem, co

najmniej  2 m-ce od daty wyprodukowania.

Warunki prowadzenia prac i przygotowania podłoża

Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie

niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta i

zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i

bezpośrednim nasłonecznieniem, na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z siatki.

Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów

luźnych i osypliwych. Zagruntować jednokrotnie preparatem np. ATLAS UNIGRUNT.

Montaż listew cokołowych (startowych)

Docieplenie rozpocząć od zamocowania listew cokołowych aluminiowych. Listwy stanowią

montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu

kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na dolnej krawędzi

kapinos nie dopuszcza do zacieków wody.

Mocowanie płyt styropianowych

Zaprawa klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” –

w postaci pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości

i kilku placków zaprawy o średnicy 8 - 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni

płyty. Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Pierwszy rząd płyt

mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw.

cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się

krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. W sytuacji gdy

pomiędzy sąsiadującymi płytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich

odpowiednio dociętymi paskami styropianu, ewentualnie piankę poliuretanową o niskim

stopniu rozprężania. Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna

być równa dlatego po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić do

szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym.

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski

siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie

klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie

ościeży. W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia

swobodnego  odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie

termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we

wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp.

Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej

systemu. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym,

można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt, przyjmuje się 4 kolki na m2

które należy zakołkować na stykach płyt w narożnikach.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od

zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę

klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej

rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki.

Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy

siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki

muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach

min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami

izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej, na jej powierzchni można wykonać

warstwę kontaktową z masy np. ATLAS CERPLAST. Zewnętrzną warstwę systemu stanowi

wyprawa z mineralnego tynku cienkowarstwowego np. ATLAS CERMIT o gr. 1,5 mm w

fakturze baranka, pomalowany farbą elewacyjną silikatową np. ATLAS ARKOL N

samooczyszczająca. Pod farbę nawierzchniowa należy wykonać podkład z farby gruntującej np.

ATLAS ARKOL SX.

3.7  Roboty posadzkowe:

3.7.1  Naprawa posadzek betonowych w kotłowni

W kotłowni skuć zniszczoną posadzkę z betonu i cegieł, wykonać nową ze zbrojonej gotowej

masy betonowej marki C20/25 (B25) gr. 5 cm zbrojonej wiórkami stalowymi. Dla poprawienia

wytrzymałości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych projektuje się zbrojenie

posadzek betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m2. Pod posadzką wykonać

podkład betonowy z betonu B-10 gr. 10 cm, na wysuszonym podkładzie ułożyć izolację

przeciwwilgociową z folii podposadzkowej gr. 0,5 mm x 2.

Pod kocioł wykonać podstawę fundamentową z betonu B-15 gr.30 cm.

3.7.2  Wykonanie warstwy wyrównawczej (podkłady)

Na parterze rozebrać podłogi drewniane oraz usunąć podkład z polepy w to miejsce nasypać

granulki keramzytu, wykonać podkładową warstwę z betonu B-10 gr.5 cm, ułożyć folie

podposadzkową i styropian Fs25 gr.10 cm, na styropianie wykonać szlichtę cementową gr.5 cm

zazbrojoną wiórkami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-10 i grubości

minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i

ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. W podkładzie należy wykonać,

zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół ścian, słupów

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Dla poprawienia jakości i

zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych na styropianie projektuje się zbrojenie

szlicht cementowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m2 lub siatką stalową.

3.7.3  Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz

rozplanować sposób układania płytek. Płytki posadzkowe maja być ceramiczne,

antypoślizgowe o min. wym. 30x30 mm, gatunek I, ścieralność kl. V, w kolorze i wzorze

ustalonym z Zamawiającym. Na ścianach nie licowanych płytkami wykonać cokolik z płytek

cokołowych na wys. min. 10 cm.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego

rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża

oraz wymagań stawianych wykładzinie. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Zaleca się wykonanie szerokości spoin płytek

od 100 do 200 mm - około 3 mm, od 200 do 600 mm - około 4 mm

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po

ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć

je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

Nadmiar  zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie

spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

3.7.4  Wykonanie podłóg z paneli winylowych

Zanim rozpoczniemy montaż okładziny winylowej dokładnie zmierzmy pomieszczenie, biorąc

pod uwagę kierunek układania podłogi. Zwróćmy uwagę również na rodzaj podłoża.

Pamiętajmy, że odpowiednio przygotowana posadzka stanowi gwarancję, że efekt końcowy

będzie taki, jak oczekiwaliśmy.

Podłogi pływające – a do takich należy zaliczyć panele winylowe  – możemy układać na

twardych podłożach np. cementowych, ceramicznych lub drewnianych. Muszą one być jednak

zwarte, stabilne, równe, płaskie i suche. Ważne, by maksymalne odchylenia od płaszczyzny nie

przekraczały 3 mm na 2 m długości. Wszelkie nierówności powinniśmy usunąć, stosując

samopoziomujące masy cementowe lub szybkoschnące czy też plastyczne masy szpachlowe na

bazie cementu. Nie zapomnijmy również sprawdzić, jaka jest wilgotność podłoża. W przypadku

posadzki cementowej powinna to być wartość ≤ 2%, a dla podłoża anhydrytowego ≤ 0,5%.

Pozostawmy 10 mm odstęp dylatacyjny od ścian i każdego zamontowanego na stałe elementu.

Istotne, by panele układać zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu. Panele w

ostatnim rzędzie nie powinny być węższe niż 5 cm. Jeśli to konieczne, przytnijmy panele

w pierwszym rzędzie. Pamiętajmy także, że podłoga winylowa nie może być mocowana na stałe

za pomocą gwoździ czy kleju. Listwy podłogowe powinny być zamontowane w taki sposób, by

zapewnić swobodną pracę podłogi.

Kluczowym momentem montażu paneli jest położenie pierwszych trzech rzędów. Znaczenie ma

zarówno metraż pomieszczenia, jak i jego układ. W oparciu o te wytyczne wyznaczymy punkt,

według którego układać będziemy kolejne elementy posadzki.

Montaż podłogi rozpoczynajmy w rogu pokoju. Ustawmy pierwszy panel tak, aby pióro było

skierowane w stronę ściany a wpust w kierunku pomieszczenia. Za pomocą odpowiedniego

klocka, w przestrzeni powstałej między czołem deski i ścianą, nie zapomnijmy wyznaczyć 10

mm odstępu dylatacyjnego. Następnie, podnosząc pod odpowiednim kątem koniec kolejnego

panela, ustawmy jej pióro dokładnie naprzeciw wpustu panela, który ułożyliśmy wcześniej.

Teraz wystarczy tylko docisnąć pióro do wpustu i opuścić panel na podłoże. W ten sam sposób

układamy pozostałe panele z pierwszego rzędu.

Kolejny rząd rozpoczynamy od kawałka, który pozostał z pierwszego rzędu. Upewnijmy się

jednak, że pomiędzy czołowymi krawędziami paneli w sąsiednich rzędach przesunięcie wynosi

nie mniej niż 300 mm. W ten sposób kontynuujemy układanie całej posadzki winylowej

3.8  Roboty malarskie:

3.8.1  Malowanie ścian wewnętrznych

Ze ścian i sufitu należy usunąć wszystkie zabrudzenia - odkurzając je, a następnie przemywając

wilgotną gąbką, którą należy często płukać, aby nie rozmazywać brudu.

Następnie należy sprawdzić przyczepność starej farby. W tym celu można przykleić w kilku

miejscach kawałki taśmy malarskiej, które następnie odrywamy energicznym ruchem. Jeśli

taśma  odchodzi razem z kawałkami farby, oznacza to, że przy poprzednim malowaniu zostały

popełnione błędy w przygotowaniu podłoża. W takim przypadku można spróbować wzmocnić

starą powłokę poprzez zagruntowanie. Należy wykonać próbę na powierzchni około pół metra

kwadratowego. Po wyschnięciu gruntu ponawiamy test z taśmą. Jeśli stara powłoka dalej się

odrywa, należy ją w całości usunąć (za pomocą szpachelki), a powierzchnię ściany na nowo

wygładzić. Jeśli zaś stara powłoka została skutecznie wzmocniona, gruntowanie trzeba wykonać

na całej powierzchni. Pęknięcia, odpryski i obtłuczenia tynków należy wypełnić materiałem jak

najbardziej zbliżonym charakterem do już znajdującego się na ścianie - gipsem lub na przykład

mieszaniną cementu z piaskiem. Zabrudzenia, które nie dały się zmyć, dobrze jest zamalować

specjalną farbą izolującą plamy. Przed malowaniem wszystkie miejsca naprawiane zaprawami

gipsowymi lub cementowymi należy po wyschnięciu koniecznie zagruntować. Gruntowanie

ścian bez zaprawek nie zawsze jest konieczne. Robi się to wtedy, gdy powierzchnia jest zbyt

chłonna, bo zwiększa to zużycie farby. Można to łatwo sprawdzić przez przetarcie ścian

wilgotną gąbką. Na zbyt chłonnych podłożach woda wchłania się bardzo szybko, jeśli wysycha

powoli, nie ma potrzeby gruntowania. Większość preparatów gruntujących jest sprzedawana w

postaci koncentratów, które należy rozcieńczyć wodą. Nigdy nie gruntujemy koncentratem,

gdyż słabo wnika on w podłoże, pozostaje na powierzchni ścian w postaci "lakierowej"

powłoki, co bardzo utrudnia rozprowadzanie farby. Oczywiście wybieramy grunty tej samej

marki, co farba. Gwarantuje to najlepszą kompatybilność obu produktów. Gruntowanie ścian

rozcieńczoną farbą nawierzchniową jest raczej nieekonomiczne grunty są znacznie tańsze, lepiej

też penetrują chłonne podłoża. Podłoża bardzo chłonne muszą być gruntowane dwukrotnie. Po

wyschnięciu gruntu (czas schnięcia podany jest na opakowaniu lub w karcie technicznej) można

rozpocząć nakładanie farb nawierzchniowych. Malowanie najlepiej wykonywać w temperaturze

pokojowej (minimalna to 5, a maksymalna to 30°C) i średniej wilgotności względnej powietrza

(40-50%). Należy unikać przeciągów, gdyż wtedy schnięcie jest przyspieszone (gdy farba

schnie zbyt szybko, nie zdąży się jej równomiernie rozprowadzić), aczkolwiek delikatne

wietrzenie pomieszczenia jest niezbędne – pozwala odprowadzić wilgoć ulatniającą się z

nałożonej mokrej powłoki.

Wszystkie ściany i sufity wyprostować i wyszpachlować masą gipsowa, dwuwarstwowo,

następnie zagruntować zaczynem z farby 1:4 lub środkiem gruntującym i pokryć trzykrotnie

farba emulsyjną. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską.

Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem,  natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego.

Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu  środków

myjących i dezynfekcyjnych. Wymagania dla farb do wymalowań wewnętrznych:

- farba emulsyjna – rodzaj II wg PN 81914:2002,

- kolorystyka sufitów – biały,

- kolorystyka ścian pomieszczeń poddasza wg wzornika NCS – S2005-Y,

- kolorystyka ścian pomieszczeń komunikacyjnych wg wzornika NCS – S1005-Y30R,

- atest higieniczny dopuszczenia do użytkowania w pom. mieszkalnych oraz znak CE

W razie niejasności kolorystykę i wzornictwo ustalić z Inwestorem lub użytkownikiem.

3.9.  Roboty zewnętrzne:

3.9.1  Wykonanie chodnika, opaski deszczowej.

Warstwy dla wykonana nawierzchni chodnika i opaski z użyciem betonowej kostki brukowej:

- podsypka z pospółki o grubości 10 cm,

- podbudowa piaskowo – cementowa o grubości 10 cm (4:1),

-  podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

-  kostka betonowa brukowa gr. 6 cm, prostokątna, bezspoinowa w kolorze mieszanym

-  obrzeza betonowe (trawnikowe) 6x20x100 cm,

Podbudowa.

Proces ten polega na usunięciu humusu i gruntu rodzimego gr. 30 cm. W przypadkach

dużych obciążeń lub niekorzystnych warunków gruntowych stosuje się chudy beton B-10.

Podbudowę  z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o

niskiej zawartości wody. Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu

rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego

chodnika, opaski oraz miejsc postojowych. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym

docelowych spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały

identyczną grubość. Podsypki czy podbudowy nigdy nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki

brukowej. Należy stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania

podbudowy. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.

Zasady układania kostki brukowej

Kostkę brukową należy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2- 3 mm pomiędzy

poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać wymagania wytrzymałości i

trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić

uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny.

Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy

dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania

spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek

podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości

założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć drobnego piasku 1- 2mm, ewentualnie

płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy

dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach

dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje

uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.

Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach,

co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie

powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie

wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) a na koniec nawierzchnię dokładnie zamieść.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT   –   21 dni od daty ewentualnego złożenia zgłoszenia

robót budowlanych do Starosty.

Opis opracował

# Tuchola, dnia 07. 03.2022 r.

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA - PRAWA

ELEWACJA BOCZNA - LEWA