Załącznik nr 3              								 	                           do umowy Nr…../2023/Kt
z dnia ……………

ZAKRES  PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI

PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH  I  KONSERWACYJNYCH  ŁODZI MOTOROWYCH
  (przewidywana częstotliwość zgodnie z zaleceniem producenta zależnie od typu silnika)

- Przedsezonowe rozkonserwowanie i posezonowe zakonserwowanie silnika.

- Sprawdzenie anod antykorozyjnych

3.  Sprawdzenie poziomu oleju w silniku i skrzyni biegów:

- uzupełnienie lub wymiana oleju ( wg potrzeb i konieczności ),

- wymiana uszczelniaczy ( wg potrzeb i konieczności )

- czyszczenie spodziny i mycie silnika ( wg potrzeb i konieczności )

4.	Kontrola i czyszczenie elementów systemu paliwowego oraz olejowego:

-sprawdzenie filtra paliwa i przewodów paliwowych-usunięcie zanieczyszczeń,

- wymiana filtra paliwa, separatora paliwa, węża paliwowego ( wg potrzeb i konieczności )

- wymiana filtra oleju ( wg potrzeb i konieczności )

5.	Uruchomienie próbne.

6. 	Kontrola układu zasilania paliwem i chłodzenia:

- regulacja i oczyszczenie gaźnika ( wg potrzeb i konieczności ),

- sprawdzenie szczelności,

7.	Kontrola układu zapłonowego:

- przegląd , czyszczenie lub wymiana świec zapłonowych( wg potrzeb i konieczności )

- sprawdzenie przewodów instalacji zapłonowej

- sprawdzenie przewodów instalacji i złączy elektrycznych,

- sprawdzenie ustawienia zapłonu, regulacja ( wg potrzeb i konieczności ),

- wymiana regulatora napięcia ( wg potrzeb i konieczności )

8.	Kontrola elementów mocujących z dokręceniem poluzowanych śrub, nakrętek oraz złączy i zacisków.

9. Kontrola układu kierowniczego:

- sprawdzenie połączeń sterowych i regulacji cięgien,

- sprawdzenie śruby i wału napędowego,

- wymiana śruby napędowej ( wg potrzeb i konieczności )

10. Smarowanie wyznaczonych punktów smarowych wskazanych przez producenta.

11. Kontrola powłoki lakierniczej i woskowanie zewnętrznej powierzchni silnika.

12. Kontrola awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa, zatrzasku i linki.

13. Diagnostyka komputerowa ( o ile dotyczy danego typu silnika):

- odczytywanie zrejestrowanych błędów,

- diagnostyka działania podzespołów silnika,

- kasowanie błędów.

14. Malowanie farbą antyporostową.

....................................................................................

( pieczęć i podpis / y osoby/osób uprawnionej / ych

do reprezentowania podmiotu )