Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –   Wirówka laboratoryjna wielofunkcyjna zakup w ramach projektu:

„Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia

luki obecnej w narodowej biogospodarce (BioMagic)”.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zasilacz sieciowy: 230V 50Hz zakres prędkości [obr./min]: 200 do 6000 max wzgl. siła odśrodk. (x g): 4427x g max pojemność wirnika: 6x50ml zakres chłodzenia: chłodzenie powietrzem |  | 1 |  |
| 2. | Rotor na sześć próbówek po 50 ml typu Falcon |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 2 –   Refraktometr cyfrowy przenośny do alkoholu etylowego zakup w ramach projektu:

„Bioprodukty z biomasy   lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia

luki obecnej w  narodowej biogospodarce (BioMagic)”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres: 0.0 do 45.0% (w/w) dokładność: ±0.5% rozdzielczość: 0.1% kompensacja temperatury: automatyczna w zakresie 10 do 35ºC zasilanie: 1 bateria typu 006P (9V) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 3 –  Refraktometr cyfrowy przenośny do pomiaru cukrów zakup w ramach projektu:

„Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia

luki obecnej w narodowej biogospodarce (BioMagic)”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres: od 0.0 do 32.0%Brix dokładność: +/-0.1%Brix zakres temp. 5,0-40,0ºC 3 skale definiowane przez użytkownika funkcja OFFSET dla każdej ze skal użytkownika pamięć 100 pomiarów zegar do datowania pomiarów komunikacja zbliżeniowa NFC podświetlany LCD |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 4 – Aparat do elektroforezy poziomej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary aparatu: 16,5 x 23 x 6,5 cm (szer. x dł. x wys.), wymiary żelu – 10 x 11,5 (szer. x dł.), obfitość buforu – 450 ml |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 5 – Instrument do automatycznej elektroforezy żelowej DNA I RNA poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej

LED: zakup w ramach realizacji projektu Sonata Bis 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

o numerze 2017/26/E/NZ9/00909”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrument samodzielnie pobiera, nakłada, rozdziela, obrazuje i analizuje dowolną liczbę próbek w zakresie 1-96. Czas analizy jednej próbki: 1 minuta. Aparat kompatybilny z tradycyjnymi 96-cio dołkowymi płytkami o objętości 0,2ml. Brak konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy. Minimalne zużycie badanego materiału (1μl). Automatyczne określenie wielkości, ilości i jakości materiału. Automatyczne pobieranie próbek przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. Analiza elektroforetyczna materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej LED. Koszt analizy próbki niezależny od ilości badanych próbek. Możliwość podania próbek w zaklejonej płytce 96-dołkowej co zabezpiecza przed parowaniem. Możliwość rozdziału całkowitego RNA z czułością od 100pg/μl. Możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 10pg/μl. Możliwość rozdziału genomowego DNA z czułością od 0,5ng/μl. Oprogramowanie sterujące zainstalowane na dostarczonym komputerze typu laptop. Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; Podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie. Automatyczne określenie stopnia integralności RNA i DNA; Dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; dostosowanie rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika. Otrzymane wyniki zapisywane w formie plików cyfrowych które mogą być poddane dalszej obróbce. Przeprowadzenie diagnostyki poprawnego działania urządzenia. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 6 – „Zestaw aparatury badawczej i drobnego sprzętu laboratoryjnego kluczowego do realizacji projektu Sonata

Bis 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki o numerze 2017/26/E/NZ9/00909”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok grzejno-chodzący z wytrząsaniem orbitalnym o parametrach: Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku Prędkość schładzania 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów Orbita mieszania 3 mm Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm ±2 cm Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów Możliwość mieszania z przerwami Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia Zużycie energii max. 200W Port USB Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. W zestawie: Wymienny blok grzejny 24 probówki 2,0ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną Blok kompatybilny z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC marki Eppendorf Urządzenie kompatybilne z thermoblokami Eppendorf |  | 1 |  |
|  | Wirówka z chłodzeniem o parametrach: Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000 rpm ze skokiem co 10 rpm, a następnie co 100rpm Możliwość zainstalowania 12 różnych rotorów Pobór mocy max. 1050W Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 15 sekund Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 15 sekund Możliwość wirowana, 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml lub 2 x MTP Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min, możliwość pracy ciągłej Możliwość zapamiętania, 50 programów wirowania Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą <54 dB(A) Możliwość regulacji temperatury od -11 oC do +40 oC Pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów. Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 63 cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 38 x 64 x 29,6 cm±2 cm Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4oC Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika Wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie 15 minut Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory Możliwość szybkiego zrealizowania zamówienia przez e-shop |  | 1 |  |
|  | Wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący co najmniej 48 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 18 210 x g (12 700rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). Kompatybilny z wiórkowa z punktu 2. |  | 1 |  |
|  | Wirnik wychylny z dwoma wieszakami na płytki mikrotitracyjne, płytki do PCR lub głębokodołkowe oraz pokrywą. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 2 204 x g (4 680rpm). Kompatybilny z wiórkowa z punktu 2. |  | 1 |  |
|  | Adaper do wirowania płytek PCR. Kompatybilny z wiórkowa z punktu 2. |  | 1 |  |
|  | Dozownik elektroniczny z adapterem do ładowania wraz z końcówkami Idealny do lepkich roztworów lub cieczy o wysokiej prężności par Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL Osobny przycisk do zrzucania końcówek Automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości Możliwość ustawienia prędkości pobierania i dozowania Przetrzymywanie ostatnich używanych ustawień dla każdego rodzaju końcówek Możliwość przeprowadzenia do 100 kroków dozowania bez ponownego pobierania cieczy Wyposażony w ładowarkę Akumulator litowo-jonowy Styki do ładowania umozliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania Możliwość pracy także w trakcie ładowania Dzięki modułowi „sleep”, urządzenie oszczędza baterię kiedy nie jest używane i włącza się ponownie po jego poruszeniu Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in. Do wyboru 9 języków obsługi urządzenia Musi posiadać Deklarację Zgodności CE Waga nie powinna być większa niż 190g • dla końcówek 0,1mL , przyrostu 0,1 μL, objętości 10 μL: błąd systematyczny ±1,6%, błąd przypadkowy max 2,5%; objętości 50 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 1,5%; objętości 100 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 0,5% • dla końcówek 0,2mL; przyrostu 0,2 μL; objętości 20 μL: błąd systematyczny ±1,3%, błąd przypadkowy max 1,5%; objętości 100 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 1%; objętości 200 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 0,5% • dla końcówek 0,5mL , przyrostu 0,5 μL, objętości 50 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,8%; objętości 250 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,5%; objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,3% • dla końcówek 1mL , przyrostu 1 μL, objętości 100 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,55%; objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,6%, błąd przypadkowy max 0,3%; objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,6%, błąd przypadkowy max 0,2% • dla końcówek 2,5mL , przyrostu 2,5 μL, objętości 250 μL: błąd systematyczny ±0,8%, błąd przypadkowy max 0,45%; objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,3%; objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,15% • dla końcówek 5mL , przyrostu 5 μL, objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,8%, błąd przypadkowy max 0,35%; objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,25%; objętości 5000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,15%; • dla końcówek 10mL , przyrostu 10 µl, objętości 1 mL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,25%; objętości 5 mL: błąd systematyczny ±0,4%, błąd przypadkowy max 0,25%; objętości 10 mL: błąd systematyczny ±0,4%, błąd przypadkowy max 0,15%; • dla końcówek 25mL , przyrostu 25 µl, objętości 2,5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,35%; objętości 12,5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,25%; objętości 25 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,15%; • dla końcówek 50mL , przyrostu 50 µl, objętości 5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,5%; objętości 25 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,2% ; objętości 50 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,15%; W zestawie pakiet końcówek każdego rozmiaru 0,1-50mL |  | 1 |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 0,7% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 |  | 1 |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 |  | 2 |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 |  | 1 |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 |  | 1 |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 7 –Inkubator: zakup w ramach realizacji projektu Sonata Bis 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

o numerze 2017/26/E/NZ9/00909”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja pionowa (szafowa) Pojemność ok. 240litrów (±10 litrów) Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 700mm głębokość 580mm wysokość 1620mm Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 620mm głębokość 360mm wysokość 1080mm Półki stalowe, ażurowe z regulacją wysokości zawieszenia (minimum 5szt.) Drzwi z oknem obserwacyjnym i możliwością zmiany kierunku otwarcia prawo/lewo. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej Wymuszony obieg powietrza Zakres ustawiania temperatury od -10°C do +60°C Sterownik mikroprocesorowy, parametry pracy wyświetlane na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu tekstowym. Panel sterowania wyposażony w przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną do szybkiego wprowadzania nastaw (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym). Grzanie kontrolowane regulatorem PID. Jednorodność przestrzenna temperatury przy nastawie +35°C nie gorsza niż 0,5°C. Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury w czasie. Programy powtarzane od 1 do 99 razy lub w pętli nieskończonej. Wbudowana pamięć na minimum 10 programów. Funkcja łączenia programów w sekwencje. Praca w trybie 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego lub niezależnego czasomierza Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz. Możliwość doposażenia w interfejs do komunikacji z komputerem PC Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. Oświetlenie wnętrza komory uruchamiane przyciskiem na panelu sterowania. Możliwość wyposażenie w dedykowany, opcjonalny zestaw świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000lx. Wbudowane alarmy: Automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych Dodatkowy bezpiecznik termiczny uniemożliwiający przegrzanie powyżej +70°C Alarm otwarcia drzwi Styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitorowania System automatycznej diagnostyki z identyfikacją usterek. Kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia. Wbudowane przyłącza NO/NC do centralnych systemów monitoringu Zasilanie 230V, 50Hz. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

*Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 8 –  Homogenizator kulkowy z dwoma adapterami do probówek

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Homogenizator kulkowy iRupt 24 przeznaczony do przeprowadzania lizy, proszkowania, mieszania i homogenizacji próbek. bezobsługowy silnik bezszczotkowy do 99 programowalnych ustawień pamięci zintegrowana blokada pokrywy, uniemożliwiającą jej otwieranie podczas pracy interfejs -z dużym wyświetlaczem cyfrowym liczba próbek (pojemność): 1 - 24 próbki (24 x 1.5/2 mL) // 12 x 5 mL dwa adaptery na probówki 1.5/2 mL oraz 5 mL w zestawie - pakiet szklanych kulek o średnicy: 0,4-0,6 mm; 0,8-1,2 mm oraz 2,5-3,0 m |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 9 –  Przetworniki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w oparciu o schemat ideowy PID na którym naniesiono wszystkie wymagane punkty pomiarowe do kontroli procesu pasteryzacji w zaprojektowanym stanowisku laboratoryjnym do badania energetycznej analizy procesu pasteryzacji ciekłych produktów spożywczych. Wszystkie czujniki wraz zintegrowanymi przetwornikami winy w minimalnym zakresie spełniać wyszczególnione niżej kryteria oraz parametry techniczne. Czujniki pomiarowe które będą miały kontakt z termicznie obrabianym produktem muszą spełniać warunki wykonania higienicznego. Do montażu czujników w tej części linii procesowej oraz po stronie wody gorącej, wody lodowej i częściowo na linii pary wodnej zastosowano przyłącza VARILINE Typu (F) z firmy GEA. W projekcie założono wariant montażu czujnika temperatury oraz czujnika ciśnienia w jednej obudowie tego przyłącza. Z tego względu oraz dla zapewnienia higieniczność procesu po umyciu instalacji w tym typie przyłącza, wszystkie czujniki pomiarowe (T i P) w opisywanych instalacjach muszą posiadać adaptery Varivent typu F oraz system montażu czujników w adapterze zapewniający opisany wymóg. Membrana separująca czujnik ciśnienia musi być zlicowana ze zwilżaną powierzchnią adaptera a długość zanurzeniowa czujnika temperatury zamontowanego w przeciwległym adapterze przyłącza VARILINE musi zapewnić dystans minimum 5 mm od membrany czujnika ciśnienia. Długość czujnika temperatury nie może być jednak krótsza niż 25 mm. Jedynym wyjątkiem od opisanego wyżej przypadku jest punkt pomiarowy TT 5.3. W obudowie przyłącza VARILINE tego punktów pomiarowego przewidziano zamontowanie wziernika oraz termometru rezystancyjnego ze złączem rozłącznym do szybkiego i łatwego demontażu głowicy bez użycia narzędzi (opis jak niżej pkt. 2). Złącznik nr 1 schemat P&D z wszystkimi wymaganymi punktami pomiarowymi. |
| 1. | Czujnik temperatury zintegrowany z przetwornikiem przeznaczony do zastosowań higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym. Kompaktowy termometr do pomiaru temperatury medium za pomocą czujnika Pt100 lub Pt1000 (klasa A, 4-przewodowy). Przyrząd pomiarowy musi posiadać wbudowanym modułem elektroniki automatycznie wykrywający rodzaj komunikacji (IO-Link lub 4...20 mA), higieniczną konstrukcję czujnika zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego. Powinien charakteryzować się szczególnie korzystną dynamiką reakcji i bardzo krótkim czas zwłoki przy załączaniu zasilania oraz wysoką klasą ochrony. Dotyczy to punktów pomiarowych na złączonym schemacie P&D: TT 1.3, TT 2.2, TT 3.2, TT 4.2,TT 5.2,TR 6.3,TC 6.2, TT 7.2, TT 8.2, TT 9.2,TT 10.2, TT 11.2,TT 12.2,TT 19.2, TT 16.1, TT 17.1: Parametry wymagane Liczba wejść i wyjść analogowych: ( min. 1 Zakres pomiarowy ( min. 50...150 °C Maksymalny błąd pomiaru ( termometr z modułem elektroniki czujnika w przetworniku: ≤0.5°C Odpowiedź dynamiczna T63 / T90 [s] z osłoną termometryczną ( max. 1 / 3 Przyłącze procesowe ( połączenie gwintowane ze stożkiem uszczelniającym lub inne zapewniające higieniczność procesu zintegrowaną z adapterem Varivent typu F (D=50 mm). Długość instalacyjna (zanurzeniowa) ( min. 35[mm] max. 45 mm Długość odsadzenia ( dostosowana do długości zanurzeniowej i adaptera Media ( ciekłe produkty spożywcze, media lepkie i zawiesiny, ciecze i gazy oraz roztwory myjące (ług, kwas 1,5%) Dane elektryczne Napięcie zasilania ( 10...30 DC; zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją [V] Pobór prądu ( < 50 [mA] Klasa ochrony ( min III Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Czas rozruchu ( max. 2 [s] Liczba wejść i wyjść ( min. 1 analogowe 4...20mA, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją, sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) Element pomiarowy ( 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) Maks. obciążenie ( 870[Ω] Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przed przeciążeniem Rozdzielczość wyjścia analogowego ( min 0,05 [mA] Dokładność wyjścia analogowego ( ± 0,3 + (± 0,1 %) [mA] Współczynnik temperaturowy ( max. 0,02[%]; (Odchyłka (+-)w przypadku zmiany o 1C od warunków odniesienia 25 °C) Interfejs komunikacyjny ( IO-Link Warunki pracy Temperatura otoczenia ( 25...80 [°C] Ochrona ( min. IP69 zgodnie z PN-EN 60529 Testy / dopuszczenia (przynajmniej jeden z wymienionych):DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, odporność na wstrząsy DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms), odporność na wibracje DIN IEC 68-2-6 10 g (10..200 Hz), IEC 60751 (odporność na wstrząsy i drgania 3 g w zakresie 10 … 500 Hz. Dane mechaniczne Materiał ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM Materiały części w kontakcie z medium ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L) Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium ( Ra: < 0,8 |  | 16 |  |  |
| 2 | Higieniczny termometr rezystancyjny z wymiennym demontowanym wkładem pomiarowym bez konieczności użycia narzędzi i rozszczelnienia linii procesowej. Układ musi być wbudowany w adapter Varivent typu F. Konstrukcja musi zapewniać szybki, prosty oraz częsty demontaż wkładu pomiarowego celem demonstracji procedury kalibracji punktu pomiarowego. (szybko rozłączne złącze np. bagnetowe) Higieniczność procesu musi być zachowana nie zależnie od częstotliwości przeprowadzanej kalibracji. Istotnym wymogiem jest bardzo krótki czasem reakcji < 1.5s dla T90. Dotyczy to punktu pomiarowego na złączonym schemacie P&D TT 5.3 Cechy produktu Liczba wejść i wyjść analogowych: ( min 1 Zakres pomiarowy ( min. 50...150 °C Maksymalny błąd pomiaru ( termometr z modułem elektroniki: ≤0.2°C Odpowiedź dynamiczna T90 [s] z osłoną termometryczną ( max. 2.5 Przyłącze procesowe ( połączenie rozłączne z wymiennym demontowanym wkładem pomiarowym bez konieczności użycia narzędzi i rozszczelnienia linii procesowej zapewniające higieniczność procesu. Zintegrowany z adapterem Varivent typu F (D=50 mm). Długość instalacyjna (zanurzeniowa) ( min. 30[mm] Długość odsadzenia ( dostosowana do długości zanurzeniowej i adaptera Media ( ciekłe produkty spożywcze, media lepkie i zawiesiny, ciecze i gazy oraz roztwory myjące (ług, kwas 1,5%) Dane elektryczne Napięcie zasilania ( 10...30 DC [V] zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją Pobór prądu ( < 50 [mA] Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Czas rozruchu ( max. 2[s] Liczba wejść i wyjść ( min. 1 analogowe 4...20mA, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją Element pomiarowy ( 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) Maks. obciążenie (1136[Ω] Rozdzielczość wyjścia analogowego ( min 0,05 [mA] Dokładność wyjścia analogowego ( Max.± 0,2 [K] lub (± 0,1 %) Warunki pracy Temperatura otoczenia [°C] ( 0...80 Ochrona ( IP69 zgodnie z PN-EN 60529 Testy / dopuszczenia ( (przynajmniej jeden z wymienionych)  DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, Odporność na wstrząsy, DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms), Odporność na wibracje, DIN IEC 68-2-6 10 g (10..200 Hz), IEC 60 068-2-6 4 (g / 2 … 150 Hz) Dane mechaniczne Materiał ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM Materiały części w kontakcie z medium ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L) Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium ( Ra: < 0,8 |  | 1 |  |  |
| 3 | Kompaktowy przetwornik ciśnienia z piezorezystancyjnym czujnikiem pomiarowym z płaską membraną wykonaną z materiału 316L. Separator wypełniony olejem zgodny z FDA. Czujnik przeznaczony do stosowania w branżach higienicznych. Przetwornik wbudowany w higieniczne złącza procesowe Varivent typu F z atestami EHEDG i 3-A. Przetworniki muszą być odporny na działanie wysokich temperatur min. 92(C i odpowiedni do SIP/CIP. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji do płaskiego montażu przedniego z trójprzewodową technologią połączeniową oraz IO-Link programowany za pomocą komputera PC lub tabletu. Dotyczy to punktu pomiarowego na złączonym schemacie P&D: PT 1.4, PT 2.1, PT 3.1, PT 4.1, PT 5.1, PT 6.1, PT 7.1, PT 8.1, PT 9.1, PT 10.1, PT 11.1, PT 12.1, PT 19.2, PT 16.2, PT 17.2. Cechy produktu Liczba wejść i wyjść analogowych: ( 4...20 mA (3- lub 4-przewodowe) IO-Link Zakres pomiarowy ( 0,000 bar, wartość dolna zakresu, wartość górna zakresu 6,000 bar Media ( ciekłe produkty spożywcze, media lepkie i zawiesiny, ciecze i gazy oraz roztwory myjące (ług, kwas 1,5%) Przyłącze procesowe ( Varivent typu F (D=50 mm). Materiał części zwilżalnej ( 316 L (Ra< 0.76 m/30mikrocali). Aplikacja Aplikacja ( przemysł spożywczy dla układów higienicznych Media ( ciekłe produkty spożywcze, media lepkie i zawiesiny, ciecze i gazy Temperatura medium ( 10...95[°C] Wytrzymałość na ciśnienie ( min 24 bar, 2,4 MPa Rodzaj ciśnienia ( ciśnienie względne; próżnia Dane elektryczne Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Czas rozruchu (max. <2[s] Napięcie zasilania ( 18...32 [V] DC Pobór prądu ( < 45 [mA] Wykonanie elektryczne ( PNP/NPN Liczba wyjść binarnych ( 1 Funkcja wyjścia otwarty/zamknięty; (normalnie (parametryzowalna) Liczba wyjść analogowych ( 1 Analogowe wyjście prądowe ( 4...20 [mA], odwracalne; (skalowane) Zabezpieczenie przed zwarciem Typ zabezpieczenia przed zwarciem (bezpiecznik) Zabezpieczenie przed przeciążeniem ( 2-przewodowy, max. obciążenie [Ω] 1022, 3-przewodowy - maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC 2[V] Prąd obciążenia wyjścia przełączającego ( DC 200[mA] Dokładność / odchylenie Dokładność pomiaru ( < ± 0,3 [% zakresu] Powtarzalność ( < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K [% zakresu] Odchyłka od charakterystyki – liniowość ( < ± 0,2 [% zakresu] Odchylenie liniowości ( < ± 0,15[% zakresu] Stabilność długoterminowa (1 rok) ( < ± 0,2[%] Czasy reakcji, minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego T63, T90 ( 10/15[ms] Interfejs komunikacyjny ( IO-Link Ochrona ( IP 67K Testy / dopuszczenia EMC DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 Odporność na wstrząsy ( PN-EN 60068-2 64:2008, 0,05g/HZ dla częstotliwości drgań wymusz. 5...2000 Hz Dane mechaniczne Materiał ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L) Materiały części w kontakcie z medium ( stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) stal nierdzewna (1.4404 / 316L) Min. liczba cykli ciśnienia ( 10 milionów Przyłącze procesowe ( Varivent Typ F Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium ( < 0,78 |  | 15 |  |  |
| 4 | Przetwornik ciśnienia (zastosowany jako przetwornik poziomu cieczy w zbiorniku buforowym) z czujnikiem krzemowym i spawaną membraną metalową (316L) separującą. Wersja higieniczna. Dokładność +/-0,3%. Temperatura kontrolowanego medium 0-92(C. Odpowiedni do współpracy z systemami mycia SIP/CIP. Wartość dolna zakresu 0,000 mbar. Wartość górna zakresu 400,000 mbar. Wyjscie: IO-Link; 4-20mA. Podłączenie elektryczne: Wtyk M12, IP65/67, 4 przewodowe. Zakres czujnika: 400mbar/40kPa (względne), przeciążalność: 1.6bar/160kPa. Z możliwością kalibracji jednostki ustawioną zgodnie ze specyfikacją Klienta. Przyłącze procesowe – wg DIN 11851 DN 50, 316L, uszczelka EPDM. Cechy produktu ( analogicznie jak w pkt. 3). Dotyczy to punktu pomiarowego na złączonym schemacie P&D LT 1.1 |  | 1 |  |  |
| 5 | Przepływomierz elektromagnetyczny dedykowany do branży spożywczej. Przeznaczony do pomiaru przepływu produktów spożywczych z opcją pomiaru temperatury i przewodności. Temperatura medium pomiarowego 0(95 (C Wyjście prądowe (I), Maksymalny zakres pomiarowy 0(6000 dm3h-1. Zasilanie: 230VAC/24VDC. Konfigurowalne wyjście i wejście 1: 4-20mA typu HART, wyświetlacz min 4-liniowy podświetlany, Kontroler dotykowy + WLAN. Obudowa ze stali 316 l lub aluminium malowane proszkowo (odporna na mycie zewnętrzne). Uszczelka EPDM zapewniająca higieniczność układu. Przyłącze procesowe może być do wspawania zgodne z normą EN10357, 1.4404/316L (DIN11850). Kalibracja przepływu max 0.5%. Język obsługi wyświetlacza - Polski. Dotyczy to punktu pomiarowego w złączonym schemacie P&D FT(I) 12.3. Cechy produktu Liczba i wyjść analog ( 2 Przyłącze procesowe ( połączenie z uszczelką do wspawania Zakres pomiarowy ( 0…20 l/min Zakres pomiarowy [°C] ( -20...95 Aplikacja ( Przemysł spożywczy Montaż (podłączenie do rurociągu) ( za pomocą adaptera do wspawania Media ( Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne Temperatura medium ( 0...95 [°C] Wytrzymałość na ciśnienie ( min. 15 [bar] Dane elektryczne Napięcie zasilania ( 20...30 [V] DC; (wg EN 50178) Pobór prądu ( max. 400 [mA]; (24 V) Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zakres wyświetlacza ( 0...30 l/min Rozdzielczość ( 0,02 l/min Monitoring temperatury Zakres pomiarowy temp. ( -20...100[°C] Rozdzielczość ( 0,2 [°C] Monitorowanie przepływu Dokładność (w zakresie pomiarowym) ( min. ± (2 % MW + 0,5 % MEW) Powtarzalność ( ± 0,2% MEW Czas reakcji ( max. 0,15[s] Temperatura otoczenia ( -10...60 [°C] Ochrona ( min. IP 67 Odporność na wstrząsy ( wg PN-EN 60068-2-27, odporność na wibracje ( wg PN-EN 60068-2-6 Język obsługi wyświetlacza ( polski Dane mechaniczne Materiał ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L lub aluminium malowane proszkowo Materiały części w kontakcie z medium ( stal nierdzewna (1.4404 / 316L) Jednostka wyświetlana ( min. 6 x LED, (l/min, l/h, m³/h, °C, °F) Wartość mierzona ( wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy |  | 1 |  |  |
| 6 | Termometry zintegrowane z przetwornikiem ogólnego przeznaczenia z czujnikiem rezystancyjnym. W punkcie pomiarowym TT 13.1 zainstalowano przyłącze VARILINE Typu (F) z firmy GEA. Tym samym czujnik tego punktu musi być osadzony w adapterze Varivent typu F. Parametry techniczne tego punktu pomiarowego takie same jak w pkt.1 poza zakresem pomiarowym min. 0...+200°C. Punkt pomiarowy TT 14.1 – Termometr ogólnego przeznaczenia z czujnikiem rezystancyjnym. Zakres pomiarowy: min. 0...+200°C. Materiały w kontakcie z medium - 316L. Wartość dolna zakresu 0,000 °C. Wartość górna zakresu 200,000 °C. Przyłącze procesowe: G1/2 gwint zewnętrzny, materiał 316L. Długość zanurzeniowa 30 mm. Czujnik Pt100 TF: klasa A, zakres pomiarowy 50...+200(C. materiał 316L. Wyjście 4-20mA., przetwornik główkowy. Głowica: materiał; stopień ochrony min. IP. TA20AB. |  | 2 |  |  |
| 7 | Czujnik ciśnienia zintegrowany z przetwornik z czujnikiem krzemowym piezorezystancyjnym z spawana membrana metalowa (316L). Zastosowanie do pomiaru ciśnienia, odpowiedni do SIP/CIP. Temperatura kontrolowanego medium do 135(C. Dokładność +/-0,3%. Wartość dolna zakresu 0,000 bar. Wartość górna zakresu 10,000 bar. Wyjście: 4-20mA. Podłączenie elektryczne: Wtyk M12, stopień ochrony, IP65/67. Zakres pomiarowy czujnika: 10bar/1MPa, przeciążalność: 40bar/4MPa. Kalibracja jednostki ustawiana zgodnie ze specyfikacją klienta. W punkcie pomiarowym PT 13.2 zainstalowano przyłącze VARILINE Typu (F) z firmy GEA. Tym samym czujnik tego punktu musi być osadzony w adapterze Varivent typu F. W punkcie pomiarowym PT 15.1 zainstalowano przyłącze gwintowe ISO228 G1/2 EN837, 316L. |  | 2 |  |  |
| 8 | Przepływomierz elektromagnetyczny do kontroli jakości procesu i monitoringu mediów użytkowych takich jak woda z sieci wodociągowej oraz kondensatu z pary wodnej. Z jednoczesnym pomiarem przepływu, temperatury i ewentualnie przewodności. Umożliwiający monitorowanie przepływu kondensatu pary wodnej , w czasie z uśrednieniem wartości w podanym zakresie. Zakres pomiarowy 600 dm3h-1 Temperatura kontrolowanego medium 0-70(C. (prze 1h 100( C). Wskazana jest możliwość zdalnego dostępu poprzez Bluetooth, SmartBlue z komunikacją I/O Link. Wejście: IO-Link/4-20mA/ wejście konfigurowalne. Przyłącze typu TriClamp. stal 316L Uszczelnienie przyłącza PEEK lub FKM. Dotyczy to punktu pomiarowego w złączonym schemacie P&D: FT 16.3, FT 14.2 |  | 2 |  |  |
| 9 | Zestaw adapterów typu TriClamp dla przepływomierza elektromagnetycznego FT(I) 14.3 i FT(I) 16.3 z pkt.8, włącznie z uszczelkami. |  | 2 komplety |  |  |
| 10 | Przetwornik różnicy ciśnień z czujnikiem krzemowym i spawanymi metalowymi membranami. Przeznaczony do pomiaru przepływu za pośrednictwem różnicy ciśnienia na kryzie pomiarowej. Przetwornik musi być wyposażony w tzw. wymienny moduł wkładki elektroniki z mikroprzełącznikami do zamiany stron wysokiego i niskiego ciśnienia, w wymuszenie charakterystyki pierwiastkowej, aktywację tłumienia, oraz sygnalizację usterki niskim prądem. Musi posiadać możliwość ustawienia podstawowej konfiguracji zera i zakresu za pomoc przycisków na wkładce elektroniki oraz pełną obsługę lokalną za pomocą opcjonalnego wyświetlacza. Wyjście: 4-20mA HART, wyświetlacz z obsługę: LCD, z przyciskami na wyświetlaczu lub wkładce elektroniki. W obudowie z 316L lub aluminiowej z wziernikiem. Nominalne ciśnienie statyczne PN: 70bar. Zakres nominalny czujnika: 500mbar/50kPa. Musi posiadać możliwość kalibracji jednostki, zakresu nominalnego. Przyłącze procesowe tzw. mleczarskie DIN lub TriClamp 316L . Pionowy montaż rurek impulsowych (ustawienie 90 stopni). Materiał membrany: 316L. Olej wypełniający – silikonowy. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |
| Wartość brutto: |  |  |

*Dopuszcza się możliwość zmiany wyżej wyszczególnionych parametrów lub koncepcji układu punktów pomiarowych

po ustaleniu z zamawiającym.

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  10 – Wagosuszarka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne [Max] 50 g Dokładność odczytu [d] 0,1 mg Zakres tary -50 g Adiustacja zewnętrzna Wyświetlacz 5" pojemnościowy kolorowy dotykowy Interfejs RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Moc pobierana przez urządzenie 6 W Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Maksymalna masa próbki 50 g Element grzewczy promiennik podczerwieni Moc elementu grzewczego 450 W Powtarzalność wilgotności +/-0,05% (próbka ~ 2g), +/-0,01% (próbka ~ 10g) Dokładność odczytu wilgotności 0,001% Zakres temperatury suszenia max 160 °C Sposób suszenia 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) Opcje zakończenia suszenia 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) Max. wysokość badanej próbki 20 mm Wymiar szalki ø90, h= 8 mm Wymiary opakowania 470×380×336 mm Masa netto 5,2 kg Masa brutto 6,7 kg Funkcje dodatkowe identyfikacja próbki |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  11 – Kompletne stanowisko robocze (zestaw) do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) w wodzie,

przystosowane do  równoczesnej analizy 12 próbek zgodnie z normami ISO, DIN.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompletne stanowisko robocze (zestaw) do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) w wodzie, przystosowane do równoczesnej analizy 12 próbek zgodnie z normami ISO, DIN. |  |
|  | Programowalny mikroprocesorowy sterownik z możliwością regulacji temperatury (co najmniej w zakresie 20-400oC) i czasu (0-600 min) |  | 1 |  |  |
|  | Blok grzewczy 12-stanowiskowy o mocy co najmniej 1500 W, maks. temperatura co najmniej 290oC |  | 1 |  |  |
|  | Wanna chłodząca 12-stanowiskowa z mocowaniem i statywem na stojak wstawiany |  | 1 |  |  |
|  | Stacja miareczkowania z biuretą cyfrową i mieszadłem magnetycznym |  | 1 |  |  |
|  | Naczynia reakcyjne odporne na temperaturę dostosowane do zestawu o pojemności 175 ml ze szlifem |  | 24 |  |  |
|  | Chłodnice powietrzne z pierścieniami samouszczelniającymi |  | 24 |  |  |
|  | Stojak do chłodnic powietrznych |  | 2 |  |  |
|  | Stojak wstawiany do naczyń reakcyjnych |  | 2 |  |  |
|  | Mieszadło magnetyczne zbiorcze do wanny chłodzącej z układem sterującym |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw elementów mieszających do mieszadła magnetycznego |  | 1 |  |  |
|  | Ceramiczne elementy ułatwiające wrzenie |  | 2 |  |  |
|  | Stojak transportowy do przenoszenia stojaka na naczynia reakcyjne |  | 2 |  |  |
|  | Lejek dozujący (zakraplacz kwasu) ze szlifem |  | 12 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  12 – Laser wysokoenergetyczny 7W

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc maksymalna w trybie ciągłym 7W Długość fali: 810 nm, 980 nm – jednocześnie światło czerwone i podczerwone Tryby pracy: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls Moduł kalibracji wbudowany w aparat Bank jednostek chorobowych min 38 Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi - minimum 38 Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych – minimum 200 Kartoteka pacjentów z możliwością przypisywania terapii do pacjenta Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, długość 30mm, średnica 22mm Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, długość 30mm, średnica 22mm Wyłącznik bezpieczeństwa Obsługa za pomocą sterownika nożnego Zasilanie 230V / 50-6- Hz, 115V/ 50-60Hz Klasa lasera IV Klasa ochronności IIb Laser diodowy Światło nawigacyjne (Klasyfikacja strumienia celującego - Klasa 3B, Długość fali - 650 nm Maksymalna moc wychodząca - 1 mW) Kolorowy ekran dotykowy min 5,7 cala Menu w języku polskim Maksymalna dawka w trybie ciągłym 200 J/cm2 Obszar leczenia do 500 cm2 Częstotliwość 1 Hz - 100 Hz Czas trwania impulsu 2 ms - 1000 ms Okulary ochronne 2 szt. Wymiary sterownika 320/190/280mm Waga sterownika max 7 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  13 – Urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń oraz powierzchni laboratoryjnych wykorzystywanych

w  badaniach naukowych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie umożliwiające pracę w trzech niezależnych trybach: filtracji, filtracji z dezynfekcją za pomocą promieniowania UV-C oraz dezynfekcji za pomocą ozonu aparat wyposażony w generator ozonu pozwalający na sterylizację pomieszczenia (tj. osiągnięcie stężenia O3 na poziomie 5ppm) o kubaturze co najmniej 400 m3 układ wentylacyjny i zestaw promienników UV pozwalający osiągnąć w trybie dezynfekcji wydajność na poziomie - co najmniej 200 m3/h urządzenie przenośne, wyposażone w uchwyt transportowy lub/i kółka, o masie nie wyższej niż 20 kg urządzenie przystosowane do pracy w pełni automatycznej - sterowanie czasem sterylizacji według odczytów rzeczywistego stężenia ozonu wydajność urządzania w trakcie pracy w trybie podstawowym (filtracji) na poziomie -minimum 200 m3/h przy generowanym poziomie hałasu - nie wyższym niż 50 dB(A) możliwość pracy w trybie cichym z redukcją generowanego hałasu do poziomu - nie wyższego niż 45 dB(A) aparat wyposażony w destruktor ozonu system autodiagnostyki urządzenia – licznik czasu pracy, sygnalizacja konieczności wymiany filtrów i promienników UV czytelna sygnalizacja poziomu stężenia ozonu – w tym bezpiecznego oraz zbyt wysokiego możliwość samodzielnej wymiany materiałów eksploatacyjnych tj. filtry i promienniki przez użytkownika– bez konieczności odsyłania do serwisu trwałość lamp UV – minimum 8000 h, sprawność filtrów – co najmniej 4000 h sterowanie podstawowe urządzeniem - za pośrednictwem przełączników manualnych, bez paneli i ekranów dotykowych możliwość sterowania zdalnego za pomocą pilota bezprzewodowego, pilot w zestawie demontowany przewód zasilający o długości - minimum 10 m zasilanie - 230 V (AC), 50 Hz, 2,0 A obudowa wykonana z trwałych i odpornych na korozję materiałów, preferowana blacha stalowa lakierowana lub aluminium |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  14 – Wytrząsarka probówkowa typu Vortex

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wytrząsarka zaprojektowana do mieszania próbek w probówkach lub małych buteleczkach, wyposażona w unikatowy czujnik ruchu IR umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie wytrząsania w momencie zbliżenia dłoni probówką, typ ruchu: orbitalny prędkość obrotowa do 3000 rpm, dwa tryby pracy: czujnik ruchu IR lub praca ciągła, amplituda 4,5 mm moc 15W system antypoślizgowy |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  15 – Stół weterynaryjny do badań i zabiegów dla większych zwierząt

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy o najniższym położeniu 47 cm wysokości. Podnoszenie blatu do wysokości 88 cm. Blat stołu wykonany ze stali nierdzewnej. Dwa otwory odpływowe. Uchwyty mocujące pod blatem oraz dwie miski. Stelaż na kroplówkę z dwoma uchwytami, dwie miski oraz materac. Dopuszczalne obciążenie 150 kg Średnica kół 12,5 cm±1 cm Długość całkowita 167 cm±1 cm Szerokość całkowita 66 cm±1 cm Wymiary całkowite blatu 160x65±1 cm cm Obszar roboczy blatu 154x59 cm±1 cm Wysokość regulowana hydraulicznie 47-88 cm Długość kroplówki (2 uchwyty) 119 cm Średnica otworów odpływowych 2 cm Dop. obciążenie 150 kg Wymiary materaca 153x60x4 cm±1 cm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  16 – Lampa zabiegowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna Średnica czaszy 500mm Źródło światła lampy z możliwością ogniskowania Liczba diod 48 Lampa wyposażona w dwa zamknięte uchwyty niesterylne zlokalizowane na obwodzie lampy TAK Sterowanie lampy umiejscowione na ramieniu, przy kopule lampy wraz z dodatkowym trzecim uchwytem (niesterylnym) do pozycjonowania lampy Panel sterowania wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny prezentujący w sposób graficzny min. aktualne natężenie oświetlenia oraz temperaturę barwową Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu w sposób graficzny i procentowy z dokładnością do min. 5% TAK Średnica pola roboczego 50% d50 150mm Średnica pola roboczego 10% d50 260mm Żywotność żarówek LED 60 000h Wgłębność oświetlenia 1200mm Współczynnik odwzorowania barw Ra96 Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy 50 000-160 000 lux Zakres regulacji temperatury barwowej 3700-6700K Długość fali promieniowania ultrafioletowego40mW/cm2 Lux |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  17 – Laser chirurgiczny CO2

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser chirurgiczny CO2 ze szklaną rurą laserową pobudzaną prądem stałym Długość fali lasera 10,6µm Praca lasera w trybie fali ciągłej (CW) z regulacją mocy w zakresie min. 1-40W Praca lasera w trybie impulsowym z regulacją mocy w zakresie min. 1-40W i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 2-30ms Praca lasera w trybie superpulse z regulacją energii w zakresie min. 60-130mJ i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 1-4ms Praca lasera w trybie ultrapulse z regulacją energii w zakresie min. 10-55mJ i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 90-900µs Praca lasera w trybie ciągłym superpulse z regulacją mocy średniej w zakresie min. 1-15W Możliwość ograniczenia ilości impulsów (w trybach impulsowych) emitowanych po naciśnięciu pedału sterującego, regulacja w zakresie min. 1 – 30 impulsów Maksymalna moc szczytowa w trybie impulsowym ultrapulse min. 300W Możliwość regulacji czasu między impulsami (w trybach impulsowych) w zakresie min. 2-500ms Pamięć do zapisywania często używanych parametrów min. 10 pozycji Zestaw programów do różnych zmian chorobowych min. 12 pozycji Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy Zasilanie sieciowe 220-240V, 50Hz, jednofazowe 7-przegubowe ramię lasera z balansowaniem sprężynowym, bez przeciwwagi Diodowy laser pilotujący 655nm (czerwony) o mocy regulowanej do min. 5mW Uruchamianie wiązki roboczej pedałem sterującym Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 50mm do chirurgii z wolnej ręki Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 100mm do chirurgii z wolnej ręki Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 100mm z końcówkami laryngologicznymi: wąską, nosową prostą wąską, nosową kątową do plastyki podniebienia z back-stop’em Okulary ochronne do oferowanego lasera, 6 szt. System usuwania dymu z 2 filtrami i kompletem 10 rur do odsysania, z 4-ro stopniową filtracją cząstek 0,1-0,2µm ze skutecznością 99,9995%, z sygnalizacją czasu pracy filtra |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  18 – Strzykawkowa pompa infuzyjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość współpracy ze strzykawkami 3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 30 ml sygnały alarmowe akustyczne i wizualne bibliotekę leków dzielonych dowolnie przez użytkownika na 30 grup blokada swobodnego przepływu blokada tłoka podczas wymiany strzykawki możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h możliwość ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h najmniejszą masę około 1,4 kg niewielkie rozmiary wbudowany akumulator pozwala na ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h dla większego bezpieczeństwa pacjenta zasilanie z sieci poprzez zasilacz 12V Akcesoria niezbędne: 8713110A - Zasilacz elektryczny Space Akcesoria opcjonalne: 8713130 - Uniwersalny odłączalny uchwyt do przenoszenia |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  19 – Lampy zabiegowa sufitowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica czaszy 230mm Liczba diod 12 Druga generacja diod LED TAK Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt nadający sie do sterylizacji TAK Sterowanie lampy umiejscowione na kopule czaszy Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe oraz diody wskazujące aktualnie wybrane natężenie światła Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu za pomocą czterech diod z dokładnością co 25% TAK Średnica pola roboczego 50% d50 150mm Średnica pola roboczego 10% d50 270mm Żywotność żarówek LED 50 000h Wgłębność oświetlenia 700mm Współczynnik odwzorowania barw Ra93 Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy20 000-60 000 lux Temperatura barwowa4500K Długość fali promieniowania ultrafioletowego6mW/m2 Lux ZasilanieAC220V 50Hz/60Hz Moc wyjściowa18W Klasa szczelności IP65 |  | 1 |  |
| 2. | Lampa operacyjna Średnica czaszy 500mm Źródło światła lampy z możliwością ogniskowania Liczba diod 48 Lampa wyposażona w dwa zamknięte uchwyty niesterylne zlokalizowane na obwodzie lampy TAK Sterowanie lampy umiejscowione na ramieniu, przy kopule lampy wraz z dodatkowym trzecim uchwytem (niesterylnym) do pozycjonowania lampy Panel sterowania wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny prezentujący w sposób graficzny min. aktualne natężenie oświetlenia oraz temperaturę barwową Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu w sposób graficzny i procentowy z dokładnością do min. 5% TAK Średnica pola roboczego 50% d50 150mm Średnica pola roboczego 10% d50 260mm Żywotność żarówek LED 60 000h Wgłębność oświetlenia 1200mm Współczynnik odwzorowania barw Ra96 Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy 50 000-160 000 lux Zakres regulacji temperatury barwowej 3700-6700K Długość fali promieniowania ultrafioletowego40mW/cm2 Lux |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  20 – pH-metr do mięsa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany czujnik temperatury z sondą pH Końcówka pomiarowa może być wymieniana przez użytkownika Nie wymagająca konserwacji elektroda żelowa Podświetlany, 2-liniowy wyświetlacz Sygnał klawiatury Funkcja wstrzymania pomiarów HOLD Kalibracja w 1 lub w 2 punktach walizka aluminiowa roztwory buforowe pH4 i pH7 (250 ml każdy) pojemnik z żelem do składowania sond uchwyt ścienny komplet baterii uchwyt ścienny komplet baterii Pomiar temperatury - NTC Zakres pomiarowy 0 do +60 °C (krótkotrwałe do +80 °C) Dokładność ±0,4 °C Rozdzielczość 0,1 °C Elektroda pH Zakres pomiarowy 0 do 14 pH Dokładność ±0,02 pH Rozdzielczość 0,01 pH Wymiary: 145 x 38 x 167 mm Temperatura pracy 0 do +50 °C Typ baterii 4 x baterie guzikowe LR44 Żywotność baterii 80 godz. (Auto Off 10 Min) Wyświetlacz LCD Rozmiar wyświetlacza 2-liniowy wyświetlacz Temperatura składowania -20 do +70 °C |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  21 – Urządzenie do pomiaru aktywności wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensor elektrolityczny najnowszej generacji awSens-ENS, 6 soli kalibracyjnych SAL-T: 11, 33, 58 75, 84, 97 wraz z certyfikatami 25 naczyń pomiarowych Certyfikat kalibracji fabrycznej dla urządzenia Oprogramowanie Novalog do podłączenia urządzenia do komputera RS-232 1,8 m USB z przewodem Urządzenie zgodne z 21 CFR 11 dzięki zarządzaniu użytkownikami i funkcji Audit Trail Zbliżeniowe rozpoznawanie soli kalibracyjnych poprzez chip RFID Automatyczna detekcja równowagi termodynamicznej dla zachowania najlepszej powtarzalności i dokładności Pamięć wewnętrzna i karta SD na 65.500 punktów pomiarowych lub 500 plików Zakres pomiarowy (faktyczny): 0,03...1,00 aw Stabilizacja temperatury w komorze pomiarowej w zakresie: 0 ... 60 st. C +/- 0,2 st. K Komora termostatująca próbkę przed właściwym pomiarem, obok komory pomiarowej Sensor: na bazie technologii NOVALYTE, elektrolityczny Dokładność: +/- 0,003 aw / 0,2 st. C przy 25 st. C Powtarzalność: +/- 0,001 aw Podziałka: 0,0001 aw / 0,1 st. C Kalibracja: 11-sto punktowa (0,04, 0,06, 0,11, 0,33, 0,53, 0,58, 0,75, 0,84, 0,90, 0,97, 1,00) Przekaz danych: RS-232 lub USB Funkcja: Audit Trail wg. 21CFR11 Funkcja: elektroniczna identyfikacja soli kalibracyjnych (chip) Wyświetlacz dotykowy,min 7 cali Zasilanie: min 90V ... 260 V, 50/60 Hz Waga: min10 kg Wymiary: min260 x 423 x 186 cm (sz. x gł. x wys.) |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  22 – Przepływowa lampa dwufunkcyjna bakteriobójcza i wirusobójcza

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dezynfekcja powietrza w obecności ludzi, montaż lampy przy pomocy uchwytów naściennych, z mechanicznym licznikiem czasu pracy, moc 110 W (2xTUV55W), zasięg działania pojedynczej lampy 18-36 m², dezynfekowana kubatura do 90 m³, trwałość promiennika: 8000 h, wydajność wentylatora 199 m³/h, wymiary (mm) 1125x285x130 +/- 10 mm, masa 14 kg +/- 0,5 kg, wymiana filtra bez użycia narzędzi, do każdej lampy dołączonych 5 zapasowych filtrów, pilot do zdalnego sterowania. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………