Załącznik nr 1

W Y K A Z   S P R Z Ę T U  K U C H E N N E G O

OBJĘTEGO STAŁĄ KONTROLĄ I OKRESOWĄ KONSERWACJĄ (cały sprzęt)

Wraz z ilością minimalnych czynności konserwacyjnych

1.  URZĄDZENIA CHŁODNICZE   25 szt.

- szafa chłodnicza 1400 l – 13 szt.,

- chłodnia warzyw 1 szt.,

- chłodnie stacjonarne – 2 szt.,

- zamrażarka 380 l – 4 szt.,

- zamrażarka 200 l – 1 szt.,

- lodówka na próbki – 1 szt.,

- szafa mroźnicza 700 l – 2 szt.

- sprawdzenie stanu oleju 					1 raz/kwartał

- czyszczenie skraplacza 						1 raz/kwartał

- sprawdzenie drożności spływu skroplin 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego sprężarek  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie pracy wentylatora parownika i skraplacza 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu zalodowienia parownika 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego wentylatora  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie grzałek sprężarki 					1 raz/kwartał

- regulacja presostatu i wyłącznika ciśnienia 			1 raz/pół roku

- sprawdzenie automatyki sterującej  				1 raz/pół roku

- regulacja zegarów czasowych (boneta) 	 			1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

2. KOTŁY PAROWE I WARZELNE	   6 szt.

500l-2 szt.; 150l-2 szt.; 300l-2 szt.

- sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa 		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania i automatyki bezpieczeństwa		1 raz/m-c

- sprawdzanie i udrażnianie palników gazowych			1 raz/m-c

- badanie szczelności instalacji gazowej i wod.-kan.		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania przeciwwagi 				1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji elektrycznej 				1 raz/m-c

- ocena stanu szczelności zbiornika i płaszcza 			1 raz/pół roku

- odkamienianie i płukanie płaszcza wodnego                     	1 raz/m-c

- czyszczenie dysz palnika gazowego                                             	1 raz/m-c

- regulacja i smarowanie zawiasów pokrywy kotła		1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

3. KRAJALNICA PIECZYWA   1 szt.

- smarowanie elementów ruchomych				1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu noży						1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu pasków 					1 raz/ kwartał

- sprawdzenie układu bezpieczeństwa                                   	1 raz/m-c

- czyszczenie 		                                                		1 raz/m-c

- przegląd instalacji elektrycznej					1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

4. ZMYWARKA NACZYŃ KAPTUROWA	1 szt.

- odkamienianie dysz 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie temperatur 					1 raz/pół roku

- czyszczenie osadnika 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie instalacji wodnej 					1 raz/pół roku

- kontrola styków elementów grzejnych 				1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

5. ZMYWARKA DO GARÓW   1 szt.

- odkamienianie dysz 						1 raz/m-c

- odkamienianie zmywarki                                                              1 raz/m-c

- odkamienianie bojlera						1 raz/kwartał

- sprawdzenie temperatur 					1 raz/m-c

- czyszczenie osadnika  						1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji wodnej  					1 raz/m-c

- kontrola styków elementów grzejnych 				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

6. KRAJALNICA DO  WĘDLIN, SERA   2 szt.

- ostrzenie noży  					                        	1 raz/m-c

- przegląd instalacji elektrycznej 					1 raz/m-c

- czyszczenie smarowanie prowadnic   				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

7. SZATKOWNICE WARZYW   2 szt.

- sprawdzenie łożysk i elementów ruchomych  			1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji elektr. i element. bezpieczeństwa   	1 raz/m-c

- ostrzenie tarczy i noży						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

8.  WILK DO MIĘSA   1 szt.

- sprawdzenie układu sterowania  				1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu i ostrzenie noży  				1 raz/m-c

- szlifowanie sitek 						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

9. OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW   2 szt.

- smarowanie układów napędowych 				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

10. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY – gazowy   1 szt.

- sprawdzenie układu zasilania w wodę 				1 raz/m-c

- sprawdzenie automatyki					1 raz/m-c

- czyszczenie uszczelki drzwi 					1 raz/m-c

- odtłuszczanie komory						1 raz/m-c

- sprawdzenie łapaczy oleju 					1 raz/m- c

- sprawdzenie instalacji elektrycznej     				1 raz/m-c

- sprawdzenie generatora pary       				1 raz/kwartał

- odkamienianie generatora pary      				1 raz/m-c

- odkamienianie pieca                    				1 raz/m-c

- czyszczenie filtra tłuszczowego                                		1 raz/m-c

- czyszczenie wentylatora                                                        	1 raz/m-c

- czyszczenie filtra powietrza chłodzącego instalację elektryczną 	1 raz/m-c

- kalibracja urządzenia zgodnie z DTR umożliwiająca właściwą

pracę i  pobór gazu                                                        		1 raz/rok

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

12. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY   2 szt.

- sprawdzenie układu zasilania w wodę 				1 raz/m-c

- sprawdzenie automatyki 					1 raz/m-c

- czyszczenie uszczelki drzwi 					1 raz/m-c

- odtłuszczanie komory 						1 raz/m-c

- sprawdzenie łapaczy oleju					1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji elektrycznej				1 raz/m-c

- sprawdzenie generatora pary 					1 raz/kwartał

- odkamienianie generatora pary  				1 raz/m-c

- odkamienianie pieca                                  	  		1 raz/m-c

- czyszczenie filtra tłuszczowego                           		1 raz/m-c

- czyszczenie wentylatora                                            		1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

13. PATELNIE ELEKTRYCZNE   2 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

14. BEMARY   2 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

15. PODGRZEWACZE DO TALERZY   4 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

16. KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA   1 szt.

- sprawdzanie dysz 						1 raz/kwartał

17. MIKSER GASTRONOMICZNY  1 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

18. MIESZARKA DO WARZYW  1 szt.

- sprawdzenie instalacji elektrycznej - 				1 raz/m-c

- sprawdzenie układu przeniesienia napędu               	             1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu technicznego zbiornika         			1 raz/m-c

- kontrola optymalnego zatrzymania maszyny                        	1 raz/m-c

- kontrola stanu technicznego mieszadła oraz zasuwy                	1 raz/m-c

- czyszczenie mieszarki w strefie ułożyskowienia mieszadła      	1 raz/m-c

- smarowanie łożyska wału                                                           	1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

19. KOTLECIARKA „VICTOR”   1 szt.

- sprawdzenie instalacji elektrycznej  				1 raz/m-c

- sprawdzenie sprzęgła                                       			1 raz/m-c

- sprawdzenie noży                                                      		1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu obudowy                                		1 raz/m-c

- badanie skuteczności zerowania 				1 raz/pół roku

20. SZATKOWNICA DO WARZYW „KRUSZEC”

- sprawdzenie i regulacja naciągu pasów klinowych 		1 raz/m-c

21. AUTOMATYCZNA KRAJALNICA DO SERÓW MA-GA

- sprawdzenie noży                                                      		1 raz/m-c

- smarowanie prowadników posuwu 				1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu obudowy                                		1 raz/m-c