OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli liczona łącznie ze stopkami.

- W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.

- Wszystkie meble winny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Meble z zamówienia podstawowego należy dostarczyć do obiektów Zamawiającego wskazanych w rozdzielniku dostaw.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- ocechowane (naniesiony trwały symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji    np. WP 1-50/19 wysokości ok. 1,5 cm): szafy, regały na prawym boku po prawej górnej stronie;

- oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania). Zamawiający wymaga aby etykieta z kodem kreskowym posiadała dodatkowo nazwę asortymentu, numer zawartej umowy oraz nr pozycji 
z formularza cenowego.

Opis nr 1:

Wieszak do ubrań stojący – metalowy. Sztyca wykonana z jednego kawałka rury stalowej, nogi i haczyki na ubrania trwale łączone (spawane) do sztycy ( 4 nogi i 4 wieszaki na ubrania 
i nakrycia głowy. Ułożenie nóg zapewniające stabilność (wykonanie i układ jak na zdjęciu). Końcówki wieszaka oraz stopy zabezpieczone nakładkami plastikowymi. Wysokość wieszaka 182 - 195cm. Wieszak malowany proszkowo w kolorze czarnym. Wg wzoru.

Opis nr 2:

Regał magazynowy, metalowy o wymiarach: 100x60x250 cm.

Regał złożony z:

- Czterech nóg z profilu perforowanego o przekroju 75x35x2,5mm z możliwością regulacji wysokości półki co min. 60 mm. wytrzymałych na obciążenie całego regału min. 750 kg. Nogi zakończone przyspawanymi podstawkami (stopkami), umożliwiającymi łączenie regałów w rzędy.

- Pięciu spawanych ramek pod półki  wykonanych z profili stalowych o grubości min. 2,5 mm (spaw na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego). Wytrzymałość na obciążenie jednej półki 
min. 150 kg.

- Pięciu półek wykonanych z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk 
o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie każdej półki oklejone obrzeżem ABS 
o grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej tj. buk.

- Kompletu śrub, nakrętek i podkładek do skręcenia regału do użytku (mocowanie każdej półki za pomocą 8 śrub).

Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony.

Dla regału wytwórca powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy,

- nazwę i oznaczenie regału (ewentualnie numer fabryczny i rok produkcji),

- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,

- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.

Opis nr 3:

Stojak na broń na metalowej podstawie.

- stojak ma być wykonany zgodnie z przedstawionym zdjęciem,

- stojak na broń na 10 szt. z uchwytami  na  10 saperek, 10 bagnetów,

- stojak ma posiadać półkę na oporządzenie oraz dodatkową półką służącą jako podpora saperki,

- półka górna ma posiadać oblistwowanie z czterech stron,

- ma posiadać regulację kąta podpory dolnej i górnej dla różnej broni,

- stelaż wykonany ma być z kształtowników stalowych 25x25x2 mm, 20x20x2 mm, nogi mają być zakończone regulatorami wysokości,

- podpory-gniazda wykonane mają być ze sklejki liściastej, wyklejonej okładziną filcową gr 2 mm, regulacja wysokości podparcia broni  dół-góra co 50 mm,

- półka ma być wykonana z płyty OSB gr. 18 mm oklejonej obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, przegrody  również, oklejone obrzeżem PCV gr.2 mm,

- usztywnienie tylne ma stanowić ramka wykonana z profilu stalowego 20x20 wypełniona płytą OSB  gr. 18 mm,

- stojak ma posiadać usztywnienie boczne  wykonane z blachy stalowej gr 2 mm skręconej ze szkieletem za pomocą śrub M8,

- elementy drewniane mają być lakierowane lakierem olejnym,

- stelaż ma być malowany metodą proszkową w kolorze  RAL 7035,

- stabilna konstrukcja  ma pozwalać na wielokrotne przemieszczanie bez utraty sztywności/bez efektu chwiania/ w przypadku wymiany uzbrojenia  wymienia się tylko drzewce podpór.

- stojak musi posiadać funkcję rozkładania,

- stojak ma być wzmocniony ramką tylną, w celu utrzymania konstrukcji stojaka,

- należy zastosować usztywnienie boczne z blachy stalowej.

- wymiar dolnej półki  głębokość 600 mm,

- wymiary:

- wysokość:1560 mm,

- szerokość: 1020 mm,

- głębokość 500 mm,

Opis nr 4:

Szafa ubraniowa metalowa o wymiarach: 80x49x180 cm.

Szafa dwudrzwiowa, każda cześć wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi). Każde drzwi zamykane zamkiem krzywkowym w systemie typu MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym 
z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm. Kolor szary RAL 7035. Wg wzoru.

Opis nr 5:

Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy o wymiarach: 180x70x170 cm.

Wyposażony w 11 potrójnych stalowych wieszaków na ubrania z każdej. Stelaż wieszaka wykonany z profili o przekroju kwadratowym lub rur stalowych  z regulacją wysokości. Konstrukcja wieszaka malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL7035. Podstawa wieszaka wyposażona w 4 kółka ułatwiające przestawianie (dwa z hamulcem). Wg wzoru.

Opis nr 6:

Szafa metalowa na odzież o wymiarach 100x60x222,5 cm.

Szafa dwudrzwiowa z wysuwaną szufladą, wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm do 1,5 mm w zależności od poszczególnych elementów konstrukcji.

- Wymiary zewnętrzne szafy 2225 x 1000 x 600 mm (wys. x szer. x gł.). Schematy poglądowe z poszczególnymi wymiarami zostały przedstawione na rys. 1 do 22.

- Szafa składa się z części zasadniczej (odzieżowej) zamykanej dwuskrzydłowymi symetrycznymi drzwiami zamykanymi zamkiem szyfrowym (10000 kombinacji), w której znajduje się:

- stała półka ze skarbczykiem zamykanym zamkiem szyfrowym

- trzy ruchome półki z możliwością regulacji wysokości;

- drążek metalowy chromowany z przesuwnymi haczykami z możliwością mocowania na trzech wysokościach.

- W dolnej części szafy znajduje się wysuwana szuflada z drzwiami otwieranymi 
do góry w kierunku części zasadniczej zamykana zamkiem szyfrowym, w której znajdują się:

- komora przedzielona wewnątrz pionową przegrodą na dwie symetryczne części;

- w prawej komorze 1 półka regulowana (3 położenia);

- siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się.

- Wysuwana szuflada pełni funkcję podestu-ławki umożliwiając dostęp do przedmiotów przechowywanych na szafie oraz w górnej części szafy.

- Szafa wykonana z blachy stalowej wzmocnionej giętymi profilami o przekroju prostokątnym 40 x 20 mm zapewniającymi sztywność i wytrzymałość konstrukcji 
(rys. 4 szczegół A).

- Korpus szafy, ściana górna korpusu, ściana dolna części odzieżowej, ściana dolna korpusu (cokół) wykonane z blachy o grubości 1mm w postaci elementów giętych zapewniających ich sztywność i wytrzymałość. Ściana dolna korpusu (cokół) wzmocniona profilami C o przekroju 20 x 60 mm z blachy o grubości 1,2 mm.

- Elementy z blachy powinny dolegać. Łączone za pomocą zgrzewania, natomiast elementy wzmacniające szufladę od spodu za pomocą spawania punktowego.

- Na górze szafy reling 10 x 20 mm długości 600 mm umieszczony symetrycznie  200 mm od krawędzi przedniej szafy (rys. 6 szczegół C).

- Drzwi szafy profilowane wykonane z blachy o grubości 1 mm w postaci giętej 
z jednego arkusza nadając im profil na całym obwodzie zapewniający sztywność 
i wytrzymałość. Drzwi profilowane dodatkowo wzmocnione profilem giętym 
o przekroju 40 x 60 mm z blachy o grubości 0,8 mm nadającym dodatkową sztywność w części przyzawiasowej. Drzwi prawe wzmocnione dodatkowo giętą osłoną zamka 
i mechanizmu ryglującego na całej swojej wysokości. Drzwi osadzone w korpusie szafy na zawiasach wewnętrznych. Na każdych drzwiach od góry i dołu wykonane otwory wentylacyjne. Od wewnątrz na lewych drzwiach części odzieżowej umieszczone lusterko formatu A4. Na zewnątrz prawych drzwi szyld do umieszczenia wywieszki formatu A6. Drzwi zamykane zamkiem szyfrowym mechanicznym o 10000 kombinacji (bez konieczności używania klucza) z mechanizmem ryglującym blokującym w trzech punktach (rys. 12 szczegół I, rys. 13 szczegół J).

- Szuflada osadzona na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie podparta 
od przodu i od tyłu kółkami zamykana zamkiem szyfrowym. Ściana czołowa szuflady, ściana tylna, drzwi szuflady wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, ściany boczne szuflady i dno wykonane z blachy o grubości 1 mm. Szuflada wykonana w postaci giętych elementów o profilu C zapewniających sztywność i wytrzymałość. Ściana czołowa szuflady gięta z blachy w profil nadający sztywność i jednocześnie będący uchwytem szuflady. Dno szuflady wzmocnione dwoma giętymi profilami o przekroju 20 x 60 mm oraz jednym profilem 20 x 200 mm (rys. 14 szczegół K, rys. 21) z blachy o grubości 1,5 mm, wnętrze wzmocnione pionowo ustawionymi giętymi profilami o przekroju 20 x 20 mm z blachy o grubości 1,5 mm. Drzwi szuflady wzmocnione profilem o przekroju 20 x 200 mm z blachy o grubości 1,5 mm osadzone za pomocą zawiasu taśmowego na całej szerokości będące jednocześnie ławką-podestem. Do drzwi szuflady zamontowane siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem. Szuflada przedzielona wewnątrz pionową przegrodą na dwie części (komory). Otwory wentylacyjne od czoła szuflady w każdej z komór. W prawej komorze na 1 głębokości półka regulowana (3 położenia, rys. 8 szczegół E).

- Wewnątrz szuflady w dnie od czoła szuflady dwa rzędy otworów służących 
do usuwania piachu w pozycji otwartej (rys. 9 szczegół F).

- Szuflada będąca jednocześnie ławką-podestem wytrzymała na obciążenie 
co najmniej 1 osoby dorosłej (130 kg) wyłożona matą antypoślizgową.

- Szuflada zamykana zamkiem szyfrowym mechanicznym o 1000 kombinacji 
(bez konieczności używania klucza). Szuflada zabezpieczana przed wsuwaniem podczas korzystania z niej jako podestu (rys. 7 szczegół D).

- Część zasadnicza (odzieżowa) wewnątrz wyposażona w:

a) od góry w półkę stałą wykonaną z blachy o grubości 1mm wzmocnionej profilem 
o przekroju 20 x 200 mm (rys. 10 szczegół G);

b) skarbczyk na drobne przedmioty zamykany zamkiem szyfrowym wykonany z profili giętych z blachy o grubości 1mm, o szerokości 500 mm na pełną wysokość pomiędzy półką stałą, a ścianą górną (250 mm), w świetle otworu drzwiowego wysokość 190 mm i szerokość 350 mm; drzwiczki skarbczyka osadzone na zawiasach wewnętrznych;

c) drążek metalowy chromowany o średnicy 25 mm z 10 przesuwnymi haczykami 
z możliwością mocowania drążka na trzech wysokościach:

- pod półką stałą na wysokości ok. 1450 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1250 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1050 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

d)   trzy ruchome półki z możliwością regulacji, co 25 mm wykonane w postaci giętego    profilu (przegięcie 25 mm) z blachy o grubości 0,8mm wzmocnione profilem o przekroju              20 x 100 mm (rys. 11 szczegół H);

e)	 wewnątrz szafy profile wzmacniające zakończone 50 mm nad dolną półką 
 (rys. 5 szczegół B).

15. Od spodu szafę wyposażyć w ślizgacze meblowe.

Pozostałe wymagania:

- szafa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze szarym (odcień do uzgodnienia);

- każda szafa wyposażona w dwa uchwyty i kołki o średnicy 8 mm umożliwiające mocowanie szafy do ściany;

- szafa nie może posiadać ostrych krawędzi, zadziorów;

- wszystkie elementy ruchome muszą się otwierać i przesuwać płynnie;

- szafa oznaczona z boku z prawej strony od góry przy ścianie czcionką 
o wysokości 15 mm WP2-40/17 oraz wewnątrz szafy pod stałą półką z prawej strony;

- każdy wyrób oznaczyć na tylnej ścianie od góry z prawej strony nazwą producenta i wyrobu wraz z numerem partii;

- do transportu ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem 
i uszkodzeniem. Szafy w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej 
lub folii bąbelkowej;

- wyrób musi spełniać wymogi w klasie higieniczności E1;

- do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku;

- oświadczenie Wykonawcy na piśmie, że przedmiot zamówienia wykonany został 
z materiałów posiadających obowiązujące właściwe atesty.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Szczegół A:

Rys. 5

Szczegół B:

Rys. 6

Szczegół C:

Rys. 7

Szczegół D:

Rys. 8

Szczegół E:

Rys. 9

Szczegół F:

Rys. 10

Szczegół G:

Rys. 11

Szczegół H:

Rys. 12

Szczegół I:

Rys. 13

Szczegół J:

Rys. 14 		                        Szczegół K:

Rys. 15 			          Skarbczyk:

Rys. 16                                                 Uchwyt na drążek do wieszaków:

Rys. 17                                                            Ruchoma szuflada:

Rys. 18                                                              Szuflada z pokrywą:

Rys. 19                                                            Wnętrze szuflady:

Rys. 20                                                             Pokrywa szuflady:

Rys. 21                                                 Wzmocnienie od dołu szuflady:

Rys. 22                                                       Kółka prowadzące szufladę:

Opis nr 7:

Regał biblioteczny metalowy, jednosegmentowy, jednostronny o wymiarach: 
1030x325x2100 cm. Regał posiadający 6 półek. Szkielet wykonany z kątownika stalowego 
grubości 2,5 mm o profilu zamkniętym, perforowanego umożliwiającego montaż półek 
co 35 mm. Słupki stojące łączone w 3 miejscach. Półki (1000x250 mm) z blachy stalowej 
o grubości 0,8 mm, wsporniki pod półkę z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Front półek zawinięty do dołu tworzący powierzchnie wys. 20 mm umożliwiającą naklejenie oznaczeń. Podstawy wyposażone w stopki do poziomowania. Wszystkie elementy wystające wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Malowanie proszkowe, kolor szary 
RAL 7035. Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony. Wg wzoru.

Opis nr 8:

Regał biblioteczny metalowy, dwusegmentowy, jednostronny o wymiarach: 
całość - 2060x325x2100 mm segment - 1030x325x2100 mm. Regał posiadający 6 półek na segment. Szkielet wykonany z kątownika stalowego grubości 2,5 mm o profilu zamkniętym, perforowanego umożliwiającego montaż półek co 35 mm. Słupki stojące łączone w 3 miejscach. Półki (1000x250 mm) z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wsporniki pod półkę z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Front półek zawinięty do dołu tworzący powierzchnie wys. 20 mm umożliwiającą naklejenie oznaczeń. Podstawy wyposażone w stopki do poziomowania. Wszystkie elementy wystające wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Malowanie proszkowe, kolor szary RAL 7035. Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony. Wg wzoru.

Opis nr 9:

Regał biblioteczny metalowy, jednosegmentowy, dwustronny metalowy o wymiarach 1030x590x2100 mm. Regał posiadający 6 półek po każdej stronie. Szkielet wykonany 
z kątownika stalowego gr. 2,5 mm o profilu zamkniętym, perforowanego umożliwiającego montaż półek co 35 mm. Słupki stojące łączone w 3 miejscach. Półki (1000x250 mm) z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wsporniki pod półkę  z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Front półek zawinięty do dołu tworzący powierzchnie wys. 20 mm umożliwiającą naklejenie oznaczeń. Podstawy wyposażone w stopki do poziomowania. Wszystkie elementy wystające wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Malowanie proszkowe, kolor szary 
RAL 7035. Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony. Wg wzoru.

Opis nr 10:

Stojak do zawieszania map. Konstrukcja stalowa, stabilna podstawa, możliwość regulowania wysokości do 3 m. Wysuwana część w kształcie litery "T" o rozpiętości ramion ok. 50 cm z dwoma haczykami umożliwiającymi zaczepienie mapy. Po rozłożeniu powinien zapewniać stabilność podczas użytkowania. Stojak o minimalnym udźwigu 6 kg. Malowany proszkowo w kolorze czarny mat.

Przykładowy wzór stojaka na mapy: