Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługa wsparcia technicznego polegająca na określeniu stopnia wykorzystania resursu dźwigów i wykonaniu przeglądów specjalnych dźwigów będących na ewidencji 24WOG Giżycko.”

CPV – 71356300-1 – „Usługa wsparcia technicznego polegająca na określeniu stopnia wykorzystania resursu dźwigów i wykonaniu przeglądów specjalnych dźwigów będących na ewidencji 24WOG Giżycko.”

Zamawiający:
                                   24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

I. ZAKRES OPRACOWANIA

- Usługa wsparcia technicznego polegająca na określeniu stopnia wykorzystania resursu dźwigów i wykonaniu przeglądów specjalnych dźwigów będących na ewidencji 24WOG Giżycko: według wykazu urządzeń dźwigowych zał. 2.

- Usługa w zakresie wsparcia technicznego obejmuje czynności:

# dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

# przegląd, sprawdzenie, pomiary, weryfikacja wszystkich elementów  urządzeń dźwigowych, które mają wpływ na ich bezpieczną eksploatację,

# udokumentowanie oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych zgodnie z wzorami protokołów UDT,

# wykonanie dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursów urządzeń,

# przeprowadzenie przeglądu specjalnego dla urządzeń dźwigowych, które tego wymagają /według wykazu urządzeń dźwigowych/ i sporządzenie protokołu z przeglądu,

# określenie zakresu naprawy urządzeń dźwigowych, które tego wymagają w tym szacunkowego kosztu naprawy oraz przedstawienie kosztorysu naprawy.

# II. WYMAGANIA OGÓLNE

# Dokumenty podstawowe

# Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.(Dz.U.2021.272tj.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.2012.1468).

# Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji i napraw, modernizacji urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U.2018.2176.).

# Wykonawca zapewni wykonanie czynności usługi przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń dźwigowych w tym /dźwigów towarowych, wind towarowo osobowych, żurawi, suwnic/ potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Ksero zaświadczenia wykonawca dołączy do propozycji cenowej.

# Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Mają one wykazać ewentualne nieprawidłowości i usterki urządzeń dźwigowych, które Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

# W czasie prac należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby czynności związane z usługą nie spowodowały niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu 
i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono nieprawidłowości.

# III. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Realizacja robót od poniedziałku do czwartku w godzinach 700-1530  w  piątki 
od 700-1300 ..

- Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanym (czynny zakład).

- Roboty realizowane będą w kompleksach wojskowych zamkniętych.

- Termin realizacji usługi od dnia 01.02.2022r. do dnia 30.11.2022r.

- Usługa dla poszczególnych UTB musi zostać zrealizowana przed terminem badania przez WDT  podanym w wykazie urządzeń dźwigowych kolumna nr 9.

# IV. DODATKOWE WYMAGANIA ZLECAJĄCEGO

# Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami  i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

# Wymagania wewnętrzne Zamawiającego.

- Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy 
w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca dołączy odpowiednie uprawnienia na organizację, eksploatację 
i obsługę  konserwacyjną urządzeń dźwigowych.

- Wykonawca nie potrzebuje dostępu do informacji niejawnych.

V. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego oraz komplet dokumentacji usługi sporządzonej w 3 egz. /2 egz. Zamawiający, 1 egz. Wykonawca/.

## ZAMAWIAJĄCY	       WYKONAWCA

..................................						....................................