Zał. Nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Zbadanie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko poprzez wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych do celów ochrony środowiska wokół instalacji emitujących pola elektromagnetyczne dla kompleksów wojskowych w Nieżychowicach i we Władysławowie.

zgodnie z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019.2448)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2020. 258)

oraz opracowaniu dokumentacji z wykonanych pomiarów.

- Pomiary promieniowania elektromagnetycznego należy wykonać dla 2 obiektów (2 razy dla kompleksu wojskowego w Nieżychowicach w terminie po dostawie nowych urządzeń oraz 1 raz dla kompleksu wojskowego we Władysławowie)      z uwzględnieniem lokalizacji punktów pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności            w otoczeniu instalacji lub urządzeń objętych wymogiem wykonania pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

- Pomiary powinny być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu wizji w terenie, przy współudziale przedstawiciela użytkownika obiektu.

- Po wykonaniu pomiarów określonych w pkt 1. Wykonawca sporządzi protokół / sprawozdanie z pomiarów wielkości emisji promieniowania elektromagnetycznego zawierający/e opracowanie wyników wraz z informacją    o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i otoczenie.

- W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM Wykonawca sporządzi dokumentację zawierającą:

- propozycje działań zapobiegawczych lub ograniczających oddziaływanie emisji promieniowania elektromagnetycznego;

- propozycje zabezpieczenia przed dostępem ludności;

- oznaczeniem obszarów występowania pól elektromagnetycznych powyżej dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych zawartych Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019.2448).

- Protokół / sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów należy wykonać           w wersji papierowej jak i elektronicznej.

- Protokół / sprawozdanie należy uzgodnić z Jednostką Wojskową a następnie przekazać do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Uzgodniony Protokół / sprawozdanie należy przedłożyć Zamawiającemu            w 2 egz. w formie papierowej i w 2 egz. w formie elektronicznej.

Wykonała:

……………………………….

Halina Mania