Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wymiana podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawo Zamówień Publicznych, informujemy co następuje:

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę złożoną przez: Eversport Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa. Oferta ta jest ważna i pozyskała max ilość pkt w ramach zakreślonych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje o złożonych ofertach:

| Nr oferty | Nazwa Firmy | cena brutto pkt | Gwarancja pkt | Razem pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eversport Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa | 60,00 | 40 | 100,00 |

2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1)-2) Prawo Zamówień Publicznych, informujemy o odrzuceniu ofert  wykonawców:

1).Top Sport Jan Pietraszko ul. Górska 88, 43 318 Bielsko Biała.

- Podstawa prawna – art. 226 ust. 1 pkt. 5) - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

- Uzasadnienie faktyczne- W Załączniku nr 8 do SWZ II Zamawiający opisał:

Nowa podłoga sportowa została zaprojektowana jako podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna z panelem warstwowym gr.12,6mm – system składający się z następujących kolejnych warstw ( patrząc od góry systemu ):

a/.  panel sportowy dwuwarstwowy o gr. min. 12,6 mm, w którym wierzchnia warstwa będzie wykonana  z litego dębu  w klasie wizualnej 1 ( jednorodny wygląd deski bez sęków, przebarwień i różnić odcieniowych )  będzie miała grubość min. 3,5 mm, a dalsza warstwa spodnia panela będzie wykonana ze sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100.

b/ drewniany panel sportowy mocowany do pasów sklejki rozkładających obciążenia o gr. min. 12mm - sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100.

c/. warstwa rozkładająca obciążenia jest rozłożona   na warstwie elastycznej z pianki wtórnie spienionej gr.10mm, która zapewnia dodatkową amortyzację systemu.

Zgodnie z powyższym opisem Zamawiający oczekuje, aby wyłącznie wierzchnia część panela o grubości 3,5 mm była wykonana z litego drewna dębowego, natomiast kolejne warstwy ze sklejki powinny mieć grubość ok 21,1 mm + pianka.

Ze specyfikacji przedstawionej w ofercie przez Wykonawcę na stronie 3 wynika, że do montażu zostanie zastosowana deska drewniana z dębu o grubości 14 mm (z 3,6 mm zużyciem twardego drewna), natomiast warstwa sklejki - Tarflex - podkonstrukcja ze sklejki będzie miała grubość jedynie 9 mm. Zamawiający wymaga, aby jedynie wierzchnia warstwa panela o grubości min. 3,5 mm była wykonana z litego drewna, natomiast kolejne warstwy powinny być wykonane ze sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100. Zaproponowane przez firmę Top Sport rozwiązanie zakład użycie panela z warstwą drewna o grubości 14mm, co jest niezgodnie ze specyfikacją.

Warunki równoważności:

Równoważność:

Wymagany równoważny rodzaj panela - panel warstwowy (dwu lub trzywarstwowy) - nie dopuszczony  jest panel z litego drewna /ze względu na ogrzewanie podłogowe i duże wahania wilgotności i temperatury , a lite drewno źle znosi takie warunki – oczekiwany jest więc panel warstwowy z I klasą jakości drewna dębowego jako warstwy wierzchniej. Nie dopuszczony jest panel w całości z drewna litego - jak np. Junckers - ponieważ istnieje duże ryzyko łódkowania /.

Jeżeli chodzi o zaproponowaną przez nas technologię należy ją rozumieć jako:

- podkonstrukcję w systemie jednolegarowym 50x50 na podpórkach co 25 cm i na to przychodzi system podłogi składający się z pianki, sklejki i panela wierzchniego

bez warstwy z litego drewna.

Podłoga zaoferowana przez Wykonawcę w warstwie panela, jest wykonana z drewna iglastego zamiast sklejki. Jest to panel o charakterystyce domowej.

W SWZ Zamawiający wymagał, aby środkowa część podłogi – czyli warstwa rozkładająca obciążenia była wykonana ze sklejki o gr. min 12 mm.

Podłoga zaoferowana przez Wykonawcę posiada środkową część swego systemu - warstwę rozkładająca obciążenia, która jest wykonywana ze sklejki o gr.  tylko 9 mm.

Wykonawca nie wykazał maksymalnej wartości  parametru oporu cieplnego ”R” dla całego systemu podłogi liczonego w jednostkach m²K/W według normy DIN EN ISO 6946:1996-11, który to parametr Zamawiający wymagał na poziomie nie większym niż 0,36 m²K/W liczonym  według normy  DIN EN ISO 6946:1996-11.

Wykonawca nie przedstawił pisemnej informacji producenta oferowanej przez siebie podłogi sportowej o wysokości  maksymalnej  temperatury czynnika grzewczego w rurkach biegnących w przestrzeni podpodłogowej będzie przez tego producenta akceptowanej dla jego podłogi –  Zamawiający wymagał w tym względzie, aby system podłogi sportowej  nie ulegał destrukcji przy temperaturze czynnika grzewczego w rurkach  w wysokości  temperatury 60 stp. C. Brak w ofercie wymaganego w tym względzie oświadczenia producenta systemu.

Wykonawca nie przedstawił w swej ofercie  dla oferowanego systemu podłogi sportowej  pełnego raportu z badań dokonanego w notyfikowanej jednostce badawczej – uzasadnienie: Przedstawiono jedynie wyniki badań wykonane w Labosport, który to  Instytut nie jest notyfikowaną jednostką badawczą w świetle badań podłóg sportowych jako wyrobów budowalnych na zgodność z normą EN 14 904.

Podłoga również nie wypełnia warunku równoważności.

Tym samym Zamawiający miał obowiązek ja odrzucić.

2). Inwest Biuro Spółka z o.o. Sp.k  Ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów

a. Podstawa prawna – art. 226 ust. 1 pkt. 3), 5) -  jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

- Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 31 marca br wezwał Wykonawcę o wyjaśnienie treści złożonej oferty oraz o tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych, ponieważ zgodnie z swz językiem ofertowania jest język polski. Na wskazany wezwaniem termin Wykonawca nie wyjaśnił treści oferty i nie przedstawił tłumaczenia dokumentów.

Zamawiający podał w SWZ, że systemowa podłoga sportowa ma się składać z następujących warstw:

a)panel sportowy dwuwarstwowy o gr. min 12,6 mm, w którym wierzchnia warstwa będzie wykonana z litego dębu w klasie wizualnej 1 i będzie miała grubość 3,5 mm, a dalsza warstwa spodnia panela będzie wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej klasy BFU 100

b) dodatkowej warstwy sklejki liściastej 2240x175x12 mm w rozstawie co 45 mm

c) warstwy elastycznej (pianki) 2240x1510x10 mm

Panel zaproponowany przez Wykonawcę spełnia założenia SWZ jeżeli chodzi o warstwę wierzchnią, natomiast pod spodem Wykonawca przedstawia, że kolejne warstwy będą składać się ze sklejki o grubości 15 mm i pianki 18mm. Wykonawca proponuje więc rozwiązanie w którym grubość sklejki jest mniejsza o 6 mm od wymaganej przez Zamawiającego, natomiast planuje użyć pianki grubszej o 8 mm (Zamawiający wymaga pianki o grubości 10 mm). Wykonawca ogranicza więc grubość sklejki, stanowiącej drugą warstwę, kosztem większej grubości pianki, co może mieć bezpośredni wpływ na walory użytkowej proponowanego rozwiązania.

Zamawiający wymagał, aby drewniany panel sportowy był mocowany do pasów sklejki rozkładających obciążenia, które to pasy są montowane na warstwie pianki sprężystej.

Podłoga  zaoferowana przez firmę INVEST BIURO nie zawiera warstwy pasów ze sklejki jako warstwy środkowej systemu podłogi – panele są rozkładane bezpośrednio na warstwie pianki.

Wykonawca Invest Biuro nie wykazał maksymalnej wartości  parametru oporu cieplnego ”R” dla całego systemu podłogi liczonego w jednostkach m²K/W według normy DIN EN ISO 6946:1996-11, który to parametr Zamawiający wymagał na poziomie nie większym niż 0,36 m²K/W liczonym  według normy  DIN EN ISO 6946:1996-11.

Wykonawca Invest Biuro nie przedstawił pisemnej informacji producenta zaoferowanej podłogi sportowej -  jak maksymalna  temperatura czynnika grzewczego w rurkach biegnących w przestrzeni podpodłogowej będzie przez tego producenta akceptowana dla jego podłogi – przy czym Zamawiający wymagał w tym względzie, aby system podłogi sportowej  nie ulegał destrukcji przy temperaturze czynnika grzewczego w rurkach  w wysokości  temperatury 60 stp. C. Brak w ofercie wymaganego w tym względzie oświadczenia producenta systemu.

Wykonawca Invest Biuro nie przedstawił w swej ofercie dla oferowanego systemu podłogi sportowej  Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wykonawca Invest Biuro nie przedstawił w swej ofercie  dla oferowanego systemu podłogi sportowej  pełnego raportu z badań dokonanego w notyfikowanej jednostce badawczej – uzasadnienie: Przedstawiono jedynie wyniki badań wykonane w ISP ( Institut Fur Sportstatten – Profung ), który to  Instytut nie jest notyfikowaną jednostką badawczą w świetle badań podłóg sportowych na zgodność z norma EN 14 904.

Podłoga również nie wypełnia warunku równoważności.

Tym samym Zamawiający miał obowiązek ja odrzucić.

Świecie, data 10.04.2022r.

Otrzymują:

Inwest Biuro Spółka z o.o Sp.k Ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów

Top Sport Jan Pietraszko ul. Górska 88, 43 318 Bielsko Biała

EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 12/20 03 161 Warszawa