### Zakres nr 1. –  ODDZIAŁ NEUROCHIURGI/BLOK OPERACYJNY

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  ENDOSKOPIA DO WENTRYKULOSTOMII MÓZGOWEJ I OPERACJI WEWNĘTRZKOMOROWYCH MÓZGU   szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : ENDOSKOPIA DO WENTRYKULOSTOMII MÓZGOWEJ I OPERACJI WEWNĘTRZKOMOROWYCH MÓZGU

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2024)

POZ. 2. - Nazwa     : UCHWYT MECHANICZNY DO NEUROENDOSKOPII

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2024)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENDOSKOPIA DO WENTRYKULOSTOMII MÓZGOWEJ I OPERACJI WEWNĘTRZKOMOROWYCH MÓZGU |  | szt. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UCHWYT MECHANICZNY DO NEUROENDOSKOPII |  | szt. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–  ENDOSKOPIA DO WENTRYKULOSTOMII MÓZGOWEJ I OPERACJI WEWNĘTRZKOMOROWYCH MÓZGU     szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. - ENDOSKOPIA DO WENTRYKULOSTOMII MÓZGOWEJ I OPERACJI WEWNĘTRZKOMOROWYCH MÓZGU szt/kpl. 1. |
| 1.1 | Trokar operacyjny wentrikuloskopu o średnicy zewnętrznej 8,3 mm długości 150 mm, 3 (4) kanały- kanał endoskopu 2,8 mm, kanał irygacyjny 1,0 mm, kanał roboczy - odpływowy owalny 6,5 x 3,7 mm, mały kanał roboczy 2,2 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.2. | Adapter do ramienia statywu | Tak |  | Wymagane |
| 1.3. | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 30° i długosci 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.4. | Trokar operacyjny wentrikuloskopu z 2 kanałami irygacyjnymi o śr. 1,4-1,5mm, jednym kanałem roboczym o śr. nie większej niż 2,2mm i kanałem optyki śr. 2,7-2,8mm; średnica zewnętrzna nie większa niż 6,0mm, długość robocza 150mm, autoklawowalny | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.5. | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 0° i długości 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.6. | Dysektor łopatkowy szer łopatki 2,2 mm, długość robocza 356 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.7. | Dysektor łopatkowy szer łopatki 1,7 mm, długość robocza 356 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.8. | Dysektor łopatkowy szer łopatki 1,0 mm, długość robocza 356 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.9. | Hak tępy 90 stopni 3,5 mm , długość robocza 356 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.10. | Nożyk zagięty tnący do tyłu 3,0 mm, długość robocza 356 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 1.11. | Kleszczyki proste łyżeczkowe szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.12. | Kleszczyki prawe łyżeczkowe szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.13. | Kleszczyki lewe łyżeczkowe szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.14. | Kleszczyki chwytające proste szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.15 | Nożyczki proste szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.16. | Nozyczki wygięte lewe szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.17. | Nozyczki wygięte prawe szer 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.18. | Nożyczki odgięte do góry szer. 2,0mm wys. 3,1mm, długość 290mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.19. | Nozyczki endoskopowe ostre / ostre średnica 2,0 mm, dł 265mm | Tak |  | Wymagane |
| 1,20. | Nozyczki endoskopowe tępe / tępe średnica 2,0 mm, dł 265mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.21. | Kleszczyki endoskopowe biopsyjne średnica 2.0 mm, dł 265 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.22. | Kleszczyki anatomiczne endoskopowe średnica 2,0 mm, dł 265 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.23. | Kleszczyki chirurgiczne endoskopowe średnica 2,0 mm dł 265mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.24. | Elektroda widełkowa bipolarna prosta 3,2 x 2,1 mm dł.310mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.25. | Elektroda widełkowa bipolarna odgięta do dołu 40 stopni 3,2 x 2,1 mm dł.310mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.26. | Elektroda widełkowa bipolarna odgięta do dołu 30 stopni 3,2 x 2,1 mm dł.310mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.27. | Elektroda widełkowa bipolarna prosta średnica 2,0 mm, dł 255 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.28. | Kabel bipolarny typ AESCULAP 4m | Tak |  | Wymagane |
| 1.29. | Elektroda monopolarna prętowa tępa średnica 1,1 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.30. | Elektroda monopolarna prętowa szpiczasta średnica 1,1 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.31 | Elektroda monopolarna hakowa 70 stopni średnica 2,2 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.32. | Elektroda monopolarna hakowa 90 stopni średnica 2,2 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.33. | Elektroda monopolarna hakowa 180 stopni średnica 2,2 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.34. | Elektroda monopolarna hakowa 45 stopni średnica 2,2 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.35. | Przewód do elektrody monopolarnej | Tak |  | Wymagane |
| 1.36. | Mikro nożyczki giętkie 1,0 mm, 250 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.37. | Mikro kleszczyki chwytajace / dysekcyjne gietkie 1,0 mm , 250 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1,38. | Mikro kleszczyki biopsyjne giętkie 1,0 mm , 250 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.39. | Kaniula odsysająca endoskopowa 0 stopni, tępa, średnica 2,0 mm jednorazowa sterylna | Tak |  | Wymagane |
| 1.40. | Kaniula odsysająca endoskopowa 45 stopni, ostra, średnica 2,0 mm jednorazowa sterylna | Tak |  | Wymagane |
| 1.41. | Taca perforowana ze statywami do przewchowywania trokara i endoskopu 540 x 253 x 56 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.42. | Taca perforowana ze statywami do przewchowywania narzędzi i elektrod 540 x 253 x 166 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.43. | Wanna kontenera na tacę z trokarem i optyką 592 x 285 x 112 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.44. | Wanna kontenera na tacę z narzędziami 592 x 285 x 209 mm | Tak |  | Wymagane |
| 1.45. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 593x294x37 mm, niebieska, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | Tak |  | Wymagane |
| 1.46. | Etykiety metalowa do kontenera czerwona z napisem | Tak |  | Wymagane |
| 1.47. | Etykiety metalowa do kontenera niebieska z napisem | Tak |  | Wymagane |
| 1.48. | Światłowód, autokawowalny, śr.4,8mm, długość 250cm | Tak |  | Wymagane |
| II. | Uchwyt mechaniczny do neuroendoskopu SZT./KLP.1. |  |  |  |
| 2.1. | Ramię mechaniczne do mocowania neuroendoskopu z uniwersalną szybkozłączką, długość całkowita 107 cm, waga 0,7 kg, siła trzymania do 4 kg, autoklawowalna | Tak | (*) | Wymagane |
| 2.2. | Ramię trójprzegubowe blokowane, pneumatyczne | Tak |  | Wymagane |
| 2.3. | Uchwyt mocowania ramienia do relingu przegubowy | Tak |  | Wymagane |
| 2.4. | Uchwyt uniwersalny do optyk neuroendoskopowych składający się z metalowego adaptera i wkładki PPEK dostosowanej do optyk o średnicach od 3,0 do 6,5 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 2.5. | Adapter do nabojów z CO2 do ramienia pneumatycznego | Tak |  | Wymagane |
| 2.6. | Szybkozłączka do ramienia pneumatycznego | Tak |  | Wymagane |
| 2.7. | Naboje CO2 do adaptera, 10 szt./opak | Tak |  | Wymagane |
| 2.8. | Rękawy sterylne do ramienia pneumatycznego, 25 szt./opak. | Tak |  | Wymagane |
| 2.9. | Kosz stalowy perforowany 660mm x 253mm x 56mm | Tak |  | Wymagane |
| 2.10. | Mata silikonowa z perforacją 610mm x 230mm x 30mm | Tak |  | Wymagane |
| 2.11 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | Tak |  | Wymagane |
| 2.12. | Wanna do kontenera o wymiarach 711 x 274 x 187 wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | Tak |  | Wymagane |
| 2.13. | Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera, o wymiarze 708 x 280 x 35mm, | Tak |  | Wymagane |
| 2.14. | Filtry wielorazowe do kontenera, 10 szt./opak | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego DOT. Zakres nr. 1 poz. 1-2. |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 8 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 9 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................