OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.”

Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP)

tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zadanie nr 1:

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                  w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”

Zadanie nr 2:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”

nr zamówienia: ZP-98/PGK/2020

# Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21

56-300 Milicz

tel./fax 71 38 40 987

adres e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

adres strony internetowej: www.bip.pgkdolinabaryczy.pl zakładka „Platforma zakupowa”

# Tryb udzielenia zamówienia:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.” - Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP                  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP) tj. o wartości                                    nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”.

Zakres robót instalacyjnych do wykonania przedstawia się następująco:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa” obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej W1 – W4, o łącznej projektowanej długości wynoszącej 180 m, z rur PE RC 110 SDR17, metodą przecisku sterowanego, bez naruszania konstrukcji jezdni, według przebiegu przedstawionego w projekcie wykonawczym. Wykonanie komory startowej dla wykonania odcinka W1 – W2 przewiduje się                        na terenie działki nr 304/8, AM-1, obręb Dunkowa. Zamawiający posiada zgodę właściciela tej nieruchomości na wykonanie komory roboczo-montażowej o orientacyjnych wymiarach 6m x 1,5 m. Zgoda uwarunkowana jest uporządkowaniem i doprowadzeniem terenu po prowadzonych pracach do stanu pierwotnego. Pozostałe komory techniczne zaprojektowano w poboczu drogi.

W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem; zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; wykonanie i likwidację komór przeciskowych; roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) w miejscu wykonania komór przewiertowych; przeprowadzenie próby szczelności w obecności Zamawiającego; prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania i oddania robót do eksploatacji, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu administracji publicznej.

Roboty budowlane objęte zamówieniem będą wykonane na podstawie zgłoszenia w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz zapewnić objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zadanie nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie                      ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz” obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi do granic posesji, o łącznej projektowanej długości 180 m, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW SN8 Dn200 mm – 82 mb, w tym przewiert 17 m przewiertu rurą stalową DZ323,9x8mm              z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- kanały boczne zakończone na granicy poszczególnych posesji PCW SN8 Dn160 mm – 98 mb,

- studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000 – 3 szt.

W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem; zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; wykonanie i likwidację komór przewiertowych; roboty odtworzeniowe terenu do stanu pierwotnego zgodnie z decyzją zarządcy drogi; przeprowadzenie próby szczelności oraz inspekcji kanału kamerą TV w obecności Zamawiającego; prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania i oddania robót do eksploatacji, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu administracji publicznej.

Roboty budowlane objęte zamówieniem będą wykonane na podstawie zgłoszenia w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy                    i nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składają się następujące elementy:

- Dokumentacja projektowa według wykazu zawartego w załączniku nr 1,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiar robót,

(Przedmiar Robót stanowi dla Wykonawcy dokument pomocniczy do przygotowania oferty, nie stanowi i nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie zwiększenia stawek jednostkowych wprost wynikających z umowy.)

- Wykaz elementów rozliczeniowych (dotyczy zadania nr 2)

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach                                       i warunkach opisanych we Wzorze Umowy.

# Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”:                                           do 31.12.2020 roku.

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”: do 31.12.2020 roku.

# Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”:                                           36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

# Sposób rozliczenia robót:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”:  rozliczenie robót nastąpi na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego określonego                w umowie.

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie                                 ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”: rozliczenie robót nastąpi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, w oparciu                       o stawki określone przez Wykonawcę w Wykazie elementów rozliczeniowych.

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie nr ZP-98/PGK/2020

| Zadanie nr 1 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa |
| --- |
| L.p. | Tytuł opracowania |
| DP.D-1 | Zaświadczenie z dnia 26.09.2019 r. Starostwa Powiatowego w Miliczu o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 335/1w miejscowości Dunkowa’’ |
| DP.D-2 | Opracowanie techniczne inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”, działka ewidencyjna 335/1, AM-1 obręb Dunkowa, zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Miliczu Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Sierpień 2019 |
| DP.D-3 | Projekt Wykonawczy inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Maj 2019 |
| DP.D-4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk, Maj 2019 |
| DP.D-5 | Przedmiar robót inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Maj 2019 |

| Zadanie nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz” |
| --- |
| L.p. | Tytuł opracowania |
| DP.M-1 | Zaświadczenie z dnia 02.07.2019 r. Starostwa Powiatowego w Miliczu o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 13, 29, 37’’ |
| DP.M-2 | Opracowanie techniczne dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 13, 29, 37”. Działki ewidencyjne 13, 29, 37, AM-13 obręb Milicz, zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Miliczu Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Maj 2019 |
| DP.M-3 | Projekt Wykonawczy inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 13, 29, 37” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Maj 2019 |
| DP.M-4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 13, 29, 37” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Maj 2019 |
| DP.M-5 | Przedmiar robót inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 13, 29, 37” Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk Październik 2019 |