Zapytanie

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia – dostawa regału przepływowego na potrzeby pracowni dla zawodu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu – Zdroju 2”.

- Zamawiający:

Miasto Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60

- Opis przedmiotu zamówienia:

- PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Regał przepływowy Picking lub równoważny z jednym poziomem grawitacyjnym :

- wolno stojący (z możliwością swobodnego przemieszczania np. w celu zachowania czystości wokół regału, do celów remontowych sali lekcyjnej, itp.),

- ramowy, grawitacyjny,

- przeznaczony do obsługi ręcznej (szkoła  nie posiada do celów dydaktycznych urządzeń transportu wewnętrznego),

- z założenia będzie wykorzystany do celów dydaktycznych, demonstracyjnych, poglądowych- składowanie  paletowych jednostek ładunkowych,

- oparty na  torach, bieżniach nośnych (np. rolkach) na nich będzie odbywać się składowanie,

- prowadnice i układ rolek zamontowane na poziomie/ach ze spadkiem poziomu ok. 3-4°  (lekkie nachylenia rolek umożliwiające ruch grawitacyjny towarów),

- obsługa regału  odbywająca się niezależnie z dwóch stron regału,

- dane techniczne:

- głębokość do 1000 mm, czyli 1 metr;

- wysokość do 2000 mm, czyli 2 metry,

- długość do 1500 mm, czyli 1,5 metra.

-           obciążenia-raczej preferowane ładunki lekkie (względy bezpieczeństwa) od 20 do 50 kg.

2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie zadania polegającego na:

- Dostawie i montażu urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (tj. w Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju),

- Dostarczeniu instrukcji obsługi poszczególnych elementów w języku polskim,

- Przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania i konserwacji urządzenia,

- Przygotowaniu i przekazaniu Odbiorcy dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (np.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji 
i konserwacji) w języku polskim,

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.