Załącznik nr 1D- dla zakresu nr 1

POTWIERDZENIE WARUNKÓW  PODŁĄCZENIA SYSTEMU/ ANALIZATORÓW

DO SYSTEMU LSI - PROFLAB

1) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia w zaproponowanym aparatach  oprogramowania, które jest zainstalowane w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

2) Zamawiający informuje, że autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – programu ProfLab jest firma : ATD SOFTWARE Krystian Szczygieł, Michał Grzesiak, Marek Celiński Sp.j.

ul. Swojczycka 38/103, 51-501 Wrocław

3) Podłączenie systemu/analizatorów do LSI dokonuje firma ATD SOFTWARE Krystian Szczygieł, Michał Grzesiak, Marek Celiński Sp.j. ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

4) Koszty przyłączenia system/analizatorów do LSI obejmują: Parametry minimalne:

- Oferent jest zobowiązany do użyczenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowy zestaw komputerowy  dla analizatora :

- Podstawowe minimalne parametry

- procesor –Processor Intel® Core I 5 9400  (9MB cache do 4.1 GHz )

- pamięć RAM – 16GB

- karta grafiki – zintegrowana

- SSD – min. 240 GB

- Napęd DVD-Rom

- Obudowa ATX – Small Form Factor/AIO

- Karta sieciowa – zintegrowana 1Gbit

- Monitor LCD –  21-calowy

- System opracyjny – Windows 10 PROF PL

- 2 złącza COM DB9 (RS 232) dla analizatora

- czytniki kodów kreskowych, myszki, klawiatury

- UPS o odpowiedniej mocy dla analizatora/systemu

- Szkolenie personelu

- Czytnik kodów kreskowych do aparatów jeśli wymagany.

- Drukarka laserowa monochromatyczna dla analizatora/ system o parametrach nie mniejszych niż:

- Jakość druku  - 1200 dpi x 1200 dpi

- Szybkość druku – 33 str / min

- Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony - max. 7 sekund

- Zainstalowana pamięć - min. 256MB

- Druk dwustronny automatyczny

- Obsługiwane systemy - min. Windows 7/8/10

- Porty komunikacji - min. USB 2.0, LAN 10/100/1000

- Normatywny cykl pracy - min 50000 str/miesiąc

- Obsługa tonerów – o wydajności min 10 000 str

- Poziom hałasu – max 56 dBA

Liczba podajników – 2

Nakładki na klawiaturę umożliwiające pisanie i dezynfekcje nakładek kształtem zgodne z modelem klawiaturę – 2 szt.

5) Podłączenie systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Miejscowość.............................data..........................

……………………

podpis i pieczęć Wykonawcy