załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup i dostawa autokaru dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie

Wymagane parametry techniczne autokaru

| Wymiary |
| --- |
| Długość | Do 8,7 m |
| Wysokość | Do 3,2 m |
| Szerokość (bez lusterek) | Do 2,4 m |
| Wysokość przedziału pasażerskiego | Min 1,95 m |
| Rozstaw osi | Max 4800 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 7800 kg |
| Rok produkcji |
| Rok produkcji (kryterium punktowane) | Nie starszy niż 2018 r. |
| Miejsca pasażerskie |
| Ilość miejsc siedzących | Min 33 miejsca siedzące stałe + kierowca |
| Ilość miejsc stojących | Nie dopuszcza się miejsc stojących w autokarze. |
| Pasy bezpieczeństwa | Siedzenia pasażerów wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |
| Układ foteli | Fotele pasażerskie w układzie dwa po lewej, dwa po prawej stronie. Fotele uchylne z opcją przesuwu. Wyposażone w podnóżki, rozkładane stoliki oraz siatki na tylnej części. |
| Kolorystyka foteli | Kolorystyka tapicerki siedzeń do ustalenia z zamawiającym do 30 dni od daty podpisania umowy (nie dotyczy autokaru używanego) |
| Silnik |
| Zasilanie | Olej napędowy |
| Pojemność skokowa | Do 3000 cm3 |
| Norma emisji spalin | Euro 6 Step E (nie dotyczy autobusu używanego) |
| Moc | Min 129 kW |
| Przebieg |
| Przebieg autokaru (kryterium punktowane) | Nie większy niż 100 000 km |
| Skrzynia biegów |
| Skrzynia biegów | Manualna minimum 6 biegowa + bieg wsteczny |
| Zawieszenie |
| Osi przedniej i tylnej | Mechaniczne |
| Układ hamulcowy |
| Osi przedniej i tylnej | Tarczowe, dwuobwodowe |
| Systemy wspomagania hamowania | ABS, ASR, ESP |
| Hamulec górski | Retarder elektromagnetyczny |
| Systemy bezpieczeństwa |
| LDWS | Ostrzeganie przed niezamierzonym opuszczeniem swojego pasa ruchu |
| GPS | System śledzenia położenia autokaru. Koszty utrzymania systemu ponosi Zamawiający. |
| Koła |
| Osi przedniej | Pojedyncze o rozmiarze felgi min 16 cali |
| Osi tylnej | Podwójne, bliźniacze o rozmiarze felgi min 16 cali |
| Ogumienie | Letnie |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem |
| Konstrukcja / Poszycie |
| Rama podwozia i nadwozia | Wykonane ze stali nierdzewnej, stali zabezpieczonej metodą kataforezy lub połączenia tych elementów |
| Poszycie boczne i dachu | Wykonane z elementów aluminiowych lub stali nierdzewnej |
| Ściana czołowa oraz tylna autobusu | Wykonane z laminatów lub tworzyw sztucznych nie ulegających korozji |
| Kolor autobusu | Biały / nie dotyczy używanego |
| Oznakowanie autobusu | Zgodnie z załącznikiem XYX do SWZ |
| Pozostałe | Nie dopuszcza się autokaru, który będzie przerobiony z furgonu pojazdu ciężarowego lub dostawczego |
| Szyby |
| Szyby boczne | Podwójne, przyciemniane wklejane do nadwozia |
| Szyba tylna | Pojedyncza, niedzielona |
| Ogrzewanie / Klimatyzacja |
| Ogrzewanie | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika. |
| Konwektory | Po obu stronach przestrzeni pasażerskiej |
| Nagrzewnice | Po obu stronach przestrzeni pasażerskiej |
| Klimatyzacja | Oddzielne układy klimatyzacji dla kierowcy oraz dla przestrzeni pasażerskiej. Klimatyzacja w przedziale pasażerskim z nawiewami indywidualnymi dla pasażerów umieszczonymi w półkach bagażowych po obu stronach autokaru. |
| Drzwi |
| Przednie | Drzwi przednie pojedyncze automatycznie otwierane przez kierowcę z obniżonym, podświetlonym stopniem wejściowym. Nie dopuszcza się stopni wysuwanych. |
|  | Podgrzewana szyba przednich drzwi |
| Tylne | Drzwi tylne za drugą osią. Dopuszcza się drzwi awaryjne. |
| Przestrzeń kierowcy |
| Fotel kierowcy | Resorowany z podłokietnikiem |
|  | Z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa |
| Kolumna kierownicy | Regulowana w dwóch płaszczyznach |
| Układ wspomagania kierownicy | Elektryczny lub hydrauliczny |
| Radioodtwarzacz | Radioodtwarzacz z mikrofonem |
| Lusterka | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |
| Pozostałe | Immobiliser |
|  | Tachograf cyfrowy |
|  | Ogrzewana szyba boczna w strefie kierowcy |
|  | Przesuwna szyba boczna w strefie kierowcy |
| Przestrzeń pasażerska |
| Płaty ścian bocznych i sufitu | Tapicerowane (Kolorystyka tapicerki do ustalenia z zamawiającym do 30 dni od daty podpisania umowy - nie dotyczy autobusu używanego) |
| Zasłonki przedziału pasażerskiego | Kolorystyka zasłon do ustalenia z zamawiającym do 30 dni od daty podpisania umowy - nie dotyczy autokaru używanego |
| Wieszaki na odzież pasażerów | Wieszaki na odzież pasażerów |
| Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej | Oświetlenie dzienne i nocne wnętrza pojazdu |
| DVD | Monitor z odtwarzaczem DVD |
| USB | Gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych dla każdego z pasażerów |
| Router Wi-fi | Zamawiający wymaga samego routera. Karta SIM zostanie zapewniona przez Zamawiającego. |
| Przestrzeń bagażowa |
| Półki bagażowe wewnętrzne | Rozmieszczone po prawej i lewej stronie przestrzeni pasażerskiej. Półki wyposażone w indywidualne oświetlenie oraz nawiewy klimatyzacji dla pasażerów |
| Bagażnik zewnętrzny | Luk bagażowy z dostępem z zewnątrz pojazdu |
| Gwarancja |
| Warunki gwarancji (kryterium punktowane) | Gwarancja cało pojazdowa min 12 miesięczna. |

1. Autokar nowy nie może być zarejestrowany, a jego przebieg musi wynosić poniżej 500 km.

2. Bliskość serwisu: Autoryzowany punkt serwisowy producenta autokaru w odległości maksymalnie 150 km. Zamawiający wymaga    
   dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że podany przez Wykonawcę punkt jest autoryzowanym serwisem producenta.

3. Referencje: Wykonawca przedstawi referencje na minimum trzy dostawy oferowanego w postępowaniu autokaru zrealizowane na rynku 
    polskim w ostatnich trzech latach.