Tytuł zamówienia: Dostawa, instalacja i szkolenie  automatycznej, kompaktowej drukarki do nadruku kasetek histologicznych typu Pyramid z wbudowanym komputerem i asortymentem na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna drukarka do kasetek Nazwa i typ produktu: Automatyczna drukarka do kasetek typu Pyramid Napięcie wejściowe 240V Zasilanie elektryczne 24V Tryb druku automatycznego z zasobnika lub na żądanie poprzez podanie pojedynczej kasetki poza kolejnością bez konieczności zdejmowania zasobnika Bardzo wysoka jakość wydruku tekstu oraz kodów (w tym kreskowych oraz QR) Możliwość druku na kasetkach bez wieczka Zadruk kasetki w czasie 3-5 sekund Możliwość umieszczenia do 170 znaków w kodzie 2D DATAMATRIX o wymiarach 10 x 5 mm Komputer sterujący urządzeniem wbudowany w urządzenie (brak konieczności podłączenia zewnętrznej jednostki sterującej) Wbudowany wyświetlacz dotykowy LCD o wymiarach (szer. x wys.): nie mniejszych niż 110 mm x 180 mm Jeden wymienny zasobnik o pojemności 40 kasetek – możliwość szybkiej zmiany koloru kasetki poprzez zmianę zasobnika Możliwość poszerzenia drukarki o dodatkowy zasobnik zainstalowany na urządzeniu Technologia druku termotransferowa – kolor nadruku czarny Wbudowany skaner Wydruk przy pomocy taśmy o wydajności min 12000 szt. kasetek Nadruk w jakości 300dpi W wyposażeniu: 3 taśmy termotransferowe kompatybilne z drukarką o wydajności min. 12000szt kasetek; 10 opakowań kasetek (10 x 2000 sztuk) Wymiary drukarki (z zainstalowanym zasobnikiem na kasetki): nie więcej niż: 177 x 307 x 575 mm (głębokość x szerokość x wysokość) (+/- 2 %) Waga: nie większa niż 7 kg (+/- 2 %) Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) Wbudowany czytnik kodów kreskowych 2 porty USB typ A, 1 port USB typ B, 1 złącze Ethernet CAT5 Możliwość integracji urządzenia z systemem informatycznym w pracowni - PATeXpert Gwarancja 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim |  | 1 |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |
| Gwarancja 24 miesiące (w cenie dwa przeglądy roczne) |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Dostawa, instalacja oraz szkolenie na koszt oferenta |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ