Załącznik nr 5 do SIWZ 07/2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

Zadanie nr 01

Sprzęt pralniczy

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pralnico-wirówka przemysłowa wolnostojąca |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | załadunek min. 20 kg | TAK |  |
| 3 | pojemność bębna 240-270 litrów | TAK |  |
| 4 | współczynnik odwirowania minimum G360 | TAK |  |
| 5 | podgrzew elektryczny moc 20 - 25 kW | TAK |  |
| 6 | sterownik mikroprocesorowy z możliwością sterowania pompami zewnętrznymi dozującymi detergenty | TAK |  |
| 7 | parametr dodatkowo punktowany - sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | 4-pompowy zestaw automatycznego dozowania detergentów | TAK |  |
| 9 | system ważenia wsadu dopasowujący automatycznie ilość dozowanych detergentów płynnych | TAK |  |
| 10 | fabryczna wersja do mopów pralnico-wirówki obejmująca: fabryczne programy do prania mopów, zawór spustowy | TAK |  |
| 11 | parametr dodatkowo punktowany - grzałki z osłonami zapobiegającymi osiadaniu resztek z mopów na elementach grzejnych | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | parametr dodatkowo punktowany - klapka rewizyjna w bębnie wewnętrznym umożliwiająca czyszczenie przestrzeni pomiędzy bębnem zewnętrznym a wewnętrznym | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | wymiary: szerokość max 1050 mm głębokość max 1360 mm wysokość max 1600 mm | TAK |  |
| 14 | waga kg (netto) max 710 | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 17 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 18 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 19 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 20 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 21 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 22 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 23 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 24 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 25 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 26 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Suszarka bębnowa przemysłowa wolnostojąca |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | załadunek min. 20 kg | TAK |  |
| 3 | pojemność bębna 450-550 litrów | TAK |  |
| 4 | Moc max. 35 KW | TAK |  |
| 5 | parametr dodatkowo punktowany - odprowadzenie powietrza w górnym panelu urządzenia umożliwiające dostawienie urządzenia blisko ściany | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | wymiary: szerokość max 1250 mm głębokość max 1500 mm wysokość max 1990 mm | TAK |  |
| 7 | waga kg (netto) max 300 | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |  |
| 10 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 11 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 12 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 13 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 19 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |

Zadanie nr 02

Maszyny czyszczące

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Maszyna szorująco-zbierająca |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | szerokość robocza – min 600 mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość ssawy (odsysania) – min. 760 mm | TAK |  |
| 4 | wydajność min 3000 m2/h | TAK |  |
| 5 | szczotki tarczowe | TAK |  |
| 6 | Rodzaj napędu - trakcja | TAK |  |
| 7 | Baterie bezobsługowe | TAK |  |
| 8 | Czas pracy ciągłej na jednym pełnym cyklu bateryjnym – min. 100 minut | TAK |  |
| 9 | Ładowarka wbudowana w maszynę | TAK |  |
| 10 | parametr dodatkowo punktowany - zbiornik antybakteryjny wody brudnej | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | Pojemność zbiornika na: brudną wodę / czystą wodę min.30l/30l | TAK |  |
| 12 | Prędkość obrotowa szczotki – min. 200 obr/min | TAK |  |
| 13 | Moc nominalna silników: a) szczotki – 2x min. 300W, b) ssawy – min. 460 W | TAK |  |
| 14 | parametr dodatkowo punktowany - Moc nominalna silników szczotki – 2x min. 700W | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15 | parametr dodatkowo punktowany - Moc nominalna silników ssawy – min. 500 W | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16 | Wymagane akcesoria w komplecie z maszyną: szczotki 2 szt., uchwyty pad 2 szt., ssawa, pady 6 szt. | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 19 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 20 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 21 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 22 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 23 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 24 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 25 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 26 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 27 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 28 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Odkurzacz do pracy na sucho/mokro |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Moc znamionowa - min. 1100 W | TAK |  |
| 3 | Chłodzony silnik ssący | TAK |  |
| 4 | Pojemność zbiornika - min. 15 litrów | TAK |  |
| 5 | waga maks. 15 kg | TAK |  |
| 6 | Długość kabla - min. 10 metrów | TAK |  |
| 7 | Praca możliwa bez użycia worków | TAK |  |
| 8 | Przepływ powietrza - min. 55 litrów/ sek | TAK |  |
| 9 | Odsysanie - min. 220 mbar | TAK |  |
| 10 | Wymagane akcesoria w komplecie z odkurzaczem: wąż ssący, ssawa podłogowa do pracy na mokro, ssawa podłogowa z włosiem do pracy na sucho, ssawa okrągła z włosiem, ssawa szczelinowa, rury | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 13 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 14 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 15 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 16 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 22 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| III | Szorowarka dwubiegowa jednotarczowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Moc znamionowa - min. 1100 W | TAK |  |
| 3 | Szerokość robocza - min. 400 mm | TAK |  |
| 4 | Prędkość obrotowa szczotki szorowarki – min. 170 obr/min | TAK |  |
| 5 | Prędkość obrotowa szczotki polerki – min. 340 obr/min | TAK |  |
| 6 | Długość kabla - min. 12 metrów | TAK |  |
| 7 | szczotka, wysokoobrotowy uchwyt padów, zbiornik na detergent, pady do polerowania 15 szt. pady do strypowania 15 szt. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt |  |
| 10 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 11 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 12 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 13 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 19 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| IV | Szorowarka bezprzewodowa jednotarczowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Bezprzewodowa zasilana akumulatorem | TAK |  |
| 3 | Czas pracy ciągłej na jednym pełnym cyklu bateryjnym – min. 180 min | TAK |  |
| 4 | obroty szczotki min. 350/min | TAK |  |
| 5 | szerokość pracy min. 180 mm | TAK |  |
| 6 | parametr dodatkowo punktowany - Wbudowany system natrysku środka chemicznego | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Wymagane akcesoria w komplecie z urządzeniem: bateria, ładowarka, szczotka do mycia schodów (umożliwiająca jednoczesne mycie powierzchni poziomej i pionowej stopni schodów), uchwyt pad, szczotka standardowa, 4 różne pady | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt |  |
| 10 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 11 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 12 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 13 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 19 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |

Zadanie nr 03

Wózki do transportu wewnętrznego

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek do czystej bielizny szpitalnej |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne w mm: Szerokość – 1200-1450 Głębokość – 600-750 Wysokość – 1700-1800 | TAK |  |
| 3 | Waga wózka max 85 kg | TAK |  |
| 4 | Wózek wykonany z aluminium poddanego anodyzacji | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w dwie półki (3 komory) | TAK |  |
| 6 | Drzwi z zamkiem otwierane do kąta 270°z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów. | TAK |  |
| 7 | parametr dodatkowo punktowany - zamknięcie za pomocą zasuwy drzwiowej pionowej ze stali z zaczepem na górze i na dole, zamykane rączką, umieszczoną na środku drzwi. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Zderzaki na obwodzie podłoża | TAK |  |
| 9 | Uchwyt na ścianie z kółkami obrotowymi | TAK |  |
| 10 | Wyposażony w kółka (dwa stałe dwa obrotowe) o średnicy min. 200 mm, blokada min. 2 kółek | TAK |  |
| 11 | parametr dodatkowo punktowany - hamulec centralny min. na 2 kółka | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |  |
| 14 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 15 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 20 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 21 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 23 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Wózek do brudnej bielizny szpitalnej i odpadów |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne w mm Szerokość – 1350-1450 Głębokość – 700-800 Wysokość – 1300-1550 | TAK |  |
| 3 | Wózek wykonany z aluminium poddanego anodyzacji | TAK |  |
| 4 | Szkielet podłoża oparty na kółkach | TAK |  |
| 5 | Przednia ścianka posiadająca uchylne drzwiczki. | TAK |  |
| 6 | Górna klapa uchylna | TAK |  |
| 7 | Uchwyt do prowadzenia po stronie kółek obrotowych | TAK |  |
| 8 | Wyposażony w kółka (dwa stałe dwa obrotowe) o średnicy min. 160 mm, blokada min. 2 kółek. | TAK |  |
| 9 | parametr dodatkowo punktowany - hamulec centralny min. na 2 kółka | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Zderzaki na obwodzie podłoża | TAK |  |
| 11 | Możliwość odprowadzania wody na spodniej stronie. | TAK |  |
| 12 | parametr dodatkowo punktowany – System pedałowy umożliwiający odprowadzenie wody | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 15 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 16 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 17 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 20 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 22 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 23 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 24 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |

Zadanie nr 04

Wózki serwisowe z osprzętem

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek serwisowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wózek serwisowy wykonany z tworzywa odpornego na złamania i zgniecenia. Konstrukcja wózka metalowa | TAK |  |
| 3 | System kuwetowy (system mopa jednego kontaktu). | TAK |  |
| 4 | Kuweta do namaczania mopów | TAK |  |
| 5 | Kuweta na użyte mopy i ściereczki. | TAK |  |
| 6 | Sito do optymalnego zalewania mopów roztworem roboczym | TAK |  |
| 7 | Taca na środki czyszczące i higieniczne. | TAK |  |
| 8 | Wiaderka w kolorach: żółty, czerwony, niebieski (min. 5 l) | TAK |  |
| 9 | Stelaż na 2 worki z pokrywami. | TAK |  |
| 10 | Podstawa pod stelaż oraz klips na kij do mopa | TAK |  |
| 11 | Wielofunkcyjna listwa zaczepowa | TAK |  |
| 12 | Wymiary w mm: Długość - 900-1200 Szerokość - 500-650 Wysokość - 1100-1150 | TAK |  |
| 13 | Waga: 20-26 kg | TAK |  |
| 14 | Kółka (min. 2 skrętne) o średnicy min.10 cm | TAK |  |
| 15 | Tablica ostrzegawcza min. 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Regulowane prowadnice umożliwiające maksymalne wysuwanie kuwet. | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 19 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 20 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Stelarz do mopów z kijem |
| 1 | Materiał: wykonany z tworzywa odpornego na złamania i zgniecenia | TAK |  |
| 2 | Długość 39-40 cm, Szerokość 10-13 cm. Zakończenie stelaża ułatwiające zsuwanie i zakładanie mopa | TAK |  |
| 3 | Waga: do 0,6 kg | TAK |  |
| 4 | Kij aluminiowy o długości 135-145 cm | TAK |  |
| 5 | Zastosowanie do mopów kieszeniowych | TAK |  |
| 6 | Zwolnienie mopa za pomocą „klik’a” | TAK |  |
| 7 | Ruchoma głowica do mocowania kija umożliwiająca pracę we wszystkich kierunkach. | TAK |  |
| III | Mop |
| 1 | Materiał: bawełna/mikrofibra w połączeniu z innymi włóknami zapewniające wysoką absorbcja wody i zanieczyszczeń, łatwe doczyszczanie powierzchni oraz przesuwanie mopa, waga 110-160 g. | TAK |  |
| 2 | Wymiary mopa kompatybilne ze stelażem do mopów z kijem. | TAK |  |
| 3 | Ilość cykli pralniczych min. 250 | TAK |  |
| 4 | Wytrzymałość temp. Min. 60 st. C | TAK |  |
| IV | Ściereczka |
| 1 | Materiał: mikrofibra | TAK |  |
| 2 | Wymiary 30-35x30-35 cm | TAK |  |
| 3 | Kolor: niebieski, czerwony, żółty | TAK |  |
| 4 | Wysoka absorbcja wody i tłustych plam | TAK |  |
| 5 | Ilość cykli pralniczych min. 300 | TAK |  |
| 6 | Wytrzymałość temperatury min. 60 st. C | TAK |  |
| 7 | Bezpyłowe | TAK |  |
| V | Zestaw do mycia okien |
| 1 | Kij aluminiowy, teleskopowy o długości min. 160 cm. | TAK |  |
| 2 | W zestawie mop z paskie szorującym (lub dodatkowa nakładka) z mikrofibry ze stelażem i ściągaczka. | TAK |  |

Zadanie nr 05

Środki higieniczne

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chusteczki z włókniny w rolce |
| 1 | Skład: w 70% wiskoza 30% poliester, 60g/m2, długość rolki 150mb, 350-370 listków w rolce | TAK |  |
| II | Odświeżacz powietrza aerozol |
| 1 | Profesjonalny odświeżacz powietrza w aerozolu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, poj.300-500 ml, ph 6-8 | TAK |  |
| III | Płyn do mycia naczyń |
| 1 | Mieszanina na bazie barwników, związków sodu, składników zapachowych i surfaktantów, ciecz, ph 5-6 | TAK |  |
| IV | Papier toaletowy "JUMBO" |
| 1 | Papier toaletowy makulaturowy, 1 warstwowy (32g/m2), średnica rolki: 180-190 mm, Długość rolki: 120 mb. | TAK |  |
| V | Papier toaletowy w roli |
| 1 | Papier toaletowy w roli makulaturowy, 1 warstwowy, szybko ulega biodegradacji, łatwo rozpuszczalny, długość 24 mb +-5%. | TAK |  |
| VI | Ręczniki w roli |
| 1 | Ręczniki makulaturowe, Papier 2 warstwowy (2x18g/m2), średnica rolki: 130 mm, Długość rolki: 50 mb, Kolor: biały | TAK |  |
| VII | Ręczniki ZZ 1-warstwowe |
| 1 | Ręczniki ZZ 4000 listków makulaturowe, Papier 1 warstwowy (1x36g/m2), Szerokość: 230 mm, Długość: 230 mm. | TAK |  |
| VIII | Ręczniki ZZ 2-warstwowe |
| 1 | Ręczniki ZZ 4000 listków, 2 warstwowy Gramatura (2x18g/m2), Skład: Celuloza 100%, Kolor biały, Wymiary 250 X 220 mm (+/- 3 MM) Gofrowanie tak | TAK |  |
| IX | Rękawice gospodarcze |
| 1 | Rękawice gospodarcze gumowe/lateksowe, flokowana wyściółka, chropowata powierzchnia w części chwytnej, chroniące przed szkodliwym działaniem środków czyszczących i detergentów, różne rozm., op.1para | TAK |  |
| X | Worki na śmieci 60 l LDPE (niebieski, czerwony, zielony, żółty, brązowy) |
| 1 | Worki na śmieci 60/20 LDPE Ilość sztuk na rolce 20, Surowiec podstawowy Polietylen LDPE Kolory: Niebieski, Czerwony, Zielony, Żółty, Brązowy, Grubość 20mikronów | TAK |  |
| XI | Worki na śmieci 60 l LDPE (czarny) |
| 1 | Worki na śmieci 60/20 LDPE Ilość sztuk na rolce 20, Surowiec podstawowy Polietylen LDPE Kolor Czarny, Grubość 20mikronów | TAK |  |
| XII | Worki na śmieci 120 l LDPE (czarny, czerwony) |
| 1 | Worki na śmieci 120/10 LDPE Ilość sztuk na rolce 10, Surowiec podstawowy Polietylen LDPE, Kolory: Czarny, Czerwony, Grubość 20mikronów | TAK |  |
| XIII | Worki na śmieci 160 l LDPE (czarny, czerwony) |
| 1 | Worki na śmieci 160/10 LDPE czarne Ilość sztuk na rolce 10, Surowiec podstawowy, Polietylen LDPE, Kolory: Czarny, Czerwony, Grubość 30 mikronów | TAK |  |
| XIV | Worki na śmieci "mocne" 160 l LDPE (czarny, czerwony) |
| 1 | Worki na śmieci 160/10 LDPE GRUBE Ilość sztuk na rolce 10, Surowiec podstawowy, Polietylen LDPE, Kolory: Czarny, Czerwony, Grubość 40 mikronów | TAK |  |
| XV | Mydło w płynie |
| 1 | Mydło w płynie, środek myjący przeznaczonym do codziennego użytku o neutralnym pH z dodatkiem gliceryny, posiadające własności nawilżające i natłuszczające, opakowanie poj. 5l | TAK |  |

Zadanie nr 06

Środki chemiczne do sprzątania

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Koncentrat do mycia gruntownego podłóg wykładziny PCV, posadzki, beton, lastryko, terakota o silnych właściwościach zwilżających (mycie manualne) |
| 1 | Skoncentrowany środek w postaci płynu skutecznie usuwa zabrudzenia dzięki substancjom zwilżającym. Nadaje się do mycia manualnego. Nie wymaga spłukiwania. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Środek dopuszczony do stosowania w warunkach szpitalnych. Opakowanie 5-50l. | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 7 491 646,90 m2 | TAK |  |
| II | Koncentrat do mycia gruntownego podłóg wykładziny PCV, posadzki, beton, lastryko, terakota o silnych właściwościach zwilżających (mycie maszynowe) |
| 1 | Skoncentrowany środek myjący o właściwościach zwilżających powierzchnię, posiadający właściwości antypoślizgowe. Środek do mycia maszynowego. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-50l. | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 3 745 827,10 m2 | TAK |  |
| III | Koncentrat do mycia powierzchni drewnianej |
| 1 | Środek do mycia powierzchni zmywalnych drewnianych. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-10l | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 175 364,00 m2 | TAK |  |
| IV | Koncentrat do mycia powierzchni szklanych |
| 1 | Środek do mycia powierzchni zmywalnych ,okien ,luster ,stolików. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-25l | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 5 917,60 m2 | TAK |  |
| V | Środek do mycia powierzchni stalowych |
| 1 | Środek do mycia powierzchni zmywalnych stalowych. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-25l | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 36 500,0 m2 | TAK |  |
| VI | Koncentrat do mycia powierzchni ścian/lamperii |
| 1 | Środek do mycia powierzchni zmywalnych ścian/lamperii. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-25l | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 104 532,00 m2 | TAK |  |
| VII | Koncentrat do mycia powierzchni sanitarnych |
| 1 | Środek do mycia powierzchni sanitarnych kabin ,toalet, armatury. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-25l. | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić system dozujący oraz 30 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz uniwersalny. | TAK |  |
| 3 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 2 415 935,00 m2 | TAK |  |
| VIII | Skoncentrowany środek do prania wykładzin dywanowych |
| 1 | Skoncentrowany środek do prania wykładzin dywanowych metodą ekstrakcji. Nie wymaga płukania pranej powierzchni. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-20l. | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 431,6 m2 | TAK |  |
| IX | Odkamieniacz do usuwania osadów mineralnych |
| 1 | Silnie skoncentrowany płyn przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Opakowanie 5-20l. | TAK |  |
| 2 | Wymagana ilość: 40 litrów | TAK |  |
| 3 | Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić 20 szt. butelek zaopatrzonych w spryskiwacz. | TAK |  |
| X | Emulsja polimerowa |
| 1 | Emulsja polimerowa, antypoślizgowa powłoka samonabłyszczająca, wytrzymała na działanie środków do dezynfekcji. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-20l. | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 13 784,6 m2 (x 2 warstwy) | TAK |  |
| XI | Środek do strypowania |
| 1 | Środek do usuwania powłok polimerowych bez spłukiwania, usuwa filmy pielęgnacyjne, zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Wysoka skuteczność mycia. Brak toksyczności –na zdrowie personelu i pacjentów. Brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie. Brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Opakowanie 5-20l. | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: Wielkość powierzchni: 13 784,6 m2 | TAK |  |
| Zadanie nr 07 |
| Środki chemiczne do prania |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Płynny środek do wzmocnienia prania |
| 1 | Płynny środek do wzmocnienia prania. Produkt przeznaczony m.in. do mopów białych/kolorowych, wykonanych z bawełny/mikrofibry, używanych w warunkach szpitalnych. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia organiczne oraz białkowe. Opakowanie do 30 kg | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: masa suchych mopów 54 750,00 kg | TAK |  |
| II | Płynny środek do dezynfekcji tkanin |
| 1 | Płynny środek do dezynfekcji tkanin Produkt przeznaczony m.in. do mopów białych/kolorowych, wykonanych z bawełny/mikrofibry, używanych w warunkach szpitalnych. Środek skuteczny w temp od 40 °C. Produkt biobójczy. Produkt musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Opakowanie do 30 kg | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: masa suchych mopów 54 750,00 kg | TAK |  |
| III | Płynny środek pralniczy |
| 1 | Płynny środek pralniczy Produkt przeznaczony m.in. do mopów białych/kolorowych, wykonanych z bawełny/mikrofibry, używanych w warunkach szpitalnych. Środek skuteczny w temp od 40 °C. Skuteczny na zabrudzenia tłuszczowe, białkowe zabezpiecza tkaniny przed osadzaniem się kamienia wapiennego. Opakowanie do 30 kg | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: masa suchych mopów 54 750,00 kg | TAK |  |
| IV | Środek piorąco-dezynfekcyjny w postaci proszku |
| 1 | Środek piorąco-dezynfekcyjny w postaci proszku. Produkt przeznaczony m.in. do ściereczek kolorowych wykonanych z mikrofibry, używanych w warunkach szpitalnych. Skuteczność działania dezynfekcji zgodnie z normą PZH E-EZ-61-7/14 lub równoważną. Czas skuteczności dezynfekcji 20 min. Skuteczny we wszystkich stopniach twardości wody. Produkt musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Opakowanie do 30 kg | TAK |  |
| 2 | Dane do wyliczenia ilości środka: masa suchych ściereczek 5 110,00 kg | TAK |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)