Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna urządzenia – Drukarka 3D

| Technologia drukowania: | FFF ( Fused Filament Fabrication) lub LPD (Layer Plastic Deposition) |
| --- | --- |
| Obsługiwany filament: | co najmniej - PLA, ABS, PET |
| Średnica filamentu: | 1,75 mm |
| Przestrzeń robocza: | wymiary minimum: 150 x 150 x 150mm |
| Wymiary drukarki: | nie większe niż: 500 x 500 x 500 mm |
| Konstrukcja ramy: | aluminium |
| Masa urządzenia: | <7,5 kg |
| Prędkość druku: | co najmniej 100 mm/s |
| Wysokość warstwy | od 0,05 mm do 0,35 mm |
| Średnica dyszy: | możliwość wymiany dysz o średnicach np. 0,3/0,4/0,6 mm zalecana-standardowa: 0,4 mm |
| Napięcie zasilania: | (AC – sieciowe, 230V) |
| Wyświetlacz: | LCD |
| Tryb pracy: | z karty SD |
| Oprogramowanie: | do wizualizacji projektów, licencja jednostanowiskowa lub freeware |
| Platforma: | magnetyczny stół, podgrzewany automatyczne poziomowanie stołu |
| Ilość ekstruderów: | 1 |
| Czujnik filamentu: | tak |
| Cechy specjalne: | ekstruder z kołami zębatymi - filament jest trzymany z dwóch stron, wykrywanie zaniku prądu oraz wznawianie pracy |
| Temperatura dyszy: | maks. 300 °C |
| Temperatura stołu roboczego: | maks. 120 °C |

W zestawie musi być:

Karta SD minimum 8 GB

oraz

10 kg filamentu PLA (różne kolory – czarny, pomarańczowy, szary, niebieski, transparentny),

10 kg filamentu PET (różne kolory – czarny, pomarańczowy, szary, niebieski, transparentny),

10 kg filamentu ABS (różne kolory – czarny, pomarańczowy, szary, niebieski, transparentny),

Średnica każdego filamentu 1.75 mm

Tolerancja wymiarowa każdego filamentu +/- 0.05 mm

Krągłość każdego filamentu +/- 0.02 mm

Wymagania dodatkowe

Urządzenie fabrycznie nowe, złożone

Instrukcja użytkowania po polsku

Sterowniki drukarki kompatybilne z systemem Windows 10 (32/64 bit)

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Dostawa na koszt Oferenta