SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJI GAZOWEJ

CPV : 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Inwestycja :                   Wymiana Instalacji Gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Lipowa 20,21,22 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor : ZGM-ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp ul. Towarowa 6A

Sporządził : Insp. Ds. Technicznych Michał Szulżycki

Gorzów Wlkp. Marzec 2021 r.

1. Część ogólna :

1.1. nazwa zamówienia :   „Wymiana instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowa 20,21,22

w Gorzowie Wlkp.. „

1.2. przedmiot i zakres robót :

1.2.1. Niniejsze opracowanie obejmuje : budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego , które umieszczone są w skrzynkach ochronnych na zewnątrz budynków do urządzeń gazowych znajdujących się w 36 lokalach mieszkaniowych budynku wielorodzinnego .

1.2.2. Demontaż zbiorczych układów pomiarowych -  starej  instalacji gazowej budynku

1.2.3. Sprawdzenie instalacji i podłączenie urządzeń w lokalach mieszkalnych oraz kotłowni lokalnych .

1.2.4. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy – teren należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozp. MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

1.2.5. Rozpoczęcie robót winno być uzgodnione z Zarządcą budynku .

1.3. Dokumentacja powykonawcza .

1.3.1. Po zakończeniu prac  wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót . Dane z inwentaryzacji należy nanieść na podstawowy projekt odpowiednim kolorem.

1.3.2. dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez inspektora .

1.4. Teren budowy .

1.4.1. Prace będą się odbywać w całych budynkach mieszkalnych . Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektów i wynikające stąd ograniczenia .

1.4.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez  Zarządcę budynku .

1.4.3. Organizacja  robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych lokali mieszkalnych .

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich .

1.5.1. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowanie przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz znajdujących się w miejscu wykonywania instalacji gazowej .

1.6. Ochrona Środowiska .

1.6.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko .

1.6.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska .

1.6.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę .

1.6.4. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy .

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

- Rozprzestrzenianie hałasu

- Możliwość powstania pożaru

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy .

1.7.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

1.7.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

1.7.3. Uznaje się że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  umownej .

1.8. Ochrona przeciwpożarowa .

1.8.1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej .

1.8.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych .

1.8.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy .

1.9.1. Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac .

1.9.2. Składowanie przedmiotów przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy . Miejsce składowania strony uzgodnią między sobą .

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu .

1.10.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu .

2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych .

2.1. Określenia podstawowe .

2.1.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „ Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania Ogólne „

2.2. Materiały .

2.2.1. Właściwości wyrobów budowlanych i sposób ich przechowywania , transportu , warunków dostawy , składowania i kontroli jakości .

2.2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są :

- Rury stalowe bez szwu do gazu d: 15 ; 20; 25; 32 ; 40 ; 50; 65; 100 mm

- Zawory odcinające do gazu ( atestowane )

- Szafki gazowe

- Tuleje do przejścia rur przez ściany

- Inne materiały pomocnicze zgodne z zaleceniami producenta , dostawcy lub wykonawcy

2.2.3. Wszędzie , gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału , dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach ( materiał równorzędny ) jednak po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora nadzoru . materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty ujęte w pkt. 2.2.4. Specyfikacji .

2.2.4. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm .

2.2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych .

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną , w wypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej .

- produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta , a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone .

2.2.6. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy .

2.3. Sprzęt i maszyny .

2.3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością .

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp. .

- Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego .

2.4. Środki transportu .

2.4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczanych materiałów.

2.5. Wykonanie robót .

2.5.1. zakres prac objętych projektem budowlanym :

- Demontaż urządzeń odbiorczych i instalacji :

- odcięcie dopływu gazu

- zdemontowanie istniejących urządzeń , tj. kuchni gazowych , piecy gazowych .

- zdemontowanie istniejących odcinków instalacji gazowej

- Montaż nowej instalacji :

- Rozprowadzenie przewodów gazowych zachowując minimalne odległości :

  - 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

  - 10 cm od prowadzonych równolegle pionowych przewodów wodociągowych , kanalizacyjnych i cieplnych .

  - 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych , umieszczając je nad puszkami

  - 60 cm od urządzeń iskrzących

- przewody gazowe prowadzić należy powyżej instalacji w-k i poniżej instalacji c.o.

- przewody z rur stalowych bez szwu na spawie

3. Sprawdzanie instalacji i podłączenie urządzeń

- po wykonaniu instalację należy poddać  próbie szczelności w obecności przedstawiciela dostawcy gazu na ciśnienie 0,21 MPa w czasie 30 minut

- po wykonaniu prób szczelności należy zabezpieczyć rury przy pomocy dostępnych farb antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie i przemalowanie farbą nawierzchniową o kolorze żółtym .

- całość prac należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego .

- do instalacji gazowej można podłączyć wyłącznie urządzenia gazowe posiadające atest .

2.6. Kontrola robót i materiałów .

2.6.1.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót .

2.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.

2.6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm .  W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora .

2.6.4. przed przystąpieniem do pomiarów , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru . Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

2.6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi wykonawca .

2.6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .

2.6.7. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości , w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

2.6.8. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać inspektorowi .

2.6.9. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez inspektora. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.

2.6.10. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały , które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych .

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej .

- produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

2.7. Przedmiary i obmiary robót .

2.7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową . wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu .praca jest wyceniana jako całość .

2.7.2. Jednostkami obmiaru dla poszczególnych prac , są :

- przewody gazowe – mb

- zawory gazowe – szt

- rury osłonowe – mb

2.8. Odbiór robót .

2.8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą ; nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań.

2.8.2. Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego . Wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie , przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami .

2.8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem , pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał .

2.8.4. roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu

- odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . odbioru robót dokonuje inspektor .

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . odbiór będzie prowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary , konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami .

- w przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru , że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .

- odbiorowi częściowemu – zakończone elementy robót

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót , dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru robót dokonuje Inspektor .

- dostawy i urządzenia

- odbiorowi ostatecznemu

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości , jakości i wartości .

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

- odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów ,.  ( nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót )

- odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową .

- W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych .

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót uzupełniających lub robót wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

- W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokonuje potrąceń , oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

- Dokumenty do odbioru ostatecznego :

  - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego . Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

    - Dokumentację projektową , powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.

    - Specyfikację Techniczną

    - Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń .

    - Receptury i ustalenia technologiczne.

    - Dziennik Budowy i Księgi obmiarów.

    - Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

    - Instrukcje obsługi

    - Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty .

    - Oświadczenie kierownika budowy wg art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego .

    - Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego .

  - W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

  - Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego .

  - Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja .

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „ odbiór ostateczny robót „ i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego .

2.9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

2.9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno , muszą się zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac .

2.10. Dokumentacja odniesienia .

2.10.1. dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych :

- projekt Budowlany

- Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .

- ustawa z dnia 13.02.2020r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.02.2020r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015r. w sprawie dziennika

- budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- - rozporządzenie z dnia 13.04.2016r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych