Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania : 424/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dobór, dostawa i montaż  kompletnych klimatyzatorów   Split , dla zapewnienia wymagań pracy dla urządzeń , sprzętu i ludzi w 3 salach zajęciowych sekcyjnych parter oraz pokojach asystenckich nr 112 i203, w budynku  przy ul. Warszawskiej 30/12, Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego ,UWM Olsztyn.

Dokonać doboru klimatyzatorów, jako grzejąco-chłodzące dla:

- sala nr 1,moc chłodu minimum5kw kaseta ,

-sala nr2,moc chłodu minimum7 kw kaseta,

-sala nr 3,moc chłodu minimum 7kw kaseta,

-pok.nr112, moc chłodu minimum 5 kw kaseta,

-pok,nr203,moc chłodu minimum 3,5 kw scienny.

Zapewniając temperaturę 20 st.C w wyżej wymienionych pomieszczeniach.

Jednostka zewnętrzna dla 3sal do zamontowania na elewacji  budynku, jako multi, z okablowaniem między jednostkowym. Zasilenie  z najbliższej tablicy elektrycznej korytarza parteru,

Jednostka zewnętrzna dla pok.112 na elewacji od strony północnej, a dla pok. 203 na dachu budynku . Zasilenie elektryczne z tablicy głównej i z tablicy pokoju serwerowni.

Dobrać zabezpieczenie elektryczne w uzgodnieniu z Nadzorem dla poszczególnych urządzeń.

Odprowadzenie skroplin z tacy do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej z wykonaniem zasyfonowania lub ze wspomaganiem pompkami do skroplin. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie pod sufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w budynku w uzgodnieniu z Inwestorem. Dopuszcza się montaż instalacji w listwach pcw Mocować jednostkę zewnętrzną na stelażu z profili systemowych .

Wymagania :

-klimatyzatory do pracy cało rocznej ,

-niezależna praca w  pomieszczeniu typu inwertor ,

-pompa ciepła ,

-filtry do czyszczenia powietrza ,

-programowanie czasowe ,

-zapamiętywanie nastaw ,

-sterowanie zdalne pilotem ,

-wyświetlacz o aktualnych nastawach na jednostce wewnętrznej ,

-instrukcja w języku polskim .

Gwarancja niezawodności: minimum36 miesięcy z przeglądami serwisowymi w cenie urządzenia.

Dokonać montażu wg. DTR Producenta urządzeń i wykonać docelowy jego rozruch ,przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak :przebicia, zamurowania ,uzupełnienia tynków i zabudów ,malowanie miejscowe , itp. oraz pomiary elektryczne i dokumentację powykonawcza.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna zakresu robót.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa ,zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Sporządził : Jan Wróblewski