# Zadanie nr 1: Czujnik poziomu płynu w oksygenatorze

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik naklejany na zbiornik kardiotomii | TAK |  |
|  | Czujnik jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Wyposażony w trójsensorowy czytnik poziomu płynu z możliwością płynnej redukcji obrotów pompy głównej aż do jej zatrzymania. | TAK |  |
|  | Czujnik uruchamiający alarm akustyczny. | TAK |  |
|  | Emitowana moc<1 mW | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy od 10 do 40 stopni C | TAK |  |
|  | Współpracujący z systemem jednostki sterującej aparatu do krążenia pozaustrojowego HL 20 firmy Jostra. | TAK |  |

# Zadanie nr 2: Zestaw do terapii ECMO

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do terapii ECMO składający się z oksygenatora, drenów heparynizowanych oraz głowicy do pompy centryfugalnej przystosowany do współpracy z zestawem Maquet Rotaflow. | TAK |  |
|  | Czas pracy zestawu co najmniej 14 dni. | TAK |  |
|  | Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną | TAK |  |
|  | Sprzęt sterylny. | TAK |  |
|  | Wypełnienie oksygenatora max. 250 ml | TAK |  |
|  | Wypełnienie głowicy max.35 ml. | TAK |  |
|  | Przepływ od 0,5 do 4L/min | TAK |  |
|  | Długość lini min. 200 cm. | TAK |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |

# Zadanie nr 3.1: Oksygenator membranowy dla dorosłych z małym wypełnieniem wstępnym

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oksygenator membranowy dla dorosłych z małym wypełnieniem w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła. | TAK |  |
| 2 | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności nie mniej niż 6 godzin | TAK |  |
| 3 | Zakres przepływu krwi od 0- 8,0 l/min. | TAK |  |
| 4 | Powierzchnia wymiany gazowej od 1,75 m2 | TAK |  |
| 5 | Wymiennik ciepła o powierzchni do 0,2 m2 | TAK |  |
| 6 | Objętość wypełnienia statycznego moduł oksygenatora + wymiennik ciepła + filtr tętniczy max. 351 ml. Minimalny poziom w zbiorniku 150 ml. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany filtr tętniczy dwukomorowy w module oksygenatora: powierzchnia:97 cm2, wielkość otworów filtracyjnych 38 mikronów | TAK |  |
| 8 | Twardy szczelny zbiornik kardiotomijny z portami dostępu i zastawką dwukierunkową o objętości min 4L zintegrowanym oksygenatorem | TAK |  |
| 9 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni 0,43 m2 przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min. 65% | TAK |  |
| 10 | Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany zbiornik cardiotomijny z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4,0 l | TAK |  |
| 12 | Holder mocujący oksygenator (3 sztuki) | TAK |  |
| 13 | Pojedynczy filtr kardiotomu: wielkość otworów 41 mikronów | TAK |  |
| 14 | Podwójny filtr zbiornika żylnego: - warstwa zewnętrzna 41 mikronów, - warstwa wewnętrzna 120 mikronów | TAK |  |
| 15 | Oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii LL Luer z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze | TAK |  |
| 16 | Konektory łączące kardiotom: - wlot żylny ½ cala - wlot krwi 3/8 cala - ssakowe 4x1/4 cala i 2x3/8 cala - 4xkonektory typu luer (filtrowane)- - 1x konektor typu luer (niefiltrowane) - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala | TAK |  |
| 17 | Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i kardiotomie żylnym | TAK |  |
| 18 | Tworzywa użyte do produkcji oksynenatora i kardiotomu apyrogenne i nietrombogenne | TAK |  |
| 19 | Opakowanie zewnętrzne min. podwójne | TAK |  |
| 20 | W opakowaniu zbiorczym min. 2 sztuki, max. 5 sztuk | TAK |  |

# Zadanie nr 3.2: Dreny do oksygenatora

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów zgodnie z konfiguracją przedstawioną przez użytkownika | TAK |  |
| 2 | Wybór musi posiadać wszelkie certyfikaty EU, CE | TAK |  |
| 3 | Dreny z tworzyw medycznych biokompatybilne | TAK |  |
| 4 | Opakowanie podwójne | TAK |  |
| 5 | Zestaw jednorazowy nie toksyczny, apyrogenny, sterylny | TAK |  |
| 6 | W opakowaniu maksymalnie 5 sztuk | TAK |  |

Zadanie nr 4.1: Oksygenator membranowy dla dorosłych w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa oksygenatora twarda. | TAK |  |
| 2. | Minimalny czas pracy z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin | TAK |  |
| 3. | Zakres przepływu krwi od 0,5- 7,0 l/min. | TAK |  |
| 4. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,5 m2 | TAK |  |
| 5. | Wymiennik ciepła o powierzchni do 0,2 m2 | TAK |  |
| 6. | Objętość zbiornika kardiotomijnego min. 4500 ml | TAK |  |
| 7. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora oraz wymiennika ciepła filtrem tętniczym większa niż 280 ml | TAK |  |
| 8. | Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierającą heparyny | TAK |  |
| 9. | Stalowy wymiennik ciepła, powierzchnia max. 0,2 m2 | TAK |  |
| 10. | Wielkość otworów filtracyjnych w układzie filtracyjnym kardiotomu 30-40 micronów | TAK |  |
| 11. | Możliwość stosowania podciśnienia | TAK |  |
| 12. | Filtry gazów: - wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze ¼ cala, - wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne podłączenie zestawu do kardioplegii, - odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia, - odpowietrzenie serca poprzez wsteczne wentowanie zestawem dokardioplegii, - żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w oddzielne układy filtrujące, które muszą się znajdować wewnątrz tego kardiotomu: oddzielnie układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz jam serca i aorty (układ wentujący serce), - wlot krwi do kardiotomu do filtra ssakowego 3/8 cala, - wlot krwi do kardiotomu do filtra żylnego 3/8 cala, - wlot żylny z możliwością obrotu o 360 stopni o rozmiarze ½ cala, - wlot lini ssakowych ¼ cala, do dyspozycji min. 4 porty, - minimum dwa konektory filtrowane połączenie typu luer, jeden konektor typu luer niefiltrowany, - porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze ¼ cala, - wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala, - porty wlotu i wylotu wody w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen | TAK |  |
| 13 | Konektory: 1/2 x1/2 cala-2 szt. 3/8x3/8 cala-2 szt. 1/4x3/8cala-2 szt. | TAK |  |
| 14 | Holder mocujący oksygenator (3 sztuki) | TAK |  |
| 15 | Opakowanie zewnętrzne min. podwójne | TAK |  |
| 16 | W opakowaniu zbiorczym min. 2 sztuki, max. 5 sztuk | TAK |  |

# Zadanie nr 4.2: Dreny do oksygenatora

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów zgodnie z konfiguracją przedstawioną przez użytkownika | TAK |  |
| 2 | Wybór musi posiadać wszelkie certyfikaty EU, CE | TAK |  |
| 3 | Dreny z tworzyw medycznych biokompatybilne | TAK |  |
| 4 | Opakowanie podwójne | TAK |  |
| 5 | Zestaw jednorazowy nie toksyczny, apyrogenny, sterylny | TAK |  |
| 6 | W opakowaniu maksymalnie 5 sztuk. | TAK |  |

# Zadanie nr 5: Pierścień sztywny do plastyki zastawki mitralnej

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sztywny pierścień do annuloplastyki mitralnej. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja niskoprofilowa z nieodkształcalnym rdzeniem, zapewniająca zachowanie kształtu po implantacji. | TAK |  |
| 3 | Pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki. | TAK |  |
| 4 | Rozmiary pierścieni od 26 mm do 36 mm (co 2 mm) lub analogicznie rozmiary nieparzyste od 25mm do 37mm (co 2mm). | TAK |  |
| 5 | Kształt pierścienia ze stosunkiem wysokości do szerokości ¾. | TAK |  |
| 6 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |
| 7 | Dwa komplety miarek do oceny wielkości rozmiaru pierścienia zastawki. | TAK |  |
| 8 | Miarki wielorazowe w pudełku. Miarki i opakowanie przystosowane do sterylizacji plazmowej. | TAK |  |

# Zadanie nr 6: Zestaw do hemofiltracji śródoperacyjnej dla dorosłych

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów doprowadzających i odprowadzających krew z hemofiltra oraz dren odprowadzający wraz ze zbiornikiem odfiltrowanego płynu | TAK |  |
| 2 | Wydajność pracy hemofiltr-szybkość ultrafiltracji min 500 ml/h | TAK |  |
| 3 | Objętość wypełnienia konieczna do rozpoczęcia pracy 70-80 ml | TAK |  |
| 4 | Maksymalna objętość wypełnienia hemokoncentratora wraz z drenami max.120 ml | TAK |  |
| 5 | Maksymalne ciśnienie 700 mm Hg | TAK |  |
| 6 | Powierzchnia czynna membrany max.1.35 m2 | TAK |  |
| 7 | Membrana hemofiltra przystosowana do hemofiltracji śródoperacyjnej | TAK |  |
| 8 | Oznaczenie kierunku przepływu krwi | TAK |  |
| 9 | Złącza: napływ i odpływ krwi Luer-Lock przyłącza hemofiltra, worek na wiltrant z zaworem spustowym i podziałką ilości oraz zacisk | TAK |  |
| 10 | Zestaw jednorazowy nie toksyczny, apyrogenny, sterylny, pakowany podwójnie | TAK |  |
| 11 | Holder do filtra 3 szt. | TAK |  |
| 13 | Wymagana próbka | TAK |  |

Zadanie 7:  Aparat do wycinania otworów w ścianie aorty.

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiary wycinanego otworu od 2.5 do 4.0 mm. | TAK |  |
| 2 | Tworzywo apyrogenne i atrombogenne. | TAK |  |
| 3 | Sprzęt sterylny, jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 4 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |

Zadanie 8: System przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej – TAVI

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka posiadająca stent mocujący rozpreżany balonem w miejscu implantacji. | TAK |  |
| 2 | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego | TAK |  |
| 3 | Rozmiary zastawek 20 mm, 21.5 mm, 23 mm, 24.50 mm, 26 mm, 27.5 mm, 29 mm. | TAK |  |
| 4 | Rozszerzalna koszulka wprowadzająca 14 Fr kompatybilna z wszystkimi rozmiarami zastawki | TAK |  |
| 5 | System dostarczający umożliwiający wszczepienie zastawki z dostępu przez tętnicę udową - cewnik balonowy do predylatacji zastawki aortalnej typu OTW, 9 Fr, długość 40 mm, dostępne średnice 16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm | TAK |  |
| 6 | Przystawka do mocowania zastawki | TAK |  |

Zadanie 9: Dreny silikonowe

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren silikonowy posiadający cztery ciągłe kanały ciągłe. | TAK |  |
| 2 | Posiada znacznik radiocieniujący biegnący wzdłużnie | TAK |  |
| 3 | Sprzęt sterylny jednorazowego użytku | TAK |  |
| 4 | Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne | TAK |  |
| 5 | W przekroju poprzecznym mający postać wyżłobionego okręgu lub prostokąta o zaokrąglonych brzegach | TAK |  |
| 6 | Rozmiar 24 Fr | TAK |  |
| 7 | Dren współpracujący z systemami drenującymi do ran zamkniętych J-VAC. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze minimum 10 szt, maksimum 20 sztuk.. | TAK |  |

# Zadanie 10.1 Zastawki serca mechaniczne aortalne, dwupłatkowe, wysokoprofilowe

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz ( pierścień do wszywania ) wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami, pierścień wysokoprofilowy wykonany z węgla pirolitycznego | TAK |  |
| 2 | Zastawki dwupłatkowe obrotowe (płatki wykonane ze spieklików węglowych) | TAK |  |
| 3 | Kąt otwarcia płatków 90 stopni | TAK |  |
| 4 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami | TAK |  |
| 5 | Komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantują bezpieczeństwo w przypadku badania rezonansem magnetycznym 1,5T/64MHz | TAK |  |
| 6 | Kąt otwarcia płatków 90 stopni. a) całkowity zakres pracy płatków 50 st. (kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia) - podać | TAK |  |
| 7 | Pole aktywnego przepływu: Dla zastawki aortalnej 19mm – minimum 1,5 cm2 Dla zastawki aortalnej 21mm – minimum 1,7 cm2 Dla zastawki aortalnej 19mm – minimum 2,3 cm2 Dla zastawki aortalnej 19mm – minimum 2,6 cm2 Dla zastawki aortalnej 19mm – minimum 2,9 cm2 | TAK (podać) |  |
| 8 | Geometryczna powierzchnia pierścienia przy pełnym otwarciu płatków: Dla 19mm – minimum 2cm2 Dla 21mm – minimum 2,5cm2 Dla 23mm – minimum 3,1cm2 | TAK (podać) |  |
| 9 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 9 mm Hg: Dla 19mm – max. 9 mmHg ± SD Dla 21mm – max. 8 mmHg ± SD Dla 23mm – max. 7 mmHg ± SD Dla 25mm – max. 4,5 mmHg ± SD | TAK (podać) |  |
| 10 | Zarejestrowana możliwość utrzymywania poziomu INR 1,5-2,0 po AVR | TAK |  |
| 11 | Trombogenność max 1% | TAK |  |
| 12 | Rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27 mm | TAK (podać) |  |

Zadanie 10.2 Zastawki serca mechaniczne mitralne, dwupłatkowe, obrotowe

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfiguracja standardowa - rozmiary od 23 do 33 mm | TAK |  |
| 2 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami, pierścień wykonany z węgla pyrolitycznego bez silikonu, redukujący powikłania wynikające z wzmożonej kawitacji i hemolizy | TAK |  |
| 3 | Zastawki dwupłatkowe obrotowe (płatki wykonane ze spieklików węglowych) | TAK |  |
| 4 | Kąt otwarcia płatków 90 stopni | TAK |  |
| 5 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami | TAK |  |
| 6 | Komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantują bezpieczeństwo w przypadku badania rezonansem magnetycznym 1,5T/64MHz | TAK |  |
| 7 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawek podlegające ocenie jakości | TAK |  |
| 8 | Kąt otwarcia płatków 90 st. | TAK |  |
| 9 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mm Hg: Dla 25mm – max. 4.3 mmHg ± SD Dla 27/29mm – max. 4.3 mmHg ± SD Dla 31/33mm – max. 4.5 mmHg ± SD | TAK (podać) |  |
| 10 | Preferowane najwyższe wartości EOA dla wszystkich rozmiarów: Dla zastawki mitralnej 25mm – minimum 3,0 cm2 Dla zastawki mitralnej 27mm – minimum 2,5 cm2 Dla zastawki mitralnej 29mm – minimum 2,5 cm2 Dla zastawki mitralnej 31mm – minimum 2,2 cm2 Dla zastawki mitralnej 33mm – minimum 2,2 cm2 | TAK (podać) |  |
| 11 | Średnica pierścienia tkankowego - średnica wszczepu: - dla zastawki mitralnej 23 – max. 23mm - dla zastawki mitralnej 25 – max. 25mm | TAK (podać) |  |
| 12 | Trombogenność max 1% | TAK |  |
| 13 | Rozmiary - 23; 25; 27/29; 31/33 mm | TAK (podać) |  |

Zadanie 11:  Stentgraft hybrydowy

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System będący połączeniem wewnątrznaczyniowego stentgraftu oraz protezy naczyniowej umożliwiającej rekonstrukcję łuku aorty. | TAK |  |
| 2 | System składający się z dwóch głównych komponentów: - samorozprężalny stent zespolony z protezą naczyniową, - system wprowadzający. | TAK |  |
| 3 | Proteza naczyniowa, niewymagająca preclottingu dostępna w następujących konfiguracjach : - prosta z gałęzią perfuzyjną, dł.100 mm - rozgałęziona z naczyniami dogłowowymi oraz gałęzią perfuzyjną (dwie konfiguracje gałęzi naczyń dogłowowych ) dł.100 mm - średnice protezy 26,28,30 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica stentgraftu od 20-40 przy długości 120, 130, 175, 180 mm | TAK |  |
| 5 | Układ sprężyn w stentgrafcie zapewniający elastyczność i stabilizację: pierwsza sprężyna taperowana oraz dwie ostatnie sprężyny wszyte od środka celem zapewnienia optymalnego uszczelnienia w wybranych konfiguracjach. | TAK |  |
| 6 | Nieprzepuszczalne dla promieni RTG markery umieszczone na końcu dystalnym oraz proksymalanym stentgraftu (występuje marker sugerujący overlap w kształcie 8 w przypadku ewentualnych kolejnych zabiegów). | TAK |  |
| 7 | Nitinolowy stent pokryty poliestrem | TAK |  |
| 8 | Kołnierz poliestrowy na przejściu stentgraftu nitynolowego w protezę naczyniową, całość wykonana z jednego kawałka szczelnego poliestru (szerokość kołnierza1,5 cm) | TAK |  |
| 9 | System wprowadzający z atraumatyczną końcówką. | TAK |  |
| 10 | System kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, możliwy do użycia zarówno z prowadnikiem jak i bez. | TAK |  |

Zadanie nr 12: Zestaw do przezskórnego założenia IABP wraz z balonem do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie balonu kompatybilne z posiadanym urządzeniem Didascope/Arow | TAK |  |
| 2 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | TAK |  |
| 3 | Objętość balonu 40 cc. | TAK |  |
| 4 | Preferowany rozmiar 7- 8 Fr. | TAK |  |
| 5 | Sprzęt sterylny. | TAK |  |
| 6 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |

Zadanie nr 13: Elektroda do czasowej stymulacji serca

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylna. | TAK |  |
| 2 | Materiał nietoksyczny, apirogenny. | TAK |  |
| 3 | Wykrywana radiologicznie. | TAK |  |
| 4 | Długość części roboczej 110cm. | TAK |  |
| 5 | Dostępne średnice: 5, 6, 7F. | TAK |  |
| 6 | Koniec dystalny miękki, zagięty. | TAK |  |
| 7 | Końcówki do podłączenia ze stymulatorem zewnętrznym - piny o średnicy 2mm. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |

14.1: Stentgraft z otworkami

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe (dostępny również w wersji z nitinolu ). | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | TAK |  |
| 4 | Posiadający różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np. dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. | TAK |  |
| 5 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 6 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | TAK |  |
| 7 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. Ilość tych elementów jest uzależniona od danego przypadku i nie jest ograniczona. | TAK |  |
| 8 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH). | TAK |  |

14.2: Stentgraft moduł „iliac branch”

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | TAK |  |
| 2 | Część główna, rozwidlona o średnicach: 12mm proksymalnie oraz 10 i 12 mm dystalnie, długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 mm; długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 mm. | TAK |  |
| 3 | Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA, kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 4 | System posiadający możliwość korekty poożenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. | TAK |  |
| 5 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. | TAK |  |

14.3: Stentgraft z otworkami

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft wewnątrznaczyniowy do zaopatrywania tętniaków w obrębie aorty wstępującej obejmującej pień ramienno-głowowy, tętnicę szyjną i tętnicę podobojczykową. | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu z pokryciem poliestrowym. | TAK |  |
| 4 | Posiadający złote znaczniki cieniodajne, ułatwiające orientację graftu. | TAK |  |
| 5 | Proksymalny odcinek uszczelnienia aorty >30mm. | TAK |  |
| 6 | Dystalny odcinek uszczelnienia aorty >20mm. | TAK |  |
| 7 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawów na kluczowe naczynia. | TAK |  |
| 8 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka. Ilość tych elementów dostosowana do konkretnego przypadku. | TAK |  |

# 14.4: Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy)

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty aortalne na bazie stalowego Z-stentu i nitinolu (dostępne w obu wariantach do wyboru przez Operatora), dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Pokrycie graftu z tkanego dakronu. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft segmentarny składający się z trzech części: body (główna część graftu), nogawki: kontralateralna (przedłużająca krótszą nogawkę body); ipsilateralna (przedłużającej dłuższą nogawkę). | TAK |  |
| 3 | Posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stengraftu w szyi tętniaka. | TAK |  |
| 4 | Dostarczany w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-22F (body) i 12/16F (nogawki). | TAK |  |
| 5 | Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. | TAK |  |
| 6 | Zakresy średnic: body 22-36mm; nogawki uniwersalne, spiralne 9-24mm przy długościach 42/39 do 125/122mm. | TAK |  |
| 7 | System dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, z okluderem (wersja uniiliac). | TAK |  |
| 8 | System dostarczany z zestawem zabiegowym zawierającym: cewnik manewrujący, cewnik kalibrowany, prowadnik, balon wysokociśnieniowy coda, koszulki dostępowe. | TAK |  |

14.5: Stentgraft aorty piersiowej jedno i wieloczęściowy

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty aortalne na bazie stalowego Z-stentu i nitinolu (dostępne w obu wariantach do wyboru przez Operatora), dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej; pokrycie graftu z tkanego dakronu. | TAK |  |
| 2 | Posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia (dla stalowego) lub kolce i dodatkowo freeflow bez kolców (dla nitinolowego) oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. | TAK |  |
| 3 | Dostępne wymiary części proksymalnej: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy (oraz dodatkowo 18, 20, 44 i 46 mm dla graftu nitinolowego); długości: 115/105 do 216/233 mm dla części proksymalnej 136/142 do 207/211 mm dla części dystalnej. | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania w rozwarstwieniach aorty typu B. | TAK |  |
| 5 | Dostarczony z zestawem zabiegowym zawierającym: cewnik manewrujący, cewnik kalibrowany, prowadniki, balon wysokociśnieniowy coda, koszulki dostępowe. | TAK |  |

Zadanie 15.1: Czujnik do pomiaru oksymetrii regionalnej dla dorosłych

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do pomiaru oksymetrii regionalnej dla dorosłych >40 kg | TAK |  |
| 2 | Możliwość monitorowania jednym czujnikiem min. 72 godziny | TAK |  |
| 3 | Sprzęt sterylny. | TAK |  |
| 4 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne. | TAK |  |

15.2: Wymagania do aparatu

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom | TAK |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o parametry: - SpHb Total, SpOC, PVI, - SpCO, - monitoring funkcji mózgu, - kapnografię w strumieniu bocznym, - index rezerwy tlenowej | TAK |  |
| 3. | Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji w formie cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, profil pacjenta | TAK |  |
| 4. | Granice alarmów stale widoczne na kolorowym ekranie, zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
| 5. | Odłączalny panel przedni umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4 godzin pracy | TAK |  |
| 6. | Waga panelu przedniego poniżej 0,54 kg | TAK |  |
| 7. | Waga stacji dokującej max 4 kg | TAK |  |
| 8. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 9. | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 % | TAK |  |
| 10. | Precyzyjny pomiar SpO2 - Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK |  |
| 11. | Ekran panelu transportowego kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty | TAK |  |
| 12. | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
| 13. | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
| 14. | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora /akumulatorów stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 15. | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny | TAK |  |
| 16. | Tryby uśredniania pomiarów co: 2,4 sekund (pacjenci krytyczni), co 8,10 sekund (pacjenci stabilni) lub co12,14,16 sekund | TAK |  |
| 17. | Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min. | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru saturacji co najmniej 1-100% | TAK |  |
| Moduł do pomiaru oksymetrii regionalnej |
| 19. | Wyświetlanie trendu oraz różnicy pomiędzy bazową linią a bieżąca wartością | TAK |  |
| 20. | Prezentowanie wartości numerycznych rSO3 (saturacji tkanki tlenem) | TAK |  |
| 21. | Dokładność pomiaru min. niż 4% | TAK |  |
| 22. | Dokładność trendów min. niż 3% | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej | TAK |  |
| 24. | AUC – głębokość i czas trwania pozostawania pacjenta pod zdefiniowaną przez użytkownika dolną graniczną wartością alarmu | TAK |  |
| 25. | Długość modułu nie mniej niż 3,5 m razem z kablem | TAK |  |

Zadanie 16.1: Elektrody dwubiegunowe do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu serca bez konieczności otwierania przedsionka.

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody dwubiegunowe do śródoperacjnej ablacji zaburzeń rytmu serca bez konieczności otwierania przedsionka. | TAK |  |
| 2 | Możliwość dostosowania kształtu elektrody do warunków anatomicznych. | TAK |  |
| 3 | Elektroda irygowana roztworem soli fizjologicznej. | TAK |  |
| 4 | Elektroda wyposażona w system automatycznego odczytu ,,transmuralności’’ ablacji w przypadku elektrod bipolarnych. | TAK |  |
| 5 | Świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Polski. | TAK |  |
| 6 | Posiadane atesty CE, TÜV, ISO | TAK |  |
| 7 | Sprzęt sterylny. | TAK |  |
| 8 | Dokumentacja kliniczna z zastosowaniem tego typu elektrod. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |

Zadanie 16.2: Elektrody jednobiegunowe do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu serca.

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością dopasowania kształtu do warunków anatomicznych. | TAK |  |
| 2 | Elektroda irygowana. | TAK |  |
| 3 | Wyposażona w automatyczny czytnik „pełnościennej ablacji”. | TAK |  |
| 4 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |
| 5 | Elektroda współdziałająca z posiadanym generatorem firmy Medtronic typ 60890. W przypadku korzystania przez proponowaną elektrodę z innego generatora należy zaproponować generator w dzierżawę. | TAK |  |
| 6 | Sprzęt sterylny. | TAK |  |

Zadanie 16.3: Zestaw do autotransfuzji

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, jednorazowy zestaw gotowy do użycia po rozpakowaniu. | TAK |  |
| 2 | Kaniula tworzywo PVC medyczne. | TAK |  |
| 3 | Separator komórkowy do odzyskiwania śródoperacyjnego krwi. | TAK |  |
| 4 | Filtr co najmniej 40 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Konektory na wlotach 3/8, ¼ oraz LL. | TAK |  |
| 6 | Zestaw kompatybilny z posiadaną konsolą do autotransfuzji firmy Medtronic. | TAK |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK |  |