Pakiet nr 1 									Załącznik nr 3 SWZ

## Aparat do elektroterapii i magnetoterapii – szt.1

| L.p. | Parametry sprzętu | Zakres wymagań | Potwierdzenie spełniania wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 2 – kanałowy do niezależnej magnetoterapii dwóch pacjentów i elektroterapii dwóch pacjentów, niezależny wybór programów, parametrów, czasu | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala +/-3% ułatwiający sterowanie aparatem | TAK-podać |  |
|  | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta Stymulacja spastyczna wg Jantscha Elektrodiagnostyka | TAK |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
|  | Test jakości elektrod | TAK |  |
|  | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK |  |
|  | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
|  | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa minimum 125 mT (1250 Gaussów) | TAK podać |  |
|  | Natężenie pola magnetycznego w zakresie minimum 1- 125 mT | TAK podać |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 0-166 Hz | TAK podać |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Wbudowane gotowe programy numeryczne | TAK |  |
|  | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z kolorowymi rysunkami anatomicznymi obrazującymi poprawne ułożenie aplikatorów do terapii | TAK |  |
|  | Przy każdej jednostce chorobowej dokładny opis parametrów zabiegu oraz metodyki stosowania – ilość zabiegów, częstotliwość. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (min.50) | TAK podać |  |
|  | Wymiary sterownika 380 x 190 x 260 mm +/-3% | TAK podać |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji- min.24 mies. | TAK podać |  |