SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 „Zakup wyposażenia do Centrum Kreatywności Pałacyk. Część 2”
Przedsięwzięcie 2.2.5 Wyposażenie Centrum Kreatywności Pałacyk – część 2”
w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego’’ finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Miejsce dostawy: Centrum Kreatywności Pałacyk ul. Konstytucji 3 Maja 15, 27-200 Starachowice
tel. 41 3221156, 41 2728207; email: palacyk@starachowice.eu
CZĘŚĆ 3 – MASZYNY OGRODNICZE I CZYSZCZĄCE
Lp.	Przedmiot	Opis	J.miary	Ilość
1	Szorowarka na akumulatory	Napęd trakcyjny / Szerokość robocza szczotek: 450 mm / Szerokość robocza / odkurzanie: 500 mm / Zbiornik wody: czystej / brudnej: 22/22 l / Teoretyczna wydajność powierzchniowa: 1800 m²/h / Praktyczna wydajność powierzchniowa: 1260 m²/h / Zasilanie bateryjne: 25,2 / 42 V / Ah - Czas pracy akumulatora: max. 2 h / Czas ładowania akumulatora: max. 5 h - Zasilanie do ładowarki: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz	szt	1
2	Szorowarka sieciowa	Zasilanie sieciowe / Napęd trakcyjny: / Szerokość robocza szczotek: 400 mm / Szerokość robocza / odkurzanie: 400 mm / Zbiornik wody: czystej / brudnej: 10 / 10 l / Teoretyczna wydajność powierzchniowa: 400 m²/h / Praktyczna wydajność powierzchniowa: 300 m²/h	szt	1

Lp.	Przedmiot	Opis	J.miary	Ilość
3	Odśnieżarka SPALINOWA	Zasilanie – spalinowe / Moc silnika spalinowego - 6.5 KM / Szerokość odśnieżania - 61 cm / Wyrzut śniegu – 1100 cm	szt	1
4	Profesjonalna myjka do okien	Szerokość ssawki: 280 mm / Szerokość ssawki wąskiej: 170 mm / Pojemność zbiornika brudnej wody: 200 ml / Czas ładowania baterii: 50 min / Czas pracy na 1 ładowaniu baterii: 35 min / Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie: - Napięcie: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz	szt	1
5	Myjka ciśnieniowa	Napięcie: 1 / 230 / 50 Ph / V / Hz / Wydajność tłoczenia: 500 l/h / Temperatura doprowadzanej wody: bis zu 60 °C / Ciśnienie robocze: 150 / 15 bar / MPa / Ciśnienie maksymalne: 200 / 20 bar / MPa / Moc przyłącza: 2,8 kW - Kabel zasilający: 5 m / Waga z akcesoriami: 30,1 kg	szt	1
6	Profesjonalna kosiarka spalinowa z napędem hydrostatecznym	Szerokość koszenia 54 cm / Moc 3,9 km / Pow. trawnika m² do 3.000 / Moc znamionowa 2,9 kW / 3,9 KM / Ciężar kg 60 / Wys. koszenia mm 25-90 / Poj. kosza na trawę l 80 / Optymalna regulacja wysokości koszenia	szt	1

Lp.	Przedmiot	Opis	J.miary	Ilość

7	Kosa spalinowa	Moc 2,7 km / Średnica cięcia 512 mm / Głowica żyłkowa AC 46-2 / Ciężar ok. kg 7,5 / Średnica cięcia mm 480 / Zawartość zbiornika l 0,75 / Wyposażenie seryjne / Duże otwory wlewowe / Ergonomiczny uchwyt oburęczny / Szelki uniwersalne	szt	1
8	Dmuchawa spalinowa	Zasilanie spalinowe / Opcja rozdrabniania z opcją rozdrabniania / Pojemność worka 45 l / Waga narzędzia 4.5 kg / Długość narzędzia 120 cm	szt	1

cena ofertowa netto	……………. zł / słownie: ……………………………..
Wartość podatku VAT (....%)** / (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	………………….. zł / słownie: …………………………………………...
cena ofertowa brutto / (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	…………………………….. zł / słownie: ………………………………………...

**w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa