OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363) dla zadania pt.:

„Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice od km 41+890 do km 43+850”

Zamówienie obejmuje:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego.

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

- skala 1:500.

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji,  nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża.

- Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty nie rzadziej niż 150 m po obu stronach dostosowane do planowanej niwelety (wykopy, nasypy). Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy.

- Wykonanie projektów podziału nieruchomości – do wyceny należy przyjąć 40 działek pierwotnych. W formularzu ofertowym należy podać cenę za podział (wraz z wyniesieniem w teren) jednej działki pierwotnej przeznaczonej do podziału. Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o faktyczną ilość działek pierwotnych przeznaczonych do podziału wynikającą z uzyskanej decyzji ZRID.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami. Realizacja spotkań uzależniona będzie od aktualnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy wykonać szczegółową inwentaryzację, wraz z dokumentacją fotograficzną, składników roślinnych i budowlanych na działkach, które zgodnie z decyzją ZRID zostają przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego – 5 egz.

- Wykonanie branżowych projektów wykonawczych – 5 egz.

- Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

- Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.

- Wykonanie kosztorysu ofertowego w układzie SST – 2 egz.

- Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego w układzie SST –2 egz.

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz. (w załączanej płycie CD projekt w wersji edytowalnej i pdf)

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki.

- Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD - należy dostarczyć wersję edytowalną każdej składowej projektu (w tym kosztorysy), część rysunkową należy dostarczyć w formacie kompatybilnym z programem AutoCad.

- Dokumentację w formie papierowej należy dostarczyć podzieloną do 5 teczek archiwizacyjnych mieszczących format A4.  Każda teczka powinna zawierać po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej z każdej branży wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto jedna z teczek powinna zawierać po 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

- W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (maksimum 3) na pisemne wezwanie Zamawiającego złożone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

Zakres  dla  prac projektowych:

- Wyznaczenie kategorii ruchu na drodze;

- Zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni od km 41+890 do km 43+850;

- Zaprojektowanie po jednej stronie drogi ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m, a po drugiej stronie chodnika szerokości 2 m;

- Zaprojektowanie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi w miejscach aktualnie usytuowanych przystanków autobusowych;

- Zaprojektowanie rowów dla powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych. W przypadku braku możliwości odwodnienia powierzchniowego należy zaprojektować kanalizację deszczową.;

- Zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z projektowanym układem (płoty, słupy itp.);

- Zaprojektowanie skablowania linii napowietrznych;

- Zaprojektowanie kanału technologicznego;

- Zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa oraz uspokajania ruchu;

- Zaprojektowanie punktowego oświetlenia przejść dla pieszych;

- Zaprojektowanie oświetlenia liniowego na całej długości projektowanego odcinka;

- Należy wykonać szczegółowy kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

- Należy wykonać przekroje poprzeczne projektowanej drogi w punktach charakterystycznych;

- Projekt przebudowy należy dowiązać do realizowanej inwestycji Miasta Wejherowo tj. ronda stanowiącego element połączenia ulicy Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie;

- Należy uwzględnić planowany zjazd na działkę nr 84/211 obr. Gowino, uzgodniony w tut. Zarządzie Drogowym;

- Należy uwzględnić, że odcinek drogi powiatowej nr 1336G, na którym projektowana jest przebudowa, położony jest na obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

- Wykonanie inwentaryzacji drzew kolidujących z projektowaną przebudową. Pozyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki oraz pozyskanie decyzji Wójta Gminy Wejherowo na wycinkę drzew.

- Projekt stałej organizacji ruchu;

- Realizację przedmiotu umowy podzielono na dwa etapy zgodnie z Załącznikiem nr 3a;

Wymagania:

- Należy spełnić wymagania zawarte w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.12.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

- Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.430),

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60),

- Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

- Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych ostatecznych uzgodnień z administratorami urządzeń.

- Należy uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i oceny wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Należy przedstawić szczegółowe wykazy robót dowiązane do kilometrażu.

UWAGA:

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej dokumentacji w całości, z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez zamawiającego za dokumentację.

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi.