# Zał. Nr 1a do SWZ

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl, gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.8.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY (Modyfikacja Nr 1 – 26.04.2024r.)

Przedmiot zamówienia:

„Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Przysiekach”.

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Adres/y/ Wykonawcy/ów/ |
| --- | --- | --- |

| L.p. | OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji |
| 1.1 | Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny. Ciągnik winien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ciągnik rolniczy nie może być przed sprzedażą zarejestrowany na żaden podmiot. Należy podać stan faktyczny, markę model ciągnika |  |
| 1.2 | Wymagania gwarancyjne i serwisowe Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim. Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych ze świadczeniem usług asenizacyjnych. Ciągnik nie jest przeznaczony do prac rolniczych. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres minimum 24 miesięcy liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca. Dłuższy okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany w przez Zamawiającego w kryterium oceny ofert. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia usterki – do 48 godzin, nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej zgłoszenia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach). Wszelkie przewidziane przez Producenta przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Przeglądy pogwarancyjne odbywać się będą na koszt Zamawiającego. Należy podać stan faktyczny, Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Należy podać rzeczywiste okresy i warunki gwarancji |  |
| II. | PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 2.1 | Silnik: Wysokoprężny o mocy w przedziale 90-100 KM. Wentylator silnika wiskotyczny. Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE 5. Pojemność silnika minimum 3500 cm3. Podgrzewacz powietrza dolotowego. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.2 | Napęd: Ilość biegów minimum 12P/12T. Rewers sterowany hydraulicznie lub elektro-hydraulicznie. Napęd na 4 koła. Oś przednia z elektrohydraulicznym załączaniem blokady lub z automatyczną blokadą typu LSD. Na osiach pojazdu zamontowane ogumienie dobrane przez Producenta. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana elektryczno-hydraulicznie. Sprzęgło w kąpieli olejowej. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.3 | Układ hamulcowy: Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie. Hamulce – standardowe tarcze hamulcowe. Hamulec przyczepy- pneumatyczny dwuobwodowy. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.4 | Układ hydrauliczny: Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie. Pompa hydrauliczna o przepływie minimum 60 l/min. Tylne zawory hydrauliczne minimum 2 pary. Przednie zawory hydrauliczne minimum 1 para. Tylny TUZ o udźwigu w przedziale minimum 4100-5600 kg. TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami. Przedni oraz tylny TUZ z wyjściami hydraulicznymi. Przedni TUZ o udźwigu minimum 1000 kg. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 2.5 | WOM: Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM. Minimum dwie prędkości WOM. WOM w opcji z synchronizowaniem z prędkością jazdy. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 2.6 | Kabina: Homologacja na dwie osoby w kabinie. Poziom hałasu w kabinie maksymalnie 77 dB. Klimatyzacja i ogrzewanie. Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa. Fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy. Radio. Joystick wmontowany po prawej stronie podłokietnika fotela kierowcy. Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną. Wycieraczki przedniej i tylnej szyby. Reflektory robocze przednie i tylne montowane w dachu kabiny. Światło błyskowe koloru żółtego. Dźwignia zmiany biegów umieszczona po prawej stronie fotela operatora. Układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej. Dwa lusterka wsteczne teleskopowe dwusekcyjne. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 3.1 | Pozostałe parametry: Zaczep transportowy suwliwy. Zaczep polowy. Stabilizatory mechaniczne. Górny łącznik mechaniczny. Dynamiczne błotniki przednie. Haki automatyczne. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.2 | Wyposażenie: Gaśnica. Trójkątna tablica wyróżniająca. Trójkąt ostrzegawczy. Skrzynka narzędziowa Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.3 | W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Pojazd musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego Należy podać stan faktyczny w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |

WSZYSTKIE WIERSZE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ

*W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości od wymaganych przez Zamawiającego, oferta może zostać odrzucona, gdyż jej treść nie jest zgodna z warunkami zamówienia (art.  ust 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP ).

W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje wszystkie parametry i szczegółowy opis oferowanego sprzętu i wyposażenia według wymagań i wzoru z kolumny 2 
(w każdej pozycji tabeli).

Wpisanie treści „ spełnia wymagania” nie spełni warunku. Może to skutkować odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

…………………………………………….

/miejscowość, data/

Formularz należy podpisać elektronicznie:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.