ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Analizator gazów

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Urządzenie przenośne, oparte na spektrometrii ruchliwości jonów (IMS) |  |
|  | Umożliwia szybki pomiar i identyfikację nieznanych substancji chemicznych (gazy) należących do grupy bojowych środków trujących, toksycznych środków przemysłowych, prekursorów |  |
|  | Wyniki analizy (pomiarów) wyświetlane są na wbudowanym w urządzenie wyświetlaczu ciekłokrystalicznym |  |
|  | Urządzenie umożliwia automatyczną rejestrację wykonywanych analiz (pomiarów) |  |
|  | Wykrycie skażeń sygnalizuje wizualnie i dźwiękowo |  |
|  | Przyrząd nie wymaga okresowych przeglądów ani kalibracji w autoryzowanym serwisie |  |
|  | Przyrząd wyposażony w akumulator lub baterie wewnętrzne, możliwość zasilania zewnętrznego z zasilacza 100 - 240 VAC |  |
|  | Czas pracy ciągłej na akumulatorze | min. 2 godz. |
|  | Zakres wilgotności pracy | min. od 5% - 90% |
|  | Zakres temperatur pracy | min. 0 o C - 30 o C |
|  | Masa przyrządu bez baterii | max. 0,8 kg |
|  | Wymiary | (dł. x szer. x wys.) max. 300 x 220 x130 mm |
|  | Urządzenie posiada certyfikaty: certyfikat stałości właściwości użytkowych CE, certyfikat MIL-STD-810G dla odporności na upadki, wstrząsy, wibracje, prace w ekstremalnych temperaturach |  |
|  | Przyrząd powinien być wyposażony w walizkę (torbę) transportową zabezpieczającą przed uszkodzeniami |  |
|  | Posiada instrukcję obsługi w języku polskim |  |
|  | Okres gwarancji | min. 24 m-ce |

Powyższą specyfikację spełnia między innymi analizator gazów ChemPro X oraz LCD 3.3.

Uwaga:

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet oferowanego produktu.