Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie mobilnego gabinetu (urobusa) wraz z wyposażeniem zgodnym z niżej przytoczonymi warunkami.

Samochód:
- Nowy;
- pojazd samochodowy o DMC do 3,5 T;
- rok produkcji – nie starszy niż 2023 r.;
- silnik wysokoprężny o pojemności min. 2300 cm;
- moc silnika – powyżej 150 KM
- skrzynia biegów – manualna;
- kolor kabiny – biały
- Szerokość pojazdu nie większa niż 2,50 m
- Długość pojazdu (szoferka + zabudowa) nie większa niż 10 m
- Wysokość pojazdu (zabudowa od ziemi) nie większa niż 3,7 m
- Próg załadunkowy na wysokości nie przekraczającej 75 cm
- Pojazd po uzupełnieniu filtrów, olejów i płynów eksploatacyjnych, wykonanej nie dłużej niż 60 dni przed oddaniem pojazdu
- Wyposażony w gaśnicę samochodową, apteczkę pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem i kamizelkę odblaskową oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.
- Kabina dzienna:
  - 3 siedzenia w kabinie
  - klimatyzacja, elektryczne szyby, radio

  1. Dokumenty pozwalające na rejestrację samochodu jako pojazdu kompletnego, a następnie pozwalające po dokonaniu rejestracji zmianę przeznaczenia pojazdu na pojazd specjalny- ambulatorium służby zdrowia
  2. Przegląd techniczny nie starszy niż miesiąc przed oddaniem pojazdu Zamawiającemu wraz z wydrukami pomiarów
  3. Wymagana homologacja I i II etapu - homologacja na pojazd kompletny

Zabudowa wraz z wyposażeniem:

- Projekt zabudowy urobusa, przed jej wykonaniem, musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego i składać się z:
  - Gabinetu badań urologicznych wraz z częścią do rejestracji pacjentów
  - Pomieszczenia WC.

Zabudowa musi być w pełni zintegrowana z kabiną kierowcy.

Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia powinny spełniać wymogi właściwe dla wyposażenia pojazdu specjalnego – ambulatorium służby zdrowia.

2.1. Zabudowa:
- długość wewnętrzna min. 4500 mm, szerokość wewnętrzna min. 2200 mm, wysokość wewnętrzna min. 2200 mm
- konstrukcja ścian i sufitu kontenera wykonana z płyt warstwowych typu „Sandwich”, gdzie rdzeń ścian stanowi pianka XPS o grubości ścian 28 mm z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z laminatu poliestrowo – szklanego w kolorze białym
- system łączenia ścian oparty na profilach aluminiowych, anodowanych, malowanych na biało
- rama nośna zabudowy wykonana z profili aluminiowych
- podłoga zabudowy wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta atestowaną wykładziną medyczną na całej powierzchni, umożliwiającą mycie i dezynfekcję
- drzwi boczne wejściowe o szerokości w świetle ościeżnicy min. 900 mm
- kurtyna powietrzna elektryczna przy drzwiach wejściowych do zabudowy
- okna boczne uchylne oklejone folią nietransparentną– 2 sztuki
- okna dachowe uchylne oklejone folią nietransparentną – 2 sztuki
- wejście do zabudowy dla osób niepełnosprawnych - rampa z efektem antypoślizgowym – mocowana na czas transportu na zewnątrz pojazdu
- uchwyt przy drzwiach wejściowych dla osób niepełnosprawnych
- stopień boczny o powierzchni przeciwpoślizgowej wysuwany elektrycznie ze sterowaniem wewnątrz zabudowy
- markiza boczna o szerokości min. 2500 mm zwijana ręcznie
- oświetlenie zewnętrzne – obrysowe LED, zgodne z przepisami KD i UE
- sekcja wodna: klapa rewizyjna, pojemniki na wodę czystą i brudną o pojemności min. 35 litrów każdy wraz z systemem NO FROST, baterie umywalkowe bezdotykowe
- toaleta chemiczna z klapą rewizyjną
- zasilanie zewnętrzne z gniazdem 230 V wyposażone w przewód zasilający o izolacji 750V długości min.25 m
- osłony międzyosiowe z oświetleniem obrysowym
- wyposażenie zewnętrzne zgodne z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia do ruchu drogowego
- gniazdo zewnętrzne 230 V
- klimatyzator
- ogrzewanie postojowe
- ochronne listwy przypodłogowe aluminiowe o wysokości min. 100 mm.
- oświetlenie wewnętrzne LED – min. 6 punków świetlnych
- gniazda elektryczne – rozmieszczenie wg projektu min. 5 szt.
- ściana grodziowa poprzeczna w stosunku do osi długiej zabudowy wraz z drzwiami przesuwnymi
- dwa siedzenia składane zlokalizowane na ścianie frontowej zabudowy
- kamera cofania z monitorem
- lodówka na próbki medyczne – zasilanie 12/230 V
- podpory stabilizujące na tylnej części pojazdu – 2 sztuki
- dodatkowa przestrzeń ładunkowa zamykana roletą lub drzwiczkami nad kabiną kierowcy
- komplet mebli wg projektu zaakceptowany przez Zamawiającego – powierzchnie łatwozmywalne, możliwe do zdezynfekowania, odporne na środki do dezynfekcji
- wykonanie oznaczeń na pojeździe/oklejenie pojazdu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

2.2. Pomieszczenie WC
- lustro
- wieszak
- umywalka (ciepła i zimna woda)
- toaleta
- uchwyt na papier
- grzejnik z termostatem (o mocy dostosowanej do powierzchni pomieszczenia)
- pojemnik na mydło
- podajnik ręczników
- drzwi zamykane od wewnątrz
- pojemnik na odpady
- oświetlenie
- wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna

2.3. Gabinet badań urologicznych
- meble wg projektu
- na ścianie tylnej uchwyty do mocowania aparatu usg – min. 6 szt.
- umywalka (ciepła i zimna woda)
- pojemnik na mydło
- pojemnik na płyn antybakteryjny
- podajnik ręczników
- taboret obrotowy
- pojemnik na odpady komunalne

Gwarancja na dostarczony pojazd powinna obejmować minimum 24 miesiące kalendarzowych, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

Dostawca urobusa gwarantuje serwis pojazdu nie krótszy niż 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie projektowym.