OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

„Remont pomieszczeń wartowni w budynku nr 13 JW. Nr 2414, 
przy ul. Nowowiejskiej 26-28A w Warszawie”

- Adres obiektu budowlanego, którego  dotyczy program:

Budynek nr 13, ul. Nowowiejska 26-28A w Warszawie

- Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45421131-1 | Instalowanie drzwi |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45310000-0 | Roboty instalacyjne elektryczne |

- Nazwa Zamawiającego i adres:

Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa

- Imię i nazwisko osoby opracowującej program: Aleksandra Karmel

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Termin realizacji robót

- Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Zamawiającego

- Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Zasady rozliczania robót między Zamawiającym a Wykonawcą

- Wymagania z zakresu ochrony środowiska

- Warunki bezpieczeństwa pracy

- Zaplecze na potrzeby Wykonawcy

- Ogrodzenie

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

- Kontrola jakości i odbiór wyrobów budowlanych

- Dokumenty odniesienia

- Część szczegółowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Remont pomieszczeń w budynkach 
nr 13 Wartownia” w budynku przy ul. Nowowiejskiej 26-28A w Warszawie.

Budynek została wzniesiony w 1951 r. 2-kondygnacyjny, murowany, dach 
o konstrukcji żelbetowej.

- Termin realizacji robót

Przewidziany czas realizacji zamówienia 63 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

- Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Zamawiającego:

- Roboty rozbiórkowe

    - demontaż stolarki drzwiowej

    - demontaż stolarki okiennej

    - miejscowe odbicie odspojonych tynków

    - zerwanie wykładziny podłogowej PCV

    - rozbiórka okładziny ściennej podłogowej w pomieszczeniu WC

    - rozbiórka posadzki w pomieszczeniu WC

    - rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu WC

    - usunięcie starych powłok malarskich

    - ługowanie farby olejnej z lamperii

    - demontaż opraw oświetleniowych

    - demontaż instalacji zw i cwu.

    - demontaż instalacji kanalizacyjnej

  - Roboty budowlane

    - miejscowe zamurowanie otworów drzwiowych

    - remont ścian i sufitów:

- skucie zmurszałych i odspojonych tynków

- usunięcie starych powłok malarskich

- uzupełnienie skutych tynków

- miejscowa impregnacja biobójcza ścian i sufitów

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gładzi gipsowej

- malowanie farbą emulsyjną

- wykonanie ścianki działowej kabiny prysznicowej

- wykonanie hydroizolacji ścian w pomieszczeniu WC

- wykonanie okładziny ceramicznej ścian

- wykonanie obudowy rur instalacyjnych w pomieszczeniu WC

- montaż półek z konglomeratu nad grzejnikami

    - wymiana posadzek:

- miejscowa naprawa ubytków w posadzce

- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z masy samopoziomującej pod wykładzinę podłogową typu tarket

- wykonanie wykładziny podłogowej typu tarket

- uzupełnienie miejscowych ubytków płytek terakotowych

    - Wymiana armatury sanitarnej w WC

    - Montaż nowych kabin systemowych w WC

    - wymiana stolarki okiennej

    - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

    - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na RC4

    - wykonanie nowej zabudowy kuchennej

    - malowanie kaloryferów

  - Roboty elektryczne

    - Wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED

    - Wymiana włączników światła

    - Wymiana gniazd elektrycznych instalacji 230V

  - Roboty sanitarne

    - Wymiana instalacji zw. i cwu.

    - Wymiana instalacji kanalizacyjnej w WC

    - Wymiana baterii umywalkowych

    - Wymiana baterii prysznicowej

    - Montaż odwodnienia liniowego w kabinie prysznicowej

    - Wymiana grzejnika w WC

    - Demontaż kaloryferów na czas robót i ponowny montaż po zakończeniu prac

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót a nie podlegających demontażowi, zabezpieczenie okien i drzwi foliami

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp.

- wywóz gruzu i złomu ze składowaniem.

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną lub cenę jednostkową zgodnie z warunkami umowy

- Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac i realizacji prac:

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy je wykonywać w sposób umożliwiający użytkownikowi korzystanie z pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem opracowania. Wykonawca wykonywać będzie prace w godzinach pracy obiektu.

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników pomieszczeń budynku 
i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

- Wykonawca przygotuje miejsce pracy, przestawi elementy wyposażenia utrudniające prace, zabezpieczy je przed zabrudzeniem, zakurzeniem oraz uszkodzeniem we własnym zakresie.

- Wykonawca wykona roboty budowlane z najwyższą starannością, zgodnie 
z umową, opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, normami, przepisami prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac remontowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca dostarczy i wykona montaż uzgodnionego asortymentu,

- Wykonawca w czasie realizacji robót utrzyma teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usunie i będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w należytym porządku.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

Wykonawca robót jest zobowiązany na bieżąco prowadzić wszelkie niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym.

- Media, ochrona

- Zamawiający w dniu przekazania frontu robót wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za zużytą energię elektryczną następować będzie na podstawie ryczałtowej ceny w wysokości ……. zł/dobę/osobę brutto.

- Suma rozliczenia obejmuje użytkowanie energii elektrycznej przez Wykonawcę licząc od dnia jego wprowadzenia na teren każdorazowo zleconych robót do dnia końcowego ich odbioru.

- Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą energię elektryczną Wykonawca opłaci na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury na konto wskazane na fakturze VAT, na podstawie notatki służbowej, sporządzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej podpisem przez Wykonawcę.

- Rozliczenie poboru wody (do celów socjalno-bytowych) i ścieków nastąpi na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiającego po zakończeniu robót.

- Przyjmuje się:

- należność za wodę w wysokości: 0,06 m3/dzień/jednego pracownika pomnożoną przez cenę wody wg aktualnego cennika MPWIK,

- należność za odprowadzenie ścieków: 0,06 m3/dzień/jednego pracownika pomnożoną przez cenę ścieków wg aktualnego cennika MPWIK.

- Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą wodę 
i odprowadzenie ścieków Wykonawca opłaci na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane na fakturze VAT, na podstawie notatki służbowej, sporządzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej podpisem przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany zostanie do wystąpienia do Zamawiającego 
o wydanie zwrotnych przepustek, podając wykaz osobowy pracowników oraz samochodów, w celu umożliwienia wejścia na teren obiektu objętego realizacją umowy.

- Za nieoddanie przepustki lub jej zgubienie, Wykonawca zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00 zł za jedną przepustkę płatną.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów, w tym związane z nim koszty, transport na magazyn lub do utylizacji leży po stronie Wykonawcy. Potwierdzenie zagospodarowania odpadów po demontażu materiałów, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w dokumentacji powykonawczej;

- Odbiór robót

- Wykonawca zobowiązany zostanie do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru prac. Zgłoszenie zakończenia robót musi zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od WYKONAWCY pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Maksymalny czas trwania odbioru ustala się na 3 dni robocze.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w  toku odbioru, terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek oraz postanowienia co do wypłaty wynagrodzenia (obniżone lub wstrzymane za wady i usterki).

- Wykonawca zostanie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wraz 
z zawiadomieniem o gotowości do odbioru prac komplet dokumentów wymaganych do odbioru, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo budowlane,  m.in.:

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zaświadczenia o dopuszczeniu do  stosowania,

- potwierdzenie zagospodarowania odpadów

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

- gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich  usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- gdy wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, 
a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót wykonanych z wadami,

- gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od zlecenia  albo żądać wykonania robót po raz drugi.

- Wykonawca o robotach zanikających zobowiązuje się zawiadomić Inspektora Nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem.

- Zasady rozliczania robót między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,  a w przypadku braku nakładu – kalkulacje własne do uzgodnienia     z Zamawiającym przed wykonaniem pracy.

- Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – nie mogą przekraczać średniej ceny publikowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja"       w ramach systemu „SEKOCENBUD" dla obszaru m. st. Warszawy i okresu realizacji, w przypadku braku publikacji cen w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej – wartość będzie ustalana na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu. Dopuszcza się dla elementów/materiałów wytworzonych przez Zamawiającego lub zakupionych przed podpisaniem umowy na rozliczenie go na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wartości ustalonej w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zatwierdzenie wartości następuje poprzez zatwierdzenie kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.

- Wynagrodzenie:

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego wyliczonego w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do umowy)

- Zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót objętych zamówieniem nie mogą spowodować przekroczenia /tj.: podwyższenia/ wartości umownej zamówienia określonej na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zapewni:

  - zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

  - pracę w czynnym budynku,

  - zabezpieczenie stanowiska pracy i sprzątniecie po jej zakończeniu,

  - wykonanie prac przygotowawczych,

  - wykonanie prac porządkowych,

  - ubezpieczenie terenu budowy,

  - bezpieczeństwo i likwidację zagrożeń,

  - gwarancję poremontową.

- Wykonawca ureguluje wszelkie zobowiązania podatkowe i opłaty należne 
w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z treści umowy, a Wynagrodzenie nie zostanie skorygowane w związku z powyższymi zobowiązaniami podatkowymi i opłatami.

- Kwota Wynagrodzenia zawierać będzie w sobie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania prac remontowych objętych umową, w tym również 
w szczególności koszty robót i materiałów.

- Wysokość Wynagrodzenia Netto może ulec zmniejszeniu w wyniku przyjęcia rzeczywistych obmiarów wg kosztorysu powykonawczego i wynikających stąd różnic w stosunku do kosztorysu ofertowego.

- Z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia opisanego w ust 5.3.6 nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

- Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się jednorazowo, fakturą końcową VAT. Podstawą do rozliczenia faktury będzie podpisany przez komisję 
i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót końcowych oraz kosztorysy powykonawcze wraz z obmiarem robót, sporządzone w oparciu 
o załączony przedmiar robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. W przypadku wykonywania robót budowlanych przy udziale Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, do faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 9  Umowy.

- Zakończenie fakturowania zadania nastąpi w ciągu 30 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktury VAT należy wystawić i przekazać na adres;

Jednostka Wojskowa 2063

ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa

NIP 521-12-07-048

- Należność z tytułu Wynagrodzenia będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w pkt 4.4.4. - (z zastrzeżeniem, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego), na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionej faktury VAT. W przypadku jej zakwestionowania wypłata wynagrodzenia ulega przesunięciu o termin niezbędny do wykonania czynności wyjaśniających kwestionowane nieścisłości. Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury korygującej.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego.

- Wymagania z zakresu ochrony środowiska.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych,  Wykonawca/Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych,  administracyjnych  i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych do:

- realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

- właściwej gospodarki odpadami:

  - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania;

  - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach;

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.

- Za  wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe         w czasie  realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w  tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania  porządku  i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP     i Prawa o Ruchu Drogowego i UDT.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo swoich pracowników,

- skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności  od  rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną                              i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku  w obszarze swojej działalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: hełmy ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników.

- Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierająca:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione 
w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i musi odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją musi spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, musi być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt musi podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Materiały muszą być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu muszą być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją, wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 21 maj 2019 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 2019 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 1176)

- Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o odpadach ( Dz. U. 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 16 października 2019 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2019 poz. 2166)

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz. 2067)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów 
i urządzeń. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów 
i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Kontrola jakości i odbiór wyrobów budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

- jakość użytego materiału,

- atesty na materiały i urządzenia,

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodności wykonania robót z dokumentacją,

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.,

- protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót,

- Normy, instrukcje i poradniki wskazane w OPZ

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

  - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

- Pomieszczenie nr 1 – Izba Dowódcy Warty

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników,

- Zerwanie wykładziny PCV,

- Miejscowe skucie odspojonej posadzki (ok, 20% pow.)

- Wymiana drzwi do pomieszczenia,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odpicie luźnych i odspojonych tynków (ok 10% pow.)

- Uzupełnieni skutych tynków,

- Uzupełnienie posadzki

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z masy samopoziomującej

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie nowych  powłok malarskich,

- Wykonanie nowej wykładziny typu tarket,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana gniazd elektrycznych 203V,

- Wymiana włączników światła,

- Pomieszczenie nr 2 – Magazyn broni

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odpicie luźnych i odspojonych tynków (ok 10% pow.)

- Uzupełnieni skutych tynków,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie nowych  powłok malarskich,

- Wymiana włączników światła,

- Pomieszczenie nr 3 – Izba ogólna

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników,

- Wymiana drzwi do pomieszczenia,

- Wymiana drewnianej półki nad kaloryferem na półkę z konglomeratu,

- Demontaż drewnianej obudowy rur c.o.

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odpicie luźnych i odspojonych tynków (ok 10% pow.)

- Miejscowe odgrzybienie stropów ścian,

- Przezbrojenie i naprawa pęknięcia ściany

- Uzupełnieni skutych tynków,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie nowych  powłok malarskich,

- Wykonanie obudowy rur instalacyjnych c.o. z płyt typu HPL,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana gniazd elektrycznych 203V,

- Wymiana włączników światła,

- Pomieszczenie nr 4 – Izba do suszenia i czyszczenia umundurowania i obuwia

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników

- Wymiana drzwi do pomieszczenia

- Wymiana drewnianego podokiennika na podokiennik z konglomeratu

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odpicie luźnych i odspojonych tynków (ok 10% pow.)

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie ścian i sufitów,

- Malowanie grzejników

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana gniazd elektrycznych 203V,

- Wymiana włączników światła,

- Pomieszczenie WC

- Wymiana drzwi do pomieszczenia,

- Rozbiórka ścianek działowych kabin ustępowych,

- Rozbiórka okładziny ceramicznej ścian i podłog,

- Odbicie luźnych i odspojonych tynków ze ścian (ok 10%),

- Rozbiórka posadzki betonowej,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie podsypki piaskowej,

- Wykonanie hydroizolacji z foli PE,

- Wykonanie warstwy izolacji ze styropianu XPE,

- Wykonanie warstwy poślizgowej z folii PE,

- Wykonanie nowej warstwy podposadzkowej z betonu C20/25 zbrojonej włóknami z polipropylenu,

- Wykonanie ścianki działowej z gazobetonu oddzielającej kabinę prysznicową,

- Montaż odwodnienia liniowego w kabinie prysznicowej

- Montaż kratki ściekowej w podłodze,

- Uzupełnienie tynków,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wykonanie hydroizolacji ścian i posadzki z mineralnych szlamów uszczelniających,

- Wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłogi,

- Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k na metalowej konstrukcji nośnej,

- Wymiana instalacji z.w., c.w.u. i c.o. z rur polipropylenowych - instalacje wykonana w bruzdach w ścianie,

- Wymiana misek ustępowych ze spłuczką typu „kompakt”,

- Wymiana umywalek na umywalki z postumentem,

- Wymiana baterii umywalkowych,

- Wymiana baterii prysznicowej,

- Montaż wentylatora mechanicznego w suficie podwieszanym,

- Montaż dwóch luster przy umuwalkach,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana gniazd wtyczkowych

- Montaż włączników światła,

- Korytarz

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników,

- Wymiana drzwi wejściowych na drzwi klasy RC4,

- Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana drewnianego podokiennika na podokiennik z konglomeratu,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odbicie luźnych i odspojonych tynków (ok 10% pow.)

- Uzupełnienie tynków,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Wymiana płyt kasetonowych sufitu podwieszanego,

- Malowanie stalowych schodów i barierek farbą olejną,

- Malowanie grzejników,

- Montaż desek odbojowych na ścianach,

- Wymiana opraw oświetleniowych,

- Wymiana włączników światła,

- Wymiana gniazd wtyczkowych 230V,

- Izba do spożywania posiłków

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników,

- Demontaż malowanie i ponowny montaż krat okiennych,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Demontaż zabudowy kuchennej,

- Rozbiórka okładziny ceramicznej ścian w aneksie kuchennym,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych,

- Wykonanie nowych powłok malarskich,

- Wykonanie nowej zabudowy kuchennej,

- Wykonanie okładziny ceramicznej ścian w aneksie kuchennym,

- Malowanie grzejników,

- Wymiana umywalki,

- Wymiana zlewozmywaka,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana włączników światła,

- Wymiana gniazd wtyczkowych 230V,

- Izba zmiany odpoczywającej

- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac grzejników,

- Demontaż malowanie i ponowny montaż krat okiennych,

- Wyminą stolarki drzwiowej,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Odbicie luźnych o odspojonych tynków,

- Zerwanie wykładziny podłogowej PCV,

- Uzupełnienie tynków,

- Zabudowa otworu drzwiowego płytami g-k na konstrukcji metalowej,

- Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z izolacja termiczną,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych,

- Wykonanie nowych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z masy samopoziomującej,

- Wykonanie nowej wykładziny podłogowej typu tarket,

- Malowanie grzejników żeliwnych,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana włączników światła,

- Wymiana gniazd wtyczkowych 230V

  - Roboty rozbiórkowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Zakres robót rozbiórkowych:

    - demontaż stolarki drzwiowej

    - demontaż stolarki okiennej

    - miejscowe odbicie odspojonych tynków

    - zerwanie wykładziny podłogowej PCV

    - rozbiórka okładziny ściennej podłogowej w pomieszczeniu WC

    - rozbiórka posadzki w pomieszczeniu WC

    - rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu WC

    - usunięcie starych powłok malarskich

    - ługowanie farby olejnej z lamperii

    - demontaż zabudowy rur instalacyjnych

    - demontaż opraw oświetleniowych

    - demontaż instalacji zw i cwu.

    - demontaż instalacji kanalizacyjnej,

    - demontaż zabudowy kuchennej,

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia kontenerów na odpady budowlane (np. gruz), zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robót. Wszyscy pracownicy powinni znać kolejność realizacji robót rozbiórkowych.

Przy pracach rozbiórkowych i demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na drogach ewakuacyjnych. Znajdujące się w obszarze prac rozbiórkowych urządzenia techniczne oraz instalacje należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejścia wykorzystywane przez użytkowników budynku, a znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć plandekami lub wytyczyć inne drogi (obejścia i objazdy) oraz wyraźnie oznakować.

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” OPZ.

  - Roboty murowe

W zakres robót murowych wchodzi:

Wymurowanie ścianki działowej oddzielającej kabinę prysznicową.

Ściankę należy wymurować z pustaków z betonu komórkowego gr 12 cm i wysokości 210 cm od poziomu posadzki, ściankę należy otynkować tynkiem cementowym. Należy zapewnić prawidłowe wiązanie pomiędzy ścianka działową a istniejącym murem za pomocą łączników typu LS1.

W pomieszczeniu izby ogólnej należy wykonać przezbrojenie pęknięcia w narożu ściany i stropu. W tym celu należy odkuć pas tynku o szerokości ok. 60 cm w zdłuż pęknięcia następnie wykonać bruzdy co ok. 40 cm w kierunku prostopadłym do zarysowania. Bruzdy wypełnić zaprawą szybkosprawną i umieścić w nich klamry z pręta zbrojeniowego żebrowanego (8mm i ponowie zaprawić zaprawą szybkosprawną. Uzupełnić pas tynku dodatkowo wzmacniając pasem siatki elewacyjnej z włókna szklanego. Następnie wykończyć powierzchnię warstwą gładzi gipsowej.

  - Roboty tynkarskie

Przewiduję się skucie zmurszałych i odspojonych tynków, miejscowe odgrzybienie zawilgoconych powierzchni ścian i stropów, oczyszczenie i zagruntowanie miejsc po zbitych tynkach a następnie uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym.

Stare powłoki malarskie ścian i sufitów należy usunąć, powierzchnię oczyścić 
i zagruntować. W przypadku podłoża chłonnego zagruntować ponownie. Na tak przygotowane powierzchnie wykonać gładź gipsową. W pomieszczeniu WC użyć gładzi gipsowej przeznaczonej do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

W pomieszczeniu nr 8 Izby zmiany odpoczywającej, należy zdemontować skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą a otwór drzwiowy zabudować płytami g-k na ruszcie metalowym. Powierzchnie uzupełnić warstwą tynku dodatkowo wtapiając siatkę elewacyjną z włókna szklanego z zakładem po ok. 15 cm. Następnie powierzchnie wyrównać i zlicować wykonując warstwę gładzi gipsowej.

  - Sufity podwieszane

Przewiduje się wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniu nr 4, 8 i  WC.

W tym celu należy wytyczyć i ustalić poziom montażu sufitu podwieszanego. Wykonać stelaż dwupoziomowy z profili aluminiowych UD i CD z zachowaniem poziomu. Do wykonanego stelażu należy przymocować płyty kartonowo-gipsowe ogniochronne gr 12,5 mm za pomocą przeznaczonych do tego wkrętów. Spoiny płyt i styków ze ścianami zabezpieczyć taśmą z włókna szklanego a następnie przeszpachlować z odpowiednim wygładzeniem spoin. Łączenia płyt po wygładzeniu nie powinny być widoczne. W pomieszczeniu WC zastosować płyty g-k wodoodporne.

W pomieszczeniu nr 8 pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym należy wykonać warstwę termoizolacji w wełny mineralnej grubości co najmniej 10cm.

W korytarzu należy wymienić stare płyty kasetonowe o wym. 60x60 cm. Stelaż sufitu nie podlega wymianie.

  - Glazura i terrakota

Przewiduje się wykonanie nowej glazury i terakoty w pomierzeniu WC.

Płytki gresowe podłogowe wym. 60x60 nieszkliwione antypoślizgowe.

Płytki należy przyklejać do podłoża klejem elastycznym przeznaczonym do płytek wielkoformatowych nanosząc zaprawę klejową na podłoże za pomocą pacy zębatej oraz na całą powierzchnie płytki za pomocą strony gładkiej. Klej powinien pokryć 100% powierzchni spodniej płytki. Przestrzenie miedzy płytkami należy wypełnić fugą cementową.

Dokładny rodzaj oraz kolor płytek należy uzgodnić z Zamawiającym.

Płytki gresowe ścienne wym. 30x60 szkliwione.

Płytki należy przyklejać do podłoża klejem elastycznym przeznaczonym do płytek wielkoformatowych. Przestrzenie miedzy płytkami należy wypełnić fugą cementową. Płytki układać horyzontalnie na całej wysokości pomieszczenia.

Dokładny rodzaj oraz kolor płytek należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających. Przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, itp.) oraz osypujących się ziaren piasku a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczeniu z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej). Roboty malarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez około 2 minuty. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu.

Do wykonanie powłok malarskich należy użyć farby emulsyjnej wewnętrznej. W pomieszczeniu WC należy użyć farby lateksowej przeznczonej do pomieszczeń mokrych. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Posadzka

Przewiduje się wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniu WC, pom. nr 1 – Izbie dowódcy warty i pomieszczeniu nr 8 Izbie zmiany odpoczywającej.

W pomieszczeniu WC rozebrać istniejącą posadzkę. Następnie po wymianie odcinka instalacji kanalizacyjnej należy wyprofilować podbudowę, wykonać podsypkę 
z piasku gr. ok 5 cm z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym. Na podsypce należy wykonać hydroizolacje z folii polietylenowej gr 0,5 mm a następnie warstwę termoizolacji ze styropianu XPS 500 gr 5 cm oraz kolejna warstwę foli polietylenowej jako warstwę poślizgową. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć siatkę zbrojąca z prętów stalowych żebrowanych ( 6mm o oczkach 15x15 cm na podkładkach dystansowych. Po obwodzie pomieszczenia wykonać dylatację z taśmy piankowej gr. 5mm jako dylatacje obwodową. Następnie wykonać płytę betonową gr. ok 20 cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonych włóknami polipropylenowymi 
w ilości 2,0 kg/m3 mieszanki betonowej. Posadzkę należy naciąć przeciwskurczowo 
o polach nie większych niż 600x600 cm. Na tak wykonanym podkładzie należy wykonać warstwę hydroizolacji z mineralnych szlamów uszczelniających a następnie posadzkę z płytek gresowych zgodnie z pkt. 16.6.

W pomieszczeniu nr 1 – Izbie dowódcy warty i pomieszczeniu nr 8 – Izbie zmiany odpoczywającej, usunąć istniejącą wykładzinę PCV. Następnie powierzchnię oczyścić z pozostałości kleju i luźnych cząstek. W razie konieczności usunąć luźne fragmenty posadzki a ubytki wypełnić masą wyrównującą. Powierzchnię dokładnie odpylić i zagruntować. Na tak przygotowana powierzchnię należy wykonać warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej a następnie posadzkę z wykładziny typu tarket. Wykładzinę wywinąć na ściany na wysokość 10 cm.

  - Wymiana stolarki drzwiowej

Przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz drzwi wewnętrznych.

Drzwi wejściowe do budynku wartowni jednoskrzydłowe, stalowe o wym. 100x200cm, pełne klasy RC4 certyfikowane, wyposażone w niski próg, samozamykacz, zamek podklamkowy obustronny z kluczem, klamka od środka gałka od zewnątrz, wizjer. Drzwi malowane i wykończone fabrycznie. Kolor drzwi do ustalenia z Zamawiającym.

Drzwi wewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń jednoskrzydłowe 90/200cm drewniane płytowe, wyposażone w trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, klamkę i zamek podklamkowy. Ościeżnica drewniana regulowana. Drzwi do pomieszczenia WC wyposażone w podcięcie wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

Wszystkie ościeża i miejsca styku ościeżnicy z murem należy naprawić i odmalować.

UWAGA: Przed wykonaniem stolarki każdorazowo wykonać pomiary otworów drzwiowych. Wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na obiekcie

  - Wymiana stolarki okiennej

Przewiduje się wymianę starej stolarki okiennej w pomieszczeniu nr 7 – Izba spożywania posiłków i w pomieszczeniu nr 8 izba zmiany odpoczywającej.

W pomieszczeniu nr 7 – Izba spożywania posiłków  - okno w pasie dolnym o wym. 7,40x0,92 m, PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K), okno wyposażone w zaczepy antywyważeniowe, mikrowentylację, uszczelki poprawiające dźwiękoszczelność, okno uchylno-rozwierne,

Okno w pasie górnym o wym. 7,40x0,50 Okno PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K), okno wyposażone w uszczelki poprawiające dźwiękoszczelność, okno nieotwierane typu fix.

Pomieszczenie nr 8 – Izba zmiany odpoczywającej – okna o wymiarach:

3,10x1,10 m,

2,65x1,10 m,

2,96x1,10 m,

PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K), okno wyposażone 
w zaczepy antywyważeniowe, mikrowentylację, uszczelki poprawiające dźwiękoszczelność, okno uchylno-rozwierne,

  - Zabudowa kuchenna

Przewiduje się wymianę istniejących mebli w aneksie kuchennym w pomieszczeniu nr 7 – Izba spożywania posiłków.

Nowa zabudowa kuchenna wykonana na wzór istniejącej. Zabudowa powinna składać się z szafek wiszących o długości ok 180 cm i wysokości ok 100 cm głębokość ok 60 cm, szafek stojących długości ok 180 cm, wysokości ok 110 cm, głębokości ok 60 cm. Szafka stojąca wyposażona w zlewozmywak z ociekaczem.

Zabudowa wykonana z płyt meblowych fabrycznie wykończonych.

Dokładne parametry oraz kolor ustalić z Zamawiającym.

  - Wymiana opraw oświetleniowych

Przewiduje się wymianę starych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED natynkowe.

Oprawa rastrowa LED natynkowa o przykładowych parametrach:

stopień ochrony: IP 20,

klasa ochronności : I,

zasilanie: 230V/50Hz,

źródło światła: 4 x LED T8 o długości 590mm,

układ optyczny: raster paraboliczny zamknięty z polerowanej blachy aluminiowej, poprzeczki rastra paraboliczne

kolor oprawy: biały RAL 9003

montaż: natynkowy.

  - Instalacje sanitarne

Instalacja wodociągowa

Obecne rozprowadzenia prowadzone są natynkowo z przewodów stalowych. Instalacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej. W skład instalacji wchodzi zimna woda oraz ciepła woda

Do demontażu przeznacza się wszystkie podejścia pod przybory sanitarne, zawory czerpalne, piony oraz poziomy znajdujące się w obrębie pomieszczenia WC.

Wymianę instalacji wodociągowej wody zimnej ciepłej oraz wykonać po obecnych trasach przewodów. Przewody będą wykonane podtynkowo o średnicach równoważnych do obecnej instalacji. Przewody wody zimnej należy wykonać z rur PP-R PN 20. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PP-R PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Prowadzenie przewodów musi uwzględniać samokompensacje wydłużeń termicznych. Stosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Izolację termiczną rurociągów wody ciepłej, należy wykonać z otulin z pianki PE:

Materiał o parametrze nie gorszym niż 0,035 W/(m*K) przy 40oC.

Izolację termiczną rurociągów wody zimnej wykonać z otulin z pianki PE o gr. 13mm

Izolacje w wykonaniu NRO.

Należy podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne i technologiczne znajdujące się w obrębie pomieszczeń.

Nowe urządzenia sanitarne należy zamontować zgodnie wytycznymi technologii i architektury.

Instalacja kanalizacyjna

Obecna instalacja kanalizacyjna prowadzona jest częściowo natynkowo, podtynkowo oraz pod posadzką. Przewody wykonane są jako żeliwne oraz PCV. Instalacja kanalizacyjna jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.

Do demontażu przeznacza się wszystkie podejścia pod przybory sanitarne i technologiczne, kratki ściekowe, instalację podposadzkową, piony oraz poziomy znajdujące się w obrębie pomieszczenia WC.

Przewiduje się wymianę instalacji kanalizacyjnej po obecnych trasach przewodów. Przewody będą wykonane częściowo podtynkowo częściowo natynkowo o średnicach równoważnych do obecnej instalacji. Przewody podposadzkowe zgodnie z należy wykonać z przewodów PVC-U.

W kabinie prysznicowej należy zamontować odwodnienie liniowe.

Wpust ściekowy z kratką ze stali szlachetnej (nierdzewnej).

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Rury powinny spełniać wymogi norm Unii Europejskiej i posiadać certyfikaty jakości np. ISO 9002, ISO 9001.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Mocowania przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku należy wykonać, jako systemowe zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla zastosowanej technologii przewodów. Przejścia przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako ppoż.

Remont instalacji nie wpływa na zmianę bilansu ścieków całości obiektu.

Należy podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne i technologiczne znajdujące się w obrębie pomieszczeń.

Nowe urządzenia sanitarne należy zamontować zgodnie wytycznymi technologii i architektury.