Załącznik nr 1 do umowy ZDiZ/…./2023

Zakres prac dla zadania pn.: „Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kosakowie, gm. Kosakowo, Pow. Pucki wraz z montażem obudowy i armatury oraz likwidacją studni nr 2”

Inwestycja w ramach zadania: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie studni nr 2A |
| Wiercenie otworu nr 2A -gł. 75m |
| 1. | Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń | 1 szt. |
| 2. | Tymczasowa linia elektryczna – montaż/ demontaż | 20m |
| 3. | Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30m) | 30m |
| 4. | Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 30-50m) | 5m |
| 5. | Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm | 35m |
| 6. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 35-50m) | 15m |
| 7. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100m) | 5m |
| 8. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50-100m) | 15m |
| 9. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100m) | 5m |
| 10. | Zabudowa filtra studziennego | 20m |
| 11. | Wyciąganie rur 457 mm | 16m |
| 12. | Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm | 27m |
| 13. | Montaż pompy głębinowej Wykonawcy | 45m |
| 14. | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100mm – montaż/demontaż | 70m |
| 15. | Chlorowanie otworu | 24h |
| 16. | Pompowanie oczyszczające otworu nr 2A | 72h |
| 17. | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 2A | 48h |
| 18. | Pompowanie pomiarowe otworu nr 2A | 72h |
| 19. | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 2A | 72h |
| 20. | Pompowanie kontrolne otworu nr 2A – określenie współczynnika sprawności | 6h |
| 21. | Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy | 45m |
| 22. | Wyciąganie rur 508 mm z terenu wraz z izolacją | 27m |
| 23. | Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń | 1 szt. |
| Montaż obudowy studni nr 2A |
| 1. | Podłoża betonowe o grubości 40 cm | 1,9 m2 |
| 2. | Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampą świetlną, skrzynką elektryczną (sterowniczą) oraz modułem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o średnicy DN100; wodomierz prosty z nakładką impulsową, zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, przepustnica klapowa, zawór kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy | 1szt. |
| 3. | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku – opaska betonowa | 5m2 |
| 4. | Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 30t na głębokość 15,0 m, rury tłoczne o średnicy 100mm | 1 kpl. |
| 5. | Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 20t, rury tłoczne o średnicy 100mm – dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej ponad 15,0m | 30m |
| 6. | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody | 1 kpl. |
| 7. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | 100m2 |
| 8. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III | 100 m2 |
| Wykonanie studni nr 4 |
| Wiercenie otworu nr 4 - gł. 125 m |
| 1. | Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń | 1 szt. |
| 2. | Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV, (strefa 0-30) | 10m |
| 3. | Kolumnowe zapuszczanie rur 508 mm | 30m |
| 4. | Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 30-50) | 20m |
| 5. | Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm | 50m |
| 6. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50-100) | 20m |
| 7. | Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50-100) | 15m |
| 8. | Kolumnowe zapuszczanie rur 406mm | 85m |
| 9. | Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 50-100 m) | 20m |
| 10. | Wiercenie rurami 406 mm w kat. III (strefa 100-150 m) | 15m |
| 11. | Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 100-150 m) | 5m |
| 12. | Zabudowa filtra studziennego | 20m |
| 13. | Wyciąganie rur 457 mm | 35m |
| 14. | Kolumnowe wyciąganie rur 457 mm | 50m |
| 15. | Wyciąganie rur 508 mm | 20m |
| 16. | Kolumnowe wyciąganie rur 508 mm | 30m |
| 17. | Wyciąganie rur 610 mm z terenu wraz z izolacją | 30m |
| 18. | Montaż pompy głębinowej Wykonawcy | 45m |
| 19. | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm – montaż/demontaż | 70m |
| 20. | Chlorowanie otworu | 24h |
| 21. | Pompowanie oczyszczające otworu nr 4 | 72h |
| 22. | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4 | 48h |
| 23. | Pompowanie pomiarowe otworu nr 4 | 72h |
| 24. | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4 | 72h |
| 25. | Pompowanie kontrolne otworu nr 4 – określenie współczynnika sprawności | 6h |
| 26. | Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy | 45m |
| 27. | Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń | 1 szt. |
| Montaż obudowy studni nr 4 |
| 1. | Podłoża betonowe o grubości 40 cm | 1,9 m2 |
| 2. | Montaż obudowy napowierzchniowej z kompletnym wyposażeniem (ogrzewaniem obudowy, termostatem, lampą świetlną, skrzynką elektryczną (sterowniczą) oraz modułem telemetrycznym, czujnikiem otwarcia obudowy; armatura stalowa nierdzewna o średnicy DN100; wodomierz prosty z nakładką impulsową, zawór zwrotny kolanowy pełnoprzepływowy, przepustnica klapowa, zawór kulowy do dezynfekcji otworu, kurek czerpalny, manometr tarczowy | 1szt. |
| 3. | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku – opaska betonowa | 5m2 |
| 4. | Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 30t na głębokość 15,0 m, rury tłoczne o średnicy 100mm | 1 kpl. |
| 5. | Opuszczenie pompy głębinowej o ciężarze 0, 20t, rury tłoczne o średnicy 100mm – dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej ponad 15,0m | 30m |
| 6. | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody | 1 kpl. |
| 7. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | 100m2 |
| 8. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III | 100 m2 |
| Likwidacja studni nr 2 |
| Likwidacja obudowy studni nr 2 |
| 1. | Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń | 1 szt. |
| 2. | Demontaż armatury wodociągowej DN100 | 4h |
| 3. | Demontaż pompy głębinowej | 45m |
| 4. | Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji zgodnie z projektem robót geologicznych | 4h |
| 5. | Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej (likwidacja opaski betonowej) | 1m3 |
| 6. | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 | 2m3 |
| 7. | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne) – demontaż obudowy podziemnej | 1 kpl. |
| Likwidacja otworu nr 2 – gł. 70m |
| 1. | Zdezynfekowanie piasków i żwirów niegranulowanych | 24h |
| 2. | Likwidacja otworu przez cementowanie w strefie gł.70,0-52,0 m p.p.t | 18m |
| 3. | Wyciąganie rur 356 mm z otworu | 56m |
| 4. | Likwidacja otworu- wypełnienie compaktoniktem/urobkiem spoistym w strefie gł. 52,0-10,0 mp.p.t | 42m |
| 5. | Likwidacja otworu przez cementowanie w strefie gł. 10,0-2,5m p.p.t. | 7,5m |
| 6. | Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem | 3m3 |
| 7. | Wykonanie betonowej płyty informacyjnej | 1 szt. |
| 8. | Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń | 1 szt. |