Zał. nr 5 do umowy…………….

Opis przedmiotu zamówienia 1

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno - naprawcze przesianie piasku na kulochwycie głównym
 i kulochwycie dolnym na strzelnicy K-1123 na terenie Jednostki Wojskowej 1517.

CPV – 37462130 - 4  Nasypy ochronne wyłapujące strzały

CPV – 50000000 - 5  Roboty konserwacyjno naprawcze

- Termin wykonania zamówienia: min 10 dni, max do 20 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Roboty będą prowadzone w zamkniętym terenie  Strzelnicy Garnizonowej  zlokalizowanej przy ul. Naftowej, która jest granicą działki nr  478/5  obręb Gminy Czerwieńsk w Jednostce Wojskowej 1517 Czerwieńsk. W czasie wykonywania prac strzelnica będzie wyłączona z eksploatacji.

- Zakres robót i usług do realizacji:

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

kulochwyt główny:

- zdjęcie warstwy zew. ziemi na gł. ok. 0,40 m;

- przesianie zdjętego materiału przez sito oczka 4x4 mm;

- ułożenie przesianego materiału oraz uzupełnienie ubytku piaskiem o granulacji 
2-5mm;

- drobne naprawy pokrycia dachu kulochwytu głównego,

- wzmocnienie podłoża geokratką.

kulochwyt dolny:

- zdjęcie warstwy zew. ziemi na gł. ok. 0,40 m (tylko z czoła wału);

- przesianie zdjętego materiału przez sito oczka 4x4 mm;

- ułożenie przesianego materiału oraz uzupełnienie ubytku piaskiem o granulacji 2-5mm;

- zdjęcie zużytej geokraty komórkowej;

- wzmocnienie podłoża kulochwytu na całej powierzchni geokratką komórkową.

Po wykonaniu wszystkich prac, uporządkowanie terenu

Zakres prac oraz wymiary uszczegółowiono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- W czasie wykonywania robót obiekt  będzie wyłączony z eksploatacji.

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie musi być firmą zarejestrowaną, zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia według kryteriów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich. Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

- poniedziałek - czwartek w godzinach od 730  do 1500

- piątek w godzinach od 730  do 1230

Na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Dowódcy JW.  czas pracy może być zmieniony.

- Załączniki

1)  Przedmiar robót.

2)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

3)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym