|  | Sprawa Nr 68/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CPV- 33141613-0

PA02-Dzierżawa														Załącznik Nr  2

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Okres dzierżawy /miesiąc/ | Cena jedn. netto /pln/ | Wartość netto /pln/ kolumna | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Zestaw pojemników do pobrania jednostki krwi pełnej (KPK) i przetworzenia jej metodą automatyczną w trakcie jednej procedury, w celu uzyskania składników krwi. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do wirowania i rozdziału krwi pełnej z chłodzeniem, automatycznie kontrolowanego przez urządzenie procesu, bez ingerencji człowieka |  |  |  | zestaw | 4320 |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: Umożliwia otrzymanie 1 jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), 1 jednostki osocza i/lub 1 pojedynczej jednostki koncentratu krwinek płytkowych (KKP). Zestaw musi się składać z następujących elementów: igła dawcy połączona z drenem zabezpieczonym zaciskiem, od którego odchodzą: dren zabezpieczony zaciskiem z pojemnikiem na pierwsza porcję krwi i krew do badań; pojemnik na krew pełną z antykoagulantem; pojemnik na UKKCz zawierający 100 ml. roztworu wzbogacającego np. SAGM połączony z drenem ze zintegrowanym filtrem do usuwania leukocytów oraz pojemnikiem głównym na krew pełną z antykoagulantem; pojemnik na osocze; pojemnik na kożuszek leukocytarno-płytkowy; pojemnik na osocze bogato płytkowe; Zestawy kompatybilne z urządzeniem REVEOS, będącym w posiadaniu WCKiK we Wrocławiu. Na wszystkich pojemnikach muszą, być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta podstawowa powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety ostatecznej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN – 128. Etykiety macierzyste muszą również zawierać: nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), informację o przeznaczeniu pojemnika, numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów. Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu Zestawy muszą posiadać znak CE. Zestawy muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. |
| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Okres dzierżawy /miesiąc/ | Cena jedn. netto /pln/ | Wartość netto /pln/ kolumna | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| II. Zestaw do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych w jednym procesie z puli 4-6 pojedynczych jednostek KKP uzyskanych z krwi pełnej. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do wirowania i rozdziału krwi pełnej z chłodzeniem, automatycznie kontrolowanego przez urządzenie procesu, bez ingerencji człowieka |  |  |  | zestaw | 432 |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: Zestawy jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem do usuwania krwinek białych. Zestawy kompatybilne z urządzeniem REVEOS, będącym w posiadaniu WCKiK we Wrocławiu Każdy zestaw musi mieć zintegrowany pojemnik do sterylnego pobierania próbki do badań. Pojemnik do przechowywania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP musi mieć pojemności 600-1000 ml i musi być wykonany z materiału umożliwiającego przechowywanie UKKP do pięciu dni. W czasie preparatyki struktura pojemnika nie powinna ulegać odkształceniu. Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta podstawowa powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety ostatecznej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. Etykiety macierzyste muszą również zawierać: nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność); informację o przeznaczeniu pojemnika; numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów. Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu. Zestawy muszą posiadać znak CE. Zestawy muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. |
| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Okres dzierżawy /miesiąc/ | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia /pln/ | Wartość netto /pln/ kolumna 6*7*8 | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| III. Dzierżawa wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem |  |  |  | kpl. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie posiada znak CE. Urządzenie jest nie starsze niż wyprodukowane w 2018 roku. Zasilanie prądem przemiennym fazowym o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V lub trójfazowym o napięciu 400 V, i częstotliwości 50 Hz. Wirowanie i rozdział krwi pełnej na składniki musi następować podczas jednego, automatycznie kontrolowanego przez urządzenie procesu, bez ingerencji człowieka. Możliwość uzyskania z krwi pełnej przy użyciu tego samego zestawu KKCz i osocza lub KKCz, osocza oraz pojedynczej jednostki koncentratu krwinek płytkowych (KKP) uzależnione od samodzielnie wybranego przez operatora programu. Rotor lub zespół rotorów, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki zabezpieczony pokrywą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie i dostęp do komory podczas wirowania. Siła wirowania zapewniająca uzyskanie preparatów wynikowych (składników krwi wymienionych w pkt. 5) o parametrach jakości zgodnych z parametrami obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w Polsce, określonych w aktualnie obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” wydawanych na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi. Urządzenie musi być wyposażone w system automatycznego wyważania, bez konieczności manualnego ważenia pojemników przez personel przed rozpoczęciem procesu wirowania. Poziom głośności poniżej 63 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu. Urządzenie wyposażone w automatyczny system zgrzewania pojemników z preparatami wynikowymi (składnikami krwi określonymi w pkt. 5) po zakończeniu procesu. Alarm wadliwej pracy. Posiada system umożliwiający otwarcie podczas braku zasilania. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny lub zewnętrzny system chłodzenia. Czytnik kodów kreskowych ze standardem ISBT 128 umożliwiający wprowadzenie do systemu identyfikatora operatora, nr donacji, nr pojemnika z krwią. Maksymalny ciężar urządzenia 400 kg. Urządzenie musi posiadać kółka umożliwiające przemieszczanie i zabezpieczenie kółek umożliwiające stabilność podczas pracy. Urządzenie wyposażone w system i oprogramowanie umożliwiające transfer danych do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi produkcji ASSECO POLAND S.A. W przypadku zmiany posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego w okresie dzierżawy Wykonawca zapewni możliwość transmisji danych zgodnie z wymaganiami nowego systemu. Urządzenie musi zapewniać rejestracje i archiwizowanie danych procesu, tworzenie raportów z uwzględnieniem daty, godziny oraz kodu operatora. Czynnik chłodniczy wolny od CFC/HCFC. Panel kontrolny łatwy w obsłudze i dostępie, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania Ponadto wyposażenie obejmuje: Oprogramowanie do obsługi wirówki w języku polskim, Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzeń w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta oraz walidację instalacyjną, a w przypadku awarii wymagającej serwisowania poza miejscem zamawiającego zapewni na własny koszt sprawne urządzenie zastępcze na okres naprawy. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca zapewnia, że czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekroczy 48 h w dni robocze od momentu wezwania. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania. Czas naprawy na terenie polski – 7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |
| Wartość ogółem I+II+III: |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ……….miesięcy |

Wymagane w ofercie dokumenty dla zestawów opisanych w pkt I i II:

- Próbka oferowanego produktu,

- Deklaracja zgodności,  dokument CE,

- Zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wymagane w ofercie dokumenty dla urządzenia:

- Instrukcja w języku polskim,

- Deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE lub dokument równoważny,

- Specyfikacja techniczna producenta urządzenia

- Zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK we Wrocławiu.

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)

UWAGA!

PRÓBKĘ OFEROWANEGO PRODUKTU NALEŻYY PRZESŁAĆ NA ADRES TERENOWEJ STACJI WCKIK WE WROCŁAWIU:

# Terenowa Stacja Wrocław

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5