Sorter bilonu powinien spełniać następujące wymagania:

- Sortować, liczyć i sumować przeliczane wartości pieniężne z podaniem pełnej specyfikacji nominałowej;

- Odliczać zadaną ilość monet lub odliczać zdefiniowaną ich wartość;

- Wykrywać monety fałszywe, uszkodzone oraz bilon innych walut odrzucając je do kasetki na zrzuty;

- Posiadać pojemnik/kasetkę na odrzucony bilon;

- Umożliwiać  sortowanie 9 różnych nominałów monet;

- Przeliczać monety z prędkością liczenia – min. 600 monet/minutę;

- Posiadać zasobnik podawczy o pojemności:  600 – 3000 monet;

- Posiadać zasobniki odbiorcze o pojemności: 300-2500 monet;

- Odliczać w zakresie: 1 do 9999;

- Posiadać menu w języku polskim;

- Posiadać wyświetlacz 8 cyfrowy LCD;

- Posiadać wbudowaną drukarkę lub  zostać dostarczony wraz z kompatybilną z sorterem osobną drukarką;

- Posiać możliwość zmiany waluty w jakiej prowadzone są wartości pieniężne np. z PLN na EURO;

- Być objęty gwarancją na min. 12 m-ce, w ramach której oprócz napraw urządzenia będą możliwe realizowane raz na ok. 5 miesięcy (tj. dwukrotnie w trakcie trwania gwarancji) nieodpłatne serwisowe przeglądy konserwacyjne świadczone w siedzibie ZTM w Lublinie;

Dodatkowe wymagania:

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązuje się do:

- Dostawy sortera do bilonu do siedziby Zamawiającego (ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin);

- Zainstalowanie, uruchomienie i skalibrowanie sortera do bilonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów prawidłowości pracy urządzenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag.

- Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzenia (do 5 osób).