I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Lokalizacja i program inwestycji

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Cel i zakres opracowania

1.4 Inwestor

2. Zakres inwestycji

3. Określenie granic terenu inwestycji

4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

4.1 Zagospodarowanie istniejącego terenu

4.2 Charakterystyka zieleni istniejącej

4.3 Zagospodarowanie terenu przyległego

4.4 Warunki gruntowo–wodne, kategoria geotechniczna

5. Elementy projektowane

5.1 Rozwiązania sytuacyjne

5.2 Odwodnienie

5.3 Organizacja ruchu

6. Technologia robót nawierzchniowych

6.1 Grupa nośności podłoża

6.2 Droga wewnętrzna, pożarowa

6.3 Stanowiska postojowe

6.4 Chodniki o wzmocnionej podbudowie

6.5 Chodniki

7. Krawężniki, obrzeża

8. Technologia robót ziemnych

9. Rozbiórki

10. Urządzenia obce

11. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu

12. Informacje uzupełniające

13. Wpływ eksploatacji górniczej

14. Obszar oddziaływania obiektu

15. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

16. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do terenów wzdłuż trasy, rozwiązania w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa.

17. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

18. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DR-1. Projekt zagospodarowania terenu – roboty drogowe w skali 1:500

DR-3. Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/10

DR-4. Przekroje podłużne (ark. 4.1-4.2) w skali 1:100/1000 i 1:100/500

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych, w tym: budowy dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, stanowisk postojowych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynków Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa utwardzeń wokół przebudowywanego budynku Liceum Ogólnokształcącego..

W skład niniejszej części zadania inwestycyjnego wchodzi:

- budowa drogi wewnętrznej (stanowiącą drogę pożarową) od przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej nr 000051W – ul. Kościuszki do projektowanego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 310862W  – ul. M. Zimińskiej Sygietyńskiej,

- budowa ciągów pieszych,

- budowa stanowisk postojowych,

- rozbiórka istniejących utwardzeń.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pruszków, w województwie mazowiecki, w powiecie pruszkowskim, na działkach nr 90/1 i 90/2, obręb 21.

1.2 Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych,

- mapa do celów projektowych [1],

- Geotechniczne warunki posadowienia, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny dla rozbudowy i przebudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na dz. nr 90/1 i 90/2 przy ul. Kościuszki 38 w Pruszkowie [2],

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124) [3]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) [4],

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5],

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [6],

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych [7],

- Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich [8],

- Katalog nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 [9],

- pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej inwestycji jest skomunikowanie terenu należącego do Inwestora z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych inwestycji.

Zakładanym efektem inwestycji jest:

- skomunikowanie terenu należącego do Inwestora poprzez budowę drogi w wewnętrznej, ciągów pieszych, stanowisk postojowych.

1.4. Inwestor

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:.

Powiat Pruszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

2. ZAKRES INWESTYCJI

Roboty drogowe w ramach niniejszej części inwestycji obejmują:

- organizację ruchu na czas budowy,

- obsługę geodezyjną przez cały okres trwania robót,

- zdjęcie warstwy humusu, spryzmowanie humusu w granicach robót, odwóz nadmiaru humusu,

- roboty ziemne,

- rozbiórkę istniejących utwardzeń,

- budowę drogi wewnętrznej,

- budowę stanowisk postojowych,

- budowę ciągów pieszych,

- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

3. OKREŚLENIE GRANIC TERENU INWESTYCJI

Przebudowywane utwardzenia zlokalizowane będą na działkach 90/1 i 90/2, obręb 21.

4. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 Zagospodarowanie istniejącego terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pruszków, w województwie mazowiecki, w powiecie pruszkowskim.

Powierzchnia terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest zróżnicowana wysokościowo - teren płaski.

W stanie istniejącym teren jest częściowo utwardzony kostką brukową i pływami ażurowymi betonowymi. Całość utwardzeń stanowi drogę wewnętrzną/dojazdową na tyły istniejącego budynku.

4.2 Charakterystyka zieleni istniejącej

Na terenie objętym inwestycją występują drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki przedstawiono w odpowiednim projekcie branżowym.

4.3 Zagospodarowanie terenu przyległego

Terenem przyległym do inwestycji od strony północnej i południowej są odpowiednio pasy drogowe  ulicy Kościuszki i ul. M. Zimińskiej Sygietyńskiej, oraz od strony wschodniej i zachodniej działki budowlane odpowiednio zabudową wielorodzinną i usługową i zabudową jedno i wielorodzinną.

4.4 Warunki gruntowo–wodne, kategoria geotechniczna

W obrębie inwestycji występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości 1.0m, poniżej występują grunty spoiste w postaci piasku gliniastego, posadowiony na warstwie piasków średnich.

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości ok. 3.2 m ppt.

Wykonana dokumentacja geotechniczna oraz charakter projektowanego obiektu (dot. projektowanych utwardzeń) pozwalają zaliczyć go do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych. Opis warunków gruntowo-wodnych zawiera opracowanie [2] stanowiące oddzielne opracowanie branżowe.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1 Rozwiązania sytuacyjne

Z uwagi na przebudowę budynku szkoły zaprojektowano nowy odcinek drogi pożarowej długości ~268m, od przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej nr 000051W – ul. Kościuszki do projektowanego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 310862W  – ul. M. Zimińskiej Sygietyńskiej.

Droga pożarowa zaprojektowano wzdłuż dłuższego boku budynku (elewacja wschodnia) i oddalono od ściany budynku o 0.0-5.0m (ściana oddzielenia pożarowego). Wjazd na drogę pożarową poprzez przebudowywany zjazd z ul. Kościuszki i projektowany wjazd na dziedziniec. Zaprojektowano przejazd o szerokości 4.0m, i wysokości (skrajni) 4.5m, natomiast wyjazd poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej nr 310862W  – ul. M. Zimińskiej Sygietyńskiej.

Konstrukcję drogi dostosowano do przejazdu pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię co najmniej 100kN.

Szerokość utwardzeń stanowiących drogę pożarową wynosi 4.0-5.0m, natomiast minimalne promienie zewnętrzne 11.0m.

Dodatkowo w obrębie projektowanego budynku projektuje się ciągi piesze o łącznej powierzchni zabudowy ~804m2. Ciągi zaprojektowano szerokości 1.4-8.7m i pochyleniu 0.5-2% w kierunku projektowanej drogi wewnętrznej/pożarowej i przyległej zieleni.

Ponadto projektuje się wydzielone stanowiska postojowe. Zaprojektowano łącznie 18 stanowisk postojowych, w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska zaprojektowano szerokości 2.5m (3.6m w przypadku stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych) i długości 5.0m, dla stanowisk prostopadłych do krawędzi drogi, oraz szerokości 2.5m i długości 6.0m dla stanowisk równoległych do krawędzi drogi.

5.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z drogi wewnętrznej do projektowanych wpustów włączonych projektowanej kanalizacji deszczowej, ze zjazdów w granicach pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku nawierzchni drogi.

Dodatkowo przed wejściem do budynku szkoły projektuje się odwodnienie liniowe. Należy zastosować odwodnienie liniowe ze spadkiem wewnętrznym 0.5%, o szerokości czynnej przekroju min. 16cm i wysokości czynnej min. 6 cm, z rusztem żeliwnym, odwodnienie przeznaczone do obciążen klasy B125.

Projekt architektoniczno-budowlany odwodnienia stanowi integralną część projektu budowlanego.

5.3 Organizacja ruchu

Miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych należy oznakować znakami pionowymi D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, tabliczką T-29 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Linie segregacyjne należy wydzielić kostką brukową betonową odmiennego koloru niż nawierzchnia zatoki.

Na początku i końcu projektowanej drogi dojazdowej należy ustawić tablicę „droga pożarowa  - zakaz postoju” z tabliczką „Nie dotyczy wydzielonych miejsc postojowych”.

6. TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

6.1 Grupa nośności podłoża

Przed wbudowaniem konstrukcji należy przeprowadzić następujące zabiegi:

- usunąć wierzchnią warstwę gleby, nasypów niekontrolowanych, utwardzeń do poziomu gruntów rodzimych,

- dogęścić podłoże do wartości zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”, tj.:

| Strefa nasypu poniżej platformy roboczej | Minimalna wartość Is dla: |
| --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 |
| Niżej leżące warstwy do głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2 m, | 0,97 |
| Warstwa od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m, | 0,95 |

- uzupełnić przestrzeń do poziomu spodu warstwy konstrukcji ulepszającej gruntem nasypowym o parametrach zgodnych z wymaganiami PN-S-02205 „Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu i dogęścić podłoże do wartości zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 „Roboty ziemne” j/w.

Założono, że tak przygotowane podłoże będzie spełniało następujące wymagania:

- nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 25 MPa dla G4

- zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia.

Dopuszcza się stosowanie zarówno płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a otrzymanymi z badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

W przypadku występowania lokalnych przewarstwień gruntów organicznych należy przewidzieć ich wymianę.

W celu osiągnięcia wymaganej nośności E2 ≥ 25 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni, zaprojektowano doprowadzenie podłoża do G1 poprzez wykonanie następującej konstrukcji:

- dla G4 – warstwa wzmacniająca podłoże gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1).

6.2 Droga wewnętrzna

Zgodnie z zaleceniami [3] i [8] przyjęto następującą konstrukcję drogi pożarowej:

- ulepszone podłoże - warstwa wzmacniająca podłoże gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla kostki wg PN-EN 1338).

6.3 Stanowiska postojowe

- ulepszone podłoże - warstwa wzmacniająca podłoże gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla kostki wg PN-EN 1338).

6.4 Chodniki o wzmocnionej konstrukcji

- ulepszone podłoże - warstwa wzmacniająca podłoże gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla kostki wg PN-EN 1338).

6.5 Chodniki

Zgodnie z zaleceniami [3] przyjęto następującą konstrukcję chodników:

- warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

7. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

Obramowanie:

- nawierzchni drogi pożarowej krawężnikiem betonowym 15x30 typ uliczny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- nawierzchni stanowisk postojowych  krawężnikiem betonowym 15x30 typ uliczny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz od strony drogi opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- chodnika obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH

Z uwagi na zakres robót polegających w większości na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję nawierzchni drogi, stanowisk postojowych i chodników przyjęto wywóz gruntów z wykopu na odkład. Ewentualne nasypy należy wykonać z gruntu spełniającego wymagania PN-S-02205 „Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu.

9. ROZBIÓRKI

W miejscu projektowanych utwardzeń przewiduje się rozbiórkę istniejących utwardzeń z kostki brukowej i płyt betonowych ażurowych.

10. URZĄDZENIA OBCE

W związku z projektowanymi utwardzeniami oraz projektowanym budynkiem szkoły występują kolizje z infrastrukturą techniczną. Zakres przebudowy pokazano w odpowiednich projektach branżowych.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- droga wewnętrzna, pożarowa: 		1143 m2

- stanowiska postojowe:		243 m2

- ciągi piesze	804 m2

- powierzchnia zieleni		1855 m2

12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Teren na którym jest projektowana przebudowa i budowa zjazdów położony jest poza  obszarem ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego zaistnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, postępowanie wykonawcy robót winno być zgodne z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie się w Specyfikacji Techniczne wykonania robót, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

13. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

nie dotyczy

14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, tj. działkach 90/1 i 90/2, obręb 21.

15. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Spełnienie tego warunku polegać będzie na usunięciu przeszkód przy przemieszczaniu się pieszych i niepełnosprawnych, które stanowią krawężniki uliczne oraz nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochyleń poprzecznych i podłużnych na chodnikach, zapewnieniu odpowiedniej ilości stanowisk postojowych.

Usunięcie tych barier w rozwiązaniach technicznych polega na zastosowaniu obniżonego krawężnika na dojściach oraz prawidłowego zaprojektowania ukształtowania wysokościowego dróg i chodników.

16. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE NAWIĄZUJĄCE DO TERENÓW WZDŁUŻ TRASY, ROZWIĄZANIA W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Na długości projektowanych elementów brak miejsc o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu oraz istotnych ze względów bezpieczeństwa.

17. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Inwestycja projektowana jest zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi, formalno-prawnymi oraz wyposażona będzie we wszystkie urządzenia zapewniające jej bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie.

Urządzenia bezpośrednio związane z drogą i służące jej prawidłowemu i bezpiecznemu użytkowaniu to:

- obniżone krawężniki w miejscach teoretycznych ciągów pieszych,

- oznakowanie.

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO POD WZGLĘDEM:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

brak zapotrzebowania na wodę, brak ścieków, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej,

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

w obiektach nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych, które byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

- funkcjonowanie obiektów spowoduje niewielki przyrost ilości odpadów,

- odpady te będą sukcesywnie wywożone na wysypisko śmieci,

- pewna ilość odpadów stałych powstanie na etapie realizacji robót budowlanych

- odpady te zostaną usunięte i wywiezione i zutylizowane w trakcie robót budowlanych

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

- w obiektach będących przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje się funkcjonowania

źródeł hałasu, wibracji oraz emitujących promieniowanie jonizujące i zakłócenia

elektromagnetyczne.

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- przedmiotowa inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na funkcjonowanie znajdujących