ZMIANA - Opis przedmiotu zamówienia – część 2 zamówienia

Załącznik nr 1B do SWZ, numer sprawy PU-2380-113-013-111/2021/MR

DOSTAWA LORNETKI TERMOWIZYJNEJ – minimalne wymagania techniczne i jakościowe

| 1 | Minimalne powiększenie: | 2,5 x |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kątowe pole widzenia: | 7,5x5,6 ° |
| 3 | Temperatura pracy: | -40/+50 °C |
| 4 | Regulacja dioptrii: | od +5/-5 |
| 5 | Wyświetlacz: | typu LED |
| 6 | Wbudowany dalmierz | wbudowany dalmierz |
| 7 | Typ sensora: | mikrobolometr niechłodzony |
| 8 | Rozdzielczość sensora (W x H): | m.in 384 x 288 pikseli |
| 9 | Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
| 10 | Zakres spektralny: | 8-14 mikronów |
| 11 | Czułość termiczna: | do 70 mK |
| 12 | Rozdzielczość wyświetlacza: | m.in 800 x 600 pikseli |
| 13 | Kolorystyka obrazu: | Możliwość zmiany kolorów (czarny ciepły / biały ciepły / kolory do wyboru) |
| 14 | Parametry obiektywu: | 50 mm F/w przedziale od 1,0 do 1,2 |
| 15 | pamięć wewnętrzna | m.in 8GB |
| 16 | Zoom cyfrowy: | m.in 2x, 4x |
| 17 | Minimalna odległość ostrego widzenia: | 5 m |
| 18 | Parametry zasilania: | baterie 2 x CR123A (6V) lub zewnętrzny akumulator |
| 19 | Czas działania: | m.in 4 h |
| 20 | Zasięg widoczności | 1500 - 1800 m |
| 21 | Rozmiar piksela | 17 µm |
| 22 | Klasyfikacja ochronna | IPX7 |
| 23 | Język menu | polski |

W zestawie powinna znajdować instrukcja w języku polskim