# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| I. | Fotel zabiegowy przeznaczony do przeprowadzania zabiegów chemioterapii, wyposażony w podgłówek, podnóżek oraz regulowane podłokietniki - 6 szt., fabrycznie nowy, rok prod. 2019 lub 2020 |
| --- | --- |
|  | Trzysegmentowe, regulowane leże, pozwalające na uzyskanie pozycji od leżącej do siedzącej |
|  | Fotel na kółkach jezdnych z minimum jednym hamulcem |
|  | Wyposażony w wieszak na papier umiejscowiony za oparciem pleców |
|  | Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym |
|  | Leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (możliwość wyboru koloru obicia) |
|  | Regulacja oparcia pleców, siedziska, części nożnej oraz podnóżka za pomocą sprężyn gazowych |
|  | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą pilota ręcznego |
|  | Wymiary techniczne fotela: szerokość: 700 mm (±30 mm), długość: 2050 mm (±50 mm) |
|  | Wysokość siedziska regulowana w zakresie od nie więcej niż 700 mm przy maksymalnym opuszczeniu do nie mniej niż 850 mm przy maksymalnym podniesieniu |
|  | Waga maksymalna 110 kg |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 150kg |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0° do nie mniej niż 12°; kąt przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do nie mniej niż 12° |
|  | Regulacja kąta oparcia w zakresie od 0° do nie mniej niż 75°; |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżka; regulacja kąta podłokietników; regulacja kąta podparcia stóp |
| II. | Warunki dostawy, serwisu i gwarancji |
|  | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Strony z odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia sporządzą protokół odbioru potwierdzający poprawność działania. Protokół odbioru wymieniony przygotowuje Wykonawca |
|  | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia min. 3 osób z personelu w siedzibie Zamawiającego. Z zakresu szkolenia Wykonawca sporządzi protokół będący podstawą odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. |
|  | Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: certyfikat CE albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta, wpis bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, kartę gwarancyjną, paszport techniczny, instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych - wszystkie w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej. |
|  | Wykonawca udziela na przedmiot umowy min. 24 miesięcy gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia/zestawu. Wszelkie czynności gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wykonanie napraw lub usunięcia usterek poza siedzibą Zamawiającego pod warunkiem odbioru i ponownego dostarczenia urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność oraz dostarczenie na czas ten czas urządzenia zastępczego |
|  | Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji: min. raz na 12 miesięcy lub częściej , jeśli tak stanowią zalecenia producenta; zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny obejmuje dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne, eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. Zamawiający ODSTĄPI od wymogu przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów okresowych w sytuacji, gdy Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy oświadczenie producenta potwierdzające, że przedmiot zamówienia nie wymaga okresowych przeglądów technicznych. |