OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli liczona łącznie ze stopkami.

- W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.

- Wszystkie meble winny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- naniesiony czcionką o wysokości 15 mm symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP1-17-21/

- nazwę asortymentu

- nr zawartej umowy oraz nr pozycji z formularza cenowego.

- kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

Lokalizacja naklejki: szafy, regały na prawym boku po prawej górnej stronie.

Przykładowy wzór naklejki.

Opis nr 1:

Wieszak do ubrań stojący – metalowy. Sztyca wykonana z jednego kawałka rury stalowej, nogi i haczyki na ubrania trwale łączone (spawane) do sztycy ( 4 nogi i 4 wieszaki na ubrania i nakrycia głowy. Ułożenie nóg zapewniające stabilność (wykonanie i układ jak na zdjęciu). Końcówki wieszaka oraz stopy zabezpieczone nakładkami plastikowymi. Wysokość wieszaka 1820 – 1950 mm. Wieszak malowany proszkowo w kolorze szarym RAL7035. Wg wzoru.

Opis nr 2:

Szafa kartotekowa metalowa WP1-50.

- Wymiary szafy: 415x580x1285 mm.

- Szafa posiadająca 4 szuflady do teczek i zawieszek formatu A4.

- Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

- Szafa wyposażona w mechanizm blokujący wysuw jednocześnie więcej niż jednej szuflady (blokada wysuwu pozostałych szuflad).

- Szuflady z miejscami na etykiety.

- Elementy szafy wykonane z blachy stalowej grubości 0.8-1 mm.

- Zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym z 2 kluczykami w komplecie.

- Szafa malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

- Szafa według poniższego wzoru.

Opis nr 3:

Szafka depozytowa na telefony komórkowe WP1-65.

Szafka  wisząca do przechowywania telefonów komórkowych - 20 skrytek w układzie 5x4, płaszcz korpusu i drzwi wykonane z blachy grubości 1 mm. Szafka malowana metodą proszkową, kolor szary RAL 7035,  skrytki wyposażone w zamki cylindryczne z kompletem kluczy (min. 2 szt.). Szafka dostosowana do montażu do ściany. Wymiary zewnętrzne szafki 670x200x538 mm, wymiar skrytki 130x165 x125 mm. Szafka musi posiadać numerację skrytek. Wg wzoru.

Opis nr 4:

Regał magazynowy, metalowy o wymiarach: 1000x600x2000 mm.

Regał złożony z:

- Czterech nóg z profilu perforowanego o przekroju 75x35x2,5mm z możliwością regulacji wysokości półki co min. 60 mm. wytrzymałych na obciążenie całego regału min. 750 kg. Nogi zakończone przyspawanymi podstawkami (stopkami), umożliwiającymi łączenie regałów w rzędy.

- Pięciu spawanych ramek pod półki  wykonanych z profili stalowych o grubości min. 2,5 mm (spaw na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego). Wytrzymałość na obciążenie jednej półki min. 150 kg.

- Pięciu półek wykonanych z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze dąb sonoma R3181 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie każdej półki oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej tj. dąb sonoma.

- Kompletu śrub, nakrętek i podkładek do skręcenia regału do użytku (mocowanie każdej półki za pomocą 8 śrub).

Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony.

Dla regału wytwórca powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy,

- nazwę i oznaczenie regału (ewentualnie numer fabryczny i rok produkcji),

- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,

- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.

Opis nr 5:

Stojak na broń metalowy dwupoziomowy WP2-31

- Stojak do składowania broni o wym.: wys. 2500 szer. 1020 gł. 600 mm.

- Stojak dwupoziomowy, każdy z poziomów na 10 szt. broni, 10 haczyków na troki bagnetów oraz miejscem na 10 łopatek piechoty (saperek) i półką na oporządzenie.

- Góra stojaka zakończona półką.

- Stojak wykonany z kształtowników zamkniętych stalowych o przekroju 40x20x2 mm oraz 20x20x2 mm i blachy stalowej gr. 1,5 mm.

- Nogi stojaka wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego 40x20x2 mm o długości 2500 mm, posiadającego otwory do regulacji położenia półek w pionie co 50 mm, zakończone od dołu regulatorem wysokości (zakres regulacji do 40 mm) od góry zakończone zaślepką z tworzywa PCV.

- Wszystkie zakończenia profili stalowych należy wyposażyć w zaślepki z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

- Do skręcania stojaka służą śruby M8x50 mm o wytrzymałości 8.8 i nakrętki kołpakowe M8.

- Półki wykonane z płyty OSB o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, osadzone na stelażu metalowym wykonanym z kształtownika zamkniętego stalowego 20x20x2 mm.

- Konstrukcje metalowe pomalowane metodą proszkową na kolor jasnoszary półmat (RAL 7035).

- Podpory pod broń wykonane z drewna bukowego o gr. 30 mm i oklejone filcem gr. 3 mm na całej powierzchni.

- Elementy drewniane regału zabezpieczone lakierem bezbarwnym (min. 2 warstwy).

- Półki pod podpory dolne broni oblistwować dookoła płytą OSB gr. 18 mm o wys. 40 mm.

- Półki na oporządzenie oblistwować z trzech stron płytą OSB gr. 18 mm o wys. 80 mm, a z przodu o wys. 40 mm.

- W celu usztywnienia całego stojaka należy zastosować wzmocnienia boczne wykonane z blachy stalowej gr. 2 mm natomiast usztywnienie tylne należy wykonać z kształtownika stalowego 20x20x2 mm wypełnionego płytą OSB gr.18 mm.

- Każdy stojak musi posiadać z prawej strony w górnym rogu trwałe (farbą) oznakowanie wojskowe WP2-31-21/__ w postaci stempla o wysokości liter 15 – 20 mm i szerokości 5 – 10 mm w kolorze czarnym.

Stojaki na broń muszą zostać dostarczone zmontowane – nie ma możliwości montażu na miejscu.

Wykaz elementów składowych regału:

- noga - kształtownik zamknięty stalowy 40x20x2 mm o dł. 2500 mm z regulatorem wysokości - 4 szt.

- półka na oporządzenie wykonana z płyty OSB gr. 18 o wym. szer. 980 mm gł. 600 mm na stelażu metalowym z kształtownika stalowego 20x20x2 mm i podziałem na 10 pól - 2 szt.

- półka podpory dolnej broni z płyty OSB gr. 18, wymiary 980x600 mm osadzona na stelażu metalowym z kształtownika stalowego 20x20x2 mm - 2 szt.

- poprzeczka boczna o wymiarach dł. 600 mm z profilu stalowego 20x20x2 mm z poziomą regulacją co 50 mm - 8 szt.

- poprzeczka wzdłużna z kształtownika stalowego 20x20x2 mm do mocowania drzewców dł. 980 mm - 6 szt.

- drzewiec podpory dolnej broni dł. 960 mm - 2 szt.

- drzewiec podpory górnej broni dł. 960 mm - 2 szt.

- drzewiec podpory saperki dł. 960 mm (każdy na 10 łopatek piechoty - saperek) – 2 szt.

- haczyk - pręt do zawieszenia troku bagnetu mocowany w górnym drzewcu 2 x 10 szt.

- półka wieńcząca wykonana z płyty OSB gr. 18 mm i osadzona na stelażu metalowym z kształtownika 20x20x2 mm z oblistwowaniem dookoła o wys. 100 mm - 1 szt.

- blacha stalowa wzmacniająca boki o wymiarach 150x595 mm - 4 szt.

- ramka wzmacniająca tylna o wymiarach szer. 980 wys. 350 mm wypełniona płytą OSB gr. 18 mm wykonana na stelażu metalowym z kształtownika zamkniętego stalowego 20x20x2 mm - 2 szt. 34

Wzór stojaka na broń:

Opis nr 6:

Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy o wymiarach: 180x70x170 cm – WP2-35

Wyposażony w 11 potrójnych stalowych wieszaków na ubrania z każdej strony w kolorze aluminium; Stelaż wieszaka wykonany z profili o przekroju kwadratowym lub rur stalowych  z regulacją wysokości. Konstrukcja wieszaka malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL7035. Podstawa wieszaka wyposażona w 4 kółka ułatwiające przestawianie (dwa z hamulcem). Wg wzoru.

Opis nr 7:

Szafa metalowa na odzież o wymiarach 1000x600x2225 mm – WP2-40.

Szafa dwudrzwiowa z wysuwaną szufladą, wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm do 1,5 mm w zależności od poszczególnych elementów konstrukcji.

- Wymiary zewnętrzne szafy 2225 x 1000 x 600 mm (wys. x szer. x gł.). Schematy poglądowe z poszczególnymi wymiarami zostały przedstawione na rys. 1 do 22.

- Szafa składa się z części zasadniczej (odzieżowej) zamykanej dwuskrzydłowymi symetrycznymi drzwiami zamykanymi zamkiem szyfrowym (10000 kombinacji), w której znajduje się:

- stała półka ze skarbczykiem zamykanym zamkiem szyfrowym

- trzy ruchome półki z możliwością regulacji wysokości;

- drążek metalowy chromowany z przesuwnymi haczykami z możliwością mocowania na trzech wysokościach.

- W dolnej części szafy znajduje się wysuwana szuflada z drzwiami otwieranymi 
do góry w kierunku części zasadniczej zamykana zamkiem szyfrowym, w której znajdują się:

- komora przedzielona wewnątrz pionową przegrodą na dwie symetryczne części;

- w prawej komorze 1 półka regulowana (3 położenia);

- siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się.

- Wysuwana szuflada pełni funkcję podestu-ławki umożliwiając dostęp do przedmiotów przechowywanych na szafie oraz w górnej części szafy.

- Szafa wykonana z blachy stalowej wzmocnionej giętymi profilami o przekroju prostokątnym 40 x 20 mm zapewniającymi sztywność i wytrzymałość konstrukcji 
(rys. 4 szczegół A).

- Korpus szafy, ściana górna korpusu, ściana dolna części odzieżowej, ściana dolna korpusu (cokół) wykonane z blachy o grubości 1mm w postaci elementów giętych zapewniających ich sztywność i wytrzymałość. Ściana dolna korpusu (cokół) wzmocniona profilami C o przekroju 20 x 60 mm z blachy o grubości 1,2 mm.

- Elementy z blachy powinny dolegać. Łączone za pomocą zgrzewania, natomiast elementy wzmacniające szufladę od spodu za pomocą spawania punktowego.

- Na górze szafy reling 10 x 20 mm długości 600 mm umieszczony symetrycznie  200 mm od krawędzi przedniej szafy (rys. 6 szczegół C).

- Drzwi szafy profilowane wykonane z blachy o grubości 1 mm w postaci giętej 
z jednego arkusza nadając im profil na całym obwodzie zapewniający sztywność 
i wytrzymałość. Drzwi profilowane dodatkowo wzmocnione profilem giętym 
o przekroju 40 x 60 mm z blachy o grubości 0,8 mm nadającym dodatkową sztywność w części przyzawiasowej. Drzwi prawe wzmocnione dodatkowo giętą osłoną zamka i mechanizmu ryglującego na całej swojej wysokości. Drzwi osadzone w korpusie szafy na zawiasach wewnętrznych. Na każdych drzwiach od góry i dołu wykonane otwory wentylacyjne. Od wewnątrz na lewych drzwiach części odzieżowej umieszczone lusterko formatu A4. Na zewnątrz prawych drzwi szyld do umieszczenia wywieszki formatu A6. Drzwi zamykane zamkiem szyfrowym mechanicznym o 10000 kombinacji (bez konieczności używania klucza) z mechanizmem ryglującym blokującym w trzech punktach (rys. 12 szczegół I, rys. 13 szczegół J).

- Szuflada osadzona na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie podparta 
od przodu i od tyłu kółkami zamykana zamkiem szyfrowym. Ściana czołowa szuflady, ściana tylna, drzwi szuflady wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, ściany boczne szuflady i dno wykonane z blachy o grubości 1 mm. Szuflada wykonana w postaci giętych elementów o profilu C zapewniających sztywność i wytrzymałość. Ściana czołowa szuflady gięta z blachy w profil nadający sztywność i jednocześnie będący uchwytem szuflady. Dno szuflady wzmocnione dwoma giętymi profilami o przekroju 20 x 60 mm oraz jednym profilem 20 x 200 mm (rys. 14 szczegół K, rys. 21) z blachy o grubości 1,5 mm, wnętrze wzmocnione pionowo ustawionymi giętymi profilami o przekroju 20 x 20 mm z blachy o grubości 1,5 mm. Drzwi szuflady wzmocnione profilem o przekroju 20 x 200 mm z blachy o grubości 1,5 mm osadzone za pomocą zawiasu taśmowego na całej szerokości będące jednocześnie ławką-podestem. Do drzwi szuflady zamontowane siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem. Szuflada przedzielona wewnątrz pionową przegrodą na dwie części (komory). Otwory wentylacyjne od czoła szuflady w każdej z komór. W prawej komorze na 1 głębokości półka regulowana (3 położenia, rys. 8 szczegół E).

- Wewnątrz szuflady w dnie od czoła szuflady dwa rzędy otworów służących 
do usuwania piachu w pozycji otwartej (rys. 9 szczegół F).

- Szuflada będąca jednocześnie ławką-podestem wytrzymała na obciążenie 
co najmniej 1 osoby dorosłej (130 kg) wyłożona matą antypoślizgową.

- Szuflada zamykana zamkiem szyfrowym mechanicznym o 1000 kombinacji 
(bez konieczności używania klucza). Szuflada zabezpieczana przed wsuwaniem podczas korzystania z niej jako podestu (rys. 7 szczegół D).

- Część zasadnicza (odzieżowa) wewnątrz wyposażona w:

a) od góry w półkę stałą wykonaną z blachy o grubości 1mm wzmocnionej profilem 
o przekroju 20 x 200 mm (rys. 10 szczegół G);

b) skarbczyk na drobne przedmioty zamykany zamkiem szyfrowym wykonany z profili giętych z blachy o grubości 1mm, o szerokości 500 mm na pełną wysokość pomiędzy półką stałą, a ścianą górną (250 mm), w świetle otworu drzwiowego wysokość 190 mm i szerokość 350 mm; drzwiczki skarbczyka osadzone na zawiasach wewnętrznych;

c) drążek metalowy chromowany o średnicy 25 mm z 10 przesuwnymi haczykami 
z możliwością mocowania drążka na trzech wysokościach:

- pod półką stałą na wysokości ok. 1450 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1250 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1050 mm od ściany dolnej części odzieżowej;

d)   trzy ruchome półki z możliwością regulacji, co 25 mm wykonane w postaci giętego    profilu (przegięcie 25 mm) z blachy o grubości 0,8mm wzmocnione profilem o przekroju              20 x 100 mm (rys. 11 szczegół H);

e)	 wewnątrz szafy profile wzmacniające zakończone 50 mm nad dolną półką 
 (rys. 5 szczegół B).

15. Od spodu szafę wyposażyć w ślizgacze meblowe.

Pozostałe wymagania:

- szafa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze szarym (odcień do uzgodnienia);

- każda szafa wyposażona w dwa uchwyty i kołki o średnicy 8 mm umożliwiające mocowanie szafy do ściany;

- szafa nie może posiadać ostrych krawędzi, zadziorów;

- wszystkie elementy ruchome muszą się otwierać i przesuwać płynnie;

- szafa oznaczona z boku z prawej strony od góry przy ścianie czcionką 
o wysokości 15 mm WP2-40-21/ oraz wewnątrz szafy pod stałą półką z prawej strony;

- każdy wyrób oznaczyć na tylnej ścianie od góry z prawej strony nazwą producenta i wyrobu wraz z numerem partii;

- do transportu ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem 
i uszkodzeniem. Szafy w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej 
lub folii bąbelkowej;

- wyrób musi spełniać wymogi w klasie higieniczności E1;

- do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku;

- oświadczenie Wykonawcy na piśmie, że przedmiot zamówienia wykonany został 
z materiałów posiadających obowiązujące właściwe atesty.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Szczegół A:

Rys. 5

Szczegół B:

Rys. 6

Szczegół C:

Rys. 7

Szczegół D:

Rys. 8

Szczegół E:

Rys. 9

Szczegół F:

Rys. 10

Szczegół G:

Rys. 11

Szczegół H:

Rys. 12

Szczegół I:

Rys. 13

Szczegół J:

Rys. 14 		                        Szczegół K:

Rys. 15 			          Skarbczyk:

Rys. 16                                                 Uchwyt na drążek do wieszaków:

Rys. 17                                                            Ruchoma szuflada:

Rys. 18                                                              Szuflada z pokrywą:

Rys. 19                                                            Wnętrze szuflady:

Rys. 20                                                             Pokrywa szuflady:

Rys. 21                                                 Wzmocnienie od dołu szuflady:

Rys. 22                                                       Kółka prowadzące szufladę: