Załącznik nr 1.5                                                                            ZMIANA

Część- 5- Staplery, ładunki do staplerów oraz trokary

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | Szt. | 81 |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 63 |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | Szt. | 72 |  |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | Szt. | 140 |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. | Szt. | 2010 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy ekstraktor zszywek skórnych | Szt. | 504 |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 11 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy trokar ostrzowy (płaskie ostrze) o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 54 |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 34 cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm. Długość ramienia 34 cm. | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 168 |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego HARMONIC GEN 11- dł. ramienia 23 cm lub 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia | szt | 288 |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 21 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH- Kabel koloru szarego | szt | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w technologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. Opakowanie zawiera 3 szt. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 23. | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 - 2,2 mm. Rozmiar staplera 31 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w technologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. Opakowanie zawiera 3 szt. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZMIANA

Załącznik nr 1.6

Część 6- Staplery, ładunki do staplerów, oraz trokary

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt/ op | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/ Nmer katalogowy/ Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki standardowej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 70 |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 140 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mmmm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mmmm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej , zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek 30 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek 45 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 45 mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek 60 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 19 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 60mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Stapler okrężny 28 mm, zawierający jednorazowy nóż w ładunku, zawierający potrójną linię zszywek ze stopniowaną wysokością zszywki przed zamknięciem: 4mm, -4,5 mm, -5mm, czarny do tkanki bardzo grubej. Opakowanie handlowe zawiera 3 szt. | Szt. | 21 |  |  |  |  |
| 21 | Stapler okrężny 31 mm, zawierający jednorazowy nóż w ładunku, zawierający potrójną linię zszywek ze stopniowaną wysokością zszywki przed zamknięciem: 4mm, -4,5 mm, -5mm, czarny do tkanki bardzo grubej. Opakowanie handlowe zawiera 3 szt. | Szt. | 21 |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania- zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. o średnicy 28, 31 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 23 | Sterylna przeźroczysta obudowa, jednorazowego użytku służąca do umieszczenia w niej w pełni zautomatyzowanej rękojeści wielokrotnego użytku wraz z rączką z niezbędnym oprzyrządowaniem. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną uniwersalną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zintegrowany zawór insuflacyjno desuflacyjny. (Opakowanie zawiera 6 szt.) | Op. | 120 |  |  |  |  |
| 25 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 5-12 mm, długość 15 cm, z wbudowanym podwójnym systemem uszczelek, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie= 6 szt). | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 15 mm, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie = 6 szt). | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 27 | Laparoskopowe narzędzie mocujące 5 mm, dł. 35,5 z 30 – ma tytanowymi spiralnymi klamrami | Szt. | 30 |  |  |  |  |

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZMIANA

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.7

Część 7 – Klipsownice wielorazowe i klipsy kompatybilne z klipsownicami

| Lp | Asortyment | Jedn.miary szt/op | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów. Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4 rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Lub Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 4 klipsy w magazynku (opcjonalnie dostępne po 6szt klipsów w magazynku), sterylne Lub Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne | op | 400(po 4 sztuki lub 267(po 6 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego) , klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, sterylne Lub na klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa objętego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalajaca przykleic zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne | op | 200 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.9                      ZMIANA

Część 9 –klipsy tytanowe

| Lp | Asortyment | Jedn.miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych. Wkłady w formacie listwy, na listwie 10 szt. klipsów. Listwa kompatybilna z klipsownicą automatyczną MicroLine, rozmiar klipsów M/L (1op.=1 ładunek, listwa) | op | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Klipsowanica automatyczna do klipsów tytanowych w rozmiarze M/L o śr. 10 mm, wielorazowego użytku, autoklawialna, część robocza obrotowa, automatyczne pobieranie następnego klipsa. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

……………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy