Załącznik nr  13.1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ   I    Gaśnice

Zamówienie podstawowe:

- Gaśnica proszkowa (x)  2 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.     200;

- Gaśnica proszkowa (x)  4 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.     100;

- Gaśnica proszkowa (x)  6 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.     600.

Zamówienie objęte prawem opcji

- Gaśnica proszkowa (x)  2 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.      150;

- Gaśnica proszkowa (x)  4 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.      100;

- Gaśnica proszkowa (x)  6 kg ABC, CPV 35111300-8		szt.      300.

- Gaśnica proszkowa  (x)2 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7;

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- minimalna skuteczność gaśnicza:  13 A i  89 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 º;

- gaśnice muszą być wyposażone w wieszaki;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Gaśnica proszkowa (x) 4 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7,

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt  27 A i  144 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 ºC;

- gaśnice muszą być wyposażone w wieszaki;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Gaśnica proszkowa (x) 6 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7;

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczno-użytkowe załącznik  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- wyposażona w wieszak;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 43 A i 233 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- czynnik roboczy: azot N2 ;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 ºC;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy,  produkcji z roku 2020;

- Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich pozycji wynosi 24 miesiące;

- Wymagana jest dostawa gaśnic opakowanych lub owiniętych folią 
na bezzwrotnych  paletach  w sposób umożliwiających ich transport i rozładunek wózkiem widłowym.