Załącznik nr ….

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontem odcinków ogrodzenia zewnętrznego różnego typu  w kompleksie wojskowym przy ul. Strzeleckiej 35 oraz ul. Pomorskiej m. Czarne. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu przywrócenia sprawności technicznej ogrodzeń oraz dostosowanie ogrodzeń do przepisów wojskowych.

1. Wymagania dotyczące robót

Wykonawca według potrzeb uwzględni budowę oraz rozbiórkę ogrodzeń tymczasowych na trasie wymiany odcinków ogrodzeń różnego typu w kompleksach wojskowych wykonanego z paneli - przęseł stalowych ażurowych P2 plus ogniowy wysokości 2,00 m lub równoważne (kompleks wojskowy po każdym dniu zakończonej pracy musi być pozostawiony ogrodzony i przekazany dla ochrony).

Wykonawca w miejscach planowanej budowy ogrodzenia na granicy działek dokona pomiarów geodezyjnych.

1.1. Rozbiórka ogrodzeń  różnych typów:

- kompleks wojskowy przy ul. Pomorskiej w pobliżu budynku nr 15 – ogrodzenie długości 192,00 m z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym w tym trzy bramy rozsuwane, jedna brama dwuskrzydłowa, jedna furtka. Ogrodzenie średniej wysokości 1,80 m + wysięgniki z drutem kolczastym długości 0,80 m;

- kompleks wojskowy przy ul. Strzeleckiej 35 przy budynku nr 99 – ogrodzenie różnego typu: 1) odcinek ogrodzenia długości 24,20 m z siatki stalowej przymocowanej do obetonowanych w gruncie słupków żelbetowych wysokości 2,00 m; 2) odcinek ogrodzenia długości 25,00 m z dwóch rzędów płyt drogowych żelbetowych (wymiary płyty: 3,02 x 1,28 x 0,12 m) obsadzonych na ceownikach stalowych obetonowanych w gruncie wysokości 2,20 m.

- kompleks wojskowy przy ul. Strzeleckiej 35 w pobliżu budynków nr 114 i 37 – odcinek ogrodzenia długości 89,20 m z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie wysokości 2,00 m.

1.2 Kompleks wojskowy przy ul. Pomorskiej – ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych w dolnej części zabezpieczone betonowym obrzeżem trawnikowym.

- Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego o średnicy 3mm ocynkowanego o oczku 50 x 50 mm, wysokości 2,0m, przymocowana do słupków ogrodzeniowych od strony na zewnątrz kompleksu wojskowego. Zastosować druty naciągowe stalowe ocynkowane o przekroju d = 4 mm. Druty przymocować do słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6-0,7 m wysokości siatki (cztery rzędy drutów). Do mocowania drutów w odstępach nie przekraczających 50 m ogrodzenia zastosować napinacze. Słupki o rozstawie nie większej niż 350 cm z rur stalowych ocynkowanych długości 270cm o średnicy zewnętrznej 50mm, grubości ścianki 3mm obetonować w dołkach o średnicy nie mniejszej niż 30cm betonem C12/15 na głębokość 80cm. Do mocowania siatki przy słupkach zastosować systemowe pręty sprężające ocynkowane i opaski ocynkowane. Słupki wyposażyć w: przelotki do drutu, kapturki z PCV. Do mocowania opasek zastosować śruby ocynkowane z nakrętkami zrywalnymi. W przypadku każdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 słupek należy stosować słupki z podpórkami z rury jak wyżej.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych o przekroju prostokąta o bokach 40mm x 60mm grubości ścianki 3mm. Przestrzeń między obrzeżem a siatka nie może być większa niż 4cm.

- Roboty ziemne – na trasie wymiany ogrodzenia wyrównać teren z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, rozrzucić ziemię zasiać trawę.

- Bramy dwuskrzydłowe szt. 4, furtka szt. 1 typu Bastion lub równoważne na słupkach z profili stalowych o przekroju 120x120 mm z daszkiem zabezpieczającym przed wodą deszczową i zabetonowanych na głębokość 1,0 m Skrzydła bram symetryczne o wym. 2500x2000 mm z profili stalowych 60x60 mm wypełnione pionowymi profilami stalowymi 25x25 mm o rozstawie nie większym niż 5 cm jeden od drugiego, wyposażone w uchwyt do kłódki i rygle pionowe, przymocowane do słupków za pomocą zawiasów (3 szt. na słupek) i zabezpieczone przed  możliwością zdjęcia przez podważenie lub wybicie czopa. Zamontowane bramy należy wyposażyć w kłódkę patentową kabłąkową 50 mm klasy 3 (w komplecie 3 klucze). Pod bramami wykonać wylewkę betonową z betonu C30/37 zatartą na ostro. Pionowa szczelina między bramą a słupkiem bramy oraz dolna krawędź bramy powinna być zamocowana w odległości 50 mm od wylewki betonowej. Wysokość bram i furtki taka sama jak ogrodzenia.

Wszystkie elementy bram powinny być ocynkowane ogniowo.

- Na słupku furtki zamontować domofon bezprzewodowy w komplecie z jednym aparatem odbiorczym' 'EURA'' WVP-02A6 lub równoważny.

1.3  Kompleks wojskowy przy ul. Strzeleckiej 35 – budowa ogrodzenia pełnego 
z desek żelbetowych na słupkach żelbetowych obetonowanych w gruncie w okolicy budynku nr 99 o parametrach technicznych.

- Ogrodzenie wymienić na granicy działki – wykonać pomiary geodezyjne.

- Do budowy ogrodzenia zastosować deski żelbetowe o wyglądzie takim samym jak ogrodzenie wcześniej wybudowane w pobliżu planowanej wymiany ogrodzenia:               – deska żelbetowa jednostronna 200x49,5x3,5 cm z betonu C35/45 (cztery rzędy);

-  deska żelbetowa jednostronna 200x25x3,5 cm z betonu C35/45; (jeden rząd)

-  słupek żelbetowy prefabrykowany 300x12x15 z betonu C35/45;

- słupki obetonować w gruncie, dołkach o wymiarach 80x25x25cm betonem   C12/15;

-  od strony wewnętrznej ogrodzenia zastosować deski stroną dekoracyjną;

- zaklinować deski żelbetowe w słupkach ogrodzeniowych kitem trwale   plastycznym.

- Roboty ziemne – na trasie budowy ogrodzenia zniwelować teren w tym zlikwidować zgromadzony nadmiar gruntu z zewnętrznej strony ogrodzenia. Grunt przewieźć na plac magazynowy SOI Czarne w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego (odległość około 15-30m). Rozrzucić ziemię zasiać trawę.

1.4  Kompleks wojskowy przy ul. Strzeleckiej 35 – naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki stalowej na słupkach stalowych w rejonie - odcinek od budynku nr 114 do budynku 37 o parametrach technicznych:

- Wyrównać terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm.

- Regulacja pionowa słupków ogrodzeniowych polegająca na wydołowaniu lub zagłębieniu słupka -  średnio do 30cm wysokości z obetonowaniem betonem C12/15. Regulację wykonać w sposób uzyskania równej wysokości słupków przelotowych na odcinkach w odległościach między słupkami z podporami.

- Doposażenie istniejących słupków ogrodzeniowych w podpory z rury stalowej 
o średnicy zewnętrznej 50 mm długości 2,00 m, w górnej części przyspawane na 2/3  wysokości słupka, w dolnej części obetonowane w dołku betonem C12/15.

- Malowanie dwukrotne farbą olejną słupków ogrodzeniowych z rury o średnicy 60 mm w kolorze: pierwsze malowanie wykonać farbą kontrastową szarą, drugie malowanie wykonać w kolorze szary jasny. Miejsca pokryte rdzą (nie ocynkowane) w słupkach ogrodzeniowych i spawane oczyścić oraz  zagruntować farbą miniową. Powłoki malarskie ulegające zakryciu zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru przed nałożeniem następnej warstwy.

- Przymocowanie siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej o oczkach 50 x 50 mm z drutu grubości 3 mm  wysokości 2,00 m. do istniejących słupków ogrodzeniowych od strony na zewnątrz kompleksu wojskowego. Druty stalowe ocynkowane 
o przekroju d = 4 mm przymocować do słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6-0,7 m wysokości siatki (cztery rzędy drutów). Do mocowania drutów w odstępach nie przekraczających 50 m ogrodzenia zastosować napinacze.

2. Wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, specyfikacją techniczną, rysunkiem.

- Prace będzie można wykonywać w dniach od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach od 700 do 1530 w piątki w godzinach od 700 do 1300 .

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do prac remontowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4. Ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót przy których występuje zagrożenie

pożarowe zgłosi się do komisji wyznaczonej rozkazem Kierownika Grupy Zabezpieczenia działającej w SOI Czarne. Przedstawiciel Zamawiającego wspólnie z komisją i Wykonawcą ustalą warunki prowadzenia w/w prac oraz zabezpieczenia obiektu pod względem p.poż. na co zostanie spisany odpowiedni protokół.

5. Materiały

5.1. Materiały stosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne umożliwiające stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

5.2. Przed wbudowaniem materiałów wykonawca zawiadomi przedstawiciela zamawiającego w celu dokonania sprawdzenia zgodności materiałów z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej i umowie. Zamawiający podejmie decyzję 
o wbudowaniu materiałów.

5.3. Materiały pochodzące z demontażu (złom i inne) wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, pożytki skalkuluje w cenie oferty. Materiały podlegające utylizacji przekaże na koszt własny do najbliższego punktu utylizacji, skalkuluje je w cenie oferty.

5.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone odpady i jest zobowiązany do ich utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska.

6.  Transport:

6.1. Zamawiający wyznaczy dla wykonawcy trasę do poruszania się samochodem dostawczym po terenie kompleksu wojskowego

6.2   Wykonawca przekaże dla Komendanta Ochrony JW. Nr 4580 do pomieszczenia 
nr 116 w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Strzelecka 35 w dane pojazdu tj. nr rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, nazwisko i imię kierowcy lub kierowców w celu wystawienia przepustki okresowej.

7. Kontrola jakości robót:

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Przed kontrolą przedstawiciel inwestora może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, szkicach. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, przedstawiciel inwestora ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia, wady w robotach lub materiałach okażą się nie do przyjęcia, przedstawiciel zamawiającego natychmiast wstrzyma ich wykonawstwo lub wbudowanie i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia, wady zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

7.2. Przedstawiciel zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które  posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określającymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

- Aprobatą techniczną

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone, nie zapłacone.

8. Odbiór robót:

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikowych, ulegających zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie do dziennika-zeszytu prowadzonych robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych. Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia przedstawiciel zamawiającego na podstawie 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym, szkicami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór ostateczny robót:

- Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie złożonym do kancelarii jawnej 
6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wyszczególnionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja w obecności przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych 
i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od specyfikacji technicznej, Polskich Norm z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokoły robót zanikowych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną i kosztorysem ofertowym,

- obmiar robót,

- protokoły z badań i prób,

- oświadczenie wykonawcy o rozliczeniu się z przepustek potwierdzone przez  Komendanta Ochrony.

8.4. Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „odbiór ostateczny robót”.

9. Ochrona informacji niejawnych:

9.1. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

9.2  W terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW. 4580 przeprowadzi szkolenie podstawowe, podczas którego zapozna przedstawicieli firmy oraz pracowników firmy z zasadami ochrony informacji niejawnych oraz z zakresem odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów 
o ochronie informacji niejawnych w szczególności za nieuprawnione ujawnienie jak również z obowiązującymi „Procedurami Wstępu na Teren Kompleksów Wojskowych oraz Systemu Przepustkowego”

9.3. Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, złoży wniosek do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW. 4580 w zakresie potrzeby wydania upoważnień (przepustek i identyfikatorów) do wstępu na teren jednostki wojskowej i odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

Dane o pracownikach należy złożyć 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt: (wykonawca wpisze do załączonego wniosku o wydanie przepustki)

- Imię i nazwisko,

- PESEL,

- Numer i seria dowodu osobistego,

- Zdjęcie małoobrazkowe osoby w formie elektronicznej,

- Przewidywany okres wykonywania prac przez poszczególnych pracowników.

Gotowa okresowa przepustka osobowa, samochodowa odbierana jest przez pracownika osobiście u Komendanta Ochrony JW. Nr 4580 w pomieszczeniu nr 116 w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Strzeleckiej 35 w Czarnem.

10. Inne ustalenia

Zamawiający udostępni dla wykonawcy możliwość korzystania z poboru energii elektrycznej do pracy sprzętu  oraz z wody do celów socjalnych i technologicznych.  Za korzystanie z w/w wykonawca dokona zapłaty na konto zamawiającego. Rozliczenie nastąpi wg wskazań liczników zamontowanych przez wykonawcę lub 
w formie ryczałtu. Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w protokóle przekazania placu konserwowanego  obiektu. Wykonawca zabezpieczy miejsce remontu w TOI-TOI przenośne.

Sporządził:

- Krzysztof WIERZBICKI

K I E R O W N I K

SEKCJI OBSŁUGI  INFRASTRUKTURY

W CZARNEM

mgr Andrzej SKÓRA