SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  (TYTUŁ):

Prace budowlane przy wykonaniu zadania:

Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

Zamówienie realizowane w ramach projektu:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu

Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ)

2014-2020r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska

z siedzibą w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 4

reprezentowany przez mgr inż. Marka Bajdę

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska

nr ewidencyjny NIP: 689-000-13-08,  REGON: 370014521

Adres strony internetowej Zamawiającego:

http://www.lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/

Adres strony internetowej na której będzie udostępniona SIWZ

(Adres profilu nabywcy):

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy PZP tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) - dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.	Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.	Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.4.    Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej „Platforma/y”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane przy

wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym

świetle. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu

Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ)

2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona  środowiska, w tym

adaptacja do zmian klimatu,” działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z

zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz

monitoring środowiska - projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej

na terenach górskich”, którego ogólna wartość jest większa niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i wynosi:

1) planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł,

2) maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 150 000 000,00 zł,

3) maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi

127 500 000,00 zł.

3.2. Zakres zamówienia:

Przedmiotem robót jest przebudowa 9 sztuk istniejących przepustów na przepusty stalowe łukowe, poprawiające przepływy wód wezbraniowych, na ciekach o szerokości dna koryta do 3,0 m, w ramach przebudowy dróg:

Nr 242/21 Chmiel 4k, Nr 242/184 RUSKIE-ZASANIE, Nr 242/30 SMOLNIK-OLCHOWIEC. Przebudowie podlegają przepusty oznaczone w dokumentacji projektowej numerami: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12.

Projektuje się obiekty łukowe oraz z blach falistych o rozpiętości przekraczającej szerokość koryta, o przepływie wody większym niż dotychczasowe rurociągi żelbetowe. Spadki podłużne przepustów dostosowane do naturalnych spadków koryta cieków. Konstrukcja przepustu z blach karbowanych, o ściętych zakończeniach dopasowanych do skarp nasypów, układana na fundamencie betonowym. Na dużych spadkach podłużnych przepustów projektuje się kotwienie konstrukcji stalowej na wylocie gurtem żelbetowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem się przepustu oraz podparcie konstrukcji nasypu gabionami, usytuowanymi wewnątrz nasypu. Na wszystkich przepustach na wlocie i wylocie projektuje się umocnienie w formie koszy siatkowo-kamiennych i materiałów geotechnicznych oraz umocnień dna przepustów zabudowami drewniano-kamiennymi. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie. Skarpy nasypów umocnione kaszycami drewniano-kamiennymi oraz biologiczne (obsiew, zrzezy wierzbowe).

Koryta cieków u wylotów są naturalnie zabezpieczone przed rozmyciem narzutem kamiennym w formie bystrzy. Geometria wlotów i wylotów przepustów dostosowana jest do aktualnej geometrii nasypu drogowego. Przy wysokich nasypach nad przepustami zastosowano bariery energochłonne stalowo-drewniane.

Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane minimum

36 miesięcy.

3.3.Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa

(rysunki, plany), przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót,  które stanowią załączniki nr  1 a, b i c do SIWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,

patentów lub pochodzenia, podania nazwy, to w odniesieniu do tych materiałów

lub urządzeń zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie

w prowadzonych robotach budowlanych innych równoważnych materiałów lub

urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż

materiały lub urządzenia, które one zastępują.

3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi

zawartymi w „Podręczniku wdrażania projektu” - tzw. „Dobre praktyki w

realizacji obiektów małej retencji w górach ” -  załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca podpisując umowę w sprawie zamówienia publicznego

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w podręczniku, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.5. Wspólny słownik zamówień publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.

3.7. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):

Obiekty objęte przebudową zlokalizowane są w całości na gruntach PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lutowiska, w Gminach Czarna oraz Lutowiska, pow. bieszczadzki.

3.8. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

3.9. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.10.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu

zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania

przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany

jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych),

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez

wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na

formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie

podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę

wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

3.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład

przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu robót i usług

wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia wymienione w Zał. 1a-c

do SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(tekst jedn.: Dz. U. z  2020r.,  poz. 1320), o ile nie będą wykonywane przez

daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

3.12.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika

budowy.

3.13. Zasady dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób których o

którym mowa w pkt. 3.11, kontrola oraz sankcje (kary umowne) za jego

niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7

do SIWZ).

3.14. Zamawiający działając na mocy art. 13 RODO (dotyczy Wykonawcy będącego

osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą

jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego

osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną) oraz art. 14 RODO (dot. osób fizycznych skierowanych do realizacji Zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną, osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest:

- Nadleśnictwo Lutowiska, 38-713 Lutowiska 4.

Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy Marek Bajda,

- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

2) W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem:

- lutowiska@krosno.lasy.gov.pl,

- IOD@mfipr.gov.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do

składnicy akt/archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia

i zniszczenia);

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania pn. Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa się w związku:

wynikającego z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

7) Zamawiający oraz IZ mogą przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

- dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

- dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

- dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

- dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

8) Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią oraz będą mogły być udostępnione24 firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiającego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym IZ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

9) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) powyżej adresem e-mail;

10) Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa przez okres:

a) 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, nie krócej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (okres archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE

b) 5 lat od dnia zakończenia postępowania w przypadku zamówień finansowanych ze środków krajowych (okres archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt)

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

12) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

13) Podanie danych osobowych Zamawiającemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;

14) Podanie IZ danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

15) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

16) Dane osobowe nie będą objęte przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne skierowane do realizacji Zamówienia, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną, osoby, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1);

- przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty określone w ust. 1 pkt 1).

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponowały będą podmioty określone w ust. 1 pkt 1). Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z

podwykonawców/podmiotów trzecich, zobowiąże on tego podwykonawcę/podmiot trzeci do wypełnienia w imieniu podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1) obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane bezpośrednio pozyskał, w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia.

3.14.1. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 8a ust. 5 ustawy PZP,

Zamawiający informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie

danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97

ust. 1a ustawy Pzp.

- Zgodnie z przepisem art. 8a ust. 2 ustawy Pzp: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Zgodnie z przepisem art. 8a ust. 4 ustawy Pzp: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 1a ustawy Pzp: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Termin wykonania zamówienia od 1.01.2021r. do 31.10.2021r.

Uwaga:

- Popisanie umowy nastąpi po kontroli uprzedniej postępowania przetargowego przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 169 ustawy PZP.

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 PZP. Na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)	art. 24 ust. 1 pkt. 13 PZP. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019  r. poz. 1468),

b)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)	skarbowe,

d)	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

3)	art. 24 ust. 1 pkt. 14 PZP. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1  pkt. 13 PZP;

4)	art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)	art. 24 ust. 1 pkt. 16 PZP. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)	art. 24 ust. 1 pkt. 17 PZP. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)	art. 24 ust. 1 pkt. 18 PZP. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)	art. 24 ust. 1 pkt. 19 PZP. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)	art. 24 ust. 1 pkt. 20 PZP. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)	art. 24 ust. 1 pkt. 21 PZP. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11)	art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)	art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto, w niniejszym postępowaniu, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP. Poniżej zostały zacytowane przepisy ustawy art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP:

13)	art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 r. poz. 498);

14)	art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

15)	art. 24 ust. 5 pkt. 4 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

16)	art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;

17)	art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP;

18)	art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;

19)	art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b) sytuacji finansowej lub sytuacji ekonomicznej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczących zdolności ekonomicznej.

W odniesieniu do spełniania warunku dotyczącego zdolności finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 50 000,00 zł.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone w następujący sposób: - posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu przez bank lub SKOK.

c) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

c.a. posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował jedną lub więcej robót budowlanych obejmującą/ych budowę/przebudowę dróg, o łącznej wartości nie niższej niż: 500 000,00 zł brutto.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone w następujący sposób: wartość zrealizowanych usług – wg średniego kursu NBP z dnia podanego, jako termin wykonania zamówienia (tj. dnia zakończenia realizacji zamówienia).

c.b. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej pięcioma osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym:

c.b.1. jednym kierownikiem budowy posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im inne uprawnienia dopuszczone prawem lub dyrektywami, w tym także odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową/robotami w zakresie budownictwa drogowego.

c.b.2.

- dwoma osobami z uprawnieniami do prowadzenia samochodu ciężarowego (minimum Kat. C),

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparki, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju urządzeń,

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju urządzeń.

W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333) z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t .j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

c.c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Warunek, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponować) zasobami sprzętowymi gwarantującymi wykonanie powierzonego zadania inwestycyjnego, złożonymi co najmniej z:

-   jednej koparki o wysięgu min. 8 m,

-   jednej koparko-ładowarki,

-   2/dwóch samochodów ciężarowych o ładowności min. 8 ton każdy.

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wtedy przepisy ustawy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, określonych w punkcie 5.2 lit. a-c Wykonawcy ci winni spełniać wspólnie, natomiast wymagania określone w pkt. 5.1 powinien spełniać każdy Wykonawca z osobna. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 6.12.2., muszą zostać złożone na wezwanie, o którym mowa w pkt 6.12. osobno w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców. Formularz JEDZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Oświadczenia i dokumenty te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1. 24aa ust. 1 i 2 PZP) Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert (Etap I), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Etap II). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

Etap I

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć drogą komunikacji elektronicznej oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa, określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz.162).

6.2. Składając JEDZ, poza informacjami na temat postępowania o udzielenie zamówienia o ile nie zostały wpisane automatycznie, wykonawcy zobowiązani są wypełnić:

6.2.1. część II – sekcje oznaczone literami A (z wyłączeniem punktów dotyczących zamówień zastrzeżonych), B, C i D,

6.2.2.	część III sekcję A, B, C i D w zakresie wskazanym poniżej, dotyczącym następujących podstaw wykluczenia:

a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 PZP:

- Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A – Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwa związane z udziałem w organizacji przestępczej, korupcją, nadużyciem finansowym (przestępstwa skarbowe), przestępstwami o charakterze terrorystycznym, praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, pracą dzieci i innymi formami handlu ludźmi;

- Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C – podsekcja dotycząca przestępstw przeciwko środowisku, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową i przestępstw dotyczących powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;

- Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D – dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym – sekcja dotycząca przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu. (dokument, który będzie wymagany od wykonawcy najwyżej ocenionego: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, sekcja B – podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne – (dokument, który będzie wymagany od wykonawcy najwyżej ocenionego: oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),

c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 16 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, Sekcja C – podsekcja dotycząca wprowadzenia w błąd i zatajenia informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia warunków kwalifikacji;

(potwierdzeniem jest oświadczenie złożone w JEDZ),

d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 17 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, Sekcja C – podsekcja dotycząca wprowadzenia w błąd i zatajenia informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia warunków kwalifikacji;

(potwierdzeniem jest oświadczenie złożone w JEDZ)

e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 18 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, Sekcja C – podsekcja dotycząca wprowadzenia w błąd i zatajenie informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia warunków kwalifikacji;

(potwierdzeniem jest oświadczenie złożone w JEDZ)

f) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 19 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, Sekcja  C – podsekcja dotycząca doradztwa i zaangażowania w przygotowanie postępowania;

(potwierdzeniem jest oświadczenie złożone w JEDZ)

g) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 20 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C – podsekcja dotycząca porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

(potwierdzeniem jest oświadczenie złożone w JEDZ)

h) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D – dotycząca podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym – (dokument, który będzie wymagany od wykonawcy najwyżej ocenionego: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21) PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

i) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D – dotycząc podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym – (dokument, który będzie wymagany od wykonawcy najwyżej ocenionego: oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne).

6.2.3. W części IV: Kryteria kwalifikacji Zamawiający wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

UWAGA: Wypełniając sekcję α JEDZ Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ.

6.3. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).

6.4. Edytowalny formularz JEDZ zawierający jedynie wiersze wymagane do uzupełnienia przedstawiony został w załączniku nr 3a do SIWZ, Zamawiający informuje o możliwości skorzystania z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

6.5. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

6.6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W odniesieniu do JEDZ dotyczących tych podmiotów obowiązują zasady opisane w pkt. 6.2. powyżej.

6.8. JEDZ winien być złożony wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami, opisanymi w pkt. 7 SIWZ.

6.9. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 6.11. SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z tych Wykonawców.

6.11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

Etap II

6.12. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W związku z tym Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

6.12.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik 3b, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

b) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik 3d.

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik  3c.

d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

6.12.2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;

i) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

j) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr  5 do SIWZ);

l) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

m) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

6.13. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.16. W szczególności w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Powyższe dokumenty mogą zostać zastąpione zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 6.14. pod warunkiem, że zobowiązanie to będzie zawierać informacje, o których mowa w lit. a) – lit. d) powyżej. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale.

6.17. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 6.12. lit. e) - m) dotyczących tych podmiotów oraz tych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.12. lit. a) – lit. d), które dotyczą zasobów udostępnianych przez te podmioty.

6.18. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12. lit. f) – lit. h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.12 lit. e) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP.

6.19. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.18 ppkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.18 ppkt. 2) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.

6.20. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.19 stosuje się.

6.21. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.22. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12 i 6.18, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6.23. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12 i  6.18, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.24. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl.

7.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

7.4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7.2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania a ponadto wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń na której było umieszczone ogłoszenie.

7.7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

7.9. Treść dokonanej modyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści stronie internetowej Zamawiającego.

7.10. W przypadku, gdy zmiana SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach, informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ  oraz zamieszcza informację na stronie Internetowej.

7.11.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę  stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.

7.12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

-	akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

-	zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

7.13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. 14. Wykaz osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie proceduralnym – Starszy Specjalista SL Witold Oprządek,

- w zakresie merytorycznym – Specjalista ds. inwestycji  i remontów Wojciech Tylka.

8. Wymagania dotyczące wadium:

8.1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium w następującej

wysokości: 10 000,00 zł.

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach:

a) pieniądzu;

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego;

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić wadium:

Bank BGŻ PNB Paribas S.A. oddz. w Sanoku,

nr 26 2030 0045 1110 0000 0153 5050

z dopiskiem na  blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 299).

8.3.  Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (np. w formie

gwarancji) należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie

elektronicznej, co oznacza że musi zostać sporządzone przez

gwaranta lub poręczyciela w postaci elektronicznej i opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do

działania w imieniu gwaranta. Wadium musi zabezpieczać  ofertę

przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą

wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z

postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób

reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być

podpisana   przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta

(poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem

imienia i nazwiska). Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z

treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe  zobowiązanie Gwaranta do wpłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46

ust. 4 a i ust. 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą.

8.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu

składania ofert tj. do dnia 22.12.2020r., do godz. 10.00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym

terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

8.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, którego wadium nie zostało wniesione

lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy – art. 87 ust. 1 pkt. 7b PZP.

8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego,

8.8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o  których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt. 3 PZP,

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Termin związania z ofertą

9.1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza.

9.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje

się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150

MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

10.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie

(Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż

ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

10.4. Ofertę (w tym kosztorys ofertowy który stanowi element oferty) oraz

oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w

postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy

Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym

za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie

podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować

ważność podpisu przed złożeniem oferty.

10.5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 –

od 1 lipca 2016 roku”.

Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu

kwalifikowanego: podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego –

ePUAP, pieczęci elektronicznej. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało

nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli.

10.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

elektronicznej w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze

szczególnym wskazaniem na .pdf

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

10.7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje

wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z

10.8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

10.9. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać

łącznie z dokumentem podpisywanym.

10.10. Do oferty należy dołączyć:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci o którym mowa w pkt. 6.13.SIWZ.

c) W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne Pełnomocnictwo:

c.a) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

c.b) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwa powinny być udzielone pod rygorem nieważności, w

postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

10.11. W/w dokumenty wraz z plikami stanowiącymi ofertę (w tym kosztorys

ofertowy) należy skompresować do jednego pliku.

10.12. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ należy

złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej

kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.13.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa

10.11. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie

internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie

na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 22.12.2020r.,

do godz. 10.00.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2020r. o godz. 10.05 za pośrednictwem

Platformy w Siedzibie Zamawiającego.

11.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia

ofert.

11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej

informację z otwarcia ofert.

11.5. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert Zamawiający

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12. Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Cena oferty musi być podana w zł polskich cyfrowo i słownie, z

wyodrębnieniem podatku VAT wg. Formularza oferty – załącznik nr 2 do

SIWZ i obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy załączyć

do oferty.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen netto +

podatek VAT obowiązujący w dniu w którym upływa termin składania ofert.

12.2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

kosztorysowe, określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w

sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym /przedmiarze robót

(Załącznik nr  1b do SIWZ) oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. Cenę

oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z powszechnie

obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych z zestawieniem

elementów oraz podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania przy

zachowaniu następujących założeń:

1) cena oferty winna być ustalona w oparciu o kalkulację własną wykonawcy,

2) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót niezbędnych do

wykonania przedmiotu zamówienia określony w przedmiarze,

3)  w sporządzonym kosztorysie ofertowym wykonawca zobowiązany jest

uwzględnić wszystkie opisane w przedmiarze pozycje robót.

12.3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,

powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz

ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć

w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

12.4. Cena oferty może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.5. Zamawiający  nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w

walutach obcych.

12.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2177 ze zm.);

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3)  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu

społecznym,  obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest

zamówienie,

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

12.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.6 SIWZ.

12.8.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

12.9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

13.1. Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się

kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - 60 %,

2) Wydłużenie okresu gwarancji - 40 %.

13.2.	Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

a)	W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

W c =      ------------  x 100 pkt. x 60 %

Co

gdzie:

W c  - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C n - najniższa cena spośród ofert ocenianych,

C o - cena oferty ocenianej.

Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załączniki nr 2 do SIWZ).

b) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - Wg” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na zrealizowane roboty budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SIWZ (tj. powyżej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zawarty w formularzu oferty. Wydłużenie Okresu Gwarancji na roboty budowlane należy podać w pełnych miesiącach zgodnie z poniższym schematem (tj. 6 miesięcy, albo krotność). W przypadku zaoferowania wydłużenia Okresu Gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24 miesięczne wydłużenie Gwarancji Jakości. Ilość miesięcy należy podać w liczbach naturalnych (bez ułamków). W przypadku podania w formularzu (załączniki nr 2 do SIWZ) oferty liczby miesięcy z ułamkami, liczby ujemnej albo niepodania w formularzu oferty żadnej wartości liczbowej, oferta taka otrzyma 0 (słownie: zero) punktów w tym kryterium. W przypadku podania ujemnej liczby miesięcy oferta otrzyma zero punktów w tym kryterium.

W ramach kryterium „Okres Gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego schematu:

| Wydłużenie okresu gwarancji o: | Liczba punktów: |
| --- | --- |
| 6 miesięcy | 10 pkt. |
| 12 miesięcy | 20 pkt. |
| 18 miesięcy | 30 pkt. |
| 24 miesiące | 40 pkt. |

13.2. Zasady realizacji zobowiązań wymienionych w pkt. 13.1  oraz  sankcje za

niewykonanie zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym

załącznik nr 7 do SIWZ.

13.3.	Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert, wyliczoną zgodnie ze wzorem:

O = Wc + Wg

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

13.4.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.6.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SIWZ i została

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały,

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.1.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści informacje o których

mowa w ppkt.14.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym    w swojej siedzibie.

Uwaga: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy PZP.

14.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu:

14.2.1. Kserokopie wymaganych uprawnień osób wymienionych na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14.2.2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy  o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia (nazywanego w dalszej części także jako „obowiązek zatrudnienia”), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wg. wyboru Wykonawcy:

a) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; 	
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się obowiązek zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt. a) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia. 	
Dokumenty o których mowa powyżej powinny  być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności  bez, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. Anonimizacja danych osobowych może polegać w szczególności na zaciemnieniu odpowiednich informacji na kserokopiach  dokumentów.

14.2.4. Umowy regulującej współpracę Wykonawców,  którzy  wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

14.2.5.   Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.2.6. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 50 000,00 zł.

14.2.7. Podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców.

15. Zabezpieczenia umowy

15.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia przed popisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedstawionej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku  wymienionych formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5

pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej  Agencji

Rozwoju  Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 299).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek

Bank BGŻ PNB Paribas S.A. oddz. w Sanoku,

nr 26 2030 0045 1110 0000 0153 5050

15.4.  Zabezpieczenie służy  pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

15.5. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji  i ponownym

jednokrotnym wezwaniu do usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający

zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego

wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przewyższy wysokość

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić

kwot uzupełniających. Zamawiający zastrzega, że zlecenie wykonawstwa

zastępczego może nastąpić bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, o

którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

15.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

15.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę

zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie,

że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do zapłaty

kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,

następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony

gwaranta/poręczyciela.

15.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

15.9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

15.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

15.11. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po

upływie  okresu rękojmi za wady.

15.12. Zaspokojenie roszczeń  Zamawiającego z sumy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy odbędzie się  uwzględnieniem obowiązujących przepisów

tzw. tarcz antykryzysowych.

16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1.  Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy.

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w

formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach:

- potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, 
w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami 
w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych;

- rezygnacji z wykonania części (całości)  zamówienia (umowy) w

przypadku, gdy:

a.  planowana inwestycja okaże się nieopłacalną lub gdy konieczność ta

wyniknie z  badań  geologicznych lub  hydrologicznych,

b. z uwagi na  możliwość podniesienie jej  opłacalności,

c.  na podstawie zaleceń lub nakazów zewnętrznych organów  opiniujących,

zezwalających kontrolujących lub innych,
d.  ze względu na brak wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie

działalność,

e. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,

f.  w razie zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

g. ze względu na konieczność ochrony środowiska.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

4   zmiany terminu realizacji spowodowanej:

a. z przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (z wyłączeniem okresu od 01 grudnia do 01 marca) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięci tych kolizji,

e. wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej  określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie działalność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g.    ze względu na konieczność ochrony środowiska.

5. Jeżeli w trakcie wykonania zadania zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Sposób dokumentowania wymagań pozwalających ich spełnienie musi być zgodny z wymaganiami treści SIWZ obowiązującej w tym postępowaniu. Natomiast termin w jakim spełniane warunków ma mieć miejsce - na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany.

## 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

7 .Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem

## obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą

## powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w

## SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz.

## 1986) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Pzp.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Informacje nt. środków ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dział VI ustawy pt. "Środki ochrony prawnej".

3. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

5.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.2.  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

5.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP  albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad odwołań zawiera rozdział 2 ustawy pn. „Odwołanie” (tj. art. 180 – 198 PZP) oraz rozdział 3 ustawy pn. „Skarga do sądu”.

18. Inne postanowienia SIWZ

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa

w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP.

18.3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w

walucie  polskiej.

18.4.Zamawiający informuje o możliwości wystawiania i przesyłania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, na

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (t.j. Dz. U.

2020 r., poz. 1666). Adres Zamawiającego na platformie to: Nadleśnictwo

Lutowiska. Typ/Numer PEPPOL: NIP 6890001308. Wykonawcy nie mają

obowiązku wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.

19. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr  1   - Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach,

Załącznik nr  1a - Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr  1b - Przedmiar robót /Kosztorys ofertowy,

Załącznik nr  1c -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr  2  -   Formularz oferty (wzór),

Załącznik nr 3a  -  Formularz JEDZ,

Załącznik nr 3b -   Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu

lat,

Załącznik nr 3c  -  Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr  3d -  Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy,

Załącznik nr  4 -    Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Załącznik nr  5 -    Oświadczenie w sprawie braku podstaw  wykluczenia,

Załącznik nr  6  -   Zobowiązanie dotyczące udostępnienia zasobów,
Załącznik nr  7  -   Umowa - projekt.

Załącznik nr  2 do SIWZ

…………………………………….

/Nazwa i adres wykonawcy/	……………………………….

/ miejscowość i data/

Adres e-mail: ……………….……………………………………..…..

Formularz oferty (wzór)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość brutto: …………………………………………………

słownie: ……………………………………………………………………………… złotych,

Zgodnie z wartością zawartą w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik oferty.

W zakresie pozacenowych  kryteriów  wyboru ofert Zobowiązuję/my się:

- wydłużyć Okres Gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia o …………….miesięcy w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tj. powyżej 36 miesięcy od odbioru robót).

Zasady realizacji w/w zobowiązań oraz zasady odpowiedzialności za ich niewykonanie zostały opisane w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

2. Oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia wykonamy od dnia podpisania umowy do upływu terminu

wskazanego w pkt. 4 SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy tj. w terminie

do 14 dni od daty złożenia faktury wystawionej na podstawie obustronnie

podpisanego protokółu odbioru robót.

3. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

| Podwykonawca (firma lub nazwa) | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: ……………………………………………… .

……………………………………………… .

4. Oświadczamy również, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze

projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy

warunki w  niej  zawarte w tym określone w załączniku 1: „ Dobre praktyki w

realizacji obiektów małej retencji w górach”,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- jesteśmy/ nie jesteśmy podatnikami podatku VAT*

*(niepotrzebne skreślić) !

5. Oświadczam (-my), że zapoznałam/em/(liśmy) się z klauzulą informacyjną zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/łam/(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

6. Oferta wraz  z  załącznikami  została złożona na ….. stronach  kolejno ponumerowanych od nr …....  do nr …..

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

............................. dn.........................

........................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

ZG.270.1.4.2020

Załącznik nr  3a do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer __  data ___, strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: ……. /S  __ - ___

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020 |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZG.270.1.4.2020 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy - DOTYCZY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy - DOTYCZY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów - DOTYCZY

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega - DOTYCZY

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia – DOTYCZY

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów – nie dotyczy

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby (określić postępowanie o udzielenie zamówienia): Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020 (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

ZG.270.1.4.2020

Załącznik nr  3b do SIWZ

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH  W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Nazwa adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Rodzaj i zakres robót | Całkowita wartość brutto ( zł ) | Data i miejsce wykonania | Nazwy podmiotów na rzecz których zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZG.270.1.4.2020                                                                 Załącznik nr  3c do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWENIA

Nazwa adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Nazwisko i imię | Zakres czynności | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZG.270.1.4.2020                                          Załącznik nr  3d do SIWZ

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWENIA

Nazwa adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Opis (rodzaj, nazwa producenta, model, parametry techniczne) | Liczba jednostek | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

…………………………………

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr  4 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

GRUPA KAPITAŁOWA

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.

Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że należę/nie należę * do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, którzy, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

* (niepotrzebne skreślić) !

Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369),  złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr  5 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ 
W ART. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty

łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że:

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-	w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-	Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr  6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

DO ODDANIA WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA (wzór)

Działając w imieniu (nazwa i adres) …………………………………………………… oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

(dalej: „Postępowanie”), tj. (nazwa i adres Wykonawcy)   ………………………………………………………….………………………,

(dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

-	…………………………………………………………………………,

-	…………………………………………………………………………,

-	………………………………………………………………………,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu: ………………………………………………………………………,

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób………………………………………………………………………,

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ………………………………………………………………………, z Wykonawcą łączyć nas ………………………………………………………………………,

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

………………………………..

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZG.270.1.4.2020

Załącznik nr  7 do SIWZ

Umowa – projekt

zawarta w dniu  ……………………. w Lutowiskach  pomiędzy, działającym   w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska

z siedzibą w Lutowiskach, 38-713  Lutowiska 4

reprezentowanym przez mgr inż. Marka Bajdę

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska

nr ewidencyjny NIP: 689-000-13-08,  REGON 370014521

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,

a

……………….………………………..

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez ……………………………………………………………………………………………………………., pod numerem KRS ………………………, NIP: ………………………….., REGON: …………………….

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:. …………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., który odbył się w dniu ……………….. w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i ofertą Wykonawcy, dla zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ) 2014-2020r. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na trenach górskich”.

2. Prace należy wykonać zgodnie szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-c do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a)  Kosztorysie ofertowym / Przedmiarze robót,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

c) projekcie budowlanym.

4. W przypadku zaistnienia rozbieżności w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, za nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlanym.

5. Całość zamówienia Wykonawca zrealizuje z własnych materiałów, własnym

staraniem i na własny koszt.

6.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,

patentów lub pochodzenia, podania nazwy, to w odniesieniu do tych materiałów

lub urządzeń zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie

w prowadzonych robotach budowlanych innych równoważnych materiałów lub

urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż

materiały lub urządzenia, które one zastępują.

§ 2. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Przekazanie terenu (frontu) budowy w dniu ........................,

b) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do

dziennika budowy tj.  w terminie do 3 dni roboczych od zawiadomienie inspektora

nadzoru inwestorskiego lub koordynatora projektu pisemnie lub telefonicznie

o zaistniałym   problemie,

c) przejęcie do eksploatacji (odbiór) przedmiotu Umowy, zrealizowanego w sposób

należyty przez Wykonawcę,

d) zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach

określonych w Umowie.

3. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 7 niniejszej Umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłaszanie wykonanych robót zanikających do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP w odniesieni do własnych pracowników i osób trzecich, przepisów  p.poż.  i ochrony przed kradzieżą oraz przepisów ochrony przyrody.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej  i przedłożenia ich Zamawiającemu na kwotę zwartą w SIWZ.

Ponadto:

2.     Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład

przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu robót wyspecyfikowanych

w  opisie przedmiotu zamówienia (Zał. 1a-c ), jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst  jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

3.   Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te

czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również

poprzez zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę przez

podwykonawców.

4.   Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca

zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu zanonimizowanych kopii umów

o pracę (lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie zgodnie z

zakresem określonym w punkcie  14.2.2 SIWZ) zawartych przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami, o których mowa w pkt. 6 wraz

dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów (lub dokumentów) zawartych

przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 2, w

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę.

6.  W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby

wskazane w ofercie.

§ 4. PODWYKONAWSTWO

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy:

- Stosownie do treści art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót.

- Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi poprzez przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 wstrzymuje się wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiającego w przedmiocie zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę należności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, gdzie przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

- Termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia  lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo

W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności i bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Umowy w sprawach zamówień są jawne, z zastrzeżeniem przepisów dot. tajemnic prawnie chronionych.

§ 5. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: …...2021r.

Nie później niż w dniu następnym po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31.10.2021r.

Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem skutecznego jego dokonania. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie odbioru robót zgodnie z § 7 ust. 2 i 3.

3. Termin upływu zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji ………. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) będzie liczony od daty przyjęcia obiektu do eksploatacji lecz nie wcześniej niż do czasu wyczerpania wszystkich praw Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.

4. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu terenu budowy i

Dziennika budowy.

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego

przedmiotu umowy jest protokół odbioru robót podpisanego przez obie strony,

bez uwag.

6. Po wykonaniu całości prac Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego,

który w terminie do 10 dni od daty złożenia zawiadomienia dokona komisyjnej (z

udziałem Wykonawcy) wizji terenowej w celu odbioru ilościowo – jakościowego

wykonanych prac, na potwierdzenie której sporządzony zostanie protokół odbioru

robót.

§ 6. ODBIORY CZĘŚCIOWE

Dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończony element (część) robót według elementów robót określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 7. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość

przedmiotu umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania

się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać

będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając

o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać i wyznaczyć termin na usunięcie wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  i  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od umowy i naliczyć kary umowne określone w § 10 ust.1 lit c)  lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, albo może zlecić zastępcze wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi  bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów,   wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny przegląd przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora     
nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 8. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe 
     w  łącznej wysokości:

Netto: ………………………

Słownie: ………………………………..

Podatek VAT …..……………………

Słownie: …………………………………

Brutto: ………………………………….

Słownie: …………………………………

Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym oraz w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych robót ustalone powykonawczo.

2.W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy.

3.Podstawą do wystawienia faktur będą potwierdzone, bez uwag przez

Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbioru robót.

4. Za wykonane prace Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14

dni, licząc od daty otrzymania tych faktur.

5.Ceny netto określone w umowie/ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto) tj: …….. zł (………….. zł …………) w formie………..

70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia (końcowego odbioru robót).

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie, określonego we wzorze umowy, okresu rękojmi za wady.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w ( 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru

robót bez usterek lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4.Wykonawca udziela, zgodnie z ofertą ………. miesięcy gwarancji na przedmiot

umowy licząc od daty   odbioru końcowego obiektu bez wad.

5.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie

określonym  w  umowie jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego

terminu. Za dotrzymanie terminu uznaje się wysłanie stosownego pisma

zawierającego zgłoszenie wady przesyłką poleconą na adres Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia

przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ludzi, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż 3 dni od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na wykonawstwo zastępcze.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin zakończenia realizacji umowy określony w § 5,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób niezatrudnionych na umowę o pracę lub zatrudnionych z obejściem przepisów Kodeksu pracy (tzw. umowy śmieciowe) 2 000 zł za każdą osobę,

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokości 5 000 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek,

i) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego jedynie od części umowy (odstąpienie częściowe) podstawą do naliczenia kary umownej będzie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy pomniejszona o wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty wykonane należycie do momentu odstąpienia.

j) z tytułu wymienionego w § 15 ust. 6 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę jedynie od części umowy (odstąpienie częściowe) podstawą do naliczenia kary umownej będzie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy pomniejszona o wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty wykonane należycie do momentu odstąpienia.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymogi dowodu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką poleconą na adres drugiej strony.

6. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz możliwość dochodzenia kar umownych  łącznie ze wszystkich tytułów określonych w § 10 ust. 2. W takim wypadku łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, każdej ze Stron przysługuje na poniższych zasadach prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy w przypadku:

1)	wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od całości lub części Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku kara umowna nie będzie naliczana;

2)	wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, przez co Strony rozumieć będą podjęcie chociażby pierwszej czynności ( w tym pierwszego zajęcia) w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonych przeciwko Wykonawcy;

3)	przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy;

4)	braku podjęcia przez Wykonawcę robót na danym placu budowy w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjęcia robót;

5)	wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną – o ile te niezgodności są istotne, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu usunięcia tych nieprawidłowości i jego bezskutecznym upływie;

6)	opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy sięgających co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych w harmonogramie terminów;

7)	przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 7 dni.

3.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (wg stanu na dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu;

2)	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, która od umowy odstąpiła;

3)	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu placu budowy w terminie 3 dni od odstąpienia od Umowy; na dzień przekazania Zamawiającemu placu budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu;

4)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6.	Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym robót zabezpieczających, do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz do przejęcia od Wykonawcy terenów budowy.

7.	Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy.

§ 12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

W terminie uzgodnionym przez strony:

1. Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora prac).

2. Wykonawca wskaże w formie pisemnej:

a) Przedstawiciela Wykonawcy,

b) Kierownika Budowy,

3. Do obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy między innymi:

a) reprezentowanie Wykonawcy względem Zamawiającego we wszystkich

sprawach wynikających z zapisów niniejszej Umowy;

b) reprezentowanie Wykonawcy na budowie;

c) koordynowanie poszczególnych etapów robót;

d) koordynowanie robót z podwykonawcami;

e)odpowiedzialność za wykonanie prawidłowej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§ 13. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w

formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach:

- potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, 
w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami 
w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych;

- rezygnacji z wykonania części (całości)  zamówienia (umowy) w

przypadku, gdy:

a.  planowana inwestycja okaże się nieopłacalną lub gdy konieczność ta

wyniknie z  badań  geologicznych lub  hydrologicznych,

b. z uwagi na możliwość podniesienia jej  opłacalności,

c.  na podstawie zaleceń lub nakazów zewnętrznych organów  opiniujących,

zezwalających kontrolujących lub innych,
d.  ze względu na brak wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie

działalność,

e. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,

f.  w razie zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

g. ze względu na konieczność ochrony środowiska.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

4   zmiany terminu realizacji spowodowanej:

a. z przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (z wyłączeniem okresu od 1 lutego do 1 marca) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięci tych kolizji,

e. wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej  określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie działalność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h.    ze względu na konieczność ochrony środowiska.

5. Jeżeli w trakcie wykonania zadania zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Sposób dokumentowania wymagań pozwalających ich spełnienie musi być zgodny z wymaganiami treści SIWZ obowiązującej w tym postępowaniu. Natomiast termin w jakim spełniane warunków ma mieć miejsce - na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany.

## 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

7 . Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem

## obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą

## powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w

## SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.

## 1986 ) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP.

§ 14. RĘKOJMA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały Przedmiot Umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za cały Przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony łącznie do (zgodnie ze swoim wyborem):

  - żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana  do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

  - żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad

  - żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. b.

  - powierzenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu (tzw. wykonawstwo zastępcze), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty należności pieniężnej w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu podmiotu trzeciego.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest  zobowiązany do:

  - terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad;

  - terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

  - zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. b.

  - zapłaty należności pieniężnej w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu podmiotu trzeciego, który usunie wady w ramach tzw. wykonawstwa zastępczego.

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.

- W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie, za pośrednictwem fax-u lub poczty e-mail, powiadomi o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania wad.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach rękojmi, napraw bieżących zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym odpowiednio w ust. 6 i 7 nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady. Powierzenie wykonania napraw stronie trzeciej nie będzie wymagało uzyskania zgody sądu.

§ 15. GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji przez okres …………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. Po odbiorze końcowym każdego z zadań wykonywanych w ramach umowy Wykonawca złoży wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną, która stanie się załącznikiem do umowy.

3. Zamawiający może wedle swojego wyboru skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji określony został w karcie gwarancyjnej.

5.Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest protokół końcowy z przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

6. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, nie zrealizuje naprawy.  W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz dodatkowo zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. Powierzenie wykonania napraw stronie trzeciej nie będzie wymagało uzyskania upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki stanowią:

1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY

……………………………..                                      ……………………………

Załącznik nr……… do umowy

Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona w dniu ..................................................

1. Zamawiający:

2. Wykonawca …………………………………………………………………………………..

3. Umowa nr z dnia ……………………………………………...

4. Przedmiot umowy:

5. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ..............

6. Ogólne warunki gwarancji jakości.

6.1.	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

6.2.	Do karty gwarancyjnej dołączono wymagane przepisami dokumenty, dopuszczające użyte materiały i zamontowane urządzenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

6.4.	Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

6.5.	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.6.	O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

6.7.	Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie urządzenia – niezwłocznie,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jednakże nie dłuższym niż 14 dni).

6.8.	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.9.	W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt. 6.7, Zamawiający może bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. b umowy nr................., liczoną od dnia zgłoszenia wad do dnia zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi.

6.10.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a)	siły wyższej,

b)	szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego obiektu.

6.11.	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót.

6.12.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

6.13.	W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie osób reprezentujących strony;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA:

# Footnotes

Wykonawca nie może zaoferować wydłużenia Okresu Gwarancji dłuższego niż o 24 miesiące. W przypadku zaoferowania wydłużenia Okresu Gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24 miesięczne wydłużenie Gwarancji Jakości.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.