### Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na doposażenie pracowni elektrycznych, budowlanej i OZE w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "CKZ na plus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – II postępowanie”.

Zadanie 1: Specjalistyczny sprzęt do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat malarski hydrodynamiczny do nanoszenia farb metodą bezpowietrzną | 1szt. | zasilanie od 220 do 230 V moc silnika min. 0.75 kW wydajność cieczy minimum 1.5 l/min max przekrój dyszy ok. 0.53 mm - 0,021" Waga: minimum 10 kg - maksymalnie 50 kg ciśnienie max 220 bar max długość węża 50 mb. |
| 2. | Agregat malarski hydrodynamiczny do nanoszenia farb metodą bezpowietrzną z zasysaczem do pojemnika | 1 szt. | zasilanie max. 230V moc silnika min. 1 kW wydajność cieczy min. 1.5l/min max ciśnienie robocze 220bar max śr. dyszy przy jednym pistolecie 0.50mm waga max 50kg. max długość węża 50mb zasysacz (możliwość pobieranie materiału z wiaderek, pojemników) |
| 3. | Agregat malarski z możliwością nakładania tynków i gładzi | 1 szt. | minimum 15 - 20 l zbiornik z dolnym wylotem i kołnierzem zabezpieczającym profesjonalny pistolet do emulsji profesjonalny pistolet tynkarski umożliwiający nakładanie gładzi, w przypadku braku ww. funkcji pistoletu tynkarskiego dodatkowo profesjonalny pistolet do gładzi |
| 4. | Pistolet do malowania natryskowego | 3szt. | Typ farby : Emaila, emulsja, lakier itp. Wydajność tłoczenia : minimum 500 Pojemność zbiornika : minimum 0,8 - max 1,5 l Długość węża (w m) : minimum 3 m Moc: max 700 W Waga: max 10 kg |
| 5. | Drabina malarska 6 stopniowa | 6 szt. | Materiał aluminium Rodzaj łączenia szczebli nitowanie Wysokość do podestu 0,4 – 0,5 Ilość stopni/szczebli 6 – 8 Maksymalne obciążenie 150 – 180 kg Wysokość robocza ok. 3 – 4m Wysokość do podestu ok. 1 – 1,5m Szerokość drabiny ok. 0,4 – 0,6m Długość drabiny złożonej ok.2 – 2,5m Grubość drabiny złożonej ok. 0,1 – 0,15m Grubość z poręczami ok. 0,2m Waga min 4 max 6 kg Wejście jednostronne |
| 6. | Podnośnik do płyt g-k | 2 szt. | Trzy koła jezdne z hamulcami Możliwość montażu płyt na powierzchniach ukośnych, pionowych i poziomych Maksymalny rozmiar płyty około 120 do 480 Mechanizm zapobiegający samo złożeniu Maksymalna waga płyty od 74 do 76 kg |
| 7. | Wiertarko - wkrętarka udarowa | 2szt. | Ciężar bez akumulatora max 1,5 kg Akumulator min. 18V Silnik bezszczotkowy Maks. moment obrotowy 80 Nm Liczba biegów 2 Funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie z udarem Uchwyt stanowiskowy |
| 8. | Wkrętarka/klucz udarowy | 1 szt. | Silnik bezszczotkowy Napięcie akumulatora max 18 V Ciężar bez akumulatora max 1,5 kg Typ akumulatora Technologia litowo-jonowa Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 – 1,8 / 13 – 15 mm Regulowany moment obrotowy Maks. średnica wiercenia w aluminium max 13 mm Maks. Ø wiercenia w drewnie max 35 mm Maks. Ø wiercenia w stali max 13 mm Maks. Ø wkrętów max 10 mm |
| 9. | Wkrętarka sieciowa | 6 szt. | Maks. 20-stopniowe sprzęgło dwubiegowa włącznik z regulacją obrotów Moc znamionowa min 450 W Prędkość obrotowa B1 minimum 350 obr./min B2 minimum 950 obr./min Rozmiar uchwytu samozaciskowego max 10 mm Waga netto max 1.5 kg |
| 10. | Wiertarka z SDS | 6szt. | Moc nominalna min. 790 W Energia udaru min. 2,7 J Uchwyt SDS plus W zestawie: Adapter do wierteł z uchwytem walcowym, 3 groty do kłucia Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów min. 22mm Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze min. 60 mm Maks. średnica wiercenia w metalu min. 10 mm Maks. Ø wiercenia w drewnie min. 20 mm |
| 11. | Poziomica laserowa ze statywem magnetycznym | 3 szt. | Dokładność linii poziomej ±3mm na 10m Zakres samo-poziomowania około ±4° Zasięg min 20m wewnątrz budynku Gniazdo statywu: min 1/4" Zasilanie min. 2 baterie alkaliczne typu AA Czas pracy min 4 – 5 godzin Waga max 1 kg. |
| 12. | Maszynka do cięcia płytek duża | 3 szt. | Długość cięcia 1200 Maksymalny wymiar płytki do cięcia w karo minimum 848 x 848 Waga max 15 kg |
| 13. | Maszynka do cięcia płytek średnia | 6 szt. | Długość cięcia 600 Maksymalny wymiar płytki do cięcia w karo minimum 425 x 425 Waga max. 7 kg |
| 14. | Gilotyna do paneli | 6szt. | Przeznaczenie: Bezpyłowe cięcie laminowanych paneli ściennych i podłogowych Wykończenie: Powierzchnia lakierowana proszkowo Wymiary [mm]: Cięcie paneli o grubości do 12 mm i szerokości do 210 mm lub ich nacinanie wzdłużne Materiał: blacha stalowa galwanizowana Długość: max 750 mm |
| 15. | Otwornice diamentowe | 6 kpl. | koronki diamentowe chwyt gwintowany M14 średnice 6, 8, 10, 12, 25, 35, 68 mm |
| 16. | Wyrzynarka | 3szt. | Głębokość cięcia w drewnie 60-80 mm Głębokość cięcia w aluminium minimum 10 mm Głębokość cięcia w stali zwykłej minimum 6 mm |
| 17. | Szlifierka kątowa | 3 szt. | Moc nominalna min. 1 200 W Prędkość obrotowa bez obciążenia min 11.000 min-1 Ø tarcz 125 mm Gwint wrzeciona szlifierki M14 Akcesoria opcjonalne: Ø gumowego talerza szlifierskiego ok. 125 – 150 mm Ø szczotki garnkowej ok. 70 - 80 mm Waga max 3 kg lub sieciowa |
| 18. | Szlifierka do gipsu | 1 szt. | Moc znamionowa min. 710 W Prędkość obrotowa min. 600-980 obr./min. Średnica tarczy min 225 mm Regulacja dł. ramienia Waga maks. 5 kg |
| 19. | Odkurzacz techniczny | 1 szt. | Waga max 15 kg Pojemność zbiornika netto min. 20 l Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro L lub ochrona min. IPX4 Moc nominalna min. 1 200 W Liczba kół 4 |
| 20. | Maszynka do cięcia płytek na morko | 2 szt. | Napięcie zasilające min 230V 1~ Moc min. 900W Bezpiecznik / Generator 16A / 3 kVA Średnica tarczy i otworu ok. Ø 200 x 25,4mm Waga max 30 – 40 kg Głowica wychylna 0 - 45º Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15mm / 10mm Maks. długość cięcia 650mm Prędkość obrotowa (obr./min) ok. 2950 min-1 Prędkość obrotowa (obr./min) ok. 2950 min-1= Wibracje dłoni/ramienia < 2,5 m/s² |

Zadanie 2: Narzędzia i produkty dekoracyjne do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Farby dekoracyjne Metaliczna farba dekoracyjna o perłowej poświacie | 1 + 1 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 2. | Farby dekoracyjne Matowa farba o wyglądzie aksamitu z delikatną perłą | 1 + 2 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 3. | Farby dekoracyjne Perłowa farba z drobinami piasku | 2 + 2 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 4. | Beton architektoniczny - akrylowy masa dekoracyjna | 1 kpl. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - masa akrylowa min. 18 kg - lakier zabezpieczający min. 1kg |
| 5. | Stiuk – masa imitująca marmur z efektem połysku: | 1 + 1 szt. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l – 1 szt. - masa stiukowa min. 1 kg – 1 szt. |
| 6. | Masa dekoracyjna do imitacji piaskowca | 1 kpl. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - masa akrylowa min. 18 kg lakier zabezpieczający min. 1kg |
| 7. | Travertyn – wapienna masa dekoracyjna imitująca skałę trawertynu | 1 + 6 + 6 + 1 szt. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - 1 szt. - masa podkładowa min. 1kg - 6 szt. - masa travertynu min. 1 kg - 6 szt. - lakier zabezpieczający min. 1kg - 1 szt. |
| 8. | Szablony formatu B | 6 szt. | malarskie format B, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 9. | Szablony formatu L | 3 szt. | malarskie format L, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 10. | Szablony formatu M | 3 szt. | malarskie format M, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 11. | Pędzle dekoracyjne | 1 kpl. | pędzel angielski 63 do farb dekoracyjnych, rączka drewniana, włos mieszany – 12 szt. pędzel do dekoracji 120 x 10 – 6 szt. pędzel tapetowy 110 do nakładania farb i dekoracji, rączka drewniana, włos mieszany – 6 szt. |
| 12. | Paca dekoracyjna | 6 szt. | rajberka wenecka do stiuków – 6 szt. |

Zadanie 3: Materiały i akcesoria malarskie do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Farba | 6 szt. | emulsja biała – op. 10 l |
| 2. | Masa szpachlowa | 6 op. | Masa szpachlowa do łączenia płyt g-k min. 5 kg |
| 3. | Gotowa polimerowa masa szpachlowa | 5 op. | - gładź szpachlowa bezpyłowa, zużycie na m² na mm grubości (w kg): 2 Maksymalna grubość warstwy (w mm): 3, opakowanie min.18 kg |
| 4. | Klej do płytek | 18 szt. | półelastyczny, zużycie (w kg/m²) około: 1,5 kg/1 m²/1 mm, opakowanie 25 kg |
| 5. | Klej do tapet | 6 szt. | fizelinowych i winylowych, opakowanie min. 240 g |
| 6. | Tapety | 6 szt. + 6 szt. | Tapeta winylowa na fizelinie, bez raportu szer. 53 gramatura min. 300 - 350 g/m2 Tapeta winylowa na fizelinie, wzorzysta, z raportem, szer. 53 cm, gramatura min. 300 - 350 g/m2 |
| 7. | Panele laminowane | 15 m2 | klasa ścieralności AC4, 4-stronna V-fuga, grubość 8 mm, |
| 8. | Podkład pod panele | 15 m2 | podkład - 5mm zintegrowany z folią aluminiową |
| 9. | Panele laminowane | 15 m2 | klasa ścieralności AC4, grubość 8 mm, |
| 10. | Podkład pod panele | 15 m2 | podkład - 3mm zintegrowany z folią aluminiową |
| 11. | Płytki wielkoformatowe | 3x15m2 | Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony, grubość 8 mm, wymiary 40 x 40 Płytki podłogowe gresowe szkliwione mat grubość 8,5 - 10 mm wymiar 60 x 60 Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony grubość 8 do 10 mm, wymiar 30 x 60 |
| 12. | Płyty g-k | 6 szt. + 6 szt. | Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2600 x 12,5 mm Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2000 x 12,5 mm |
| 13. | Profil sufitowy UD | 6 szt. | Profil sufitowy UD 30 mm dł. 4 m |
| 14. | Profil sufitowy CD | 15 szt. | Profil sufitowy CD 60 mm dł. 3 m |
| 15. | Wkręty TN 3,5 x 35 | 2000 szt. | wkręty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych |
| 16. | Wkręty TN 3,5 x 45 | 1000 szt. | wkręty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych |
| 17. | Kołki | 500 szt. | do szybkiego montażu śr. 6x60 |
| 18. | Wałki | 1 kpl. | Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, lateksowych, mikrofibra 25 cm – 6 szt. Wałek do farb emulsyjnych emulsyjnych/akrylowych, lateksowych, mikrofibra 18 cm – 12 szt. Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, welurowy/mikrofibra 10 cm – 24 szt. Wałek do tapetowania gumowy z rączka, metal z plastikowym uchwytem – 6 szt. Wałek odcinający do farb emulsyjnych/lateksowych/akrylowych, mikrofibra – 3 szt. |
| 19. | Pędzel płaski 70 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 20. | Pędzel płaski 50 mm | 6 szt. | do farb akrylowych, do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 21. | Pędzel płaski 20 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 22. | Pędzel krzywak 50 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych/olejnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 23. | Pędzel ławkowiec | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana, rozmiar 170 |
| 24. | Pace do kleju | 1 kpl. | Paca ząbkowa, metalowa do kleju 6 mm, rączka plastikowa – 3 szt. Paca ząbkowa, metalowa do kleju 8 mm, rączka plastikowa – 3 szt. Paca metalowa gładka, mała, rączka plastikowa – 6 szt. |
| 25. | Kuweta mała | 6 szt. | ok.15-16 x 24-30 [cm], plastikowa |
| 26. | Kuweta średnia | 6 szt. | ok. 26-31 x 34-35 [cm], plastikowa |
| 27. | Kuweta duża | 6 szt. | ok. 34x37 [cm], plastikowa |
| 28. | Rączka do wałka 25 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 29. | Rączka do wałka 18 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 30. | Rączka do wałka 10 - 12 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 31. | Taśma akustyczna do profili | 3 szt. | szer. 50 mm, dł. 30 m |
| 32. | Nożyce do blachy | 6 szt. | do profili stalowych |
| 33. | Taśma malarska | 12 szt. | szer. min. 38 mm, żółta, zwykła |

Zadanie 4: Materiały dydaktyczne do pracowni elektrycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stycznik 1-fazowy | 12 szt. | Prąd znamionowy 16A, Liczba styków głównych: 2 NO Liczba styków pomocniczych: 1NO (możliwy dodatkowy styk pomocniczy) Napięcie cewki AC-230V Liczba biegunów - 2 Montaż: szyna TH-35 Budowa modułowa |
| 2. | Stycznik 3-fazowy/powietrzny | 36 szt. | Moc znamionowa przy AC-3 : 4kW Prąd znamionowy przy AC3 -9A, 400V Liczba styków głównych: 3 NO Liczba styków pomocniczych: 1NO lub więcej NO, NC Napięcie cewki AC-230V Liczba biegunów głównych - 3 Możliwość dołączenia przekaźnika termicznego i dodatkowych styków pomocniczych Montaż: szynaTH-35 |
| 3. | Styki pomocnicze do stycznika powietrznego 3-fazowego | 60 szt. NO + 60 szt. NC = razem 120 szt. | Mocowanie czołowe. Funkcja: 1 zwierny - NO Stopień ochrony IP 20 – 60 szt. Mocowanie czołowe. Funkcja: 1 rozwierny - NC Stopień ochrony IP 20 – 60 szt. Przy zaproponowaniu bloku styków liczy się ilość pojedynczych styków |
| 4. | Przekaźnik elektromagnetyczny | 24 szt. | Konfiguracja styków: przynajmniej 2 x NO/NC Prąd obciążenia: przynajmniej 8 A Napięcie zasilania cewki 230 V AC Montaż: szynaTH-35 |
| 5. | Wyłącznik silnikowy | 15 szt. | Prąd znamionowy: 1A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 0,6 do 1A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 6. | Wyłącznik silnikowy | 9 szt. | Prąd znamionowy: 1,6A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 1 do 1,6A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 7. | Wyłącznik silnikowy | 6 szt. | Prąd znamionowy: 2,5A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 1,6 do 2,5A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 8. | Wyłącznik silnikowy | 6 szt. | Prąd znamionowy: 6,3A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 4 do 6,3A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 9. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy/powietrzny silnikowy | 15 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 0,63 do 1 lub o mniejszym prądzie od 0,63 i większej od 1 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 10. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy/powietrzny | 9 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 1 do 1,6 lub o mniejszym prądzie od 1 i większej od 1,6 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 11. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy/powietrzny | 6 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 1,6 do 2,5 lub o mniejszym prądzie od 1,6 i większej od 2,5 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 12. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy/powietrzny | 6 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 4 do 6,3 lub o mniejszym prądzie od 4 i większej od 6,3 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 13. | Wyłącznik różnicowoprądowy 1 faza | 24 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik różnicowoprądowy Rodzaj wyłącznika: typ AC Prąd znamionowy: 25A Prąd znamionowy różnicowy: 30mA Ilość biegunów: 1+N Napięcie znamionowe: 230 AC Montaż: szyna TH-35 Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...16mm2 Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 14. | Wyłącznik różnicowoprądowy - 3 fazy | 18 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik różnicowy Rodzaj wyłącznika: typ AC Prąd znamionowy: 25A Prąd znamionowo różnicowy: 30mA Ilość biegunów: 4 Napięcie znamionowe: 400V AC Montaż: szynaTH-35 Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 |
| 15. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 3 fazy | 24 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Napięcie znamionowe: 400V AC |
| 16. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 17. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 18. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 16A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 19. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 3 fazy | 12 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 16A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Napięcie znamionowe: 400V AC |
| 20. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NC: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V Montaż: szyna TH-35 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 samopowrotny |
| 21. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NO: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V Montaż: szyna TH-35 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 samopowrotny |
| 22. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NC+NO: 1+1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 Montaż: szyna TH-35 samopowrotny jeden przycisk sterowniczy |
| 23. | Zespół przycisków sterowniczych podwójny 1NO 1NC | 12 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NO: 1 ilość styków NC: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 Montaż: szyna TH-35 samopowrotny dwa niezależne przyciski sterownicze |
| 24. | 1 fazowy licznik | 15 szt. | 1 - fazowy na szynę TH-35 Napięcie: 230V AC Prąd min/znamionowy/max 5A / 32 A (lub więcej A) Cyfrowy wyświetlacz LCD Dokładność pomiaru: klasa 1 |
| 25. | 3 fazowy licznik | 6 szt. | 3 - fazowy na szynę TH-35 Napięcie: 3 x 240V / 400V Prąd min/znamionowy/max 5A / 80 A Cyfrowy wyświetlacz LCD Dokładność pomiaru: klasa 1 |
| 26. | Czujnik zaniku faz | 12 szt. | Napięcie zasilania : 3x230/400V + N Styk 1NO\NC Separacja styku: tak Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły |
| 27. | Czujnik kolejności i zaniku faz | 6 szt. | Napięcie zasilania : 3x230/400V + N Styk 1NO\NC Separacja styku: tak Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły |
| 28. | Przekaźnik czasowy | 24 szt. | Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz Tryb pracy: opóźnione załączenie Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas działania - regulowany od 0,1s do min 3godz. Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 29. | Przekaźnik czasowy | 24 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Tryb pracy: opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna, … Konfiguracja styków: 2 × NO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas działania - regulowany od 0,1s do min 3godz. Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 30. | Przekaźnik, sterownik gwiazda-trójkąt | 9 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Czas przełączenia z gwiazdy na trójkąt od 75ms Konfiguracja styków: 2 × NO lub 2xNO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas rozruchu Gwiazda od 1s do min 500s Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 31. | Czujnik ruchu z stykiem NO | 21 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Obciążenie min 1000W lub minimum 5A Funkcja zmierzchu - regulowana: 4 ÷ 2000 Lx Czas włączenia: od minimum 15 sek. do 7 min Kąt detekcji: 180° Zasięg detekcji minimum 11 metrów Możliwość regulacji pionowej Stopień ochrony:IP44 Montaż natynkowy |
| 32. | Automat zmierzchowy | 15 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1: 16 A Próg zadziałania - regulowany: 2 ÷ 1000 Lx Konfiguracja styków: 1 × NO Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Element światłoczuły: zewnętrzna sonda Ø 10 mm Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 33. | Automat schodowy | 18 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1: minimum 12A Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min lub większy zakres Konfiguracja styków: 1 × NO Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Stopień ochrony: IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 34. | Przekaźnik priorytetowy | 15 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Typ z kanałem przelotowym Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16A Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych ograniczony średnicą przewodu przewlekanego Ø: 4 mm Prąd przełączenia 4÷30 A Stopień ochrony: IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 35. | Regulator temperatury | 18 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Zakres pomiarowy -20,0...+120,0°C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +120 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Konfiguracja styków: 1 × NO Prąd odbiorników min 15A Czujnik temperatury zewnętrzna sonda Stopień ochrony: IP20 Sygnalizacja temperatury wyświetlacz LED |
| 36. | Przekaźnik bistabilny | 18 szt. | Napięcie zasilania 230 V AC Prąd obciążenia: minimum 15A Konfiguracja styków: 1 x NO/NC Montaż: szyna TH-35 Stopień ochrony: IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 37. | Przekaźnik bistabilny z nastawą czasu | 18 szt. | Napięcie zasilania 230 V AC Prąd obciążenia: minimum 15A Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Z wyłącznikiem czasowym Czas wyłączenia: od 1 min do przynajmniej 4 min. Montaż: szyna TH-35 Stopień ochrony: IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 38. | Dzwonek | 21 szt. | Rodzaj transmisji: przewodowy Rodzaj zasilania: sieciowe (230V) Dźwięk: 1 ton Montaż: szyna TH35 Stopień ochrony: IP20 |
| 39. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: czerwona |
| 40. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: zielona |
| 41. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: żółta |
| 42. | Lampka sygnalizacyjna 3 fazy | 24 szt. | Napięcie zasilania : 3x230V AC +N Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: zielona, żółta i czerwona |
| 43. | Listwa zaciskowa L fazowa | 30 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: czarny |
| 44. | Listwa zaciskowa N | 30 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: niebieski |
| 45. | Listwa zaciskowa PE | 24 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: zielony lub żółty, lub zielono-żółty |
| 46. | Gniazdo 3-fazowe | 18 szt. | Montaż: natynkowe Liczba biegunów: 5 Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): 44 Napięcie znamionowe:400V |
| 47. | Wtyczka 3-fazowa | 6 szt. | Liczba biegunów: 5 Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): 44 Napięcie znamionowe:400V |
| 48. | Rozdzielnica natynkowa n/t 4M | 9 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 4 Szyna TH-35 : Tak |
| 49. | Rozdzielnica natynkowa | 15 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 8 Szyna TH-35 : Tak |
| 50. | Rozdzielnica natynkowa | 18 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 12 Szyna TH-35 : Tak |
| 51. | Rozdzielnica natynkowa | 12 szt. | Liczba rzędów : 2 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 24 Szyna TH-35 : Tak |
| 52. | Rozdzielnica natynkowa | 12 szt. | Liczba rzędów : 3 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 36 Szyna TH-35 : Tak |
| 53. | Oprawa oświetleniowa | 36 szt. | Wraz z żarówką, gwint E27, min. 20 W Napięcie: 220-240V~50/60Hz Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne Stopień ochrony: IP44 Montaż: natynkowy |
| 54. | Oprawa oświetleniowa z gwintem GU10 | 24 szt. | Wraz z żarówką GU10 min. 5 W Napięcie: 220-240V~50/60Hz Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne Stopień ochrony: IP44 Montaż: natynkowy |
| 55. | Łącznik instalacyjny klawiszowy dzwonkowy | 42 szt. | Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne Kategoria Łączniki pojedyncze dzwonkowe Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe minimum 230 V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Tryb zacisków: gwintowe/szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) IP44 Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy |
| 56. | Łącznik jednobiegunowy | 42 szt. | Prąd znamionowy: minimum 10A AC Napięcie znamionowe: minimum230 V AC Sposób montażu: montaż natynkowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka stopień ochrony: IP44 Sposób dzialania: przycisk wahadłowy układ połączeń: łącznik 1-biegunowy |
| 57. | Łącznik świecznikowy | 42 szt. | Świecznikowy Liczba dźwigni 2 Napięcie znamionowe minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) IP44 |
| 58. | Łącznik schodowy | 48 szt. | Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe: minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) IP44 |
| 59. | Łącznik krzyżowy | 42 szt. | Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) IP44 |
| 60. | Ściemniacz oświetlenia | 31 szt. | Napięcie zasilania: minimum 230V AC Max moc podłączonych lamp: 800W Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe 5A Montaż: szyna TH-35 |
| 61. | Gniazdo natynkowe 1-f | 48 szt. | Montaż: natynkowe Liczba biegunów: 2P+Z Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): 44 Napięcie znamionowe:230-250V |
| 62. | Gniazdo natynkowe 1-f podwójne | 36 szt. | Montaż:natynkowe Liczba biegunów: 2 X (2P+Z) Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): 44 Napięcie znamionowe:230-250V |
| 63. | Wtyczka 1-fazowa prosta | 24 szt. | Prąd znamionowy - 16A Stopień ochrony - IP20 Uziemienie - tak Kolor - biała Materiał wykonania - obudowa tworzywo sztuczne Liczba biegunów: 2P+Z |
| 64. | Przetwornica/zasilacz 230V AC/12V DC | 12 szt. | Napięcie wejściowe: możliwość podłączenia do sieci 1-fazowej o wartości 230V AC Napięcie wyjściowe: DC 12V Montaż: szyna TH-35 Moc min.: 50W Stopień ochrony (IP): 20 |
| 65. | Sterownik rolet | 6 szt. | Napięcie zasilania: 230-250V AC Sterowanie centralne/lokalne: dwuprzyciskowe/dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lun N Montaż:szyna TH-35 Stopień ochrony (IP): 20 |
| 66. | Łącznik żaluzjowy n/t | 6 szt. | Żaluzjowy Liczba dźwigni 2 Napięcie znamionowe 230-250V AC Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) IP44 |
| 67. | Komplet wkrętaków izolowanych | 12 szt. | Liczba sztuk w opakowaniu sztywnym: min 9 Rękojeść: Ergonomiczna przeciwpoślizgowa Typ: Krzyżowy, Płaskie Wykonane ze stali CrV Izolacja: Tak Zgodność z normą 1000V IEC 609000. |
| 68. | Komplet wkrętaków izolowanych | 12 szt. | Liczba sztuk w opakowaniu: min 7 Rękojeść: Ergonomiczna przeciwpoślizgowa Typ: Krzyżowy, Płaskie Część robocza: wysokogatunkowa stal, hartowana, pokryta powłoka zabezpieczająca Izolacja: Tak Zgodność z normą 1000V IEC 609000. |
| 69. | Szczypce uniwersalne izolowane | 18 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 70. | Szczypce uniwersalne izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 180mm |
| 71. | Szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane | 18 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 72. | Szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 180mm |
| 73. | Szczypce wydłużone proste izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 200mm |
| 74. | Szczypce wydłużone/ półokrągłe izolowane | 15 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 75. | Przyrząd do ściągania izolacji - wielofunkcyjny | 24 szt. | Szczypce wielofunkcyjne do zagniatania i automatycznego ściągania izolacji z przewodów oraz zaciskania izolowanych / nieizolowanych końcówek kablowych. Wykrawanie / zdzieranie: 24 - 10AWG (0,2 - 6,0 mm2) Izolowane złącza: 22 - 10AWG (0,5 - 6mm2) Złącza nieizolowane: 12-10, 4-6, 22-14AWG; 0,5 - 6mm2 Końcówki kablowe: 7-8 mm |
| 76. | Przyrząd do ściągania powłoki izolacji | 18 szt. | Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Regulowana głębokość nacięcia Cięcie wzdłużne i Cięcie po obwodzie Wymienne ostrza |
| 77. | Praska do tulejek grupy : H, HI | 9 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek tulejkowych grupy H; HI Przekrój przewodów: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; mm2 Zakres: do 2,5 mm² Kształt zaciśnięcia : trapez |
| 78. | Praska do końcówek tulejkowych | 9 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek tulejkowych Sworzeń wieloklinowy: Nie Rozmiar końcówek: 22-10 AWG Zakres: 0.5-16 mm² Twardość stali: 45 HRc |
| 79. | Praska do końcówek grupy KO, KW, KI | 12 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek grupy KO, KW, KI Przekrój przewodów: 0,5-1; 1,5; 2,5; 4-6 mm2 Zakres: 0.5-6 mm² Kształt zaciśnięcia : karb |
| 80. | Praska do końcówek oczkowych | 3 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek oczkowych Sworzeń wieloklinowy: Nie Rozmiar końcówek: 22-10 AWG Zakres: 1,5-16 mm² lub o mniejszym od 1,5 i większej od 16 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Twardość stali: 45 HRc |
| 81. | Nóż monterski | 21 szt. | Nóż 1-częściowy, uchwyt z tworzywa odpornego na uderzenia z osłoną klingi klinga z prostym i okrągłym skrobakiem |
| 82. | Lutownica | 14 szt. | rodzaj: transformatorowa Moc: 100W Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz temperatura grotu max. 400oC |
| 83. | Zestaw kluczy nasadowych, komplet | 6 szt. | Nasadki: od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L=25, lub więcej Nasadki 1/4": 8; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm W zestawie grzechotka 1/4 cala Pokrętło wkrętakowe 1/4" Pokrętło przesuwne 1/4" Przegub Cardana 1/4" Klucze nasadowe wykonany ze stali chromo-wanadowej Zabezpieczony przed korozją. Umieszczone w walizce |
| 84. | Wiertarko-wkrętarka | 14 szt. | Moc: min.320W Zasilanie: 230V ~50Hz Obroty: I bieg 0-450 /min, II bieg 0-1500 /min Uchwyt samozaciskowy 1 - 10 mm 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie Maks. moment obrotowy: miękki: 21 Nm, twardy: 56 Nm Przewód zasilający min. 2,5 metrów |
| 85. | Skrzynka uciosowa | 10 szt. | do cięcia pod kątem 22,5°, 45°, 90° |
| 86. | Miara zwijana | 10 szt. | długość 3m szerokość 16mm auto blokada gumowa osłona zapobiega wyślizgnięciu się miarki z dłoni |
| 87. | Poziomica | 10 szt. | długość: 100cm materiał: aluminiowa wskaźniki poziomu i pionu Dokładność libelli : 0,5 mm/m lub lepsza |
| 88. | Drabina jednostronna | 5 szt. | Ilość stopni: 3 (2+1) materiał: aluminiowa Duży antypoślizgowy podest. Minimalne obciążenie powyżej 130 kg |
| 89. | Drabina jednostronna z podestem | 1 szt. | Ilość stopni: 3 + podest (3+1) materiał: aluminiowa Duży antypoślizgowy podest. Minimalne obciążenie powyżej 130 kg |
| 90. | Ogranicznik przepięć | 15 szt. | Warystorowy ogranicznik przepięć typ 1+2, klasa B+C, czterobiegunowy Klasa ochrony: T1 T2 Maksymalne napięcie pracy: Uc 275 V AC Napięciowy poziom ochrony: Up <1,5kV Prąd: In(8/20) 25 kA Montaż: Szyna montażowa TH-35 mm Ilość modułów: 4 |
| 91. | Modułowy rozłącznik izolacyjny | 14 szt. | prąd znamionowy In [A]: 40 napięcie znamionowe [V]: 230/400 ilość biegunów: 3 Montaż: Szyna montażowa TH-35 mm rodzaj zacisków: śrubowe |
| 92. | Złączka WAGO rozłączalna | 500 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 2 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój od 0,5mm² do 4 mm² |
| 93. | Złączka WAGO rozłączalna | 200 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 3 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój od 0,5mm² do 4 mm² |
| 94. | Złączka WAGO | 300 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 3 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 25A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 95. | Złączka WAGO | 500 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 4 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 25A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 96. | Złączka WAGO | 300 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 5 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 25A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 97. | Złączka WAGO rozłączalna | 200 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 5 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój od 0,5mm² do 4 mm² |
| 98. | Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji | 40 opak. | Końcówki kablowe - tulejki zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 0,75 mm² - 2 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 1 mm² - 13 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 1,5 mm² - 15 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² - 10 opak. Opakowanie = 100 szt |
| 99. | Końcówki kablowe oczkowe bez izolacji | 21 opak. | Końcówki kablowe - oczka zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² Pod śrubę M4 Opakowanie = 100 szt |
| 100. | Końcówki kablowe widełkowe bez izolacji | 21 opak. | Końcówki kablowe -widełki zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² Pod śrubę M5 Opakowanie = 100 szt |
| 101. | Przewód LgY 1 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Czerwony Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 102. | Przewód LgY 1,5 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 103. | Przewód LgY 2,5 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Czarny Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 104. | Przewód OWYżo 4x1,5 mm² | 400 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 4 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 300 |
| 105. | Przewód YDYżo 3x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 3 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 106. | Przewód YDYżo 4x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 4 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 107. | Przewód YDYżo 5x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 5 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 108. | Przewód DY 1 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 109. | Przewód DY 1,5 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 110. | Przewód DY 2,5 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |

Zadanie 5: Silniki indukcyjne do pracowni elektrycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik trójfazowy indukcyjny asynchroniczny klatkowy | 4 szt. | Napięcie znamionowe U [V]: 400/690 Moc znamionowa P [kW] : do 0,25kW Obroty znamionowe w zakresie: 1300 - 1450 obr/min rodzaj pracy: ciągła S1 stopień ochrony IP: przynajmniej 44 Przystosowany do rozruchu gwiazda-trójkąt rodzaj montażu: na łapach Tabliczka zaciskowa: sześcio zaciskowa |
| 2. | Silnik trójfazowy indukcyjny asynchroniczny klatkowy dwubiegowy | 1 szt. | Napięcie znamionowe U [V]: 400 Moc znamionowa P [kW] : do 0,80kW Liczba biegunów 2P: 2/4 stopień ochrony IP: przynajmniej 44 rodzaj montażu: na łapach układ połączeń uzwojenia: Δ/YY Uzwojenie przełączalne |
| 3. | Silnik trójfazowy indukcyjny | 3 szt. | Napięcie znamionowe U [V]: 230/400 Moc znamionowa P [kW] : do 0,55kW stopień ochrony IP: przynajmniej 44 rodzaj montażu: na łapach Tabliczka zaciskowa: sześcio zaciskowa |
| 4. | Silnik jednofazowy indukcyjny | 2 szt. | Napięcie znamionowe U [V]: 230V Moc znamionowa P [kW] : do 0,55kW stopień ochrony IP: przynajmniej 44 Kondensator pracy rodzaj montażu: na łapach |

Zadanie 6: Specjalistyczny sprzęt pomiarowy do pracowni elektrycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik uniwersalny Multimetr cyfrowy | 19 szt. | Zakresy pomiarowe: wybór automatyczny lub ręczny Test diody Napięcie DCV: przynajmniej od 0,1mV do minimum 600V Napięcie ACV: przynajmniej od 0,1mV do minimum 600V prąd DCA: przynajmniej od 10 mikroamper do minimum 10A Pomiar rezystancji: minimum do 40MΩ Pomiar pojemności przynajmniej od 1 mikroF do minimum 70mikrofaradów Pomiar częstotliwości: przynajmniej od 10Hz do minimum 10kHz Akustyczny test ciągłości Pomiar różnicowy Oddzielne zakresy do pomiaru napięcia DCV i ACV Oddzielne gniazda do pomiaru prądu w mA i A Sygnalizacja wyczerpania baterii |
| 2. | Miernik rezystancji izolacji | 1 szt. | Pomiar rezystancji izolacji: napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000V ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem, pomiar rezystancji izolacji do 10GΩ Dodatkowo: Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600V. Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557 |
| 3. | Miernik impedancji pętli zwarcia | 2 szt. | Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557): pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: przynajmniej 220/380V, 230V/400V, 240/415V o czestotliwości 45-65 HZ pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD ≥30 mA. Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku. Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Pomiar napięcia i częstotliwości sieci. miernik wylicza prąd zwarciowy dla napięć nominalnych. zakres pomiarowy wg IEC 61557-3: 0,13...2000Ω Dodatkowo: Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych |
| 4. | Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych | 2 szt. | Pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B. pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych I =10, 30, 100, 300, 500 mA, jednoczesny pomiar prądu wyzwalania wyłącznika I i pomiar czasu zadziałania wyłącznika t przy prądach 0,5I ,1I , 2I , 5I , Dodatkowo: Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego Pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości |
| 5. | Stół pomiarowy z wyposażeniem | 1 szt. | Pulpit sterowniczy Zabezpieczenie nadprądowe i przeciążeniowe Przycisk bezpieczeństwa Przełączniki ON/OFF Lampki sygnalizacyjne 4 gniazda 230V Regulowany zasilacz DC od 0 do min. 250V/min 6A (izolowany od źródła poprzez transformator) z zabezpieczeniem przeciążeniowym i przeciwzwarciowym. Regulowany autotransformator 3 fazowy napięcie od 0 do min 410V, prąd min. 5A 1 fazowy autotransformator min. 6A, 0-250V Wyjście zasilania 1 fazowego i 3 fazowego regulowanego w postaci zacisków laboratoryjnych umożliwiających podłączenie wtyków bananowych i widełkowych Wbudowane mierniki napięcia i prądu Gniazdo trójfazowe wyjście nieregulowane |
| 6. | Specjalistyczny aparat pomiarowy/Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych | 1 szt. | Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557): · Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω · Pomiar impedancji małym prądem w obwodach zabezpieczonych RCD ≥30 mA z rozdzielczością 0,01 Ω (zakres 180...270 V) · Praca w sieciach o napięciach 220/380V, 230 V/400V, 240/415V (zakres pracy 180.460 V) · Zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L). -Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, B -Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA -Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn,1 IΔn,2 IΔn, Pomiar rezystancji izolacji: -pomiar rezystancji izolacji co najmniej do 3GΩ -napięcie pomiarowe wybierane: co najmniej 100, 250, 500, 1000V Pomiar rezystancji uziemienia Pomiar ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem min 200mA Dodatkowe funkcje -Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej, -Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci |

Zadanie 7: Materiały dydaktyczne do pracowni OZE

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolano | 30 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 2. | Kolano nyplowe | 30 szt. | śr. 1/2" materiał: stal ocynkowana kąt 90o gw/gz |
| 3. | Korek | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" |
| 4. | Mufa | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" gw/gw |
| 5. | Nypel | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" gz/gz |
| 6. | Trójnik | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana równoprzelotowy gw/gw/gw śr. 1/2" |
| 7. | Śrubunek | 15 szt. | prosty materiał : mosiądz śr. 1/2" GW/GZ |
| 8. | Śrubunek | 10 szt. | prosty materiał : mosiądz śr. 3/4" GW/GZ |
| 9. | Kolano | 20 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 10. | Kolano nyplowe | 20 szt. | śr. 3/4" materiał: stal ocynkowana kąt 90o gw/gz |
| 11. | Korek | 20 szt. | materiał: stal ocynkowana GZ śr.3/4" |
| 12. | Mufa | 20 szt. | śr.3/4" materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 13. | Nypel | 20 szt. | materiał : ocynk śr. 3/4" gz/gz |
| 14. | Trójnik | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana równoprzelotowy gw/gw/gw śr. 3/4" |
| 15. | Kolano | 50 szt. | śr. 15 kąt 90o materiał : miedź 2x kielich |
| 16. | Kolano nyplowe | 50 szt. | śr. 15 kąt 90o materiał : miedź 1x kielich |
| 17. | Trójnik | 50 szt. | materiał : miedź równoprzelotowy 3x kielich śr. 15 |
| 18. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 materiał : miedź |
| 19. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 2x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 20. | Łuk dypl. | 50 szt. | śr. 15 1x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 21. | Nypel przejściowy | 50 szt. | materiał: miedź śr.15/ 1/2" GZ |
| 22. | Mufa przejściowa | 50 szt. | materiał: miedź śr.15/ 1/2" GW |
| 23. | Rura | 60mb | materiał: miedź śr.15 |
| 24. | Rura | 42mb | materiał: stal ocynkowana ze szwem śr.1/2" |
| 25. | Rura | 24mb | materiał: stal ocynkowana ze szwem śr.3/4" |
| 26. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 90o gw/gz |
| 27. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 90o nyplowe |
| 28. | Kalano dypl. | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 45o 1x kielich |
| 29. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 45o 2x kielich |
| 30. | Kolano wieszak | 100 szt. | śr. 20x1/2" GW materiał: PP kąt 90o |
| 31. | Mufa | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP |
| 32. | Trójnik | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP |
| 33. | Złączka | 100 szt. | śr. 20x1/2" GW materiał: PP |
| 34. | Złączka | 100 szt. | śr. 20x1/2" GZ materiał: PP |
| 35. | Rura | 60 szt. | materiał: PP sztanga 4m śr.20 |
| 36. | Uchwyt | 100 szt. | pojedyńczy 20mm |
| 37. | Łuk nypl. | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany 1x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 38. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany 2x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 39. | Łuk nypl. | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany 1x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 40. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany 2x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 41. | Trójnik | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany 3x kielich materiał : miedź |
| 42. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 system zaciskany materiał : miedź |
| 43. | Nypel | 50 szt. | śr. 15x1/2" GZ system zaciskany materiał : miedź |
| 44. | Mufa | 50 szt. | śr. 15x1/2" GW system zaciskany materiał : miedź |
| 45. | Obejma | 100 szt. | do rur stalowych 3/8" |
| 46. | Śruba | 220 szt. | M8x80 |
| 47. | Kołek rozporowy | 220 szt. | śr.10 |
| 48. | Rura | 200mb. | materiał: Pex-Al.-Pex śr.16 |
| 49. | Łuk dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 90o materiał : stal węglowa |
| 50. | Łuk | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 90o materiał : stal węglowa |
| 51. | Łuk dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 45o materiał : stal węglowa |
| 52. | Łuk | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 45o materiał : stal węglowa |
| 53. | Osadzka dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich materiał : stal węglowa |
| 54. | Trójnik | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 3x kielich materiał : stal węglowa |
| 55. | Nypel przejściowy | 50 szt. | materiał: stal węglowa śr.15/ 1/2" GZ system zaprasowywany |
| 56. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany materiał : stal węglowa |
| 57. | Mufa przejściowa | 50 szt. | śr. 15x1 /2" GZ system zaprasowywany materiał : stal węglowa |
| 58. | Rura | 80mb | materiał: stal węglowa śr.15 |
| 59. | Grupa pompowa solarna | 3 szt. | dwudrogowa |
| 60. | Kolektor słoneczny | 3 szt. | min.15 rur próżniowy z zestawem montażowym |
| 61. | Wymiennik ciepła | 3 szt. | jedna wężownica poj. 200l |
| 62. | Rura | 20mb | materiał: stal czarna ze szwem śr.1/2" |
| 63. | Rura | 10 mb | materiał: stal czarna ze szwem śr.3/4" |
| 64. | Wodomierz | 3 szt. | przeznaczenie : do cwu przyłącze 1/2" skrzydełkowy |
| 65. | Wodomierz | 3 szt. | przeznaczenie : do zwu przyłącze 1/2" skrzydełkowy |
| 66. | Kolano | 20 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gw |
| 67. | Kolano | 15 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gw |
| 68. | Kolano nypl. | 15 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gz |
| 69. | Kolano nypl. | 15 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gz |
| 70. | Redukcja | 20 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: stal czarna gw/gz |
| 71. | Trójnik | 15 szt. | śr. 3/4"x1/2" redukcyjny materiał : stal czarna |
| 72. | Mufa | 30 szt. | materiał: stal czarna śr. 1/2" gw/gw |
| 73. | Mufa | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 3/4" gw/gw |
| 74. | Nypel | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 1/2" gz/gz |
| 75. | Nypel | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 3/4" gz/gz |
| 76. | Redukcja | 20 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: stal ocynkowana gw/gz |
| 77. | Taśma teflonowa | 10 szt. | rozmiar 12mm |
| 78. | Obejma | 60 szt. | do rur stalowych 1/2" |
| 79. | Obejma | 60 szt. | do rur stalowych 3/4" |
| 80. | Pakuła | 10 szt. | lniana 200g |
| 81. | Pasta uszczelniająca | 5 szt. | 360 g |
| 82. | Rura | 20mb | materiał: miedź śr.22 |
| 83. | Kolano | 25 szt. | śr. 22 kąt 90o materiał : miedź 2x kielich |
| 84. | Łuk | 20 szt. | śr. 22 system zaprasowwany 2x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 85. | Mufa | 20 szt. | śr. 22 system zaprasowywany materiał : miedź |
| 86. | Zestaw śrubunków do solarów | 3 szt. | materiał: mosiądz |
| 87. | Rura falista | 25 mb | materiał: stal nierdzewna śr.16 |
| 88. | Nakrętka do rury falistej | 50 szt. | śr.16x 3/4" |
| 89. | Otulina | 20mb | materiał: pianka śr. 22x9 |
| 90. | Refraktometr do glikolu | 1 szt. | do pomiaru mrozoodporności uniwersalny |
| 91. | Zawór napełniająco - spustowy | 4 szt. | śr. 1/2" materiał: niklowany 2x GW 2xKFE |
| 92. | Trójnik | 20 szt. | śr. 1/2" materiał: żeliwo czarne gw/gw |
| 93. | Trójnik | 20 szt. | śr. 3/4" materiał: żeliwo czarne gw/gw |
| 94. | Rura PCV | 60 szt. | sztanga: 3 mb śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu bezkielichowa |
| 95. | Trójnik | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw/kw |
| 96. | Kolano | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw 90° |
| 97. | Kolano | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw 45° |
| 98. | Złączka | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 99. | Złączka | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/gz |
| 100. | Zawór kulowy | 1 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 101. | Zawór kulowy | 1 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 102. | Rura PCV | 60 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu sztanga: 3 mb |
| 103. | Trójnik PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 104. | Kolano PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 105. | Kolano PCV | 30 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kz |
| 106. | Kolano PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw 45° |
| 107. | Kolano PCV | 30 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kz |
| 108. | Złączka PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 109. | Złączka PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/gz |
| 110. | Tuleja redukcyjna | 50 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: polichlorek winylu kz/kw |
| 111. | Kolano | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 90° |
| 112. | Kolano | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 45° |
| 113. | Kolano nyplowe | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 90° |
| 114. | Kolano nyplowe | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 45° |
| 115. | Kolano | 100 szt. | fi.20x1/2" materiał: polipropylen 90° gw |
| 116. | Kolano | 100 szt. | fi.25x3/4" materiał: polipropylen 90° gw |
| 117. | Kolano | 60 szt. | fi.20x1/2" materiał: polipropylen 90° gz |
| 118. | Kolano | 60 szt. | fi.20x3/4" materiał: polipropylen 90° gz |
| 119. | Kolano | 60 szt. | fi.25x1/2" materiał: polipropylen 90° gz |
| 120. | Kolano | 60 szt. | fi.25x3/4" materiał: polipropylen 90° gz |
| 121. | Mufa | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen |
| 122. | Obejście/mijanka | 30 szt. | fi.20 typ: proste materiał: polipropylen |
| 123. | Obejście/mijanka | 30 szt. | fi.25 typ: proste materiał: polipropylen |
| 124. | Redukcja | 100 szt. | 25/20 materiał: polipropylen |
| 125. | Trójnik | 100 szt. | fi 25 materiał: polipropylen |
| 126. | Trójnik redukcyjny | 100 szt. | fi 25/20/25 materiał: polipropylen |
| 127. | Trójnik | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał: polipropylen gw |
| 128. | Trójnik | 50 szt. | fi 25x1/2" materiał: polipropylen gw |
| 129. | Zaślepka | 50 szt. | fi 20 materiał: polipropylen |
| 130. | Zaślepka PEX-Al. | 50 szt. | fi 25 materiał: polipropylen |
| 131. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 132. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 133. | Złączka PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 134. | Złączka PEX-Al. | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 135. | Kolano z wieszakiem PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane gw |
| 136. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane gz |
| 137. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 16x16x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 138. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x20x20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 139. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x16x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 140. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x16x20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 141. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 16x1/2" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 142. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 143. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 20x3/4" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 144. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 16x1/2" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 145. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 146. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 20x3/4" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 147. | Kolano zaprasowywane | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 148. | Kolano zaprasowywane | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 149. | Kolano ścienne zaprasowywane | 100 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 150. | Mufa redukcyjna | 50 szt. | fi 20x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 151. | Mufa | 50 szt. | fi 16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 152. | Mufa | 50 szt. | fi 20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 153. | Zawór kulowy | 20 szt. | 1/2" materiał: mosiądz gw/gw |
| 154. | Zawór kulowy | 20 szt. | 3/4" materiał: mosiądz niklowany gz |
| 155. | Zawór kulowy czerpalny | 20 szt. | 1/2" materiał: mosiądz niklowany gz |
| 156. | Mufa PEHD elektrooporowa | 20 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 157. | Kolano PEHD elektrooporowe | 40 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa 90° |
| 158. | Trójnik PEHD elektrooporowy | 20 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 159. | rura Multifit-Flex w zwoju | 200 mb | fi 20x2.0 materiał: polietylen sieciowany/ aluminium |
| 160. | Adapter/przejście elektrooporowe PE/GZ 40 | 20 szt. | fi 1/1/4 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 161. | złączka - adapter | 33 kpl. | 3/4 x16/2 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 162. | płyta izolacyjna Taker EPS 100/30 | 10 m2 | grubość 30 materiał: styropian/ folia polietylenowa |
| 163. | Spinka (.klips) do takera | 6 opak. | opakowanie: 250 szt. |
| 164. | Tacker | 1 szt. | przeznaczenie: wbijanie klipsów do ogrzewania podłogowego |
| 165. | Rozwijak do rur | 1 szt. | przeznaczenie: rozwijanie rur do ogrzewania podłogowego |
| 166. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego | 3 kpl. | 4 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 167. | Zespół/Grupa pompowa | 3 szt. | Przeznaczenie: do ogrzewania podłogowego z mieszaczem z termometrami |
| 168. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego | 3 kpl. | 3 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 169. | Rozdzielacz centralnego ogrzewania | 3 kpl. | 4 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 170. | Konsola bezpieczeństwa do c.o./grupa bezpieczeństwa do c.o. | 3 szt. | materiał: stal nierdzewna z naczyniem przeponowym z manometrem z zaworem bezpieczeństwa |
| 171. | Naczynie przeponowe | 3 szt. | przeznaczenie: centralne ogrzewanie pojemność: 8 l |
| 172. | Naczynie przeponowe | 3 szt. | przeznaczenie: c.w.u. pojemność: 8 l |
| 173. | Zaciskarka do rur | 1szt. | akumulatorowa zaciskanie: od fi 12 do 110mm mocowanie szczęk: obrotowe w zakresie 270° akumulator: 18V/4 Ah temperatura pracy: od -10 do +60° C |
| 174. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M15 |
| 175. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M18 |
| 176. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M22 |
| 177. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M28 |
| 178. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH16 |
| 179. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH22 |
| 180. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH26 |
| 181. | Palnik | 3 szt. | z piezazapalarką z reduktorem z wężem końcówka palnika fi 19 |
| 182. | Obcinacz do rur | 3 szt. | krążkowy 6-35 mm przeznaczenie: do rur miedzianych, stal cienkościenna z chowanym wewnętrznym gradownikiem |
| 183. | Obcinacz do rur | 3 szt. | krążkowy 6-42 mm przeznaczenie: do rur miedzianych, stal cienkościenna z chowanym wewnętrznym gradownikiem |
| 184. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 185. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 186. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1.1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 187. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 90° 1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 188. | Nożyce | 5 szt. | fi od 0 do 42 mm do cięcia rur z tworzyw sztucznych z gumową rękojeścią |
| 189. | Gwintownica elektryczna | 1 szt. | zakres gwint0owania: od fi 3/8 do fi 2" prędkość gwintowania: 15-25 obrotów na minutę prędkość powrotu: 60 obrotów na minutę moc =>1010 W zasilanie: 230 V podwójna izolacja VDE i CEE |

Zadanie 8: Oprogramowanie do projektowania i wytwarzania CAD/CAM

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do projektowania i wytwarzania CAD/CAM | Licencja na 6 stanowisk | Program ma umożliwiać: tworzenie dokumentacji płaskiej 2D projektowanie procesu produkcji komponentu w oparciu o sterownie maszynami CNC. Toczenie, frezowanie do 3 osi Symulację obróbki 3d toczenia i frezowania Dostępne programowanie Sinumerik 808 lub nowsze o większych możliwościach Oprogramowanie CAM: − umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD − współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD − posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki. Licencja minimum 1 rok |