Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 224/2023/TP-I/DZP

Dostawa edukacyjnych bezzałogowych statków powietrznych (5 szt.) z osprzętem na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Asortyment/ Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | Edukacyjny Bezzałogowy Statek Powietrzny – 5 szt. | -Możliwość zamontowania sensora optycznego; - Wymiary min: 98 x 92 x 41 mm; - Waga: 80 – 90 g; - Kamera (rozdzielczość min. 2592 x 1936 pix) - port micro USB; - możliwa łączność z komputerem; - możliwość programowania w języku programowania Python; - możliwość nagrywania wideo; - nadajnik; - łączność radiowa 2,4 GHz. - zapasowe śmigła x2 |  |  | szt | 5 |  |  |
| 2. | Bateria do bezzałogowego statku powietrznego (poz. nr 1 tabeli) – 20 szt. | - pojemność: min. 1100 mAh; - napięcie: min. 3,8 V; - Litowo polimerowa; - waga: od 24 do 27 g |  |  | szt | 20 |  |  |
| 3. | Ładowarka do baterii – 5 szt. | - kompatybilna z bateriami (poz. nr 2 tabeli); - ładowanie 3 baterii naraz; |  |  | szt | 5 |  |  |
| 4. | Torba do przechowywania bezzałogowego statku powietrznego (poz. nr 1 tabeli) – 5 szt. | - Wymiary: min. 22 x 21 x 7 cm; - Materiał: nylon; |  |  | szt | 5 |  |  |
| 5. | Termin gwarancji | 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |