ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2- SPRZĘT OKULISTYCZNY

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMPA SZCZELINOWA – szt. 1 |
| 1 | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Oferent/Producent | podać |  |  |
| 3 | Nazwa i typ | podać |  |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 5 | Lampa szczelinowa w układzie Zeiss | Tak |  |  |
| 6 | Długość szczeliny 1 – 14 mm | Tak |  |
| 7 | Szerokość szczeliny 0 – 14 mm (regulowana płynnie) | Tak |  |
| 8 | Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,3 mm | Tak |  |
| 9 | Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, amber i absorbujący ciepło | Tak |  |
| 10 | Powiększenie : 3-stopniowe: 10x, 16x, 25x | Tak |  |
| 11 | Okulary o powiększeniu 12,5 x | Tak |  |
| 12 | Rotacja szczeliny: 00 – 1800 regulowana płynnie | Tak |  |
| 13 | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką | Tak |  |
| 14 | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów -umożliwiających poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu | Tak |  |
| 15 | Odległość od oka pacjenta / powierzchni pryzmy: 90 mm | Tak |  |
| 16 | Regulacja PD: min. 55- 78 mm | Tak |  |
| 17 | Oświetlenie halogenowe | Tak |  |
| 18 | Podstawa pod lampę szczelinową zintegrowaną z podbródkiem. | Tak |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| TONOMETR BEZKONTAKTOWY- SZT. 1 |
| 1 | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Oferent/Producent | podać |  |
| 3 | Nazwa i typ | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego | Tak |  |
| 6 | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | Tak |  |
| 7 | Dokładność pomiaru 1 mmHg | Tak |  |
| 8 | Regulacja głowicy za pomocą joysticka | Tak |  |
| 9 | Automatyczny i manualny pomiar | Tak |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka | Tak |  |
| 11 | Tryb pomiaru ciśnienia wewnątrz-gałkowego z wszczepioną soczewką (IOL) | Tak |  |
| 12 | Kompensacja pomiaru IOP o wartość grubości rogówki | Tak |  |
| 13 | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka | Tak |  |
| 14 | Ekran o przekątnej co najmniej 8,5'' | Tak |  |
| 15 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 16 | Transmisja danych: USB, LAN, RS-232C | Tak |  |
| 17 | Stolik elektryczny z blatem na dwa urządzenia sterowany góra/dół – 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 2: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa szczelinowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tonometr bezkontaktowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN