Tczew, dnia 25.05.2021 r.

BZP.271.3.1.2021.5

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Modernizację oświetlenia ulicy Ogrodowej i Wąskiej w Tczewie”.

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

Pytanie:

W Specyfikacji technicznej w rozdziale 3 pkt. 3.1 ppkt. 3.1.3 Zamawiający informuje, jakie minimalne parametry techniczne powinny posiadać nowo zamontowane materiały. Zgodnie 
z wymaganiem słup oświetleniowy ma mieć wysokość 6m. Prosimy o informację, czy podana wysokość jest prawidłowa, czy dotyczy wysokości zawieszenia oprawy oświetleniowej. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaką wysokość powinny posiadać słupy oświetleniowe oraz na jakiej wysokości powinny zostać zamontowane oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź:

W Opisie przedmiotu zamówienia wkradł się błąd związany z wysokością słupa. Opisana wysokość 6 m określa wysokość zawieszenia oprawy nie wysokość samego słupa.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów SWZ, 
a mianowicie zmienia:

pkt 3.1.3  ppkt 1) SWZ z:

„słupy stalowe, ocynkowane, spawane bezszwowo, stylizowane w kolorze czarnym, 
z blachy gatunku S275 wysokości 6 m, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone  muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone certyfikatem WE i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym, o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy podwieszanej”

na:

„słupy stalowe, ocynkowane, spawane bezszwowo, stylizowane w kolorze czarnym, 
z blachy gatunku S275 o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone  muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone odpowiednim dokumentem 
i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym, o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy umożliwiający podwieszenie oprawy na wysokości 6m”

pkt 3.1.3  ppkt 2) SWZ z:

„słupy aluminiowe, okrągłe, stylizowane w kolorze czarnym, o minimalnej grubości ścianki 
3 mm, wysokości 6 m, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone  muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone certyfikatem WE i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany 
w kolorze czarnym o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy podwieszanej”

na:

„słupy aluminiowe, okrągłe, stylizowane w kolorze czarnym, o minimalnej grubości ścianki 
3 mm, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone  muszą być 
w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone odpowiednim dokumentem 
i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy, umożliwiający podwieszenie oprawy na wysokości 6 m”.

W związku z powyższym, zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 29.06.2021” na                   „do dnia 01.07.2021 r.”;

- termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 31.05.2021 r. na 02.06.2021 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta

Otrzymują:

- A/a