OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku 650m (etap I) poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Myśliwski Dwór, ciągu pieszego - rowerowego, dwóch zatok autobusowych, odwodnienia drogowego, w tym kanalizacji deszczowej, rowów drogowych, zjazdów, oświetlenie drogowe, usunięciu kolizji oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego w projektowanym odcinkiem, kanału technologicznego, przebudowę podziemnych linii wodociągowych i sanitarnej tłocznej, wycinka drzew i krzewów, dowiązanie do stanu pozostałej części jezdni i terenów przyległych, wykonanie zieleni, zmianę organizacji ruchu drogowego (w tym oznakowania poziomego i pionowego), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naniesienie w ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i urządzeń nie naniesionych, zakup, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Zakres zadania obejmuje:

- obsługa geodezyjna,

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- przebudowa sieci energetycznych,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej,

- budowa kanalizacji teletechnicznej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami,

- ustawienie krawężników oraz obrzeży,

- wykonanie konstrukcji jezdni,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- odwodnienie korpusu drogi,

- roboty wykończeniowe,

- ściany oporowe,

- budowa zatok autobusowych wraz z wiatami,

- budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem punktowego doświetlenia przejść dla pieszych,

- w obrębie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Myśliwski Dwór 3 przejścia dla pieszych z wyspą dzieląca,

- zakup, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu (wymiary 180x120cm) zgodnie z   Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, (zgodnie ze wzorem tablicy 1.2.).

Na podstawie dokumentacji projektowej została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedzą jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania.

Planowana wycinka drzew i krzewów musi uwzględniać okres lęgowy ptaków; wykonywać poza okresem od 1 marca do 15 października.

Materiały pozyskane z rozbiórki ul. Myśliwski Dwór w Kielnie należy przekazać Gminie Szemud w miejsce przez nich wskazane.

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB.

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:

- Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.6.2022.1 z dnia 05.08.2022;

- Projekt zagospodarowania terenu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Koleczkowo na odcinku o długości ok. 5,1km” , styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży elektroenergetycznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży gazowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży kanalizacji deszczowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży teletechnicznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt techniczny branży wod – kan. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy branży drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy branży gazowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy branży teletechnicznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt wykonawczy sieci wod-kan „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Projekt stałej organizacji ruchu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;