ZAŁĄCZNIK nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przegląd gaśnic, urządzeń gaśniczych, agregatów gaśniczych i kocy gaśniczych na zlecenie Zamawiającego  w miejscu i czasie z nim uzgodnionym.

- naprawę gaśnic, urządzeń gaśniczych i agregatów gaśniczych oraz w przypadkach określonych przepisami  o dozorze technicznym legalizacją zbiorników .

- wymianę gaśnic, urządzeń gaśniczych, agregatów gaśniczych lub kocy gaśniczych zgodnie
z ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonych przeglądów, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, w jednostkach Policji określonych w załączniku.

- zakup nowego sprzętu przeciwpożarowego  tj. gaśnic, urządzeń gaśniczych, agregatów gaśniczych, kocy gaśniczych oraz worków ewakuacyjnych wraz z odbiorem i utylizacją starego sprzętu przeciwpożarowego .

- Pod pojęciem:

- przegląd - należy rozumieć sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, oględzin zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 5 dm3 (6 kg i większych) sprawdzenie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego, naklejenie kontrolki z datą następnego badania. Gaśnice proszkowe 6 kg wymagające przeglądu UDT wymieniamy na gaśnice proszkowe 6 kg spełniające normy CE nie wymagające przeglądów dozoru technicznego ( nowy typ zbiornika ).

- naprawy -  należy rozumieć sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, głowicy, węża), napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, wymianę lub napełnieniu naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby), naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu;

- legalizacji - należy rozumieć okresową kontrolę (w zależności od zbiornika ciśnieniowego) wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego z potwierdzeniem (w zależności od zbiornika - wybiciu, naklejeniu) okresu jej ważności.

- dostawie - należy rozumieć wykonanie czynności polegającej na dostawie nowego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic lub agregatów gaśniczych lub kocy gaśniczych lub worków ewakuacyjnych ) i odpowiednio jego montażu wraz z odbiorem i utylizacją starego sprzętu.

UWAGA

Odpowiednimi czynnościami z powyższych objęty jest również sprzęt gaśniczy znajdujący się w pojazdach służbowych.

| FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK nr 4 PRZEGLĄDY PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO |  |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| 1. | Gaśnica proszkowa 1-2 kg | 1513 |  |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa 4-6 kg | 1916 |  |  |  |
| 3. | Gaśnica P 12 M | 15 |  |  |  |
| 4. | Gaśnica śniegowa 5x | 101 |  |  |  |
| 5. | Agregat proszkowy AP-25 | 3 |  |  |  |
| 6 | UGS 2 X | 34 |  |  |  |
| 7. | Koc gaśniczy | 131 |  |  |  |
| Suma |  |  |
| NAPRAWY PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO |
| Lp. | Rodzaj sprzęt | Ilość środka gaśniczego (kg)/rodzaj środka gaśniczego/wymieniany element | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | Gaśnice proszkowe | 1 ABC | 40 |  |  |
| 2. |  | 2/BC/ABC | 20 |  |  |
| 3. |  | 4 ABC | 40 |  |  |
|  |  | 6 ABC | 390 |  |  |
| 4. |  | 12 M | 15 |  |  |
| 6. | Gaśnice śniegowe | 5 CO2 | 3 |  |  |
| 7. | Agregat gaśniczy | 25ABC | 3 |  |  |
| 8. | UGS | 2 CO2 | 10 |  |  |
|  | Suma |  |
| LEGALIZACJA UDT PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| 1. | Gaśnica proszkowa 6 kg | 31 |  |  |  |
| 2. | Gaśnica P 12 M | 15 |  |  |  |
| 3. | Gaśnica śniegowa 5 kg | 15 |  |  |  |
| 4. | Agregat proszkowy 25 kg | 3 |  |  |  |
|  | Suma |  |  |
| NOWY PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP-1zBC | 10 |  |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP-2xABC | 10 |  |  |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP-4xABC | 20 |  |  |  |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP-6xABC | 30 |  |  |  |
| 5. | Gaśnica P 12 M | 2 |  |  |  |
| 6. | Gaśnica śniegowa GS-5x | 5 |  |  |  |
| 7. | Urządzenie gaśnicze UGS-2X | 10 |  |  |  |
| 8. | Koc gaśniczy | 5 |  |  |  |
|  | Suma |  |  |